## Slide 1: Reportes DREDGEPACK®
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: ESTADISTICAS DRAGADO

## Slide 3: ESTADISTICAS DRAGADO
Desarrollado en conjunto con USACE-WES, intenta cuantificar la distribución de las profundidades en un proyecto de dragado.

## Slide 4: ESTADISTICAS DRAGADO
DREDGESTATS puede mostrar
  Un solo levantamiento de Pre-dragado
  Un solo Levantamiento de Post-dragado
  Un Levantamiento Combinado de Pre-dragado y Post-dragado
DREDGESTATS solo examina las profundidades en el centro del canal. Ignora profundidades en los taludes laterales.
  Un archivo de línea planeada (*.LNW) creado en DISEÑO CANAL, o un archivo de Borde (*.BRD) es usado para limitar las áreas de profundidades siendo revisadas. Uno de estos ES REQUERIDO!
DREDGESTATS muestra:
  Profundidad Promedio del Juego de Datos
  Desviación Estándar de las Profundidades del Juego de Datos
  % de profundidades Sobre el Nivel Requerido
  % de profundidades en la Sobreprofundidad Permitida
  % de profundidades debajo de la Sobreprofundidad Paga.

## Slide 5
Prof. del Proyecto
Sobreprofundidad Permitida
ESTADISTICAS DRAGADO

## Slide 6: ESTADISTICAS DRAGADO: Ejemplo

## Slide 7: REPORTE MATRIZ

## Slide 8: REPORTE MATRIZ
En esta imagen hay 5 actualizaciones cargadas pero la actualización para el 9/1/2010 ha sido deshabilitada.
En el fondo de la sección Material Removido Aproximado notará que hay un asterisco próximo al valor total. Esta es la indicación que la suma de los valores que puede ver no será igual al valor total porque hay actualizaciones no visibles. El programa limita esta sección a las últimas 10 actualizaciones aún si todas ellas estan habilitadas.
Proveer un reporte rápido del progreso en cualquier situación de dragado.
Permitirle al usuario ver donde se ha dragado con una representación visual.

## Slide 9: REPORTE MATRIZ
El programa REPORTE MATRIZ esta ubicado en el menú bajo UTILIDADES - UTILIDADES DRAGADO.
Cuando el programa inicia, hereda la pantalla de fondo desde el programa principal de HYPACK Shell. No hay opciones para manipular lo que se presenta dentro de este programa.
La barra de herramientas le permite al usuario manipular la presentación con zoom, paneo y rotación.

## Slide 10
Al inicio del proyecto el usuario abre una matriz de pre-dragado para crear una base de registro del proyecto.
Todos los datos son almacenados en un archivo con el mismo nombre de la matriz, la extensión es cambiada a .mtd
Actualizaciones pueden ser cargadas a cualquier intervalo deseado por el usuario. Cada actualización es cargada con la fecha del computador cuando es cargado. El usuario puede cambiar el nombre y el color de cada actualización.
REPORTE MATRIZ

## Slide 11: REPORTE MATRIZ
Para cargar una actualización el usuario selecciona el tercer ícono de la barra de herramientas y selecciona la matriz a agregar.
La actualización debe ser desde los mismos parámetros de matriz de la fuente. Esto significa que la esquina, tamaño, y tamaño de celda deben ser todos exactamente igual. El programa no redibujará los datos desde una matriz que no tiene el mismo encabezado.
Una vez la actualización ha sido agregada a la base de datos, las celdas que han sido cambiadas aparecerán en el área gráfica.

## Slide 12: REPORTE MATRIZ
Para cambiar el color o la fecha el usuario puede escojer el cuarto ícono en la barra de herramientas.
El diálogo de Administrar Actualizaciones aparece y el usuario puede agregar un título a la página, cambiar el color de cualquier actualización, cambiar la fecha de cualquier actualización o el puede desactivar cualquier actualización.
Cuando una actualización se desactiva en el diálogo del Administrador de actualizaciones no se mostrará en el mapa, pero la Estimacion Total de Material Removido incluirá todas las fechas en la base de datos.

## Slide 13: REPORTE MATRIZ
El Material Removido Aproximado no es un volumen. Es un estimado del material que fue removido en el perfecto vacío, como si las celdas de matriz fueron dragadas exactamente a la profundidad en la que la herramienta de dragado fue bajada en la celda y no hubo movimiento de material en el fondo después de que la herramienta fue levantada de la celda.
Para hacer esto perfectamente claro...
ESTO NO DEBE SER USADO PARA CALCULO O ESTIMACION DE CANTIDADES DE VOLUMEN.

## Slide 14: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com (Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500