## Slide 1: Отчетность в DREDGEPACK®
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: СТАТИСТИКА ДНОУГЛУБЛЕНИЯ

## Slide 3: DREDGE STATS - СТАТИСТИКА ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
Разработана совместно с USACE-WES, выполняет статистический анализ распределения глубин в районе дноуглубительных работ.

## Slide 4: СТАТИСТИКА ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
В DREDGESTATS можно вывести на экран:
  Данные предварительного промера
  Данные исполнительного промера
  Данные обоих промеров
DREDGESTATS проверяет глубины только в канале. Игнорирует склоны.
  Для ограничения участка расчетов используется файл галсов (*.LNW), созданный в CHANNEL DESIGN, либо файл границ (*.BRD). Нужен как минимум один из них!
DREDGESTATS отображает:
  Среднюю глубину
  Стандартное Отклонение
  % глубин выше проектной отметки
  % глубин в диапазоне оплачиваемого перекопа
  % глубин ниже оплачиваемого перекопа.

## Slide 5
Проектная Отметка
Допустимый перебор
СТАТИСТИКА ДНОУГЛУБЛЕНИЯ

## Slide 6: DREDGE STATS - СТАТИСТИКА ДНОУГЛУБЛЕНИЯ Пример

## Slide 7: MATRIX REPORTER / ОТЧЕТ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ

## Slide 8: MATRIX REPORTER / ОТЧЕТ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
На примере загружено 5 обновлений, но обновления за 1 сентября 2010 было отменено.
Внизу раздела Примерное Количество Удаленного Материала заметьте звездочку против суммарного объема. Это индикатор того, что суммарный объем не равен общему объему, поскольку некоторые обновления не активны. Программа ограничивает этот раздел последними 10 обновлениями, даже если это не все.
Обеспечивает быстрый отчет о выполненном дноуглублении.
Позволяет пользователю видеть места дноуглубления

## Slide 9: MATRIX REPORTER / ОТЧЕТ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
Программа ОТЧЕТ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ расположена в меню УТИЛИТЫ-УТИЛИТЫ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ.
При запуске программы она наследует основной экран HYPACK. Нет возможности управлять отображаемыми файлами внутри программы.
Панель инструментов позволяет управлять экраном (масштабирование, перемещение, разворот).

## Slide 10
В начале проекта пользователь открывает матрицу с данными предварительной съемки для создания базовой записи.
Все данные сохраняются в файле с названием исходной матрицы с расширением *.mtd
Обновления можно загрузить с заданным интервалом. Каждое обновление загружается с датой загрузки. Можно изменить имя и цвет каждого обновления.
MATRIX REPORTER / ОТЧЕТ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ

## Slide 11: MATRIX REPORTER / ОТЧЕТ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
Для загрузки обновления, кликните третью слева иконку и выберите матрицу.
Обновленная матрица должна иметь параметры исходной матрицы. Расположение, размер матриц и ячеек должны быть одинаковыми. Программа не обновится матрицей с отличающимися настройками.
После добавления обновления в базу данных, ячейки, которые были изменены, появятся в окне карты.

## Slide 12: MATRIX REPORTER / ОТЧЕТ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
Чтобы изменить цвет обновления, выберите четвертую иконку на панели инструментов.
Появится диалоговое окно Управление Обновлениями для добавления названия странице, изменения цвета любого обновления, даты или отключения какого либо обновления.
При выключении обновления, оно исчезнет с окна карты, но Оценка Выбранного Материала останется в базе данных.

## Slide 13: MATRIX REPORTER / ОТЧЕТ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
Приблизительный объем удаленного материала (Approximate Material) не является истинным объемом. Это оценка, поскольку не учитывается, что часть грунта может попасть обратно в вычерпанные ячейки, а также нет учета вычерпанной воды и т.д.
Чтобы внести окончательную ясность:
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕМОВ.

## Slide 14: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500