## Slide 1: VISOR TERRENO 3D: Bases

## Slide 2: Visor Terreno 3-D (3DTV)

## Slide 3: Bases
3DTV toma archivos XYZ y genera un MODELO TIN.
El usuario controla el movimiento sobre la superficie para visualizarla desde diferentes perspectivas.
Presentaciones:
TIN
Coloreado por Profundidad
Sobrepuesta TIF

## Slide 4: Ventana Control Cámara
Use la Ventana Posición Cámara para establecer la posición de la Cámara.
  Clic Izquierdo: coloca la cámara en la posición del clic.
  Clic izquierdo y Arrastre: Coloca la cámara en la posición del clic izquierdo y define la ruta de la cámara en la dirección del arrastre.
  Clic Derecho: Rota la cámara en la dirección del clic.
  Clic Izquierdo: en la porción derecha de la ventana para ajustar la altura de la cámara.

## Slide 5: Ventana Control Luz
Cilc izquierdo en la Ventana Posición Luz para ajustar la posición (región izquierda) o elevación (región derecha) de la Fuente de luz
En modo ‘Lámpara Minero’, la Fuente de luz siempre esta posicionada en el X-Y de la embarcación
Usted puede controlar la elevación de la luz mientras esta en el modo Lámpara Minero

## Slide 6: Modos Vuelo
Modo vuelo | 
Vuelo Libre | Usted tiene completo control de la ruta de la cámara y de la dirección a la que apunta.
Siguiendo Ruta | La cámara se mueve hacia Adelante y hacia atrás a lo largo de una línea planeada. Puede apuntar en cualquier dirección, pero no puede salirse de la línea.
Vuelo Circular | La cámara viaja en un círculo alrededor de un punto de interes.
Pegado a Embarcación | La cámara viaja relativa a la embarcación que esta siendo traqueada en el programa LEVANTAMIENTO de HYPACK.

## Slide 7: Modos Vuelo: Modo Vuelo Libre
Vuelo Libre:
  Controla el vuelo de la cámara con la ventana de Control Cámara o la ventana Control Cámara Compacto.

## Slide 8: Modos Vuelo: Modo Seguir Ruta
Mueve la cámara Adelante/Atras a lo largo de una línea planeada (*.LNW).
Cámara no puede salirse de la línea planeada.
Cámara puede rotar mientras se mueve a lo largo de la línea planeada.

## Slide 9: Modos Vuelo: Vuelo Circular
En modo ‘Vuelo Circular’, la cámara viaja en un círculo alrededor de un objeto.
La cámara siempre apunta hacia el centro del círculo.

## Slide 10: Modos Vuelo: Pegado Embarcación
En modo ‘Pegado Embarcación’, la cámara en 3DTV es colocada en la posición de la embarcación que es obtenida desde LEVANTAMIENTO.
Centrar en Embarcación
Bloquear en Embarcación
Próxima Embarcación
Embarcación Previa

## Slide 11: Matriz 3DTV
3DTV puede cargar un archivo MTX, en vez de un archivo XYZ.
Cuando un archivo MTX es modificado por DREGEPACK®, los cambios son transmitidos a 3DTV.

## Slide 12: Pegado Embarcación: Superficie Agua
  3DTV puede mostrar la Superficie del Agua. Usted puede controlar el nivel de transparencia y el tamaño de las olas.
En modo ‘Pegado Embarcación’, cambios en la Corrección de Marea son usados para corregir el nivel-z de la superficie del agua en 3DTV.

## Slide 13: Pegado Embarcación: Parámetro Calado
La posición vertical de cada embarcación en 3DTV es modificada de acuerdo con los cambios de calado en LEVANTAMIENTO.

## Slide 14: Ajustes Naturaleza
Nota: Ajustes de Naturaleza pondran su tarjeta de video a prueba. Si tiene una tarjeta de video barata, 3DTV pueda que no se desempeñe como fue diseñado.
Disfrute los sonidos de aves…

## Slide 15: Salvando a AVI
Clic en el ícono AVI para iniciar grabacion a un AVI.
Clic en el ícono AVI de nuevo para terminar la grabación del AVI.
Dele un nombre.
Advertencia: Los archivos AVI pueden crecer a 1Mb/segundo.
Verifique sus parámetros AVI (Bajo Camera – ítem de menu Configurar) antes de iniciar la grabación de sus videos AVI. Especifique el Archivo Temporal primero.

## Slide 16: Salvando a BMP/JPG/TIF
Usted puede salvar la vista en la Ventana Terreno 3D al hacer clic en el ícono ‘Cámara’.
Salve a: BMP, JPG o TIF, pero no a GeoTIF)}
1 Foto
Una serie de fotos a un intervalo de tiempo establecido
Grabe una película para reproducción en 3DTV

## Slide 17: Exageración vertical
Cambie la exageración vertical con el deslizador en la barra de herramientas principal o desde la pestaña Vista - Configuración

## Slide 18: Rata Actualización
El menu Rata Actualización determina cuantas veces por Segundo 3DTV intenta actualizar su pantalla.
3DTV consume bastante tiempo de CPU.
Si la respuesta a los clics es lenta, seleccione una rata de actualización menor.
Verifique su parametro de rata de actualización viendo la gráfica de desempeño del Administrador de Tareas de Windows.

## Slide 19: Empacando y Desempacando
Empacar:
  Salva todos los archivos asociados con un Proyecto a un archivo comprimido.
    XYZ
    3OD
    3OP
    CHN
    Configuración
    Discposición Pantalla
Desempacar:
  Copia todos los archivos asociados al directorio d edestino.

## Slide 20: Creando archivos Geo TIF

## Slide 21: Creando un GeoTIF
Salve áreas de la vista gráfica de la Ventana Principal de HYPACK® a un TIF.
Cree un mosaic TIF desde datos de sonar lateral en MOSAICO SONAR LATERAL.

## Slide 22: 3DTV: Sobreponiendo un archivo TIF
Cargue un GeoTIF desde ‘Terreno – Parámetros Foto Textura

## Slide 23: 3DTV: Archivos TIF Por fuera de la Superficie XYZ
Usted puede extender el archivo TIF por fuera del área del archivo XYZ al hacer clic en la casilla ‘Mostrar’ en la ventana Parámetros Foto Textura.

## Slide 24: Transparencia
Usted puede ajustar la transparencia del TIF (sobre el modelo de superficie) al ajustar la Transparencia de la Foto-Textura.

## Slide 25: Ventana Parámetros Foto Textura
Recargando Foto Textura:
  Espacio disco
  Velocidad
Color Del Terreno Descubierto
  Gris
  Escala Color
Calidad Foto Textura
  Algunas implementaciones OpenGL no pueden manejar la calidad mas alta.
  Si no puede ver el TIF, intente reducir la calidad.

## Slide 26: Creando y Agregando Objetos 3D

## Slide 27: Formas 3D:
Tipos Objetos | Uso
Estático | Un Objeto fijo en el espacio (X-Y-Z) y rumbo.
Multi-Estático | Múltiples instancias del mismo objeto Estático.
Flotante | Un objeto fijo en X-Y que se mueve verticalmente con la superficie del agua.
Multi-Flotante | Múltiples instancias del mismo objeto flotante.
Tubería | Una tubería de diámetro constante.
Postes | Postes telefónicos con cables colgantes entre ellos.
Cree sus objetos 3-D en el programa DITOR FORMAS 3D, o use una forma ya existente desde la carpeta..\Shapes.

## Slide 28: Despliegue de Objetos: Objeto Puntual

## Slide 29: Despliegue Objetos: Multi-Flotante
  Use un archivo *.3op para posiciionar multiples instancias del mismo objeto.
  (Es un archivo ASCII XYZ con rumbo agregado al final.)
Sample *.3op file in Notepad.

## Slide 30: Objeto Tubería
Vertices (X-Y-Z) de tubería son leídos desde un archivo *.3op
Hágalo con un Editor de Texto (Notepad)

## Slide 31: Thank You !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Más Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Links to more information:
Contact Us:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500