## Slide 1: 3D TERRAIN VIEWER ПРОСМОТР 3D РЕЛЬЕФА: Основы

## Slide 2: Просмотр 3D Рельефа (3DTV)

## Slide 3: Основы
3DTV считывает файлы XYZ и создает модель TIN.
Камера может двигаться над созданной поверхностью для ее обзора под различными углами.
Рельеф в виде:
TIN
Цвета По Глубине
Наложение TIF

## Slide 4: Окно управления камерой
Для расположения камеры используйте окно «Camera Position Window».
  ЛКМ: На левом дисплее, чтобы расположить камеру в местоположении.
  Левый клик и потянуть: Расположить камеру в месте клика и задать направление ее перемещения.
  Правый клик: Вращение камеры в направлении клика.
  ЛКМ: В правом дисплее для задания высоты камеры.

## Slide 5: Окно управления освещением
Левый клик в окне «Light Position Window» для установки положения (слева) и высоты (справа) источника света.
В режиме ‘Miner’s Lamp’ источник света всегда располагается в координатах X-Y судна.
Можно регулировать высоту света в режиме «Miner’s Lamp».

## Slide 6: Режимы полета камеры
Режим полета | 
Свободный Полет | Вы можете полностью управлять камерой - направлением движения, разворота и угла наклона.
Следование по Пути | Камера движется вперед и назад по галсу. Можно изменить ее разворот.
Режим полета по кругу | Камера движется по окружности вокруг заданной точки.
Attached to Vessel - Режим подключения к судну | Камера движется относительно судна, отслеживаемого в программе HYPACK SURVEY.

## Slide 7: Режимы полета: Режим «Свободный Полет»
Свободный Полет
  Управление полетом камеры с помощью окна «Camera Control window» или в окне «Compact Camera Control».

## Slide 8: Режимы полета: Режим «Следовать по пути»
Движение камеры вдоль запланированного галса (*.LNW).
Нельзя переместить камеру в сторону от галса.
Можно вращать камеру при ее перемещении вдоль галса.

## Slide 9: Режимы полета: Режим полета по кругу
В режиме ‘Circle Flight’ камера кружится вокруг объекта.
Камера всегда направлена в центр объекта.

## Slide 10: Режимы полета: Attached to Vessel - Режим подключения к судну
В режиме ‘Attached to Vessel’ камера в 3DTV размещается на судне по данным из программы SURVEY.
Center Vessel - Смотрит на судно
Lock on Vessel – Фикс. на судне
Next Vessel - Следующее судно
Previous Vessel - Предыдущее судно

## Slide 11: MATRIX 3DTV
В 3DTV можно загрузить матрицу MTX вместо файла XYZ.
Когда матрица изменяется в программе DREGEPACK®, эти изменения передаются в 3DTV.

## Slide 12: Attached to Vessel - Режим подключения к судну Поверхность воды
  В 3DTV можно отображать поверхность воды. Можно настроить прозрачность и высоту волн.
В режиме ‘Attached to Vessel’ изменения поправки за уровень используются для изменения высоты поверхности воды в 3DTV в режиме реального времени.

## Slide 13: Attached to Vessel - Режим подключения к судну Осадка
Вертикальная позиция каждого судна в 3DTV изменяется при изменении осадки в программе СЪЕМКА.

## Slide 14: Настройки Окружающей Среды (Nature)
Примечание: Опции окружающей среды создают серьёзную нагрузку на видеокарту. Если видеокарта не очень мощная, 3DTV может не справиться с задачей.
Можно включить звуки птиц.

## Slide 15: Сохранение видео в файл AVI
Кликните иконку «AVI» для начала записи видео.
Для завершения записи кликните снова иконку AVI.
Назовите ваш файл.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Размер файла AVI может увеличиваться на 1 Мб/с.
Проверьте настройки AVI (меню Camera - Settings) до включения записи видео. Сперва укажите место для временного файла!!!

## Slide 16: Сохранение копий экрана в BMP/JPG/TIF
Можно сохранить текущий вид окна Модели 3D, кликнув на иконке ‘Snapshot’.
Сохранить В: BMP, JPG, TIF, но не в GeoTIF
1 Рисунок
Серия рисунков с заданным пользователем интервалом
Запись видео для последующего воспроизведения в 3DTV

## Slide 17: Vertical Exaggeration (VE) / масштаб по оси Z
Измените вертикальный масштаб ползунком в основной панели инструментов во вкладыше Установки - Вид

## Slide 18: Частота обновления кадров
В меню Frame Rate задается частота в секунду, когда 3DTV обновляет экран.
3DTV использует большую часть процессора.
Если время ожидания отклика на команды слишком большое, выберите меньшую частоту обновления экрана.
Проверьте установки частоты в Менеджере Задач Windows на графиках производительности.

## Slide 19: Архивирование и разархивирование
Архивирование:
  Сохранение всех файлов проекта в сжатый файл ZIP.
    XYZ
    3OD
    3OP
    CHN
    Настройки
    Расположение окон
Разархивирование:
  Копирование всех файлов в целевой каталог.

## Slide 20: Создание файлов GeoTIF

## Slide 21: Создание GeoTIF
Сохраните окно карты HYPACK® в файл TIF.
Создайте мозаику TIF по данным сонограммы ГБО в SIDE SCAN MOSAIC либо батиметрии в TIN MODEL.

## Slide 22: 3DTV: Наложение TIF
Загрузите файл TIF в меню ‘Terrain – Photo Texture Settings’

## Slide 23: 3DTV: Файл TIF за пределами поверхности XYZ
Можно отобразить части файла TIF за пределами ЦМД, кликнув ‘Show’ в окне настроек текстуры.

## Slide 24: Прозрачность
Можно настроить уровень прозрачности TIF (над поверхностью модели), изменив прозрачность текстуры.

## Slide 25: Окно настроек Photo Texture Transparency.
Перезагрузка фототекстуры:
  Место на диске
  Скорость
Color of Uncovered Terrain – цвет модели дна вне TIF
  Gray - серый
  Color Scale – в цветовой шкале
Photo-texture Quality - качество
  Некоторые версии OpenGL не поддерживают высочайшее качество.
  Если вы не видите TIF, уменьшите качество.

## Slide 26: Создание и добавление 3D объектов.

## Slide 27: 3D Объекты:
Тип объекта | Использование
Static - статичный | Объект с постоянными координатами (X-Y-Z) и ориентацией.
Multi-Static - множество статичных | Ряд одинаковых статических объектов.
Floating - плавучий | Объект с постоянными координатами X-Y, но изменяется по высоте при изменении уровня воды.
Multi-Floating | Ряд плавучих объектов.
Труба | Труба с постоянным диаметром.
Poles | Телефонные столбы и провода между ними.
Создайте свои трехмерные объекты в программе 3D SHAPE EDITOR либо используйте готовые из папки ...\Shapes

## Slide 28: Добавление объектов: Точечный объект

## Slide 29: Добавление объектов: Multi-Floating
  Использование файла *.3op для размещения множества одинаковых объектов.
  (Это файл ASCII XYZ с курсом, заданным в конце.)
Пример файла *.3op в Блокноте.

## Slide 30: Трубопровод
Узловые точки (X, Y, Z) из файла *.3op.
Можно создать в текстовом редакторе (Блокнот).

## Slide 31: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500