## Slide 1: РЕДАКТОР ЭНК

## Slide 2: Общие сведения о РЕДАКТОРЕ ЭНК
ENC EDITOR позволяет:
    Изменить существующие карты S-57
    Создать новую карту S-57
    Создать новый слой глубин для S-57
    Проверить карту S-57
    Оцифровать GeoTIF в S-57
    Экспортировать карту S-57 в DXF
    Выполнить корректуру в режиме оплавывания
    Спланировать лоцманскую проводку

## Slide 3: Запуск РЕДАКТОРА ЭНК
В РЕДАКТОРЕ ЭНК можно создавать и/или изменять ЭНК в формате S-57.
Находится в меню ‘Отчетные Материалы’.
РЕДАКТОР ЭНК считывает геодезические параметры текущего проекта.
Данные S-57 всегда сохраняются в СК WGS-84.
HYPACK выполняет преобразование СК (если нужно) и переход к проекции для верного отображения карт S-57 в проекте с любой проекцией.
Нельзя использовать карты S-63 (кодированные S-57) в РЕДАКТОРЕ ЭНК. Ограничение, наложенное защитой прав производителя.

## Slide 4: РЕДАКТОР ЭНК: вид
Окно
Менеджера
объектов
Карты
Картографические объекты (Features)
Пространственные объекты (Spatials)
Окно
Карты
Буфер Обмена

## Slide 5: ОТОБРАЖЕНИЕ КАРТЫ
Дисплей Карты
Дисплей Карты и Геометрии
Дисплей Геометрии

## Slide 6: Корректура карты S-57
Опции:
  Создание нового КО
    Меню Feature
    Импорт списка XYZ
    Оцифровка GeoTIF
  Перемещение существующего КО
  Удаление существующего КО
  Изменение атрибут

## Slide 7: Корректура карты S-57
Опции:
  Создание нового КО
    Меню Feature
    Импорт списка XYZ
    Оцифровка GeoTIF
    Перемещение существующего КО
    Удаление существующего КО
    Изменение атрибут

## Slide 8: Корректура карты S-57
Опции:
  Создание нового КО
    Меню Feature
    Импорт списка XYZ
    Оцифровка GeoTIF
    Перемещение существующего КО
    Удаление существующего КО
    Изменение атрибут

## Slide 9
Опции:
  Создание нового КО
    Меню Feature
    Импорт списка XYZ
    Оцифровка GeoTIF
  Перемещение существующего КО
  Удаление существующего КО
  Изменение атрибут
Корректура карты S-57

## Slide 10: Корректура карты S-57
Опции:
  Создание нового КО
    Меню Feature
    Импорт списка XYZ
    Оцифровка GeoTIF
  Перемещение существующего КО
  Удаление существующего КО
  Изменение атрибут

## Slide 11: Импорт новых глубин
МОДЕЛЬ TIN
  Создайте изобаты DXF.
  Без подписей!
РЕДАКТОР ЭНК
  Удалите старые данные о глубинах и изобаты.
  Импортируйте DXF.
  Меню «TIN Import».
  Вставьте в карту.

## Slide 12: Импорт новых глубин
МОДЕЛЬ TIN
  Создайте изобаты DXF.
  Без подписей!
РЕДАКТОР ЭНК
  Удалите старые данные о глубинах и изобаты.
  Импортируйте DXF.
  Меню «TIN Import».
  Вставьте в карту.

## Slide 13: Импорт новых глубин
МОДЕЛЬ TIN
  Создайте изобаты DXF.
  Без подписей!
РЕДАКТОР ЭНК
  Удалите старые данные о глубинах и изобаты.
  Импортируйте DXF.
    Кликните [Импортировать TIN].
  Вставьте в карту.

## Slide 14: Вставка КО в границы карты
МОДЕЛЬ TIN
  Создайте изобаты DXF.
  Без подписей!
РЕДАКТОР ЭНК
  Удалите старые данные о глубинах и изобаты.
  Импортируйте DXF.
  Меню «TIN Import».
  Вставка в границы карты

## Slide 15: Импорт глубин
Глубины можно интегрировать:
  Как часть карты S-57
  Как обновление карты S-57
  Как отдельный слой.

## Slide 16: Планирование лоцманской проводки
Изменение безопасной и глубокой изобаты при изменении уровня, осадки судна и глубины под килем для поиска безопасных проходов.
Проверка проходимости под мостами.
Цветовые схемы
    S-52
    Голубая Батиметрия
    Red, Yellow & Green - красный, желтый, зеленый

## Slide 17: Цветовые схемы для районов глубин
Traditional S-52
Голубая Батиметрия
Красный-Желтый-Зеленый
Можно настроить в основном меню HYPACK либо в РЕДАКТОРЕ ЭНК.

## Slide 18: Наложение данных глубин S-57
Базовая карта S-57 не содержит глубины.
Слой с глубинами содержит только глубины и добавляется поверх базовой карты S-57.
Используется ИК Армии США, район Нью - Орлеан
1 Загрузите глубины
2. Настройте опции
3. Команда «Create Final S57 Overlay»

## Slide 19: Скрыть неиспользуемые изобаты
Для лоцманской проводки не нужно много изобат.
Чтобы скрыть неиспользуемые изобаты, войдите в меню Display Options (F9) и отметьте опцию ‘Hide Extra Contours’.

## Slide 20: Планирование лоцманской проводки: Уровни
Меню Display Options – Contour Planning.
Введите поправку за уровень
      Отрицательная поправка, если уровень воды выше нуля глубин.
Включите «Adjust Contours to Tide».
Кликните «Update» для просмотра изменений изобат.
Кликните ‘Apply’ для просмотра изменений в окне карты.
Нужно иметь много изобат для правильной работы этой опции!

## Slide 21: Планирование лоцманской проводки: Глубина под килем
Меню Display Options – Contour Planning.
Введите глубину под килем (Keel Depth) и запас глубины (Safety Margin).
Отметьте ‘Set Shallow Contour to Keel Depth….’.
Кликните «Update» для просмотра изменений изобат.
Кликните ‘Apply’ для просмотра изменений в окне карты.

## Slide 22: Vertical Clearance – высота судна.
Меню Display Options – Contour Planning.
Введите высоту судна ‘Ship Height’.
Кликните «Update» и ‘Apply’.
Кликните кнопку VERCLR.
В таблице будет приведен список объектов S-57, под которыми Ваше судно не пройдет.
  С учетом поправки за уровень.

## Slide 23: Проверка ЭНК
Проверить, соответствует ли Ваша карты правилам кодировки ЭНК.

## Slide 24: Оплавывание ЭНК
Применяется при съемке для сравнения актуальной информации с объектами карты.
Работает совместно с HYPACK SURVEY.
Поставьте цель в местоположении ОК.
Проверьте, есть ли на карте этот объект в правильной позиции.
Можно:
    Переместить существующий объект в новое местоположение.
    Создать новый объект карты в новом местоположении.
    Удалить существующий КО.
Используется вместе со СЪЕМКОЙ HYPACK для уточнения позиций объектов карты S-57.

## Slide 25: DXF в РЕДАКТОРЕ ЭНК

## Slide 26: Экспорт DXF в РЕДАКТОРЕ ЭНК
Как передать информацию ЭНК в пакет CAD-ГИС.

## Slide 27: Данные S-57 в AutoCad Viewer
Результат

## Slide 28: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500