## Slide 1: ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: ЭКСПОРТ
Обновление базовой карты DGN формат (V7)

## Slide 3: Координаты углов карты и единицы данных
Введите вручную, либо считайте из коренного файла ‘Seed’.

## Slide 4: Опции чтения файла Seed
‘Header Only’ отмечена: Считывает только координаты углов и единицы из файла Seed.
‘Header Only’ не отмечена: Считывает координаты и единицы и все объекты, а затем копирует их в новый рисунок.

## Slide 5: Пример экспорта

## Slide 6: Результирующий файл DGN в MicroStation
Можно использовать результат в:
  Microstation
  В качестве подложки в HYPACK®.

## Slide 7: ЭКСПОРТ: DXF

## Slide 8: Экспорт файлов HYPACK® в DXF
Программа EXPORT преобразовывает файлы данных и файлы проекта в файл DXF или DWG.
HYPACK®
AutoCAD

## Slide 9: Активные файлы
EXPORT наследует активные/не активные файлы из окон файлов данных и проекта HYPACK®.
Можно изменить файлы для экспорта внутри программы.
Можно также добавить дополнительные файлы для экспорта.
Правый клик на иконке „Files“ внизу.

## Slide 10: Параметры CAD
Кликните “CAD Parameters” в окне Options
  3D Position of Sounding:
    Укажите уровень Z, на котором Вы хотите расположить глубины.
    Помните, что в CAD ось Z положительна вверх.
  Sounding Text Object - объект текста глубин
    Можно сделать глубины отрицательными либо взять их по модулю.
  Text X-Scale Factor
    0.7 - оптимальное значение
  DXF/DWG Output Version – версия результирующего файла
    В какой версии DXF/DWG Вы хотите сохранить результат?

## Slide 11: Параметры экспорта глубин: Названия слоев
Layer Name: Название слоя DXF, в котором будут находиться глубины.
Опции сохранения глубин в слои:
  Soundings to Layers:
    Группировать глубины в разные слои в зависимости от диапазона глубин.
  Source Filename as Layer:
    Каждый файл с данными будет экспортирован в отдельный слой.
  Source LOG Filename as Layer:
    Каждый файл каталога будет экспортирован в отдельный слой.
  Use HYPACK Color File - отдельные слои для каждого шага цветовой шкалы

## Slide 12: Параметры экспорта глубин: Style (Стиль):
Point Object Only - только точка
32.6_
Single Object Soundings
Один объект - текст
Добавляется пробел для центрирования на точке.
32.6
Double Object Soundings
32_6_ текст
Текстовый объект - точка разделитель
32
6
Cartographic
Текст – целая часть
Текст – дробная часть
  Меньше шрифт
32.6
По умолчанию (ничего не отмечено)
Два текстовых объекта
Один точечный объект - разделитель
Vector
Все цифры - полилинии.
Точное положение.
(Рекомендуется.)
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно экспортировать векторный стиль совместно с отметкой Cartographic или Decimal Point on Mark (по умолчанию).

## Slide 13: Параметры экспорта глубин: (Продолжение)
Text Height: Высота подписей (в единицах реального мира)
Text Angle Styles (поворот подписей):
  Fixed Angle – фиксированный угол разворота
  Perpendicular to LNW – перпендикулярно галсу
  Parallel to LNW – параллельно галсу
Export Colored Soundings (экспорт подписей в цвете):
  Любой диапазон шкалы глубин
  Не обязательно настраивать цветовую гамму DXF

## Slide 14: Параметры экспорта запланированных галсов
Layer Name: Название слоя, в котором будут находиться галсы.
Text Height: Высота подписи галсов в реальных единицах.
Labeled Lines - подписи Да либо Нет
Text Angle Styles (поворот подписей):
  Fixed Angle – фиксированный угол разворота
  Перпендикулярно
  Параллельно

## Slide 15: Параметры экспорта целей
Layer Name: Название слоя с целями.
Text Height: Высота подписей целей (в единицах реального мира)
Target Circle Radius: Радиус круга вокруг цели (или приращение радиуса) в реальных единицах.
Количество Окружностей

## Slide 16: Параметры экспорта координатной сетки
Layer Name: Название слоя с координатной сеткой.
Distance Between Tics: Шаг сетки, в единицах съемки
Tic Size: - Размер крестиков, в единицах съемки
Sheet Sides Label: метки на краях сетки
В программе HYPLOT есть лучший способ экспорта сетки. В HYPLOT можно экспортировать:
  Все рамки HYPLOT
  Прямоугольную сетку X-Y и подписи
  Географическую сетку и подписи
  Глубины
  Треки
  Титульные блоки и текст
  Линейный масштаб, компас и др.
  Без рисунков

## Slide 17: Параметры экспорта треков
Название слоя, высота текста, круг маркера и наклон текста.
Опция подписей, основываясь на номере маркера или на времени.
Можно экспортировать каждый трек в отдельный слой.
Time Labels, Fixed Angle = 0.
Event Number Labels, Perpend. to Line

## Slide 18: Пример экспорта

## Slide 19: Результат ЭКСПОРТА
Результаты экспорта в AutoDesk DWG TrueView

## Slide 20: ЭКСПОРТ: DGN

## Slide 21: ЭКСПОРТ
Выберите версию файла вывода в разделе “CAD Parameters”.
Все еще поддерживается версия V7.
Преимущества V8:
  Нет ограничения количества слоев/уровней.
  Можно задать названия слоям/уровням, а не только номера.
  Палитра True color (RGB) вместо 256 цветов
  Меньше объем файлов.
  Совмещение множества файлов DGN и HYPACK.

## Slide 22
Формат DGN
Добавление глубин в существующий файл DGN (V8)

## Slide 23: Экспорт в Microstation V8

## Slide 24: Исходная базовая карта
Экспортированный файл DGN V8 в Bentley View

## Slide 25: Результирующий файл DGN в MicroStation
Экспортированный файл DGN V8 в Bentley View

## Slide 26: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500