## Slide 1: HYPLOT
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2
Печать планшетов: HYPLOT
Интерфейс идентичен основному окну HYPACK®
Печать всех файлов картографической подложки.
Импорт рисунков (например, логотип компании).
Печать текстовых примечаний.
Печать шкалы глубин, компаса, линейного масштаба.
Просмотр планшета зумом.
WYSIWYG (Что видите, то и печатаете)
Печать на любом принтере или плоттере, совместимом с WINDOWS®..
Возможность сохранения настроек и применения их к другим планшетам.
Настраиваемые титульные блоки
ПРИМЕЧАНИЕ: | В HYPLOT можно печатать планшеты или сохранить их в файл PDF или GeoTIF для отложенной печати или передачи заказчику.
Notes: 2

## Slide 3
Запуск HYPLOT
HYPLOT требует наличие файла рамки планшета.
Создайте файл рамки планшета. (Подготовка - Редакторы - Редактор Рамок Планшета).
  Смотрите «Shell Editors - Plotting Sheet Editor»
Запустите HYPLOT: Выберите меню Отчетные Материалы – HYPLOT.
  Если в проекте более одного файла планшета, появится список планшетов (*.PLT), из которого можно выбрать один.
  Если в проекте нет ни одного планшета, программа выдаст сообщение о необходимости его создания.
Notes: 3

## Slide 4
Панель меню
Панель иконок
Файлы
Панель информации
Шкала глубин
Окно предварительного просмотра
Инструменты карты
Внешний вид HYPLOT
Notes: 4

## Slide 5
Сохранение и загрузка шаблонов планшета
Save:
  Сохранение положения и статуса элементов (подписей, линейного масштаба, рисунков и т.д.) и запись информации в файл ‘Template’ (*.HYT в папке Templates).
Загрузить:
  Позволяет считать файл шаблона планшета и применить установки к любому планшету.
Преимущество: Не нужно заново настраивать новые планшеты с одинаковыми элементами. Настройте внешний вид планшетов один раз и сохраните в файл *.HYT. Откройте новый планшет и загрузите шаблон *.HYT.

## Slide 6
Активация файлов данных и проекта.
Файлы, активные в основном окне HYPACK®, будут активны в HYPLOT.
Выполните ПКМ для активации или деактивации файлов данных или проекта внутри HYPLOT так же, как в HYPACK®.
Что видите на экране, то и будет напечатано на плоттере.
Notes: 6

## Slide 7
Изменение настроек планшета
Рамки
Шкала Глубин
Компас
Координатные сетки
Импорт Графики
Матрица
Стрелка на Север
Запланированные галсы
Линейный Масштаб
Глубины
Цели
Текст
Титульные блоки
Треки
Опции карты
Меню ‘Settings – Control Panel’ (F9) или иконка на панели инструментов для доступа к настройкам планшета.
Notes: 7

## Slide 8
Control Panel – Borders (рамки)
Выберите:
  Border Style (стиль рамки)
  Line Weight – толщина линий
  Border Color (цвет линий рамки)
Прим: Некоторые рамки содержат подписи координатной сетки. В таком случае можно деактивировать подписи сетки проекции, чтобы не было двойных подписей на рамке.
Notes: 8

## Slide 9
Опции рамки: No Border (без рамки), Single (одна линия), Double (двойная линия), Double w/Title Block Area (с полем подписей), IHO (рамка МГО), Chinese JTJ-203 (Китайская), Russian National Border (Российская), NY Corps of Engineers (ИК Армии США, Нью-Йорк) и Norfolk.
Опции рамки
Notes: 9

## Slide 10
Перемещение элементов планшета
После того, как Вы расположили элемент на планшете, используйте стрелку для перемещения его в нужное местоположение.
Notes: 10

## Slide 11
Control Panel – Color Bar (шкала глубин)
Шкала глубин служит легендой для интерпретации глубин. (Если печатаете глубины в черном цвете, не заморачивайтесь!)
Выберите:
  Расположение шкалы на планшете.
  Размеры элементов шкалы и шрифта подписей
  Отметьте опцию «Plot» для отображения шкалы.
Notes: 11

## Slide 12
Control Panel – Compass (компас)
Alignment (разворот): Привязка к географическому северу или проекции.
Настройте размер компаса
Notes: 12

## Slide 13
Control Panel – Projection Grid
Настройки линий координатной сетки
Tics / Lines – крестики или линии
Spacing – шаг между линиями сетки
Line Weight – толщина линий
Вид подписей к-тной сетки
Позиция
Шрифт
Можно разместить подписи сетки внутри или снаружи внутренней рамки.
Подписи Внутри
Подписи снаружи
Notes: 13

## Slide 14
Географическая координатная сетка
Независимые настройки для:
  WGS-84
  Местной СК
Формат подписей:
  ГГГ.ггггггг
  ГГГ ММ.ммммм
  ГГГ ММ СС.ссс
Auto Font Size:
  Автоматический подбор размера подписей сетки под выбранную рамку планшета.
  Удобно при выводе нескольких сеток.
Notes: 14

## Slide 15
Control Panel – Graphics (рисунки)
Можно добавить рисунки (BMP, JPG, TIF, GIF, PNG и др.) в HYPLOT.
Можно изменять размеры (с поддержкой пропорций).
Notes: 15

## Slide 16
Control Panel - Matrix
Можно печатать:
  Matrix border (контуры матрицы)
  Матрицу в цвете
  Оба варианта
Выводить глубины:
  Dredge Depth - После дноуглубления
  Survey Depth - Измеренную глубину (предварительную)
  Разность
Notes: 16

## Slide 17
Control Panel – North Arrow (стрелка С)
Несколько различных стилей.
На данный момент стрелки ориентированы на север проекции.
Notes: 17

## Slide 18
Control Panel – Planned Lines (галсы)
Настройка отображения галсов:
Draw lines – отображать галсы.
Labeled Lines - подписи
Настройка размера и цвета подписей
Notes: 18

## Slide 19
Control Panel – Ruler (лин. масштаб)
Отображение линейного масштаба
Линейный Масштаб
Notes: 19

## Slide 20
Панель управления - Подписи глубин
Опции глубин в HYPLOT аналогичны основному меню HYPACK. Установки независимы от установок в Основном Меню HYPACK.
Notes: 20

## Slide 21
Эти опции определяют:
  Шрифт
  Размер
  Цвет
Control Panel – Targets (Цели)
Notes: 21

## Slide 22
Control Panel – Text (примечания)
Можно ввести многострочный текст примечаний.
Можно обвести текст в рамку.
Notes: 22

## Slide 23
Используйте существующие титульные блоки, которые можно отредактировать, или создайте собственные!
Панель управления – Титульные блоки
Notes: 23

## Slide 24
Title Block Editor (Редактор блоков)
Создание нового либо редактирование готового блока.
Каждый блок состоит из серии «подблоков», содержащих текст или графику.
Опции ‘Snap to Grid’ (магнит) и ‘Ruler’ (линейка) помогут при расстановке блоков.
Блок можно сохранить и применить затем к любому планшету.

## Slide 25
Создать свой титульный блок.

## Slide 26
Control Panel – Tracklines / треки
Маркеры на треке можно подписать по номеру или по времени.
Notes: 26

## Slide 27
Control Panel – Chart Options / отображение карт
Выбор опций отображения:
DXF/DGN
Опции S57:
Notes: 27

## Slide 28
Sheet Information (информация о планшете)
Получение информации о текущем планшете:
  * размеры
  * активные файлы…
Notes: 28

## Slide 29
HYPLOT: Передача на принтер или плоттер
По умолчанию для растровых данных (TIF, BSB,…)
По умолчанию для векторных данных (например, S57). Быстрее!
Введите разрешение печати (уменьшите, если плоттер не может обработать большой объем информации)
Рекомендуется использовать метод прямой печати «Direct Plot». Он намного быстрее. Большинство плоттеров могут обработать его.
Чем больше памяти в плоттере, тем быстрее печать.
Notes: 09/18/12
29

## Slide 30
HYPLOT: Отправка на печать
Notes: 30

## Slide 31
Опции экспорта
Экспорт в DXF, DWG, TIF и PDF
Можно экспортировать в PDF в виде растра (меньше размер) или векторного файла (детальнее, но экспорт медленнее)
Как PDF, так и TIF имеют координатную привязку.
Notes: 31

## Slide 32
Вывод в PDF

## Slide 33: HYPLOT В DXF
Результаты экспорта в AutoDesk DWG TrueView 2014

## Slide 34: HYPLOT: Экспорт в DXF
Подходит для экспорта:
  Рамок планшета
  Линий координатной сетки
  Титульных блоков
  Компаса
  Шкалы глубин
  Линейного масштаба
  Текста
  Блоков
  Графики
  Титульных блоков
Не поддерживает:
  Некоторые растровые и векторные карты.

## Slide 35: Опции экспорта в HYPLOT
Вывод планшетов в DXF / DGN / DWG, GeoTIF, PDF.
Несколько опций названия слоев и версии файла DXF/DWG.

## Slide 36: Экспорт в DXF: Пример

## Slide 37: Множество планшетов в HYPLOT
Способность печати нескольких планшетов
Некоторые элементы аналогичны обычному HYPLOT
Файлы макета (*.LOT) хранят размер страницы и отображаемые на ней планшета PLT.

## Slide 38: Обработка нескольких планшетов
Менеджер Печати - ключевое новое окно
  Создайте или загрузите макет
  Добавьте или уберите файлы PLT
  Введите точные офсеты в PLT
Активные страницы
  Активный PLT имеет красную рамку
  Измененные установки и активные/неактивные файлы влияют на активный PLT.
  Активный PLT изменяется при клике на нужной странице или выборе в окне Settings во вкладыше Plotting Sheets.

## Slide 39: Несколько планшетов в HYPLOT

## Slide 40: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500