## Slide 1: Usos Auxiliares de HYPACK
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020
FORMA FANTASMA (posición final)

## Slide 2: HYPACK LEVANTAMIENTO: FORMAS FANTASMA
Entre la posición final para una plataforma o movimiento de barcaza y dibuje una forma fantasma (naranja).
FORMA FANTASMA (posición final)

## Slide 3: Enviando Ventanas LEVANTAMIENTO a través de la Red a Computadores Sin HYPACK.
Computador HYPACK
Computador Sin HYPACK
Ejecutando VISOR LEVANTAMIENTO
Computador Sin HYPACK
Ejecutando VISOR LEVANTAMIENTO
Computador Sin HYPACK
Ejecutando VISOR LEVANTAMIENTO
Computador Sin HYPACK
Ejecutando VISOR LEVANTAMIENTO
LAN o Red Inalámbrica
Windows 10 y Windows 7 limita el número de clientes de transmisión a 8.
VISOR LEVANTAMIENTO

## Slide 4: Compartir Protegico con Contraseña = Off
Para que VISOR LEVANTAMIENTO funcione adecuadamente en computadores con Windows 7, necesitará ir a Parámetros Compartir Avanzados y ‘descativar compartir protegido con contraseña’ en el computador ejecutando HYPACK LEVANTAMIENTO...

## Slide 5: Visor Remoto sobre la Web

## Slide 6: Control Visor Remoto
Controle remotamente su Levantamiento desde un PC sin llave HYPACK
Comandos Básicos enviados. Grabar, Blancos, etc.

## Slide 7: WebIF.DLL Otra Opción...
Ver el programa LEVANTAMIENTO (Area Gráfica y Datos) desde una conexión intranet.
Verifique la presentación WEBIF en este DVD bajo el grupo ‘Levantamiento’.

## Slide 8: Monitoreando Embarcación 3D
En la imagen hay un bote de tripulación aproximando la barcaza con un bote de apoyo logistico en el fondo. Una embarcación de levantamiento esta recorriendo líneas en el primer plano con un magnetómetro. Cada embarcación es controlada desde un computador aparte en nuestra red inalámbrica interna y colectado en el computador de observación principal. El programa 3DTV fue usado en su nueva capacidad para traquear múltiples vehículos. La profundidad del magnetómetro fue controlada al cambiar el calado de ese móvil.
Barcaza en un sitio de trabajo que será atendido por múltiples embarcaciones, incluido un bote de suministro y un bote de tripulación.
El requisito es que todas las embarcaciones sean capaces de compartir la posición, rumbo y profundidad corregida por marea con todos los demas.

## Slide 9: Gestión de Calidad de la Draga

## Slide 10: Datos DQM
Datos DQM son compilados para todos los campos monitoreados y salvados a un archivo de base de datos para reportes ambientales.
Esto incluye posición de la herramienta para remover sedimentos contaminados y no esta limitado a posición, profundidad, tipo de fondo y cantidad de material a ser procesada.
Cada turno puede ser monitoreado y los datos compilados por cada segundo del período de trabajo.
Características del Fondo pueden ser grabadas y generados reportes.

## Slide 11: Datos al PC a bordo USACE DQM

## Slide 12: Planeamiento Misiones y Guiado Línea

## Slide 13: Robot remoto de colección de datos y controles.

## Slide 14: Colección de datos UAV y USV

## Slide 15: Colección de datos UAV y USV
Colección de Datos en tiempo real.
  A bordo
  Grabado remotamente
Puede enviar puntos de ruta a embarcación remota

## Slide 16: Datos HYPACK UAV en 4 dimensiones
Lidar
Multihaz Bati
ADCP
Calidad del Agua
Imágenes Sonar lateral.
Medición Mareas

## Slide 17: Monitoreo Turbidez en vivo

## Slide 18: YSI_Turbidity.dll con YSI EXO

## Slide 19: Auto Importar Mareas desde NOAA
Programa Mareas Manual
Si la estación de marea NOAA es conocida, se poblará automáticamente
Puede salvar como archivo *.tdx y *.tid
Puede importar al manejador de dispositivo TideDr.dll en HYPACK EQUIPOS

## Slide 20: Lector Marea En linea NOAA
NOAATides.dll
El Controlador leerá el nivel de marea desde el servidor NOAA y lo applica a LEVANTAMIENTO o DREDGEPACK
Datums pueden ser seleccionados para concordar con las especificaciones del proyecto
Los Datos son grabados a archivos *.Raw para procesamiento

## Slide 21: Formas PERSONALIZADAS mostradas en LEVANTAMIENTO.
Imágenes pueden ser salvadas como BMP y mostradas en la Ventana MAPA LEVANTAMIENTO
Forma Escalable
Traqueo de embarcación fácilmente identificable

## Slide 22: MOVIMIENTO PLATAFORMA

## Slide 23: Paso 1: Editor Forma Bote
Cree su forma de bote.
El Punto de Referencia de origen del Bote esta en el punto X=0, Y=0.
Defina 1 o 2 puntos de anclas.
  Un Punto de Ancla LEVANTAMIENTO determinará la posición final de la plataforma usando el Punto de Ancla y el rumbo.
  Dos Puntos de Ancla LEVANTAMIENTO determinará la posición final de la plataforma usando los dos Puntos de Ancla.

## Slide 24: Paso 1: Editor Forma Bote
Ancla #1
Ancla #2

## Slide 25: Paso 2: HYPACK HARDWARE
La posición real de la Plataforma es el móvil “Bote”.
  En este caso, estamos posicionando la plataforma con un GPS RTK con antena direccional, usando el GPS.DLL.
La posición final de destino de la Plataforma es el móvil “Sitio Plataforma”.
  Usaremos el BARGE.DLL para definir la posición final de destino para la plataforma.

## Slide 26: BARGE.DLL
En la ‘CONFIGURACION’ para el BARGE.DLL:
  Para posicionar la plataforma usando un Punto de Ancla y un rumbo, haga clic solo en la casilla ‘Ancla 1’ y entre la posición final y rumbo (debajo).
  Para posicionar la plataforma usando dos Puntos de Ancla, haga clic en ambas casillas Ancla 1 y Ancla 2 y entre las posiciones finales.

## Slide 27: Paso 3: LEVANTAMIENTO
La posición final de la plataforma será dibujada en Azul.
  Esta es determinada con base en la información en el BARGE.DLL.
La posición actual de la plataforma es actualmente mostrada en Rojo.
  Hemos definido el Color de relleno para el móvil principal ‘Bote’ a rojo. Su color puede ser diferente.
  También hemos ajustada la transparencia para la forma de bote de manera que podamos ver la posición final de destino (azul) debajo de la posición actual (rojo). (Hecho en el menú Embarcación.)

## Slide 28: Parámetros Embarcación: Posición Actual
Seleccionar Embarcación Principal:
Hacer Opaco
Definir Color:
Paso 3: LEVANTAMIENTO

## Slide 29: Parámetros Embarcación: Posición Final
Seleccionar Embarcación Plataforma:
Definir Transparencia
Definir Color:
Paso 3: LEVANTAMIENTO

## Slide 30: LEVANTAMIENTO: Ventana Info Barcaza
Muestra la distancia y marcación quee cada Punto de Ancla necesita moverse.
Muestra el rumbo actual y el rumbo requerido.

## Slide 31: Listo!

## Slide 32: MANEJO BARCAZA

## Slide 33: Manejo Barcaza en HYPACK
La Barcaza principal desea ver Remolcador1, Rem2, Rem3 y Rem4.
Remoclador1 desea ver la Barcaza, Rem2, Rem3 y Rem4.
Etc., etc., etc.

## Slide 34: Requerimientos de Equipos:
Barcaza Principal:
  GPS con Antenna Direccional.
  Router inalámbrico con Antenna omni-direccional.
  Computador con capacidad HYPACK LEVANTAMIENTO.
Remolcadores
  GPS con Antenna Direccional.
  Computador portátil con capacidad HYPACK LEVANTAMIENTO y WiFi.
Embarcaciones Dirección IP Subnet
Barcaza Principal (Bote): 192.168.5.101 255.255.255.0
Rem 1: 192.168.5.102 255.255.255.0
Rem 2: 192.168.5.103 255.255.255.0
Rem 3: 192.168.5.104 255.255.255.0
Rem4: 192.168.5.105 255.255.255.0
Configuración Red:
  Cada computador necesita una dirección IP Estática en una sub-net común.
  Vea el ejemplo debajo por una configuración de ejemplo.

## Slide 35: Configurando una Dirección IP Estática
Abra el Centro Redes y recursos compartidos y haga clic en su Conexión de Red Inalámbrica. La ventana a la izquierda aparecerá.
Haga clic en el botón “Propiedades”. La ventana en el centro aparecerá.
Haga clic en ‘Internet Protocol Version 4 (TCP/Pv4) y luego en “Propiedades”. La ventana a la derecha aparecerá.
Entre la dirección IP apropiada y la dirección subnet para el computador.

## Slide 36: HYPACK EQUIPOS
Cree un móvil separado por cada embarcación. La configuración de embarcación en la Barcaza es mostrado a la derecha.
En cada embarcación:
    Use el GPS.DLL para determinar su posición y rumbo.
    Use el NMEAOUTPUT.DLL para sacar su posición y rumbo para las otras embarcaciones.
Para ver las otras embarcaciones:
    Use el GPS.DLL para leer su posición y rumbo.
Configuración Embarcación en Barcaza
Configuración Embarcación en Remolcador 1

## Slide 37: Configurando el NMEAOUTPUT.DLL
En cada embarcación, configuraremos el NMEAOUTPUT.DLL para transmitir su posición y datos de rumbo usando una conexión UDP.
Cada embarcación usará un valor de Puerto Lectura/Escritura separado.
NMEAOUTPUT.DLL Tipo Cliente/Servidor Puerto Lectura/Escr
Barcaza (Bote) UDP Server 9101
Rem2 UDP Server 9102
Rem3 UDP Server 9103
Rem4 UDP Server 9104
Rem5 UDP Server 9105

## Slide 38: Configure el NMEAOUTPUT.DLL
:Parámetros Ventana Salida GGA & HDT.

## Slide 39: Configure el NMEAOUTPUT.DLL
Ajuste la rata de actualización a 1 Hz.

## Slide 40: Leyendo la Transmisión desde Cada Embarcación
En la Barcaza, usaremos el GPS.DLL para leer los datos de posición desde el Rem 1
Estamos solo leyendo los datos de Posición y Rumbo desde cada transmisión de embarcación.
Especificaremos una conexión de Red, usando protocolo UDP y actuando como un servidor. Defina el Puerto de Lectura y Puerto de Escritura a los valores adecuados para la embarcación.

## Slide 41: HYPACK LEVANTAMIENTO.

## Slide 42: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500