## Slide 1: Geodesía y RTK
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020
Enero 2020

## Slide 2: Entendiendo Geodesia

## Slide 3: En HYPACK®...
LEVANTAMIENTO
LEVANTAMIENTO
Lat-Long en
WGS 84
Lat-Long en
Datum Local
Transformación
Datum
GPS
X-Y en
Proyección
Conversión
Cuadrícula
Lat-Long en
WGS 84
GPS
X-Y en
Proyección
Conversión
Cuadrícula
En proyectos WGS 84 o NAD-83
En otros proyectos:

## Slide 4: El Elipsoide Una forma matemática que se aproxima a la superficie geoidal.
Su posición en el elipsoide es definida por:
  Latitud
  Longitud
  Altura sobre el Elipsoide.
Estos ítems cambian con base en la forma del elipsoide!
Ud. está Aqui
ɸ = Latitud
H
a - semi-eje mayor
b = semi-eje menor
Achatamiento = (a-b)/a
Geoide: Una superficie equipotencial, significando que la fuerza de la gravedad medida en cualquier parte de la superficie es una constante.

## Slide 5: Datums
Elipsoide Internacional
Datum Europeo 1950
Datum Bogotá
Su datum usualmente determinará cual elipsoide será usado.
Datum Norte Americano 1927: Elipsoide Clarke 1866
Datum Norte Americano 1983: Elipsoide GRS 1980
Cuadrícula Nacional UK: Elipsoide Airy
Riks Drihoek (Holanda): Bessel 1841
Cuadrícula Hong Kong 80 Internacional
Cuadrícula Vieja Jamaica: Elipsoide Clarke 1880
Cuando un elipsoide se mueve para ajustarse a sus condiciones “locales” del geoide, se convierte en un “datum”.

## Slide 6: Transformación Datum Convirtiendo su posición desde un datum (usualmente WGS 84) a un datum local.
Φ’
Φ
Su latitud, longitud y altura sobre el elipsoide varia dependiendo del datum que esta siendo usado.
El proceso de ir de un datum (WGS 84) a otro datum es llamado una “Transformación de Datum”.
WGS 84
Datum Europeo 1950 Elipsoide Internacional

## Slide 7: Transformaciones de Datum
Levantando en Elipsoide WGS 84?
Levantando en NAD-83
Sistema de Coordenadas Planas Estatales?
No requiere Transformación de Datum.
SI
No requiere Transformación de Datum.
SI
NO
Usted necesita hacer una Transformación de Datum!
NO
Para una Transformación Datum, usted puede:
Determine sus propios parámetros.
Use parámetros publicados.
Usar un modelo de Cambio de Datum, si esta disponible para su área.
Levantamiento Típico de UTM y WGS 84

## Slide 8: Transformaciones de Datum: Configuraciones
No haga una Transformación de Datum!
Haga una Transformación Datum de 3 Parámetros
Haga una Transformación Datum de 7 Parámetros
Use un Modelo de Transformación Nacional
Haga clic aqui para ver los modelos disponibles:

## Slide 9: Proyecciones:
Distorsión es causada cuando se mueve desde la superficie elipsoidal a una proyección plana.
BC  B’C’
Una buena proyección debe minimizar la distorsión.
1000 kg.
A
B
C
D
A’
B’
C’
D’
Proyección: Una representación 2D de la superficie elipsoidal

## Slide 10
Mercator | Trasversa Mercator | Mercator Oblicua | Lambert Conforme Cónica I | Lambert Conforme Cónica 2
Sin distorsión a lo largo del Ecuador. | Sin distorsión a lo largo de una línea de longitud. Bueno para Areas N-S Base del UTM | Sin distorsión a lo largo de un azimuth seleccionado. Para paises no N-S o E-W | Sin distorsión a lo largo de una línea de latitud. Bueno para áreas E-W | Sin distorsión a lo largo de dos líneas de latitud. Un poco de distorsión entre las líneas
Proyecciones Típicas

## Slide 11: GEODESIA PROYECTO

## Slide 12: PARAMETROS GEODESICOS
Cada proyecto tiene sus propios parámetros geodésicos. Detalles son guardados en el archivo proyecto.ini
Cree un proyecto nuevo o copie un proyecto existente:
Su proyecto nuevo hereda la geodesia del proyecto anterior.

## Slide 13: Iniciando PARAMETROS GEODESICOS
Haga clic en el ícono «Mundo»
O... Haga clic en el Menú Preparación - ítem Geodesia

## Slide 14: Cuadrícula UTM
Cuadrículas:
  UTM Norte para el Hemisferio Norte
  UTM Sur para el hemisferio Sur.
Zona:
  Dividido en 6° de longitud.
Elipsoide:
  Si su Elipsoide no es WGS 84: Necesita hacer una transformación de datum

## Slide 15: Cuadrículas NAD-83
Cuadrículas:
  Seleccione “Plana Estatal NAD-83”
Zona:
  Seleccione la zona estatal apropiada.
Elipsoide:
  Aún cuando NAD-83 se basa en GRS-80, verá WGS 84 listado como el elipsoide.
  Esto es porque el gobierno de USA trata los dos como el mismo, aún cuando hay pequeñas diferencias.

## Slide 16: Cuadrículas NAD-27
Cuadrículas:
  Seleccione “Plana Estatal NAD-27”
Zona:
  Seleccione su zona plana estatal.
Elipsoide:
  Fijo a “Clarke 1866”
  Ud. Tiene que hacer una Transformación de Datum!
  Defina el archivo de Cambio de Datum a CONUS.

## Slide 17: Cuadrícula Nacional UK
Cuadrículas:
  Déjelo en “Cuadrícula Nacional UK”
Zonas
  No hay zonas!
Elipsoide:
  Fijo en “Airy”
  Ud. Tiene que hacer una Transformación de Datum!
  Defina el archivo de Cambio de Datum a OSTN15.

## Slide 18: Proyección definida por el usuario
Cuadrículas:
  Déjelo en “Definido por el Usuario” (al final de la lista).
  Esto abre los ítems de Proyección
Proyección:
  Seleccione su Proyección.
  Entre los parámetros de proyección
Elipsoide:
  Si no es WGS 84, haga una Transformación de Datum!
  Su proyección definida por el usuario puede ahora ser salvada para que aparezca en el listado desplegable.

## Slide 19: Configurando una Cuadrícula Local

## Slide 20: Trabajando en una Cuadrícula Local
 | Punto 1 | Punto 2
UTM X | 562,000.00 | 563,000.00
UTM Y | 3,245,000.00 | 3,246,000.00
Cuadrícula Local X | 10,000.00 | 10,940.709
Cuadrícula Local Y | 10,000.00 | 11,063.278
Necesita dos puntos en su área donde sepa:
X-Y en su Cuadrícula Local
X-Y en una Cuadrícula de Proyecto normal de HYPACK®, tal como UTM, Plana Estatal, etc.

## Slide 21: PARAMETROS GEODESICOS: Configure para Cuadrícula Local
Defina PARAMETROS GEODESICOS a una Cuadrícula/Zona que HYPACK conozca (ej: UTM).
Siguiente, cambie la entrada «Cuadrículas» a “Definido por el Usuario”.
Haga clic en la casilla ‘Ajuste Cuadrícula Local” y luego en el botón ‘Cuadrícula Local”.

## Slide 22: CUADRÍCULA LOCAL: Ventana
Entre las coordenadas ‘Mundiales’ o ‘Locales’, seleccione su origen y haga que el programa calcule la rotación, translación y escala.

## Slide 23: Verificando Resultados en CONVERSIÓN CUADRICULA
Punto 1
UTM Zona 17.
    X = 562,000.000
    Y = 3,245,000.000
  UTM Lat-Long:
    Lat = N29° 19,953279’
    Lon = W80° 21.684083’
  Coordenadas Cuadrícula Local
    X = 10,000.000
    Y = 10,000.000

## Slide 24: Transformaciones de Datum Variables en el Tiempo

## Slide 25: Transformaciones de Datum Variables en el Tiempo
Debido a la deriva continental, una transformación de datum variable en el tiempo puede ser necesaria.
HYPACK tiene modelos para Norte America, Europa y Australia disponibles en PARAMETROS GEODESICOS.
Vaya al Menú HERRAMIENTAS para seleccionar la opción transformación
  Escoja epoch, sistema y año
  Haga clic en CALCULAR!

## Slide 26: Cinemático En Tiempo Real - RTK

## Slide 27: Cálculo Mareas RTK
  Escoja desde que fuentes los valores de K y N se tomaran
Modelo Geoidal:
Corrección Altura Ortométrica:
Zona VDatum y Datum Cartográfico:
Archivo KTD
Valor Usuario

## Slide 28: Mareas RTK: Bases
Línea de Agua
Ref. Estática de la Embarcación
D
H
Fondo
B
Datum Cartográfico
SC
Elipsoide Ref.
Geoide Ref. (MSL)
A
T’
N
N-K
K
Trabaja con:
  GPS.DLL
  F-180
  NOVATEL.DLL
  PHINS.DLL
  POSMV.DLL
  SBG.DLL
  SEAPATH.DLL
Válido cuando el Estatus GPS es:
  RTK Fijo
Cargue archivo Datum Mareal Cinemático (KTD) sí N-K o K varía en el área de levantamiento.
  Archivo KTD es especificado en PARAMETROS GEODESICOS.
Nota: Recuerde, correcciones de marea en HYPACK® son negativas si la línea de agua esta sobre el datum cartográfico.
  Active la opción ‘Marea’ en ‘Tipo Equipo’ para Activar Mareas RTK.

## Slide 29: Mareas RTK: Definiciones
T’: Altura del Nivel del Agua Sobre el Datum Cartográfico
T: Corrección de Marea HYPACK
= -T’
A: Altura Elipsoidal
H: Altura Antena
  Positivo es hacia abajo!
  Medido sobre la línea de agua Estática cuando Calado Estático = 0.
B: Prof. Medida
  Ecosonda Calibrada a la Línea de Agua Estática.
SC: Sondaje Cartográfico
D: Calado Dinámico
K: Altura del Geoide Sobre el Datum Cartográfico
N: Altura del Geoide Sobre el Elipsoide de Referencia.
Línea de Agua
Ref. Estática de la Embarcación
D
H
Fondo
B
Datum Cartográfico
SC
Elipsoide Ref.
Geoide Ref. (MSL)
A
T’
N
N-K
K
DE DONDE VIENEN ESTAS COSAS
T’: Altura del Nivel del Agua Sobre el Datum Cartográfico
T: Corrección de Marea HYPACK = -T’
A: Desde su GPS RTK
H: Desde HYPACK
Ófset EQUIPOS.
B: Desde su Ecosonda
D: Desde su Entrada de Calado Dinámico
N y K:
Método especificado en PARAMETROS GEODESICOS.
  (K – N) en Archivo KTD
  N desde el Modelo Geoidal & K en archivo KTD
  N desde el Modelo Geoidal y K desde VDATUM (USA)
  N desde el Modelo Geoidal y K Entrado Manualmente
  (K – N) Entrado Manualmente

## Slide 30: MAREAS RTK
Línea de Agua
Ref. Estática de la Embarcación
D
H
Fondo
B
Datum Cartográfico
SC
Elipsoide Ref.
Geoide Ref. (MSL)
A
T’
N
N-K
K
Altura del Elipsoide WGS-84 Sobre el Datum Cartográfico:
  = K – N
Altura del Elipsoide WGS-84 Sobre la Línea de Agua:
  = - A – H - D
Altura de la Línea de Agua Sobre el Datum Cartográfico:
  T’ = K – N + A + H + D
Corrección de Marea HYPACK:
  T = N – K – A – H - D
Sondaje Cartográfico:
  CS = B + D + T
  CS = B + N – K – A - H
Nota: El Calado Dinámico se cancela en la fórmula para Sondaje Cartográfico.
Usted solo necesita medir el Calado Dinámico si desea que su Marea RTK sea equivalente a su Corrección de Marea normal.

## Slide 31: Mareas RTK: Ejemplo
Altura del Elipsoide WGS-84 Sobre el Datum Cartográfico:
  = K – N = 2 – (-8) = 10.0
Altura del Elipsoide WGS-84 Sobre la Línea de Agua:
  = - A – H - D
  = -(-2) –(-4) - 0.5 = 5.5
Altura de la Línea de Agua Sobre el Datum Cartográfico:
  = K – N + A + H + D
  = 2 –(-8) + (-2) + (-4) + .5
  = 4.5
Corrección de Marea HYPACK:
  T = N – K – A – H - D
  = -8 – 2 –(-2) – (-4) - .5
  = -4.5
Sondaje Cartográfico:
SC = B + D + T = 21.0
SC = B – K + N – A – H
= 25 – 2 + (-8) – (-2) – (-4) = 21.0
Línea de Agua
Ref. Estática de la Embarcación
D = 0.5
H = -4.0
Fondo
B = 25.0
Datum Cartográfico
SC= 21.0
Elipsoide Ref.
Geoide Ref. (MSL)
A = -2.0
T
N = --8.0
K = 2.0

## Slide 32: Opciones de Configuración MAREAS RTK
Método | N (Altura Geoide) | K (Separación Geoide-Datum Cartográfico) | Notas
(K-N) desde Archivo KTD | Un Archivo KTD es creado conteniendo valores K-N y es especificado en PARAMETROS GEODESICOS. |  | Archivo Geoidal no es usado. Areas grandes con una Separación Variable
N desde el Modelo Geoidal, K desde el Archivo KTD | Modelo Geoidal Seleccionado en PARAMS GEODESICOS. | Archivo KTD contiene valores K | Areas Grandes donde Separación entre CD y Geoide son pequeñas.
N desde el Modelo Geoidal, K desde VDatum | Modelo Geoidal Seleccionado en PARAMS GEODESICOS. | Valores K vienen desde VDATUM | Costa USA, partes de Francia. Seleccione Zona y CD en PARAMS GEODESICOS.
N desde el Modelo Geoidal, K desde valor dado por el usuario | Modelo Geoidal Seleccionado en PARAMS GEODESICOS. | Valor K Entrado en PARAMS GEODESICOS. | Separación entre CD y Elipsoide es una Constante.
(K – N) desde Valor del Usuario | Manualmente Entre Altura del Elipsoide WGS-84 Sobre el CD en PARAMETROS GEODESICOS. |  | Separación entre CD y Elipsoide es una Constante.

## Slide 33: Mareas RTK: (K – N) desde Archivo KTD
Línea de Agua
Fondo
Datum Cartográfico
Elipsoide Ref.
Altura del Elipsoide WGS-84 Sobre el Datum Cartográfico:
  K - N
Cree un Archivo KTD que contenga valores K-N reticulados a través de su área de levantamiento.
En PARAMETROS GEODESICOS:
  Seleccione el (K-N) desde Archivo KTD
  Entre el nombre de su Archivo KTD
En HYPACK EQUIPO:
  Asegúrese que la opción ‘Marea’ este activa.
  Verifique los ‘Parámetros’
  Pruébelo cerca a un punto de control vertical!
Geoide
K
N
N – K en Archivo KTD

## Slide 34: Haciendo un Archivo KTD
Usado si la separación entre las capas no es una constante y ud. no esta usando VDatum.
Archivo KTD contiene
  Valores K - N
    = Altura del Elipsoide Sobre el Datum Cartográfico.
    Usado si No hay Archivo Geoidal en uso.
  Valores K
    Altura del Geoide Sobre el Datum Cartográfico
    Usado si hay un Archivo Geoidal está en uso.
Cuadrícula KTD: nodos 2 x 2
Cuadrícula KTD: nodos 5 x 3

## Slide 35: Determinando (N - K) en un Punto
Instale su Antena GPS RTK proxima a un punto de control Vertical establecido.
Observe:
H = Altura de la Antena Sobre la Línea de Agua
A = Altura de la Antena RTK Sobre el Elipsoide de Referencia.
T1 =Corrección de Marea Observada
Desde nuestra Fórmula:
  T1 = -H –A –K +N - D
  -2.5 = -(-4.0) – 7.1 – K + N - 0
  K - N = -0.6
Note que en esta prueba, no podemos separar el valor de N y K. Solo podríamos hacer eso si tuviesemos información desde el Modelo Geoidal sobre N.
H = -4.0

## Slide 36: Creando un Archivo KTD
Vaya a PREPARACION - EDITORES - Editor Marea KTD
Entre número de divisiones cuadrícula X y Y
Entre los valores Min X y Min Y
Entre valores de separación
Salve archivo *.ktd
Habilitelo en Parámetros Geodésicos
NOTA: Puede también crear un Archivo KTD en Modelo TIN

## Slide 37: Mostrando un Archivo KTD
Habilite Archivo KTD en Ventana Ppal
Cambie círculo color en CONFIGURACIONES

## Slide 38: Mareas RTK: N desde el Modelo Geoidal, K desde KTD
Línea de Agua
Fondo
Datum Cartográfico
Elipsoide Ref.
Altura del Elipsoide WGS-84 Sobre el Datum Cartográfico:
  K - N
Cree un Archivo KTD que contenga valores K reticulados a través de su área de levantamiento.
En PARAMETROS GEODESICOS:
  Seleccione Método “N desde el Modelo Geoidal, K desde Archivo KTD”.
  Seleccione su Archivo Geoidal.
  Entre el nombre de su Archivo KTD
En HYPACK EQUIPO:
  Asegúrese que la opción ‘Marea’ este activa.
  Verifique los ‘Parámetros’
  Pruébelo cerca a un punto de control vertical!
Geoide
K: Desde Archivo KTD
N: Desde el Modelo Geoidal

## Slide 39: Mareas RTK: N desde el Modelo Geoidal, K desde el Usuario
Línea de Agua
Fondo
Datum Cartográfico
Elipsoide Ref.
Altura del Elipsoide WGS-84 Sobre el Datum Cartográfico:
  K – N
En PARAMETROS GEODESICOS:
  Seleccione el Método “N desde Modelo Geoidal, K valor del Usuario”
  Seleccione su Modelo Geoidal.
  Entre el valor K
En HYPACK EQUIPO:
  Asegúrese que la opción ‘Marea’ este activa.
  Verifique los ‘Parámetros’
  Pruébelo cerca a un punto de control vertical!
Geoide
K: Entrada Manual
N: Desde el Modelo Geoidal

## Slide 40: Mareas RTK: N desde el Modelo Geoidal, K desde VDATUM
Línea de Agua
Fondo
Datum Cartográfico
Elipsoide Ref.
Altura del Elipsoide WGS-84 Sobre el Datum Cartográfico:
  K – N
En PARAMETROS GEODESICOS:
  Seleccione el “N desde el Modelo Geoidal, K desde VDATUM”
  Seleccione su Modelo Geoidal.
  Seleccione su Región VDatum
  Seleccione su Datum Cartográfico VDatum
En HYPACK EQUIPO:
  Asegúrese que la opción ‘Marea’ este activa.
  Verifique los ‘Parámetros’
  Pruébelo cerca a un punto de control vertical!
Geoide
K: Desde VDatum
N: Desde el Modelo Geoidal,

## Slide 41: Mareas RTK: (K – N) desde Valor del Usuario
Línea de Agua
Fondo
Datum Cartográfico
Elipsoide Ref.
Altura del Elipsoide WGS-84 Sobre el Datum Cartográfico:
  K – N
En PARAMETROS GEODESICOS:
  Seleccione Método “(K-N) desde Valor Usuario”.
  Entre el valor K-N.
  No use un archivo Geoidal.
En HYPACK EQUIPO:
  Asegúrese que la opción ‘Marea’ este activa.
  Verifique los ‘Parámetros’
  Pruébelo cerca a un punto de control vertical!
Geoide
K
N
N – K desde entrada del Usuario

## Slide 42: VDatum a XYZ
Vaya a PARAMETROS GEODESICOS:
Defina sus opciones Vdatum
Vaya a HERRAMIENTAS - EXPORTAR VDATUM A XYZ
Cargue archivo borde opcional para limitar área a exportar. De otra forma la zona completa será exportada
Haga clic en EXPORTAR y Salve Archivo XYZ

## Slide 43
Encabezado
Dentro de un Archivo BRUTO
ELL WGS-84 6378137.000 298.257223563
PRO TME -82.166667 0.999900 30.000000 0.000000 0.000000 656166.6670 0.0000
DTM 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
GEO "g2012a-CONUS.geo" -0.012
HVU 0.3048006096 0.3048006096
VDatum GASCNCsab31_8301
VSurface MLLW
TND 13:39:25 01/03/2017 300
DEV 0 33253 "GPS NMEA-0183" 57348 C:\HYPACK 2017\devices\gps.dll 17.0.5.0
OFF 0 0.000000 0.000000 -10.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
PRD 0 KTD "" "GASCNCsab31_8301" "MLLW"
DDT 0 SYN KTC
Registros Brutos
POS 0 49165.174 973164.010 778430.404 16.886
QUA 0 49165.174 7 5.000 0.700 13.000 4.000 0.000 0.000 0.000
RAW 0 49165.174 4 320816.57260 -810855.32490 -27.40400 124452.00000
TID 0 49165.174 -6.887
KTC 0 49165.174 11 -89.908 -89.908 -102.280 4.515 -10.000 0.000 6.887 0.000 0.000 0.000 3.000
MSG 0 49165.174 $GPGGA,124452.00,3208.165726,N,08108.553249,W,4,13,0.7,4.136,M,-31.540,M,1,0001*61

## Slide 44
KTC 0 49165.174 11 -89.908 -89.908 -102.280 4.515 -10.000 0.000 6.887 0.000 0.000 0.000 3.000
Registro KTC
0 | Dispositivo #
49165.174 | Tiempo (segundos después de media noche)
11 | # valores siguientes
-89.908 | Altura elipsoidal WGS 84 en la antena
-89.908 | Altura ElipsoidalLocal en la antena
-102.280 | Valor Undulation (N)
4.515 | K
-10.000 | altura antena desde punto referencia bote (ófset)
0.000 | calado
6.887 | marea
0.000 | cabeceo deg*100
0.000 | balanceo deg*100
0.000 | oleaje
3.000 | Modo Calculo RTK 0 = Ninguno 1 = (K-N) desde Archivo KTD 2 = N desde el Modelo Geoidal, K desde KTD 3 = N desde el Modelo Geoidal, K desde VDatum 4 = N desde el Modelo Geoidal, K desde usuario 5 = N-K desde usuario
  T’ = K – N + A + H + D
  T’ = 4,515 – (-102,280) + (-89,908) + (-10)
  T’ = 6,887 (Corrección de Marea = -6,887)

## Slide 45: Movimiento entre actualizaciones RTK
En levantamientos con Marea RTK, usted necesita un MRU para determinar el movimiento de la Antena RTK entre actualizaciones.
Marea Promedio para Remover Oleaje: Valores z RTK son promediados a través del tiempo para determinar ‘un Plano Normalizado de Oleaje’. Datos MRU son aplicados directamente a este plano.
Mezclar Datos de Marea con Oleaje: MRU es usado para determinar el movimiento de la antena entre valores z RTK fijos.
La decision de cual método usar se hace en SBMAX y MBMAX.

## Slide 46: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500