## Slide 1: Настройки геодезии и RTK
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Понимание геодезии

## Slide 3: В HYPACK®
СЪЕМКА
СЪЕМКА
Широта - Долгота
WGS-84
Широта - Долгота
Местной СК
Преобразование
Датумов
GPS
X,Y на
Проекции
Сетка
СК
Широта - Долгота
WGS-84
GPS
X,Y на
Проекции
Сетка
СК
Проекты WGS-84 или NAD-83:
В других проектах:

## Slide 4: Эллипсоид Математическая фигура, аппроксимирующая поверхность геоида.
Ваше положение на эллипсоиде задается:
  Широта
  Долгота
  Высотой над эллипсоидом
Эти величины изменяются в зависимости от эллипсоида!
Вы находитесь здесь
ɸ = широта
H
а - большая полуось
b - малая полуось
К-т сжатия = (a-b)/a
Геоид: Эквипотенциальная поверхность, т.е. в каждой точке вектор силы тяжести направлен вниз.

## Slide 5: Датумы
Международный эллипсоид
Европейский датум 1950
Датум Боготы
Ваш датум обычно задает эллипсоид.
Северо Американский Датум 1927г: Эллипсоид Кларка 1866
Северо Американский Датум 1983г: Эллипсоид GRS 1980
Национальная СК Великобритании: Эллипсоид Эйри
Riks Drihoek (Голландия): Эллипсоид Бесселя 1841
СК Гонг Конга 80: Международный
Старая СК Ямайки: Эллипсоид Кларка 1880
Когда эллипсоид сдвигается, чтобы соответствовать местной поверхности геоида, он становится датумом.

## Slide 6: Преобразование СК Преобразование Ваших позиций с одного датума (обычно WGS-84) в местную СК.
Φ’
Φ
Ваша широта, долгота и высота над эллипсоидом изменяется в зависимости от используемого датума.
Процесс перехода от одного датума (WGS-84) в другой называется преобразованием датумов.
WGS-84
Европейский Датум 1950, международный эллипсоид.

## Slide 7: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СК
Съемка на эллипсоиде WGS-84?
Съемка в СК NAD-83?
СК США?
Не нужно выполнять преобразование СК.
ДА
Не нужно выполнять преобразование СК.
ДА
НЕТ
Следует выполнить преобразование СК!
НЕТ
Для преобразования датумов можно:
Определить параметры преобразования.
Использовать опубликованные параметры.
Использовать модель сдвижки датумов, если она есть для вашего участка.
Типичная съемка на UTM и WGS-84

## Slide 8: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СК: Настройки
Не выполнять преобразование
3-параметрическое преобразование СК
7-параметрическое преобразование СК
Использовать национальную модель преобразования датумов
Проверьте здесь готовые модели:

## Slide 9: Проекции:
При переходе от поверхности эллипсоида на плоскость происходит искажение.
BC  B’C’
Хорошая проекция сводит к минимуму искажения.
1000 кг
А
В
С
D
A’
B’
C’
D’
Проекция: 2-мерное представление поверхности эллипсоида.

## Slide 10
Проекция Меркатора | Поперечная Проекция Меркатора | Наклонная Проекция Меркатора | Конформная коническая проекция Ламберта 1 | Конформная коническая проекция Ламберта 2
На экваторе искажений нет. | Вдоль меридиана искажений нет. Хорошо подходит для участков, вытянутых с севера на юг. Основа UTM | Вдоль заданного азимута искажений нет. Для участков, вытянутых вдоль какого-либо азимута | Вдоль параллели искажений нет. Подходит для участков, вытянутых с востока на запад. | Вдоль двух параллелей искажений нет. Небольшое искажение между параллелями.
Часто использующиеся проекции

## Slide 11: Геодезические настройки проекта

## Slide 12: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
В каждом проекте свои независимые настройки геодезии. Активируйте файлы проекта
Создайте новый проект или скопируйте имеющийся:
Созданный проект будет иметь геодезию предыдущего проекта.

## Slide 13: Запуск ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Кликните иконку с глобусом.
Либо меню Preparation - Geodesy.

## Slide 14: Сетка UTM
Координатные сетки:
  UTM North для Северного полушария.
  UTM South для южного полушария.
Зона:
  Разделены на 6 градусов по долготе.
Эллипсоид:
  Если Ваш эллипсоид не WGS-84:Следует выполнить преобразование СК

## Slide 15: Сетки NAD-83
Координатные сетки:
  Выберите ‘State Plane NAD-83’
Зона:
  Выберите соответствующую зону в списке.
Эллипсоид:
  Несмотря на то, что NAD-83 основан на GRS-80, в поле эллипсоида вы увидите WGS-84.
  Правительство США принимает их одинаковыми, хотя между ними и есть некоторые различия.

## Slide 16: Сетки NAD-27
Координатные сетки:
  Выберите ‘State Plane – NAD27’
Зона:
  Выберите зону.
Эллипсоид:
  Кларка 1866.
  Следует выполнить преобразование датумов.
  Выберите файл сдвижки датумов (Datum Shift File) - CONUS.

## Slide 17: Национальная СК Великобритании
Координатные сетки:
  Выберите UK National Grid
Zones:
  Отсутствуют!
Эллипсоид:
  Эйри.
  Следует выполнить преобразование датумов.
  Выберите файл сдвижки датумов (Datum Shift File) - OSTN15.

## Slide 18: Пользовательские проекции
Координатные сетки:
  Выберите None в конце списка.
  При этом активируется поле выбора проекции.
Проекция:
  Выберите вашу проекцию.
  Введите параметры проекции.
Эллипсоид:
  Если у вас не эллипсоид WGS-84, нужно выполнить преобразование датумов.
  Теперь Вашу СК можно сохранить и она будет в списке доступных сеток.

## Slide 19: Настройка местной сетки координат

## Slide 20: Работа в местной СК
 | Точка 1 | Точка 2
Х на проекции UTM | 562000 | 563000
Y на проекции UTM | 3245000 | 3246000
Х в местной СК | 10000.0 | 10940.709
Y в местной СК | 10000.0 | 11063.278
Необходимо иметь две точки на участке с известными:
К-тами X,Y в местной СК
К-тами на нормальной проекции (из доступных в HYPACK®), например, UTM

## Slide 21: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Настройка местной СК
Укажите параметры СК, известные HYPACK (например, UTM). ПРОЕКЦИЯ UTM
Измените Grid на None
Отметьте опцию «Local Grid Adjustment» и нажмите кнопку «Local Grid»

## Slide 22: МЕСТНАЯ СК: Окно
Введите координаты мировые и местные, укажите ноль СК и пусть программа вычислит разворот, сдвижку и масштаб.

## Slide 23: Проверка в программе GRID CONVERSION
Точка 1
UTM, 17 зона.
    X = 562000.0
    Y = 3245000.0
  Географические к-ты UTM:
    Широта = N29° 19.953279’
    Долгота = W80° 21.684083’
  Координаты в местной СК
    X = 10000
    Y = 10000

## Slide 24: Вычисление параметров преобразования датумов, переменных во времени

## Slide 25: Вычисление параметров преобразования датумов, переменных во времени
Из-за континентального дрейфа, может понадобится преобразование датумов с учетом времени.
В HYPACK есть модели для Северной Америки, Европы и Австралии в программе ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.
Меню Tools для выбора опции трансформации
  Выберите эпоху, систему и год
  Кликните [Вычислить].

## Slide 26: Поправки за Уровень по данным Режима Кинематики Реального Времени (Уровни RTK)

## Slide 27: Расчет уровней RTK
  Укажите на чем основывается вычисление К и N
Модель геоида
Ортометрическая поправка за высоту
Зона VDatum и ноль карты
Файл KTD
Задано пользователем

## Slide 28: Уровни RTK: Основы
Уровень воды
Статическая ватерлиния
D
H
Дно
В
Ноль Карты
КГ
Поверхность эллипсоида
Поверхность геоида (СМУ)
А
T’
N
N-K
K
Работает с:
  GPS.DLL
  F-180
  NOVATEL.DLL
  PHINS.DLL
  POSMV.DLL
  SBG.DLL
  SEAPATH.DLL
Качественная при статусе GPS
  RTK Fixed
Загружает файлы кинематического нуля глубин (KTD), если:
  Файл KTD содержит величины K-N и указывается в параметрах геодезии.
Примечание: Поправки за уровень в HYPACK® отрицательны, если уровень воды выше нуля глубин.
  Отметьте опцию ‘Tide’ для активации записи уровней RTK.

## Slide 29: Уровни RTK: Определения
T’: Высота уровня над нулем глубин
T: Поправка за уровень HYPACK
= -T’
А: Высота над поверхностью эллипсоида.
H: Высота антенны GPS
  Положительна вниз!
  Измеряется от ватерлинии, когда статическое заглубление равно 0
B: Измеренная глубина
  Эхолот передает глубину от ватерлинии.
КГ: Картированная глубина
D: Динамическая осадка
K: Высота поверхности геоида над Нулем Карты
N: Высота геоида над поверхностью эллипсоида.
Уровень воды
Статическая ватерлиния
D
H
Дно
В
Ноль Карты
КГ
Поверхность эллипсоида
Поверхность геоида (СМУ)
А
T’
N
N-K
K
ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ
T’: Высота уровня над нулем глубин
T: Поправка за уровень HYPACK = -T“
А: Поступает от RTK GPS
H: Из HYPACK
Офсет в ОБОРУДОВАНИИ
B: От эхолота
D: Динамическое проседание
N и K:
Метод задается в GEODETIC PARAMETERS.
  (K-N) в файле KTD
  N из модели геоида, К из файла KTD
  N из модели геоида, К из VDATUM (США)
  N из модели геоида, К вводится вручную
  (K-N) вводится вручную

## Slide 30: Уровни RTK
Уровень воды
Статическая ватерлиния
D
H
Дно
В
Ноль Карты
КГ
Поверхность эллипсоида
Поверхность геоида (СМУ)
А
T’
N
N-K
K
Высота эллипсоида WGS-84 над нулем глубин:
  = K - N
Высота эллипсоида WGS-84 над ватерлинией:
  = -А - Н - D
Высота уровня над нулем глубин:
  T’ = K – N + A + H + D
Поправка за уровень HYPACK
  T = N – K – A – H - D
Картированная глубина:
  CS = B + D + T
  CS = B + N – K – A - H
Прим: Дин. проседание обнуляется в формуле для картированной глубины.
Вводите динамич. прос. только в том случае, если Вы хотите, чтобы поправка RTK была равна реальной поправке за уровень.

## Slide 31: Уровни RTK: Пример
Высота эллипсоида WGS-84 над нулем глубин:
  = K - N = 2 - (-8) = 10.0
Высота эллипсоида WGS-84 над ватерлинией:
  = -А - Н - D
  = -(-2) - (-4) - 0.5 = 5.5
Высота уровня над нулем глубин:
  = K – N + A + H + D
  = 2 –(-8) + (-2) + (-4) + 0.5
  = 4.5
Поправка за уровень HYPACK
  T = N – K – A – H - D
  = -8 – 2 –(-2) – (-4) - .5
  = -4,5
Картированная глубина:
CS = B + D + T = 21.0
CS = B – K + N – A – H
= 25 – 2 + (-8) – (-2) – (-4) = 21.0
Уровень воды
Статическая ватерлиния
D= 0.5
H = -4.0
Дно
B= 25.0
Ноль Карты
CS= 21.0
Поверхность эллипсоида
Поверхность геоида (СМУ)
A= -2.0
T
N= -8.0
K= 2.0

## Slide 32: Опции настройки Уровней RTK
Метод | N (Высота Геоида) | К (Геоид - Ноль Карты) | Примечания
(K-N) из файла KTD | Файл KTD содержит величины K-N и указывается в параметрах геодезии. |  | Файл геоида не используется Большой участок, на котором разделение между поверхностями не постоянно.
N из модели геоида, K из файла KTD | Модель геоида выбрана в GEODETIC PARAMETERS | Файл KTD содержит K | Большой участок, на котором разность между пов-тью геоида и нулем глубин незначительно изменяется.
N из модели геоида, К из VDatum | Модель геоида выбрана в GEODETIC PARAMETERS | Величины К из VDatum | Побережье США, часть Франции. Выберите зону и ноль глубин в параметрах геодезии.
N из модели геоида, К Задана Пользователем | Модель геоида выбрана в GEODETIC PARAMETERS | Величина К введена в параметрах геодезии. | Разделение между нулем глубин и пов. эллипсоида постоянна.
(К - N) вводится пользователем. | Введите высоту эллипсоида WGS-84 над нулем глубин в параметрах геодезии. |  | Разделение между нулем глубин и пов. эллипсоида постоянна.

## Slide 33: Уровни RTK: (K - N) из файла KTD
Уровень воды
Дно
Ноль Карты
Поверхность эллипсоида
Высота эллипсоида WGS-84 над нулем глубин:
  K-N
Создайте файл KTD, содержащий величины K-N для вашего участка.
ПАРАМЕТРЫ ГЕОДЕЗИИ:
  Выберите опцию «(K-N) from KTD File»
  Введите файл KTD
В HYPACK HARDWARE:
  Отметьте опцию «Tide» для GPS
  Проверьте дополнительные настройки GPS
  Протестируйте возле уровенного поста!
Геоид
K
N
N- К из файла KTD

## Slide 34: Создание файла KTD
Используется, если расхождение между поверхностями не постоянное и нет VDatum.
В файле KTD содержатся:
  Величины K-N
    Высота Эллипсоида над Нулем Карты.
    Если файл геоида не используется.
  Величины K
    Высота поверхности геоида над Нулем Карты
    Если файл геоида используется.
Сетка KTD: 2 x 2 узла
Сетка KTD: 5 x 3 узла

## Slide 35: Определение величины (N-K) в точке
Установите антенну RTK GPS около уровенного поста.
Измерьте:
H = Высоту антенны над мгновенным уровнем
A = Высоту антенны над эллипсоидом.
T1 = Снимите поправку за уровень на водпосту.
Из нашей формулы:
  T1 = -H –A –K +N - D
  -2.5 = -(-4.0) – 7.1 – K + N - 0
  K-N= -0.6
Заметьте, что в нашем тесте файл геоида не использовался и мы не можем разделить величины N и K. N в качестве отдельной величины можно взять только при использовании геоида.
H = -4.0

## Slide 36: Создание файла KTD
Меню ПОДГОТОВКА - РЕДАКТОРЫ - РЕДАКТОР KTD
Введите количество ячеек сетки Х и У
Введите Мин Х и Мин У
Введите величины поправок
Сохраните файл *.KTD
Активируйте в Геодезических Параметрах
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно также создать файл KTD в МОДЕЛИ TIN

## Slide 37: Отображение файла KTD
Активируйте файл KTD в основном окне
Измените цвет окружностей в УСТАНОВКАХ

## Slide 38: Уровни RTK: N из модели геоида, K из файла KTD
Уровень воды
Дно
Ноль Карты
Поверхность эллипсоида
Высота эллипсоида WGS-84 над нулем глубин:
  K-N
Создайте файл KTD, содержащий величины K для вашего участка.
ПАРАМЕТРЫ ГЕОДЕЗИИ:
  Отметьте опцию “N from Geoid Model, K from KTD File”
  Выберите модель геоида.
  Введите файл KTD
В HYPACK HARDWARE:
  Отметьте опцию «Tide» для GPS
  Проверьте дополнительные настройки GPS
  Протестируйте возле уровенного поста!
Геоид
K: Из файла KTD
N: Из модели геоида

## Slide 39: Уровни RTK: N из модели геоида, K введено пользователем
Уровень воды
Дно
Ноль Карты
Поверхность эллипсоида
Высота эллипсоида WGS-84 над нулем глубин:
  K-N
ПАРАМЕТРЫ ГЕОДЕЗИИ:
  Опция “N from Geoid Model, K from User Value”
  Выберите модель геоида
  Введите величину К
В HYPACK HARDWARE:
  Отметьте опцию «Tide» для GPS
  Проверьте дополнительные настройки GPS
  Протестируйте возле уровенного поста!
Геоид
K: Ввод вручную
N: Из модели геоида

## Slide 40: Уровни RTK: N из модели геоида, K из VDatum
Уровень воды
Дно
Ноль Карты
Поверхность эллипсоида
Высота эллипсоида WGS-84 над нулем глубин:
  K-N
ПАРАМЕТРЫ ГЕОДЕЗИИ:
  Опция “N from Geoid Model, K from VDATUM”
  Выберите модель геоида
  Выберите регион VDATUM
  Выберите ноль глубин для VDATUM
В HYPACK HARDWARE:
  Отметьте опцию «Tide» для GPS
  Проверьте дополнительные настройки GPS
  Протестируйте возле уровенного поста!
Геоид
K: Из VDatum
N: Из модели геоида

## Slide 41: Уровни RTK: (К - N) вводится пользователем
Уровень воды
Дно
Ноль Карты
Поверхность эллипсоида
Высота эллипсоида WGS-84 над нулем глубин:
  K-N
ПАРАМЕТРЫ ГЕОДЕЗИИ:
  Опция “(K-N) from User Value”
  Введите значение K-N
  Файл геоида не используется.
В HYPACK HARDWARE:
  Отметьте опцию «Tide» для GPS
  Проверьте дополнительные настройки GPS
  Протестируйте возле уровенного поста!
Геоид
K
N
K-N вводится пользователем.

## Slide 42: VDATUM TO XYZ
Войдите в ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Задайте опции VDatum
Войдите в меню TOOLS – EXPORT VDATUM TO XYZ.
Можно загрузить файл границ для ограничения участка экспорта. Иначе будет экспортирована вся зона
Кликните ЭКСПОРТ и Сохраните файл XYZ

## Slide 43
Заголовок
Внутри файла RAW
ELL WGS-84 6378137.000 298.257223563
PRO TME -82.166667 0.999900 30.000000 0.000000 0.000000 656166.6670 0.0000
DTM 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
GEO "g2012a-CONUS.geo" -0.012
HVU 0.3048006096 0.3048006096
VDatum GASCNCsab31_8301
VSurface MLLW
TND 13:39:25 01/03/2017 300
DEV 0 33253 "GPS NMEA-0183" 57348 C:\HYPACK 2017\devices\gps.dll 17.0.5.0
OFF 0 0.000000 0.000000 -10.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
PRD 0 KTD "" "GASCNCsab31_8301" "MLLW"
DDT 0 SYN KTC
Сырые данные RAW
POS 0 49165.174 973164.010 778430.404 16.886
QUA 0 49165.174 7 5.000 0.700 13.000 4.000 0.000 0.000 0.000
RAW 0 49165.174 4 320816.57260 -810855.32490 -27.40400 124452.00000
TID 0 49165.174 -6.887
KTC 0 49165.174 11 -89.908 -89.908 -102.280 4.515 -10.000 0.000 6.887 0.000 0.000 0.000 3.000
MSG 0 49165.174 $GPGGA,124452.00,3208.165726,N,08108.553249,W,4,13,0.7,4.136,M,-31.540,M,1,0001*61

## Slide 44
KTC 0 49165.174 11 -89.908 -89.908 -102.280 4.515 -10.000 0.000 6.887 0.000 0.000 0.000 3.000
Строка KTC
0 | № Устройства
49165.174 | Время в секундах после полуночи.
11 | количество значений после этого
-89.908 | Высота антенны над эллипсоидом WGS-84
-89.908 | Высота антенны над местным эллипсоидом
-102.280 | Ундуляция (N)
4.515 | K
-10.000 | высота антенны gps относительно базовой точки на судне (офсет)
0.000 | осадка
6.887 | уровень
0.000 | дифферент deg*100
0.000 | крен deg*100
0.000 | вертикальная составляющая качки
3.000 | Режим вычисления RTK: 0 = отсутствует 1 = (K-N) из файла KTD 2 = N из модели геоида, K из файла KTD 3 = N из модели геоида, K из файла VDatum 4 = N из модели геоида, K задано пользователем 5 = N-K задано пользователем
  T’ = K – N + A + H + D
  T’ = 4,515 – (-102,280) + (-89,908) + (-10)
  T’ = 6,887 (поправка за Уровень = -6,887)

## Slide 45: Движение судна между моментами определения RTK
При использовании уровней RTK вам нужен датчик качки для определения движения антенны GPS между обновлениями данных GPS.
Использовать Вертикальную Качку от Датчика Качки и Усреднить Поправки за Уровни для Устранения Качки: Величины z от RTK усредняются по времени для определения нормализованной поверхности качки. Данные качки затем применяются к этой плоскости.
Объединить Уровень с Верт. Качкой: ДК используется для определения движения антенны между данными RTK
Выбор метода осуществляется в параметрах чтения SBMAX и MBMAX.

## Slide 46: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500