## Slide 1: Теория датчиков - Понимание оборудования
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020
Одинаковые углы лучей
Постоянный угол между лучами

## Slide 2: GPS и Позиционирование

## Slide 3: GPS - Позиционирование
GPS использует 24 спутника, которые совершают обороты вокруг Земли каждые 12 часов.
Пользователю нужно «видеть» хотя бы 4 спутника, чтобы получить координаты местоположения, но чем больше, тем лучше.
GPS работает на датуме и сфероиде WGS-84
Точность динамического позиционирования GPS находится в пределах от 10-20м до 0.05 - 0.02м в зависимости от метода счисления.

## Slide 4: GPS - определение местоположения
Определение местоположения GPS
Для вычисления расстояния используется время прохождения сигнала. При этом вычисляется псевдо расстояние.
Три псевдо расстояния должны в идеале пересечься в положении GPS приемника.
Основываясь на расстояниях, местоположение в пределах окружности

## Slide 5: GPS - определение местоположения
На самом деле, необходимо четыре спутника для определения неизвестных величин.
X - Широта
Y - Долгота
Z - Высота
T - Погрешность времени

## Slide 6: GPS - определение геометрии местоположения
Взаимное расположение спутников определяет качество позиционирования.
Спутники, находящиеся слишком низко над горизонтом, могут внести погрешности, так же, как и спутники, располагающиеся слишком близко друг к другу.
Маска Высот используется для фильтрации спутников, находящихся слишком низко над горизонтом.

## Slide 7: DGPS - Позиция, исправленная за погрешности
Важные предположения
Влияние ионосферы и тропосферы одинаковое над базовой станцией и над приемником GPS
Базовая станция и приемник GPS «видят» одинаковые спутники

## Slide 8: GPS Поправки
Есть несколько методов улучшения позиционирования GPS на судне.
Базовая Станция RTK
Станция дифференциальных поправок
Спутниковые поправки
RTK Поправки
Маячные поправки
Спутник : DGPS - точность до 1м
Маяк : За пределами порядка 750 км DGPS вряд ли будет более точен, чем простой GPS
RTK : Расстояние от станции до судна менее 20 км, точность в см

## Slide 9: Уровни RTK в HYPACK
Дно
D
H
В
КГ
А
T’
N
N-K
K
Как сказано выше, позиционирование GPS требует наличие хотя бы четырех спутников и приемника GPS
При наличии RTK GPS, уровенный пост для съемки не обязателен
Чтобы воспользоваться достоинствами RTK GPS нужно иметь позиции и поправки, которые ведут к математической проблеме
Поправка за уровень HYPACK
  T = N – K – A – H - D
Картированная глубина:
  CS = B + D + T
  CS = B + N – K – A - H

## Slide 10: GPS - Время с PPS
Сигнал 1 PPS (один импульс в секунду) используется для определения времени сообщения ZDA от приемника GPS.
Сообщение ZDA в HYPACK нельзя передавать чаще, чем 1 раз в секунду (1Гц) для правильного совмещения сообщения ZDA с сигналом 1PPS.
Сигнал PPS
Сообщение ZDA

## Slide 11: Движение Судна

## Slide 12: Движение Судна
Вверх
Вправо
Назад
Вниз
Вперед
Влево
Судно испытывает смещения во всех трех направлениях.
Смещение вперед и назад называется рывок (surge)
Смещение влево и вправо по борту называется качание (Sway)
Вертикальное смещение называется вертикальная качка (heave)
Центр Тяжести судна

## Slide 13: Смещение Судна
Вращение вокруг оси Х - Крен (pitch)
  Смещение носа к верху положительно
Вращение вокруг оси Y - дифферент (Roll)
  Наклон к правому борту положительный
Вращение вокруг оси Z - рыскание (Yaw)
  Рыскание по часовой стрелке положительное
Рыскание
Дифферент
Крен
Z
Y
X
Центр Тяжести судна

## Slide 14: Смещение Судна
Вертикальная Составляющая Качки
Дифферент
Крен
Датчик смещения (motion reference unit): Вертикальная (heave), килевая (pitch) и бортовая (roll) составляющие качки и иногда курса (yaw)
Инерционная Навигационная Система (inertial navigation unit): Вертикальная, килевая, бортовая составляющая качки, курс и позиционирование
Центр Тяжести судна

## Slide 15: Свойства звука
В данном разделе содержится информация, предоставленная Гидрографической Службой Великобритании - Учебный Курс SOPAC

## Slide 16: Свойства звука - синусоида
Чтобы понять характеристики и свойства звуковых волн, следует понимать синусоиду
Длина волны
Период
Амплитуда (от сред до пикового)
Амплитуда (от пика до пика)

## Slide 17: Свойства звука - фаза
Фаза сигнала соответствует углу начала синусоиды.
Фаза сигнала особенно важна для интерферометрических многолучевых сонаров.

## Slide 18: Свойства звука - частота
Частота сигнала выражается как f(Гц) = 1/Т
В нашем примере f = 0.5 Гц
Гц равен количеству импульсов в 1 секунду
Диапазон и Частота
Низкая Частота
Большой Диапазон
Большая проницаемость
Меньшая точность
Меньше волн в секунду
Высокая частота
Меньше диапазон
Меньшая проницаемость
Выше точность
Больше волн в секунду

## Slide 19: Использование акустики для измерения расстояния
Частота акустической волны, используемая для измерения глубины, зависит от типа съемки.
Глубоководные съемки - используются низкие частоты
Мелководные съемки - используются высокие частоты
Чем выше частота, тем выше точность.

## Slide 20: Взаимодействие звука с дном
Направление акустической энергии
Отражение
Поглощение
Рассеяние
Угол Падения
Энергия, отраженная в эхолот
Взаимодействие акустической энергии с дном состоит из нескольких компонентов, влияющих на отраженную энергию.
Геометрия импульса важна для отраженного сигнала.

## Slide 21: Параметры окружающей среды

## Slide 22: Характеристики окружающей среды
При использовании акустических измерений скорость звука влияет на результат.
Каждый элемент на этом рисунке влияет на скорость звука.

## Slide 23
Поправки за скорость звука
Скорость Звука
Введите глубину и скорость звука
Импортируйте профиль СЗ из текстового файла
Получите автоматически от MVP
Профиль будет применен в реальном времени для тестов качества.
Squat and Settlement / проседание судна на ходу
Введите изменение осадки по скорости в таблице.
Берется скорость над грунтом, т.е. не учитывается течение!
Редактор профиля скорости звука в HYSWEEP®
ИПСЗ Sontek YSI Castaway Простая загрузка профиля через Bluetooth
Notes: 23

## Slide 24: Понимание трассировки луча
Высокая скорость звука
Низкая скорость звука
Более низкая скорость звука
Угол исходящего сигнала
Более высокая скорость звука
Истинная позиция и глубина сигнала
Профиль скорости звука исправляет глубину

## Slide 25: Скорость звука - неверные значения
Использование неверной скорости звука приводит к погрешности глубины.
Такая погрешность возрастает с диапазоном и известна ка «улыбка» в данных МЛЭС.

## Slide 26: Скорость звука - исправленные измерения
12
Правильное применение профиля СЗ до редактирования критично при обработке данных МЛЭС

## Slide 27: Тщательность или Точность

## Slide 28: Кучность (Precision) и Точность (Accuracy)
Кучность
Мера повторяемости
Качество наблюдений
Точность
Мера достоверности
Насколько верно отражает реальную картину

## Slide 29: Нормальное распределение
При съемке мы всегда ссылаемся на 95% Обеспеченность, что соответствует 2 СКП

## Slide 30: Однолучевые эхолоты

## Slide 31: Однолучевой эхолот
Измеряет время прохождения сигнала от сонара до дна.
ОЛЭ может сделать только одно измерение за раз, поэтому он называется однолучевым эхолотом.
Система обычно создает акустическую посылку несколько раз в секунду.
Скорость звука * Время = Расстояние
Звуковой импульс
Дно
HYPACK

## Slide 32: ОЛЭ - характеристики луча
С увеличением размера луча увеличивается и размер опечатка на дне. Глубина - самый сильный эхосигнал в этом участке.
 | 20 футов | 40 футов
3 градуса | 1.0 | 2.1
5 градусов | 1.7 | 3.5
8 градусов | 2.8 | 5.6
45 градусов | 14.1 | 28.3
Радиус отпечатка
Рыбопоисковые эхолоты используют широкий угол, чтобы «слышать» рыб.

## Slide 33: ОЛЭ - характеристики луча
Ширина луча в ОЛЭ может значительно повлиять на точность измеренной глубины.
Рыбопоисковые эхолоты используют широкий угол, чтобы «слышать» рыб.

## Slide 34: Данные однолучевого эхолота
Окно эхограммы: Для отображения акустической информации каждого сигнала от эхолотов с сетевым подключением Акустические данные можно использовать для исправления точек глубины.

## Slide 35: SBES в HYPACK®
Планирование и выполнение съемки в HYPACK начинается и заканчивается в Основном Окне

## Slide 36: SBES в HYPACK®
Использование программы SBMAX64, редактирование никогда не было таким простым

## Slide 37: Многолучевые эхолоты

## Slide 38: Типы батиметрических сонаров
      В чем различие между физическим формированием лучей и интерферометром?
      Система с физическим формированием лучей использует метод амплитудного детектирования дна, аналогично однолучевому сонару.
      Интерферометрическая система использует фазовый метод детектирования путем определения сдвига по фазе сигнала поступающего на два и больше элементов акустической приемной решетки.
      В заключение, системы с формированием лучей измеряют диапазон для каждого угла, а интерферометры измеряют угол для каждого диапазона. Метод детектирования физическим формированием лучей основан на амплитуде и фазе сигнала. Интерферометр использует только измерение фазы сигнала.

## Slide 39: Базовые принципы МЛЭС
Измерение дальности по отдельному лучу для определения глубины

## Slide 40: Лучи излучения и приема
Участок перекрытия лучей излучения и приема считается отпечатком луча (beam footprint)

## Slide 41: Формирование луча
Элементы множества излучателей используются для создания каждого луча
Искривленная решетка
Плоская решетка
Сложно сделать
Лучи становятся шире при удалении от надира

## Slide 42
Различия размеров озвученного участка или «отпечатка»
8 градусов
(6,99’ или 2,13 m.)
3 градуса
(2,6’ или 0,79 m.)
1.5 градуса
(1,3’ или 0,40 m.)
0.5*1.5 градуса
(0.44’ x 0.87’ или 0.14 m x 0.27 m)
Размер отпечатка луча 8 градусов - 2.1м на глубине 15м
+
Notes: Отметьте разность плотности данных при уменьшении луча.
Более высокое разрешение и точность по горизонтали и по вертикали.

## Slide 43: Формирование луча - разрешение поперек трассы
Размер отпечатка луча увеличивается с расстоянием от надира

## Slide 44: Интерферометрические сонары
Импульс передачи
Время
T0
T1
T2
T3
T4
Дно
Элементы акустической решетки имеют известный шаг
T0
Импульс передачи
T1
T2
T3
T4
Отраженная акустическая энергия поступает с разностью в доли секунды и измеряется по разности фаз
T0
Зная разность фаз и шаг между элементами, можно вычислить угол падения на объект. Разность фаз изменяется с расстоянием от сонара.
Принятый сигнал
Скорость Звука у головы сонара нужна для преобразования времени в расстояние
Пиковая амплитуда

## Slide 45: PING DSP - принцип работы
3DSSTM MBES Engine Bathymetry Engine allows for:
Лучи, заданные в настройках МЛЭС пользователем; К-воЛучей, УголЛуча, УголСектора.
Идентичные лучи с четкими границами с одинаковым весом и без боковых лепестков.
Эквидистантные, Равномерноугольные или комбинация - распределение.
Широкий диапазон конфигураций МЛЭС (например, 512 лучей в 1 градус) и включая статистически независимые (например, без перекрытия) геометрии лучей.
Тщательная батиметрия с полным вертикальным покрытием на широких развертках.
Результаты батиметрии, которые можно вполне сравнить с результатами аналогично настроенных МЛЭС.

## Slide 46: Данные сниппетов МЛЭ
Время
Данные «сниппетов» это аналоговый сигнал до и после детектирования дна.
Эти данные скомпонованы в линию силы эхосигнала для создания мозаики.

## Slide 47: Данные толщи воды (water column)
Отображаются все акустические данные для каждого луча.
Запись данных в толще воды требует намного больше пространства на жестком диске, чем обычные данные МЛЭС. Данные в толще воды (water column) эквивалентны эхограмме для ОЛЭС.

## Slide 48: МЛЭС в HYPACK®
Программа для сбора данных многолучевой эхолокаторной системы
Сбор данных МЛЭ и вспомогательных датчиков.
Дисплей в режиме реального времени, поправки и тесты качества.
Можно выбрать 15 различных дисплеев.

## Slide 49: МЛЭС – Редактирование в HYSWEEP

## Slide 50: Гидролокаторы бокового обзора

## Slide 51: Что находится в записях ГБО?
Объекты на дне блокируют сигнал от сонара, создавая тень.
Как сонар «видит» объект
Толща воды
Тень от объекта
Толща воды - информация о высоте антенны над грунтом.
Цель (эхоконтакт) - объект на грунте отбрасывает тень на сонограмме.
Тип грунта - Мощность отраженного эхосигнала различается в зависимости от типа грунта, соответственно, участки снимка могут быть светлее (тверже грунт) либо темнее (мягче грунт).

## Slide 52: Элементы сонара
Приемоизлучатель сонара получает сигнал и передает его на ПК для сбора данных для отображения и записи.
Расстояние эха определяется по времени, как в остальных эхолотах.
Заметьте, скорость звука необходима для преобразования времени прохождения эхосигнала в расстояние.
    1500 м/с является установкой по умолчанию как средняя СЗ в МО.
Приемоизлучатель
Эхо дна

## Slide 53: Что происходит в районе надира?
Отсутствует «Белый участок» под ЗБУ
Вторичные лепестки акустического сигнала облучают участок надира.
Однако: Угол падения такой, что данные не пригодны к использованию
Участок в надире

## Slide 54: Что находится в данных ГБО.
T0 (Сигнал)
T1 (Первый возврат)
T2 (дальность)
T2
Сигнал ГБО
Сигнал по времени
T0
T1
T2
T2
T1
Время
Время
T1
T1
T0
T2
T2

## Slide 55: Амплитуда сигнала по времени
Сонограмма - амплитуда, кодированная в цвете.
Трек линии дна отмечает первый возврат эхосигнала от дна.
Сигнал конвертируется в цвет RGB и наносится на сонограмму.
T1
T0

## Slide 56: Важность тени
По мере приближения сонара ко дну, размер тени увеличивается.
Дальше
Ближе

## Slide 57: Важность тени
Тень от объекта может сказать больше, чем контур объекта.

## Slide 58: Обзор Съемки ГБО
ГБО используется для решения многих задач.
Поиск и подъем объектов
Определение геологических компонент дна
Предварительная и исполнительная съемки для дноуглубительных проектов
Уточнение и позиционирование затонувших объектов
Также хорошее средство для уточнения батиметрических данных

## Slide 59: Частота определяет эффективный диапазон
Эффективный диапазон и разрешение сонограммы - баланс, заданный частотой сонара.
Чем выше частота, тем меньше дальность, но выше отражающая способность.
Чем ниже частота, тем больше дальность, но ниже разрешение.

## Slide 60: Поиск объектов с помощью сонара 100кГц
На этом снимке показаны обработанные данные 100 кГц. Есть два интересных эхоконтакта.
затонувшее судно
Трубопровод
Эхо от пузырьков воздуха / газа

## Slide 61: Работа с ГБО
 | Преимущества | Проблемы
Буксировка | Сонар близко ото дна Минимальная качка Идеально для больших глубин | Позиция ЗБУ может быть неизвестна
Установка на борту судна | Точное позиционирование Не сядет на грунт Идеально для мелководья | Не используется для больших глубин Качка отобразится на сонограмме
Сравнение монтажа на ЗБУ и на судне

## Slide 62: ГБО в корпусе судна или на ЗБУ
«Рыба» ГБО
ГБО в корпусе судна
Важно, чтобы ГБО буксировался как можно ближе к дну, но при этом точность его позиционирования снижается.
ГБО в корпусе судна имеют лучшее позиционирование, но применимы только на мелководье.
HYPACK

## Slide 63: ГБО в HYPACK
Загрузите сырые данные ГБО - файлы HSX, HS2, CM2, JSF, SDF, XTF
Исправьте трек дна, сгладьте курс и позиции.
Создайте мозаику по данным

## Slide 64: Магнитометры

## Slide 65: Как работают морские магнитометры
Как работает данный датчик? В соответствии с WHOI (Институт Океанографии Вудс Холла)
Морские магнитометры могут быть линейные, измеряющие суммарную силу магнитного поля; или векторные, разделяющие магнитное поле на векторы силы, магнитное наклонение (0 градусов на экваторе и 90 на магнитных полюсах) и магнитное склонение (угол между географическим и магнитным полюсами в точке).
Морские магнитометры содержат камеру, заполненную жидкостью, обогащенную атомами водорода, типа керосина или метанола. Электроны, растворенные в этой жидкости, возбуждаются источником радиочастоты и передают свою энергию атомам водорода (протонам), сбивая их с орбитального вращения. Передача энергии от электронов к протонам в атомах водорода называется «эффектом Оверхаузера» (по имени Американского ученого, Альберта Оверхаузера, открывшего его в 1950-е), а магнитометры, использующие его, называются «Магнитометрами Оферхаузера».
Как только протоны сбиты, напряжение радиочастоты прекращается и протоны возвращаются на свои исходные орбиты, совпадающие с геомагнитным полем. Частота их спирального изменения или «процессия» измеряется с помощью катушки и зависит от известной постоянной, называемой «гиромагнитное соотношение», а также от суммарного геомагнитного поля. Таким образом, если частота измерена и постоянная известна, можно вычислить суммарное геомагнитное поле.
http://www.whoi.edu/page.do?pid=8415&tid=7342&cid=14847

## Slide 66: Проблемы магнитной съемки
 | 0M | 15M | 20M | 30M | 50M
Офсет | 0 M | 7.5 M | 10 M | 15 M | 25 M
Гамма | 277.78 | 67.72 | 37.38 | 14.23 | 3.53
Важно понимать как расстояние до объекта влияет на ожидаемое значение гаммы.
При поиске известного объекта, определение цели начинается с понимания ожидаемой величины гаммы.

## Slide 67: Переменные, влияющие на магнитометрическую съемку
Международная Модель Геомагнитного Поля (IGRF)
Стандартное математическое описание основного магнитного поля Земли и его вековые изменения.
Это магнитное поле, создаваемое внутренним ядром Земли.

## Slide 68
Геомагнитные шторма
Земля постоянно бомбардируется магнитными импульсами Солнца.
Эти шторма влияют на показания гаммы магнитометра.
Интенсивность и продолжительность геомагнитного шторма может быть от нескольких секунд до нескольких часов.

## Slide 69: Планирование магнитной съемки
График прогнозируемой магнитной интенсивности для чистого железа.
(Источник: Breiner 1999b:9)

## Slide 70: Мониторинг фона
Организация INTERMAGNET - группа, которая изучает изменения магнитных параметров за пределами модели Суточные изменения гаммы записываются на станции с известной постоянной гаммой. Такие наблюдения можно загрузить из интернета. Записанные вариации можно использовать в данных HYPACK для устранения влияния помех во время съемки.

## Slide 71: Данные магнитной съемки в HYPACK
10 nT
100 nT
Дисплей отображает показания гаммы в двух масштабах одновременно либо по отдельности.
Это позволяет наблюдать цели, выходящие за пределы нижнего графика ( синего цвета) на более крупном (красном) графике ( красного цвета).
Notes: 71

## Slide 72: Магнитометры в HYPACK
Программа MAGEDIT позволяет применить поправки ММГП или береговой станции.
Цели сохраняются в базе данных целей.

## Slide 73: Донные профилографы

## Slide 74: Введение в Донные Профилографы
Система ДП - одноканальные акустические инструменты, используемые для неглубокого сейсмического отраженного профилирования.
ДП работают на различных передающих частотах.
Результатом работы систем ДП являются толщина и осадочных слоев и их количественные характеристики.
Используются:
        При выполнении съемок участков гидротехнического строительства
        Съемок поиска возобновляемых источников энергии
        Обеспечение дноуглубительных работ
        Изучение полезных ископаемых
        Проектах картирования биоценоза

## Slide 75: Принцип донного профилирования
Два типа:
        Источник акустической энергии и приемник совмещены в одной приемоизлучающей антенне, либо
        Отдельный источники сигнала и приема (гидрофонная решетка)
Акустическая энергия передается в воду и отражается от дна и от осадочных слоев ниже дна.
Интенсивность отраженной акустической энергии зависит от плотности осадочных пород.

## Slide 76: Типы донных профилографов
Акустические характеристики обычных донных профилографов Глубина проникновения зависит от частоты, источника энергии и геологических характеристик дна.

## Slide 77: Рекомендации при установке и буксировке
Правильные монтаж и буксировка излучателя и гидрофонной решетки ДП критичны для получения данных с минимальным количеством шума.
При монтаже на судне важно, чтобы антенны были установлены вдалеке от участков потенциального шума и турбулентности.
При буксировке на поверхности лучше располагать решетку гидрофонов и излучателей разделенными кильватерным следом корабля.

## Slide 78: Донные профилографы в HYPACK
В окне СЪЕМКИ должен также отображаться график профиля ДП.

## Slide 79: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500