## Slide 1: Что нового в HYPACK 2020
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Автоматическая обработка в MBMAX
Запуск в меню Съемка в основном окне
MBMAX64 определяет новые файлы HSX, применяет фильтры и сохраняет их в формате HS2x
    HS2x файлы загружаются намного быстрее, чем файлы HSX
Загрузите один или множество файлов HSX в одну сессию

## Slide 3: СЪЕМКА ГБО
СЪЕМКА ГБО претерпела множество изменений касательно информации, предоставляемой пользователю.
График отдельного сигнала в окне сонограммы усовершенствован.
Изменение размеров окна теперь не обнуляет экран

## Slide 4: Затемнение участка надира для мозаики
Пользователь может контролировать участок в надире, применив расстояние от надира для игнорирования сигналов в этом диапазоне. Использование такой опции устранит затененные участки вдоль трека судна.
Используйте эту опцию, если данные от соседних галсов перекрываются на участке надира

## Slide 5: Цели ГБО
Теперь есть два стиля наименования - добавлен формат NOAA.
Количество информации при захвате снимка настраивается пользователем.

## Slide 6: Режим фиксированной лицензии
Версия HYPACK 2020 позволяет зафиксировать лицензию к ПК.
Что позволяет работать на этом ПК без физического ключа.
Лицензию НУЖНО разблокировать на физическом ключе, чтобы можно было получить новый файл с лицензией при обновлении Плана Годового Обслуживания.

## Slide 7: Воспроизведение в HYPACK
Можно воспроизвести данные в файлах RAW в основном окне HYPACK
Выберите обводы судна
Отслеживайте судно на экране

## Slide 8: Облако В Реальном Времени в DREDGEPACK®
Отслеживайте дноуглубитель и обновляйте матрицу в режиме реального времени.
Запускается в DREDGEPACK®

## Slide 9: Выбор сложного полигона как зона
Используйте карандаш для задания полилинии. Любая плоскость, попадающая на полилинию, будет выбрана.
Используйте карандаш для задания полигона. Плоскости, попадающие внутрь полигона и вдоль его края, будут выбраны.

## Slide 10: Сдвиг оцифрованного снимка от курсора
Используйте курсор для исправления положения файлов GeoTIF в Редакторе Привязки Снимков

## Slide 11: Обновленный Редактор данных магнитной съемки
Внешне больше напоминает редакторы MBMAX64 и SBMAX64
Можно фиксировать окна
Не ограничен только двумя каналами!

## Slide 12: Редактор Данных Магнитной Съемки - создание изолиний
Теперь можно создавать изолинии в редакторе.
Нажмите кнопку Contour
Если Вы еще не сохранили данные, программа попросит это сделать
Появится диалоговое окно Contour для создания изолиний, не запуская программу TIN MODEL.

## Slide 13: Редактор Данных Магнитной Съемки - Процедуры выборки
Теперь в программе Редактор Данных Магнитной Съемки есть возможность выборки данных
Выберите кнопку ВЫБОРКА
Если Вы еще не сохранили данные, программа попросит это сделать
Появится диалоговое окно 2D Sort для сортировки величин гамма.

## Slide 14: МЕНЕДЖЕР XYZ - функциональное обновление
Усовершенствованное ограничение контуров (border)
Данные в сетке или все данные
64-разрядная версия для обработки больших объемов

## Slide 15: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500