## Slide 1: Выполнения лазерной топографической съемки
Учебный Семинар HYPACK® 2019
Январь 2020

## Slide 2: Физическая установка топографического лазера

## Slide 3: LIDAR - однолучевые линейные сканеры

## Slide 4: LIDAR – 360 линейные сканеры

## Slide 5: LIDAR – многолучевые сканеры

## Slide 6: LIDAR - предпочтения при установке

## Slide 7: Калибрование топографических лазеров

## Slide 8: Понимание осей калибрования
Вращение вокруг оси Х - Крен (pitch)
  Смещение носа к верху положительно
Вращение вокруг оси Y - дифферент (Roll)
  Наклон к правому борту положительный
Вращение вокруг оси Z - рыскание (Yaw)
  Рыскание по часовой стрелке положительное
Рыскание
Дифферент
Крен
Z
Y
X
Центр Тяжести судна

## Slide 9
Галсы съемки - лазерный сканер
Данные Optech ILRIS в HYPACK®
Оптимальное место – парковка с рекламными щитами!
  Пары галсов A-C или B-D можно использовать для определения всех параметров: углов крена, дифферента и курса.
Галсы на парковке
Если нужно выполнять тестирование на воде, найдите неподвижную конструкцию, выступающую из воды.
Notes: 9
Хороший график! Межгалсовое расстояние? 1 глубина в мелководной части, как говорится в другом слайде? 1.5 глубины? - кажется, так говорил Пат.

## Slide 10: Сбор данных при Тесте Patch
При тесте Patch нужно выполнить проходы со всех четырех сторон объекта, чтобы можно было вычислить угол рыскания.
Выполните проходы по часовой стрелке с четырех сторон объекта и против часовой стрелки для оптимальных расчетов.

## Slide 11: Отредактируйте данные теста Patch
После загрузки данных теста, удалите все точки за исключением самого объекта.

## Slide 12: Выберите галсы вручную
Сделайте разрез данных с помощью инструмента A-B Cross Section через объект

## Slide 13: Модель теста Patch для ТЛС
Каждый параметр теста Patch следует вычислить множество раз, чтобы получить оптимальный результат.
Снимки экрана ниже показывают результаты промера башни маяка до и после определения угла рыскания.

## Slide 14: Тест Patch для ТЛС
Результаты хорошего теста

## Slide 15: RTK Поправки и настройки

## Slide 16: Уровни RTK
  Укажите на чем основывается вычисление К и N
Модель геоида:
  Для методов вычисления уровней RTK.
Ортометрическая поправка за высоту
  Для методов вычисления уровней RTK.
Зона VDatum и ноль карты:
  Для методов вычисления уровней RTK с VDatum (только в США).
Local Grid Adjustment - местная СК
  Для конвертации местной СК. Есть отдельная презентация.
Нуль карты над поверхностью геоида.
  Раньше называлась «Ортометрическая поправка на высоту»
  Смотрите презентацию RTK TIDES.

## Slide 17: Высота RTK
Высота БПЛА
D
H
Земля
В
Ноль Карты
КГ
Поверхность эллипсоида
Поверхность геоида (СМУ)
А
T’
N
N-K
K
Качественная при статусе GPS
  RTK Fixed
  Режим RTK Narrow Lane
Поправка за уровень RTK HYPACK:
  T = N – K – A – H - D

## Slide 18: ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK®

## Slide 19: Монтаж установки
Установка HYPACK LIDAR может использоваться на любой передвижной платформе.
Полеты выполнены на БПЛА DJI Matrice 600 Pro.

## Slide 20: Схема подключения установки

## Slide 21: Схема проводов подключений в Установке
SBG
VLP
Основной
Aux
ПК
Переходник USB - Serial
Порт А
Порт С
Порт E ( RMC )
Сетевой
PPS
Сетевой разъем на задней панели установки используется от VNC к ПК установки
Порт USB на задней панели установки используется с переходником USB-HDMI для работы непосредственно в ПК установки
SBG передает в Velodyne сообщения RMC и PPS для синхронизации времени.
Порт С SBG используется для поправок NTRIP или от базовой станции.

## Slide 22: VNC – Подключении к Установке
Установка
ПК
Внешний
ПК
Сетевой кабель
Адрес IP:
192.168.228.8
Адрес IP:
192.168.228.1
Используя программу VNC Client, внешний ПК может контролировать ПК установки

## Slide 23: ПУТИ СООБЩЕНИЙ SBG
SBG
ELLIPSE
СЪЕМКА HYPACK®
СЪЕМКА HYSWEEP®
Серийные данные
СЕТЕВОЙ
DATA
ПОРТ 5656

## Slide 24: SBG - Ellipse

## Slide 25: Ellipse 2-D: Миниатюрная двухантенная Инерционная Навигационная Система
0,1 ° Крен и Дифферент более 360 °
0.2° курс (двухантенный GPS)
Вертикальная Составляющая Качки 5см, подстроенная по периоду волны
2см точность позиционирования RTK GNSS (опция)
Ключевые особенности:
Гироскоп с очень низким уровнем шума, высокоточные акселерометры
Приемник класса съемки L1/L2GNSS
Дифференциальные поправки (RTCM)
Вывод данных 200Гц - обычно работают на 50Гц
2 года гарантии

## Slide 26: Настройки центра SBG
ПО SBG Center должно поддерживать модель БПЛА с поворотным крылом.
Использование неверной модели может привести к неверным вычислениям, что исказит результаты съемки.

## Slide 27: Плечо и калибровка SBG
SBG установлен так, чтобы ось Х смотрела вперед, ось У - вправо, а ось Z - вниз.

## Slide 28: Исходное положение SBG и Время / Дата
Дата и позиции следует задать, если система запущена и статус навигации нужно мониторить.

## Slide 29: Калибровка SBG и настройки поправок
ПОРТ С используется для получения поправок RTK от сервера NTRIP или от базовой станции.
ПОРТ С подключен к вводу Aux в SBG.

## Slide 30: Офсеты плеча SBG
X
Y
Расстояние между совмещенными плечами - расстояния между основной антенной GPS и базовой точкой SBG.

## Slide 31: Параметры ввода и вывода SBG
ПОРТ А передает данные в HYPACK.
ПОРТ Е передает сообщение RMC в Velodyne
Система передает импульс 1PPS в Velodyne для синхронизации времени.

## Slide 32: Вывод данных SBG- Порт А
Драйвер HYPACK SBG считывает двоичные сообщения от датчика SBG Ellipse. В Ellipse есть опция вывода сообщений с частотой 200 Гц, но такая скорость передачи чрезмерно загружает серийный порт.
Все ненужные сообщения отключены.
В HYPACK используются данные ДК, переданные с частотой 50Гц, что намного превышает частоту передачи данных от лазера.
Время в HYPACK задается, используя данные с частотой передачи 1Гц с импульсом 1PPS.

## Slide 33: Вывод данных SBG- Порт Е
Лазер Velodyne VLP требует сообщение RMC для позиционирования и метки времени.
Интерфейс Web VLP позволяет проверять текущее состояние соединения между SBG и VLP.

## Slide 34: Velodyne - VLP-16

## Slide 35: Лазер на HYPACK PAYLOAD
Лазер: Механический / Электрический / Операционный
Вывод:
- Измерение времени полета и расстояния с откалиброванной отражательной способностью
- 16 Каналов
- Диапазон измерений: До 100 m
- Точность ±3 cm (типично)
- Один или множество возвратов сигналов (самый сильный, последний)
- Поле обзора (вертикальное): от +15гр до - 15гр (30гр)
- Угловое разрешение (по вертикали): 2,0°
- Видимость (по горизонтали): 360°
- Угловое разрешение (по горизонтали/азимутальное): 0,1 ° – 0,4 °
- Скорость вращения: 5 - 20 Гц
- Питание: 8Вт (обычно)
-Классификация по стандартам лазерной индустрии: Class 1 Eye-safe per IEC 60825-1:2007 & 2014
- Длина волны: 903 nm
- Размер луча и экран: 12,7 mm (Horizontal) x 9,5 mm (Vertical)
-Дивергенция луча по горизонтали: 0.18° (3.0 mrad); по вертикали: 0.07° (1.2 mrad)

## Slide 36: Сетевой интерфейс VLP-16
Можно выбрать несколько типов отраженных сигналов от VLP.
Самый сильный отраженный сигнал используется в HYPACK.
Мотор VLP поддерживает обороты 300 - 1200 в минуту.
Стандарт
Настройка при 600 Об/мин

## Slide 37: Режимы возврата VLP-16
Режимы возврата
Из-за дивергенции лазерных лучей, одно облучения лазера попадает на множество объектов, что создает множество отраженных сигналов. VLP-16 анализирует множественные отражения и передает либо самый сильный сигнал, последний сигнал или оба.
HYPACK не различает отраженные сигналы, если они переданы в режиме Dual.
Все точки, переданные от VLP в HYPACK, будут сохранены.

## Slide 38: Частота обмена данными VLP-16
Функция двойного возврата часто используется для съемок лесных угодий, когда нужно определить высоту деревьев. На рисунке ниже показано, что происходит, когда лазер облучает внешний лиственный покров, проникает сквозь листву и ветки и достигает земли.

## Slide 39: Каналы Velodyne
VLP-16 предлагает полный набор лазеров, которые можно активировать или деактивировать в соответствии с требованиями съемки.

## Slide 40: SBG - информационный путь
SBG
СЪЕМКА HYPACK®
СЪЕМКА HYSWEEP®
Сетевой
Порт UDP 5656
Основной кабель
Серийный порт со скоростью 115200
Данные от SBG GPS передаются на ПК через переходник USB-Serial, подключенный к основному кабелю. В настройках датчика отметьте повторение данных GPS на сетевой порт 5656

## Slide 41: СЪЕМКА

## Slide 42: Калибровка SBG - требуется для съемки
Для выполнения качественной съемки, следует откалибровать ИНС SBG. Если ДК не был сориентирован, данные будут неприемлемы.
Для калибрования ИНС, систему следует запустить и получить поправки. Управление SBG через программу SBG CENTER
После того, как система вошла в статус Full Navigation, совмещение можно сделать, совершив полет по нескольким направлениям в любом порядке так, чтобы аппарат направлялся на все стороны несколько раз. Калибровочный полет должен длиться порядка 3-5 минут.

## Slide 43: Дисплеи в режиме реального времени
Окно Облака показывает данные во время съемки.
Еще одно полезное окно - Graphical HPR.

## Slide 44: DATA SPLITTER / JOINER

## Slide 45: Data Splitter - разбиение съемки на галсы
Программа Data Splitter позволяет разбить весь полет на отдельные файлы по галсам. При этом устраняются погрешности данных на поворотах, а также позволяет использовать инструмент Patch Test для калибрования.

## Slide 46: Редактор разбиения и склеивания данных
После загрузки данных, они разбиваются от курсора. ЛКМ на участке для создания полигона для разбиения. Окружности красного цвета показывают начало галса, а зеленого - конец. Двойной клик на окружности красного цвета удаляет выбранные. Каждую окружность можно переместить вокруг участка съемки для увеличение или уменьшения участка.

## Slide 47: Обработка данных лазерной съемки LIDAR

## Slide 48
Введение в MBMAX64
Простой интерфейс для редактирования данных многолучевой съемки и для анализа качества.
Поправки за уровень и СЗ.
Удаление выбросов вручную и фильтрами.
Тесты Patch и качества.
Встроенные CUBE и CLOUD.
Технология 64-бит позволяет работать с большими объемами данных.
MBMAX64, окно карты Survey.

## Slide 49
Сначала
Для запуска - меню HYSWEEP: “HYSWEEP Editor – 64 Bit” или иконка MBMAX в основном меню HYPACK (если у Вас ОС 64-бит, по умолчанию иконка MBMAX64)
Все управление в одном окне.
Если какие-то команды не активны, значит, следует сперва выполнить нужные операции.
Индикатор прогресса показывает запуск программы.
Notes: 49

## Slide 50
Настройки редактора
Update Mode – обновление окна карты после редактирования.
Auto: Автоматический, для мощного ПК и небольших объемов данных.
Manual: Для менее мощных ПК и больших объемов данных.
Кнопка Update Cells для применения изменений в данных.
Данные съемки
Удалить Глубины Между Удаленными Позициями: Если удалить точки с позициями, глубины между ними будут также удалены.
Notes: 50

## Slide 51
Настройки редактора
Пример:
Загрузите файлы сырых данных HSX_1029.LOG …
Сохраните HS2 в HS2_1209.LOG.
Сохраните XYZ в XYZ_1209.LOG.
Custom Edit Folder: указать путь для сохранения файлов. Отменить путь по умолчанию HYPACK
Формат Времени: Выберите формат дисплея. Удобно при корреляции точек в файле HSX
Другие настройки:
  Include Type in LOG File: включение типа файлов в имени лог-файла.
    Удобно для идентификации файлов каталога
  Соотнести Золотые Глубины с Базой Данных HYPACK:
    Позволяет использовать отдельные точки, отмеченные ка золотые глубины, использовать в базе данных
  Новый стиль открытия и сохранения:
    Программа иногда зависает в памяти ПК при использовании нового стиля
Notes: 51

## Slide 52
Загрузка данных
Меню File – Load Survey или иконка с папкой.
Открытие файлов:
*.HSX – Сырые файлы съемки HYSWEEP Survey.
*.HS2 – Отредактированные файлы HYSWEEP.
*.ALL – Сырые файлы Kongsberg.
*.XYZ –Текстовые файлы XYZ.
*.LOG – Файл каталога HYPACK.
Catalog: Выберите один или больше отдельных файлов из каталога HYPACK *.LOG.
Notes: 52

## Slide 53
Параметры Чтения
Вкладыши:
Survey: Применение ко всем загруженным файлам.
Поправки: Поправки за уровень, СЗ и динамическое проседание судна.
Devices:Выбор датчиков и их офсетов (можно ввести разные офсеты для отдельных файлов).
Processing: Настройки вертикальной составляющей качки и сонара.
Все настройки для обработки данных сонара, тополазеров и интерферометров.
В MBMAX64: Любую опцию в параметрах чтения можно изменить для уже загруженных файлов!
Notes: 53

## Slide 54
Вкладыш Survey, Survey Info
Общие сведения о съемке
Depth или Elevation: Режим глубин или превышений.
Load Sidescan if Available – загрузить сонограмму, если есть: Удобно для редактирования. Можно просмотреть при обработке батиметрии.
Load Multidetect: Для систем, поддерживающих множественное детектирование / по лучам.
Вкладыш Детали: Кликните Details... для просмотра дополнительной информации о съемке (рисунок справа).
Memory Test (тест памяти): Достаточно ли памяти ПК для загрузки файлов?
Notes: 54

## Slide 55
Вкладыш Survey, Matrix Settings (настройки матрицы)
Редактирование:
Auto Cell Size: автоматический размер ячеек от 25 до 50 точек в ячейке.
Можно ввести размер ячеек в единицах съемки. Ячейки квадратные.
Auto Cloud Size: ~250,000 точек в одной секции.
Введите размер секции Cloud вручную. Секции квадратные.
Auto Size to Data: Автоматическое создание матрицы под участок съемки.
Rotate to Survey Line: Развернуть матрицу вдоль первого галса.
Use HYPACK MTX File: Использовать ячейки из файла MTX. Используйте для обработки данных теста качества!
Notes: 55

## Slide 56
Вкладыш Survey - Auto Processing
Auto Stage 2 - переход сразу же во вторую фазу редактирования. Выберите эту опцию после загрузки файлов.
  Нет остановки в первой фазе.
Применить фильтры. Автоматически применить фильтры позиционирования, уровней и глубины.
POSPac и True Heave Adjustments: Автоматическое применение файлов постобработки Applanix POSMV.
  ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании этой опции, все еще можно выполнить редактирование в 1 фазе.
Notes: 56

## Slide 57
Параметры чтения – список файлов
Список файлов доступен во вкладышах Corrections (поправки), Devices (выбор устройств) и Processing (обработка).
Сперва выделите файлы, затем укажите опции для них. Порядок важен!
Пример 1: Один файл поправок за уровень для всей съемки.
[Select All], затем откройте файл поправок.
Пример 2: Нужно применить два файла поправок за уровень 1 и 2.
Выберите файлы сырых данных съемки, для которых нужно применить 1-й файл поправок, затем откройте файл поправок TIDEFILE1.TID
Выберите файлы с данными съемки и откройте для них 2-й файл поправок TIDEFILE2.TID
Notes: 57

## Slide 58
Вкладыш Device, Общие сведения
Итог на одной странице для вкладыша Device Selections и Offsets.
Используйте кнопку Edit… для внесения изменений.
Patch ТЕСТ - Офсеты для каждого файла (разные значения для двухантенной системы)
Можно перезаписать офсеты, введенные при съемке.
  Выбор датчиков и их офсетов (можно ввести разные офсеты для отдельных файлов).
Загрузка и сохранение конфигурации:
  Можно загрузить офсеты из файла Boat Configuration
  Есть опция всегда использовать этот файл.
Настройки применяются к выделенным файлам
Notes: 58

## Slide 59
Датчики и офсеты
Настройки применяются к выделенным файлам
Выберите датчик из ниспадающего меню.
Введите офсеты.
При использовании уровней RTK, активируйте настройку.
Настройки датчика качки (при необходимости)
Notes: 59

## Slide 60
Офсеты по данным теста Patch
Настройки применяются к выделенным файлам
Введите результаты теста Патч:
Для эхолота - Yaw (курсовой угол), Pitch (угол по оси килевой качки) и Roll (угол по оси бортовой качки).
GPS Latency (время запаздывания)
Notes: 60

## Slide 61
Вкладыш Обработка - Вертикальная Составляющая Качки
Использовать Уровни RTK как Верт. Качку: Игнорировать качку от ДК.
Для лазерных съемок с БПЛА вертикальную составляющую качки следует игнорировать.
Заключение о настройках для исправления вертикальной составляющей качки.
Кликните Heave… для редактирования.
Применение к выделенным файлам.
Notes: 61

## Slide 62
Вкладыш Processing – Sonar
Заключение об обработке данных сонара.
Кликните Sonar для изменений.
Применение к выделенным файлам.
Идентификатор Сонара Из установок в HARDWARE.
Adjust SVP Every Ping: Первое значение СЗ в профиле заменить данными СЗ от сонара.
Ray Tracing: Экстраполяция ПСЗ в толще воды.
  Линейный Метод: Быстро. Подходит для мелководья.
  Метод Дуги. Криволинейная, для глубоководья.
  Auto Select: Программа выберет лучший метод.
Предварительная Сортировка: Автоматическая выборка данных. Удаление выбранного числа разверток в процентах. Не рекомендуется.
Notes: 62

## Slide 63
Внешний вид MBMAX64
Верхняя панель: Только для окон Survey и Data.
Левая панель: Ко всем окнам и данным.
Панель состояния: Данные о текущей точке и измерения между выделенными точками.
Окно Съемки:
Треки в фазе 1.
Матрица в фазе 2.
Notes: 63

## Slide 64
Левая панель. Файлы съемки
Кнопки:
Загрузить Съемку
Переход в фазу 2
Сохранить данные
Редактировать параметры чтения
Сохранить Geo Tiff
Отчет
Обработка в CUBE
Список файлов/выбранные файлы
Номер в списке и имя файла.
Звездочка для измененных файлов.
(2) – индикатор фазы 2.
Кнопки:
Выбор всех файлов
Следующий файл вниз
Предыдущий файл вверх
Удалить файл из обработки
Полезная опция:
Отображение всех или только выбранных файлов
Выбор файлов в списке для 1 или 2 фазы (режим Advanced)
Список файлов удобен для:
Дисплей
  Графиков данных.
  Окон профиля, ячейки, CLOUD.
Фильтрация:
Корректура:
Notes: 64

## Slide 65
Левая панель - редактирование
Просмотр данных в окнах, графиков и сонограмм
Команды редактирования: Курсор в виде выбранной команды
Measure - измерение
Выбор лассо
Выбор блоком
Выбор линии
Ластик
Наклон и вращение
Вписать в окно
Кнопки:
Опции Поиска и Фильтров
Найти далее
Очень полезная Отмена действия
Настройка цветов
Up to Date - если кнопка красного цвета, значит изменения не были применены.
Плавающая панель инструментов
Индикатор прогресса
Notes: 65

## Slide 66
Левая панель - инструменты выбора
Три опции выбора
Lasso: Свободный выбор контура от курсора.
Block: Прямоугольная область выбора от курсора.
Линия: Выбор точек выше/ниже линии от курсора.
Быстрое Удаление
  Отмечено: Удаление выделенных точек немедленно.
  Не отмечено: Нужно использовать иконки/команды удаления.
  Undo исправляет ошибки.
Внутри / Снаружи: Удаление внутри или снаружи блока/лассо.
Above/Below: Удаление над или под линией.
Используйте выбор для
Удаления Выделенной области.
Применения фильтров и отмены удаления области.
Золотые Глубины
Упрощение редактирования: Shift-ЛКМ в окнах редактирования для переключения между режимом выбора и вращения / перемещения.
Notes: 66

## Slide 67
Плавающая панель инструментов
Повторение левой панели редактирования.
Расположите плавающую панель рядом с окном, в котором Вы выполняете редактирование - Профиля, Развертки и т.д.
Переходит ко 2, 3 и т.д. 6 - к любому монитору, подключенному к ПК.
Всегда поверх окон редактирования.
Клавиши Ctrl+T
Notes: 67

## Slide 68
Верхняя панель
Кнопки редактирования(слева направо):
Удалить точку или выбранное,
Фильтровать в окне или выборе.
Undelete – отмена удаления точки или выбора.
Поставить Флажок
Зуммировать Все.
Отметить текущую секцию CLOUD как завершенную для редактирования.
Вид Карты
Вид Профиля
Режим редактирования: Треки или ячейки. Выберите один из них для редактирования
ОБЛАКО: Окно Облака
Гаечный ключ: Сделать разрез для Patch Test/Поперечного разреза.
Отображение Глубин
Выбор: Медиана, Средняя, К-во точек, Диапазон и т.д.
Стиль: Стиль отображения (точки, линии, модель и т.д.)
Прозрачность: Ячеек.
Отображение:
Отмеченных ячеек: Кодировка цветов.
  Green = проверенные
  Red = не проверенные
Флажки: Показать или скрыть флаги и золотые глубины.
Notes: 68

## Slide 69
Настройки цветов в фазе 1
Цвета по Файлам: Позиции (и глубины в фазе 2).
Цвет по Режиму GPS: Позиции и уровни RTK.
Использование семи цветов, затем цвета повторяются.
Треки в цвете по файлам.
Разные цвета для разных режимов GPS на черном фоне.
Notes: 69

## Slide 70
Фильтры в Фазе 1
Настройка фильтров из меню «Edit» или панели инструментов.
Вкладыш Basic:
Speed Over Ground: Фильтр по скорости судна. Удаление выбросов позиционирования.
Вкладыш GPS:
Приемлемые режимы работы GPS.
Пример:
  Режим GPS 4 и 5 для позиций (RTK Fixed, Float).
  Режим 4 (RTK Fixed) для уровней RTK.
  Минимум 5 спутников для позиций и уровней RTK.
Notes: 70

## Slide 71
Применение фильтров
Вкладыш «Actions»
Фильтровать Все либо Выбранные файлы: Можно выделить отдельные файлы в списке.
Reset All: Если Вы не помните, какие фильтры активны, можно обнулить фильтры.
Счетчик: Количество удаленных точек.
Окно Съемки
Просмотр: Желтыми крестиками показаны точки, которые будут удалены.
Кнопка Filter: Применить фильтры.
  При выделении:
    Отфильтровать выделенные точки.
  Без выделения:
    Фильтровать все окно.
Два способа применить фильтры
Notes: 71

## Slide 72
Применение фильтров
Применение фильтров для уровней RTK с просмотром
Редактор Heave/Tide Editor. Меню View или панель слева.
Кнопка Filter: Те же правила выбора, что и для фильтров позиционирования.
Цвета по режиму GPS для наглядности.
Панель красная, если использован режим обновления вручную. Кликните ее для обновления графика уровней RTK.
Notes: 72

## Slide 73
Редактирование позиций
Задайте радиальную кнопку для треков
Редактирование вручную: Отдельные точки либо выделенный участок.
Отдельные точки: Очень просто.
ЛКМ на точке выброса.
Кнопка удаления либо клавиша DELETE.
Использование инструмента выделения:
Используйте лассо, блок или линию на панели инструментов.
Выберите участок.
Быстрое Удаление:
  Отмечено: Точки будут удалены сразу же после их выделения.
  Не отмечено: После выделения используйте команды удаления внутри/снаружи участка.
Notes: 73

## Slide 74
Удаление позиций по скорости
Редактор Speed Editor. Меню View или панель слева.
Удаление отдельных точек или выделенного участка.
Выбор:
Удаление под или над линией удобнее всего на графике скорости.
Помните о выборе точек выше/ниже линии.
Клавиши “A” (выше) и “B” (ниже) на клавиатуре.
Удалить Окно (в секундах):
Все позиции с выбросами удалены
Правило большого пальца: Используйте скорость обновления равную получению 3 позиций.
Notes: 74

## Slide 75
Редактирование уровней RTK
Редактор Heave/Tide Editor. Меню View или панель слева.
Удаление отдельных точек или выделенного участка.
Выбор: Отобразите только график уровней. Ведь мы редактируем уровни, а не вертикальную составляющую качки и не заглубление.
Обновить график уровней:
Не нужно делать после каждой операции.
Обновите по завершении редактирования.
Окно редактора:
Показать исправленные и/или сырые данные.
Отметьте данные для отображения.
Масштабирование Auto / Manual (вручную).
Notes: 75

## Slide 76
Просмотр данных качки и курса
Редактор HPR Editor. Меню View или панель слева.
Список файлов/выбранные файлы. Можно отображать один или все файлы.
Быстрый просмотр графиков для всех файлов.
Автомасштабирование графиков бортовой/килевой качки или масштаб вручную.
Удаление отдельных точек или выделенного участка.
Notes: 76

## Slide 77
HYPACK RAW File Adjustments
Меню Tools - HYPACK Raw File Adjustments
В основном для пересчета уровней RTK. Но можно также улучшить позиции.
Use Positions From RAW File: использовать позиции из файла RAW. Выберите устройство, введите офсеты, затем подстройте X и Y.
Пересчет позиций, используя текущие геодезические настройки проекта:
  Считывание координат WGS84 из файла RAW.
  Пересчет прямоугольных к-т, используя текущие настройки геодезии.
Пересчитать уровни RTK:
  Считывание координат и высоты WGS84 из файла RAW.
  Пересчет уровней RTK используя текущие параметры геодезии, файл KTD, Vdatum и т.д.
Notes: 77

## Slide 78
POSPac Adjustments
Меню Tools – POSPac Adjustments.
Проверьте правильность параметров геодезии.
Откройте файл POSPac: *.OUT.
Выберите данные для исправления
  Positions - Позиционирование
  Уровни RTK.
  Курс.
  Крен и дифферент.
POSPac не замещает вертикальную качку.
Проверьте офсеты датчика = расположение инерционного датчика или Датчика 1.
Кнопка Adjust для замены данных.
Устройства навигации и уровня замещены данными “POSPAC”.
Notes: 78

## Slide 79
Редактор SBET
Меню Tools – SBET Editor
Отредактируйте и сохраните файлы SBET
True Heave заполняет пробелы между интерполяциями
Notes: 79

## Slide 80: Редактор SBET
Сравнивает превышения SBET с превышениями POSMV True Heave.
Удаляет выбросы и автоматически накладывает движение вертикальной составляющей качки при интерполяции.
Снимок 1 Исходный (до интерполяции)
Снимок 2 После интерполяции

## Slide 81
GPS Adjustments
Используйте меню Tools - GPS Adjustments для замены позиций и поправок за уровни данными PPK.
Откройте файл PPK.
Установки синтаксического анализа строк (выбранные поля, порядок, разделители и т.д.)
Проверьте офсеты датчика.
Введите разницу в часах.
Кнопка Test показывает результаты синтаксического анализа.
Кнопка Adjust для замены данных.
Notes: 81

## Slide 82
Фаза 2, Редактирование глубин
Из меню File или иконка
Индикатор прогресса: Расчет данных по лучам занимает время.
В фазе 2 активны
  Редакторы глубин.
  Фильтры по глубине.
Матрица
  Заполнение в зависимости от настройки Selection на верхней панели.
  Можно изменить в любой момент времени.
Редактирование в фазе 1: Все еще можно вносить изменения в офсеты датчиков, уровни, СЗ, позиции и т.д.
Notes: 82

## Slide 83: Фаза 2: Редактирование глубин

## Slide 84
Опции вида и освещения
Normal Dot Size / Line Width: размер точек/толщины линий в пикселях.Для окон редактирования. Окно редактора:
Проектный Уровень: Горизонтальная линия в окне Profile и для цветовой схемы Shoal.
Радиус Цели: Радиус вокруг целей HYPACK.
Depth / Elevation Mode: Режим глубин/превышений (только для XYZ).
Draw Using Cell Center: Центрировать карту на выделенной ячейке. Можно улучшить графику в окне Survey.
Фиксировать в 2D: Не дает мышке наклонять модель.
Reload HYPACK Charts: Обновить окно картами, загруженными в HYPACK после запуска редактора.
Меню View либо контекстное меню (ПКМ) в окнах.
Notes: 84

## Slide 85
Опции вида и освещения
Опции Освещения: Настройка местоположения источника света.
Уклон: Вертикальный угол.
Rotation: Direction:
Сфера: Кликните для установки местоположения источника.
Notes: 85

## Slide 86
Настройка цветов
Меню View или контекстное меню в окнах или панель инструментов.
Палитра шкалы глубин. Выберите:
  Настроенную шкалу в MBMAX.
  Шкалу из основного окна HYPACK.
  Shoal Colors (цвета на мелководье). Красный = выше, зеленый= ниже проектного уровня.
Проектный Уровень: Уровень для шкалы Shoals.
Color By: Как расцвечены глубины в модели. Множество опций: по глубине, по номеру антенны, углу луча и т.д.
Auto Scale Z Range: Aвтомасштабирование диапазона глубин или ввести его вручную.
Интенсивность: Диапазон цветов по интенсивности
TVU/THU: Красный = выше допустимой, зеленый= ниже допустимой.
Матрица, автомасштабирование: Для статистического анализа в ячейках матрицы.
  Count Colors: Количество точек в ячейке.
  Sigma Colors: Среднеквадратическая погрешность в ячейке.
  Z Range Colors: Вертикальный Диапазон в Ячейке.
Notes: 86

## Slide 87
Custom Colors – пользовательские цвета
Иконка Custom Colors в настройке цветов
Для задания своих цветов для многих опций в MBMAX.
Notes: 87

## Slide 88
Маркирование лучей
Point Flags: Маркер на сомнительных глубинах для дальнейшего изучения.
Также на графиках позиционирования, уровней и качки.
Постановка флажка или его снятие с помощью кнопки с флажком.
Найдите отмеченные точки с помощью функции Search в окнах редактирования.
Сохраняются в файлах HS2.
Проверенные Лучи: Маркирование проверенных лучей в окнах редактирования
Используйте кнопку Check в окнах редактирования.
Окна Cloud, Profile, Cell и Survey
Найдите данные, не отмеченные в поиске Search.
Сохраняются в файлах HS2.
Золотые Глубины: Отдельные опасности, обнаруженные при редактировании.
Отметьте точки с помощью иконки Gold
Найдите отмеченные золотые глубины в поиске
Золотые глубины удалить невозможно
Сохраняются в файлах HS2.
Notes: 88

## Slide 89
Цели
Цели HYPACK.
Меню File - Show Targets.
Найдите цели в поиске Search.
Цели в окне Съемки
Поставьте новые цели с помощью клавиши F5.
Notes: 89

## Slide 90
Наложение плана акватории (CHN)
Контуры акватории рисуются в окне Съемки.
Шаблон акватории отображается в окнах профиля.
Используйте опцию Overlay Channel Plan в меню File.
Notes: 90

## Slide 91: Понимание фильтров

## Slide 92
Базовые фильтры глубин
Min / Max Depth / Elevation: Мин/Макс глубина или превышение.
Beam Angle Limits (диапазон угловой развертки):
  Минимальные Глубины: Для интерферометров лучи в центре имеют некачественную информацию.
  Максимальные Глубины: Для МЛЭ с физическим формированием лучей слабое место – внешние лучи.
Horizontal Offset Limits (горизонтальные лимиты): хорошо работает на ровном дне.
Диапазон: Фильтры, использующие лимиты по дальности для сонаров или топографических лазеров.
Notes: 92

## Slide 93
Фильтры по глубине - Развертка
Фильтр Выше / Ниже: Называется “Filter Overhang and Undercut Topography” в MBMAX 32. Весьма полезен и безопасен.
Минимальное качество луча: Minimum Beam Quality: Для МЛЭ, передающих информацию о качестве лучей.
Пример: Для Seabat код “3” означает качественный луч.
Remove Beams: Удаление лучей, заведомо с плохим качеством данных.
Медиана: Аналогично фильтру выбросов (Spike) в MBMAX 32.
Работает лучше. Использует лучи вдоль и поперек трека.
Savitsky – Golay: Низкочастотный фильтр по аппроксимирующей кривой.
Gate Size: Допустимое отклонение от аппроксимирующей кривой.
Order: Чувствительность кривой. 2 = прямая линия.
Размер Окна: Количество точек с глубиной на развертке, использованных для вычисления аппроксимирующей кривой.
Не используется при редактировании лазерных данных
Использование фильтра Выше/Ниже удалит точки около объектов
Notes: 93

## Slide 94
Фильтры по глубине - матрица
Выберите статистику, репрезентативную для ячейки. Обычно медиана – лучший вариант.
Выберите пределы выше и ниже медианы.
Не перестарайтесь с фильтром.
Используйте поиск для обнаружения выбросов, прежде чем принять решение.
Фильтры матрицы в окне ячейки Cell.
Notes: 94

## Slide 95
Search Only – только для поиска
Поиск в данных:
Точек, отмеченных флажком.
Цели HYPACK:
  Поиск глубины около цели.
  Цель должна попасть в пределы матрицы.
Unchecked Beams (не проверенные глубины).
Золотые Глубины.
Ячейки с СКП, большим заданного предела.
Ячейки с вертикальным диапазоном выше заданного предела.
Глубин меньше заданного предела.
  Например: Искать ячейки, где 3 глубины меньше, чем проектная отметка 42 фута.
Кнопка All Files: Для запуска поиска.
Notes: 95

## Slide 96
Фильтры и поиск - действия
Фильтр
Опция фильтрования всех файлов (All) или выделенных (Selected).
Reset All – отключить все активные фильтры.
Count – число выбросов при заданных фильтрах.
Search (поиск)
Опция поиска во всех файлах или в выделенных.
Find Next / Back – продолжить поиск вперед/назад.
Found: Описание найденной точки. Например – золотые глубины.
Exclude Checked Beams (исключить проверенные глубины):
Предполагает, что точки, отмеченные как проверенные, не нуждаются в фильтрации, поскольку они уже были отредактированы.
Notes: 96

## Slide 97: Фильтр Растительности

## Slide 98: Фильтр Растительности
Фильтры Растительности
Фильтры Растительности используются в окне Profile для попытки разделения поверхности земли и растительности над ней.
Фильтр выполняет анализ участка профиля в поисках минимального превышения в каждом сегменте. Затем это превышение принимается за поверхность земли.
Можно настроить три параметра фильтра растительности.
Размер Окна: Расстояние сегмента вдоль профиля
Overlap Percent: Процент перекрытия сегментов.
Gate Size: В единицах высоты, расстояние над и под уровнем земли, в пределах которых фильтр принимает данные. Меньший диапазон удалит больше данных, что может привести к утрате хороших данных.
В примере Размер Окна фильтра растительности слишком мал для эффективного удаления растительности.
На втором примере Размер Окна хороший, но Диапазон такой, что удаляться хорошие данные.

## Slide 99: Фильтр Растительности
После фильтра растительности часть здания или даже все здание может быть удалено. Сохранение результата в XYZ позволяет использовать наземные точки для дальнейшей работы. Можно также обработать данные повторно со всеми строениями и сохранить в отдельный файл XYZ.
В Окне Профиля есть возможность фильтрации данных в окне или всей съемки. На примере ниже фильтр применен только к текущему профилю. Можно взять несколько профилей для отображения на экране.

## Slide 100: Результаты Фильтров Растительности
На примере показан участок зеленого цвета, на котором число точек съемки на один квадратный фут больше 2. Красным цветом показаны участки, на которых точек меньше 2 на один квадратный фут. Участки под растительностью, на которых фильтр сделал большую часть работы, все равно имеют достаточное количество данных.

## Slide 101: РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ

## Slide 102
Редактирование в окне Survey
Пример: Удаление выбросов ниже линии дна.
Разверните вид в профиль.
Можно использовать масштабирование по вертикали.
(Ctrl - ПКМ
и колесо прокрутки мышки)
Show Cell Max / Min (показать макс/мин в ячейке)
Выбор линией и удаление ниже.
Немного запутано - рассматривать ячейки матрицы, но удалять глубины.
Notes: 102

## Slide 103
Редактирование в окне разверток Sweep
Отображение разверток на одном галсе.
Левая панель: Настройка вида – угол обзора, стиль разверток, число разверток и т.д.
Верхняя панель: Редактирование.
Редактирование вручную: Отдельные точки (медленно) или выбор (быстрее!).
Фильтровать в окне или выборе.
Отмена Удаления в Выборе.
Переходите к следующим/предыдущим разверткам стрелками или ползунком.
Пример: Удаление двойного эха от стенок.
Используйте лассо и удалите внутри.
Выделите выбросы и удалите.
AVI
Notes: 103

## Slide 104
2-е окно разверток и отдельной развертки
Sweep Window 2:
Те же развертки, что и в первом окне, но с другими настройками.
Аналогично 1 окну разверток.
Окно Single Sweep:
Глубины на отдельной развертке.
Синхронизировано с окнами Sweep 1 и 2
Опция чтобы отображать трассировку лучей.
Notes: 104

## Slide 105
Настройка окна профиля (Profile)
Настройки дисплея с левой панели.
Ориентация Профиля:
Выбор направления разреза профиля в матрице.
Stacking: Число рядов ячеек матрицы в окне профиля. Можно ускорить редактирование, отображая несколько разрезов.
Масштабирование:
Автозум: Автомасштабирование каждого окна профиля.
Отображение:
Лучи: Отображать глубины.
Matrix Points: Отображать точки матрицы поверх точек с глубинами.
Проверенные Лучи: Зеленые = проверенные, Красные = не проверенные
Проектный Уровень: Горизонтальная линия на уровне проектной отметки.
Разрезы матрицы.
Отображение множества файлов (проходов).
Notes: 105

## Slide 106
Редактирование в окне профиля.
Пример: Удаление выбросов с помощью линии и опции Fast Delete.
Выведите плавающую панель инструментов в окно профиля. Выберите инструмент Линия, отметьте опцию удаление под линией и укажите опцию Fast Delete.
Удалите под линией. Затем используйте клавишу А для переключения на удаление над линией и удалите выбросы выше линии.
Это просто! 10 секунд.
Update Cells - обновите ячейки сейчас либо по окончании редактирования.
Если линия красная, значит выбрано быстрое редактирование.
Клавиша ESC для отмены выделения.
AVI
Notes: 106

## Slide 107
Точки матрицы в окне профиля
Пример: Удалите выбросы относительно медианного значения.
Выберите отображение Cell Median на верхней панели MBMAX64.
Отметьте Matrix Points на левой панели профиля.
Белой линией показаны медианные значения в каждой ячейке.
  Видно, что медиана – хороший выбор сохранения данных даже при наличии выбросов.
  И не нужно редактировать данные!
Notes: 107

## Slide 108
Проверенные данные в профиле
Окно Профиля:
В настройках вида отметьте Checked Beams.
Кликните метку по завершению редактирования
Окно Съемки:
Проверенные Ячейки (зеленые) очищены
Осталось выполнить редактирование там, где красный цвет.
Проверенные данные. Редактирование окончено.
Notes: 108

## Slide 109
Редактирование в окне Cloud
Редактирование облака точек
Великолепная визуализация.
Удаление точек или выделения.
Редактирование по секциям Cloud.
  Настройте размеры секций в параметрах чтения.
  Можно изменить размер в любое время.
Фильтры, отмена удалений.
Флажки маркеров и золотые глубины.
Отображение проверенных данных.
Просмотрите все секции с помощью стрелок или прокрутки.
AVI
Notes: 109

## Slide 110: Редактирование в Cloud - часть 2
Новая иконка в MBMAX позволяет выделить участок и
отобразить его в Cloud для редактирования. Удобно при проверке небольшого участка
съемки

## Slide 111
Sounding Info
Синхронизировано с окнами редактирования.
Можно использовать номер луча для фильтрации
Наклонная дальность (range) и угол луча от сонара
Данные ДК применены к этой точке глубины
Notes: 111

## Slide 112
Camera Log
В журнале камеры сравниваются данные лазерной съемки со снимками от фотокамеры GoPro.
Notes: 112

## Slide 113
Синхронизированные окна
Окна разверток (Sweep), профиля (Profile) и Cloud – разный вид одной и той же точки.
Окна редактирования в MBMAX64 полностью синхронизированы.
Compare:
Позиций и уровней.
Качки и глубины.
Данных матрицы и точек с глубинами.
Ну и т.д.
Notes: 113

## Slide 114: Комбинированные данные многолучевой и лазерной съемок

## Slide 115: Процедура совмещения данных батиметрии и ТЛС
Обработайте данные батиметрии и сохраните в формат HS2x
Обработайте данные лазерной съемки и сохраните в формат HS2x
Откройте оба варианта обработанных данных в программе MBMAX64

## Slide 116: Данные ТЛС и МЛЭС
Данные предоставлены участком New England ИК Армии США
Данные топографической лазерной съемки
Данные МЛЭС

## Slide 117: Комбинированные данные многолучевой и лазерной съемок

## Slide 118: Результаты по данным лазерной съемки Lidar

## Slide 119: Результаты данных лазерной съемки Lidar
Портативный Формат Облака Точек Интернета
Облако Точек Lidar в цветовой палитре RBG спутникового снимка
Изобаты DXF
Notes: Рассказать о размерах портативного облака

## Slide 120: 3D MESH - моделирование Пуассона
Моделирование можно выполнить в программе 3D MESH HYPACK.

## Slide 121: Съемка участка пляжа Hammonasset
Эта съемка была выполнена используя 16 - канальный лазер Velodyne PUK.

## Slide 122: Инструменты обработки HYPACK
В программах HYPACK и HYSWEEP используются стандартные программы HYPACK и HYSWEEP для обработки данных съемки, что позволяет пользователям, знакомыми с этими программами, быстро освоить данные УСТАНОВКИ.

## Slide 123: Типичные настройки и фильтры данных лазерной съемки LiDAR
Данные лазерной съемки LIDAR обычно проверяются на выбросы, как при обычной многолучевой съемке.
Выбросы можно удалить используя серию фильтров. Код режима Narrow Lane RTK для SBG, который соответствует качественным данным - 7.

## Slide 124: Фильтр выбросов GPS
При фильтре данных GPS по режиму, важно проверить настройку удаления глубин между удаленными точками позиционирования, чтобы выбросы RTK не повлияли на качество финальной продукции.
В отличие от данных сонара, позиции лазерной съемки нельзя интерполировать.

## Slide 125: Использование инструмента выбора точек вручную
Инструмент выбора Вручную в Редакторе MBMAX позволяет создать профиль для просмотра и редактирования в любом месте съемки.

## Slide 126: Продолжительность съемки тестового участка NCDOT
Время начала: 15:55:52
Время окончания: 15:59:00
Суммарное время полета: 5 минут 6 секунд

## Slide 127: Данные датчика полета
Окно Tide позволяет проверить данные полета на высоту.
Окна Pitch и Roll позволяют просмотреть и отредактировать данные датчика качки.
В окне Speed можно проверить качество данных скорости полета. Если удалить точку на графике скорости, соответствующая позиция будет удалена, а вместе с ней и данные лазера.

## Slide 128: Объемы накопления (stock pile)

## Slide 129: Объемы накоплений (stockpile)в МОДЕЛИ TIN
Быстрый расчет объемов участка используя файл границ.
Множество объемов можно вычислить одновременно используя отдельные границы

## Slide 130: Объемы накопления (stock pile)
Для начала расчета объемов накопления, нужен файл границ для каждого участка

## Slide 131: Объемы накопления (stock pile)
Каждый участок накопления вычисляется отдельно
Объем, промоины, периметр и площадь вычисляются отдельно для каждого файла границ.

## Slide 132: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500