## Slide 1: Colección de Datos Multihaz
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Generalidades HYSWEEP®

## Slide 3
Generalidades HYSWEEP®
S/V Bufe - USACE Sault Ste. Oficina Area Marie
Levantamiento Cobertura Completa de un DC3.

## Slide 4: Multihaz vs. Monohaz.
Lo Bueno:
Ahorra tiempo: Multihaz provee alta resolución y completa cobertura del fondo marino. Los datos son más precisos para cálculos de volumen.
Lo Malo:
Más datos para trabajar y más tiempo para procesar. Con sensores adicionales requeridos, hay más fuentes de error.
Ejemplo de usar un Multihaz donde previamente se trabajo con un sonar monohaz. Una Obstrucción fue fácilmente no vista
Lo feo:
El avión se pierde completamente en las isóbatas de monohaz.

## Slide 5: Tipos de sonar Multihaz
Sistemas Formadores de Haz:
Forma haces usando una disposición de elementos de transducer.
Cada haz tiene un Angulo de Respuesta Máxima, dando la dirección del haz.
Sistemas Interferométricos:
Como sonar de barrido lateral batimétrico. Forma haces desde fases de ángulo de backscatter.
Sistemas de Transdúceres Múltiples:
Transdúceres ampliamente espaciados apuntando hacia abajo.
Seabat T50-P
Edgetech 6205
Sistema de Barrido Ross
Notes: 5

## Slide 6: Sensores de Soporte
Rumbo: Usando un giro o dispositivo de antenas GPS.
Referencia de Movimiento (MRU): Mide Oleaje, cabeceo y balanceo de la Embarcación.
Sensor & Perfilador de Velocidad del Sonido:
Sensor: Velocidad del Sonido en la cabeza del sonar.
Perfilador: Velocidad del Sonido a través de la columna de agua.
Notes: 6

## Slide 7: HYSWEEP® Interfaces MB
Atlas: Bomasweep, Fansweep, Hydrosweep MD2, MD/30, MD/50, DS.
Benthos: C3D.
Multihaz Blueview MB2250/1350, BV5000.
Edgetech: 4600/6205.
Furuno: Serie HS.
GeoAcoustics: GeoSwath.
Ibeam Multihaz
Imagenex: Delta T, DT100/101 SIR,
Delta T Doble
Multihaz IS Tech
Kongsberg: MS1000, M3
Klein: 5000, Hydrochart 3500
Norbit: WBMS cabeza sencilla y doble
Odom: ES3, Dual ES3, Echoscan II, Miniscan, MB1 (dual). MB2 (Dual)
Picotech: PicoMBES
Ping DSP 3DSS-DX
R2Sonic: SONIC 2020, 2022, 2024 (Dual – All).
Reson: Seabat 71xx, 81xx, 900x, T20P, T50P (Dual – All)
Ross: Smart Sweep.
SEA: SWATHplus.
Seabeam: 2100, Serie 1000, Serie 3000.
Simrad (Kongsberg): EM 302, 710, 1002, 2000, 2040(c), 2040 Dual Head, 3000, 3002, 3002 Dual Head, SM2000, ME70
SonTek: M9 HydroSurveyor
Tritech: SeaKing.
WASSP: Multihaz, DRX
Sonares Multihaz Disponibles en HYSWEEP:
En la última contada, 50 diferentes multihaz y sistemas de Transducer Múltiple son soportados.
Notes: 7

## Slide 8: HYSWEEP® Láseres Topográficos
2G Robotics ULS-500
Leica Laser
Optech: ILRIS
Renishaw: Dynascan & Merlin
REIGL: Series LMS y V
Trimble: MX2
Velodyne: VLP-16/32
Escáneres Laser:
REIGL SerieV
Renishaw Merlin
Velodyne VLP-16
Notes: 8

## Slide 9: Referencia Manejadores (Driver) HYSWEEP®
Navegación Avanzada: Espacial, Espacial Dual, espacial NIEBLA dual, etc.
Applanix: POS/MV, (Modelos Ocean, Wave, y Surf Master).
Coda Octopus: F180.
IXSEA: OCTANS, PHINS, Hydrins.
JAE: JM7531.
KVH: Gyrotrac.
Novatel: SPAN
Odim: MVP (Perfilador Velocidad en Movimiento - Driver HYPACK Levantamiento).
SBG: Modelos Elipse, Ekinox y Apogee
Seatex: MRUx.
SG Brown: 1000S.
Sontek YSI Castaway
TSS: 335B, DMS.
*** - Otros sensores disponibles via los manejadores (driver) genérico y NMEA.
Movimiento / Rumbo / Otros Sensores:
Sontek Castaway
CTD/SV Probe
Notes: 9

## Slide 10: Instalación
Sensor Movimiento:
Montaje en el CG del Bote. Ubicación Alterna: Tan cerca como sea possible al CG del Bote.
Montaje Sonar (en orden de preferencia para datos de calidad):
Montaje en el Casco en el CG del Bote.
Poste Lunar en el CG del Bote.
Montaje Poste; proa o al costado.
Poste Lunar
Montaje Poste: Proa
Montaje Poste: Al costado
Notes: 10

## Slide 11: EQUIPO HYSWEEP®

## Slide 12: HYSWEEP® Levantamiento
Configurando un Sistema Multihaz
Multihaz
sonar
GPS
(via HYPACK
equipos)
Movimiento
sensor
Rumbo
sensor
Calado Dinámico
(via HYPACK
Equipos)
Marea
(via HYPACK
Equipos)
También: Escaner Láser
Para Levantamiento Topográfico
SV: Sensor y/o Perfil

## Slide 13: Interfaz
Trayendo los datos
Red: Para altos volúmenes de datos como multihaz. Datos son recibidos con etiqueta de tiempo UTC.
Serial RS-232: Para más bajo volumen de datos como GPS.
Etiquetado de Tiempo
Muy Importante. Datos de los equipos son correlacionados por etiquetas de tiempo.
Todos los Equipos deben usar la misma base de tiempo – Tiempo UTC o tiempo PC. Sin él, los datos no serán buenos
Típicamente, mensajes de Movimiento y Rumbo no contienen etiquetas de tiempo. Dato obtiene tiempo al arribo al puerto COM.
Excepción es GPS ($GPGGA tiene una etiqueta de tiempo UTC) y Sistemas Inerciales.
Entradas RED y COM
POS
POS
MB
MB
MB
MRU
MRU
MRU
MRU
+Tiempo
Datos asincrónicos son correlacionados con etiquetas de tiempo.
Notes: 13

## Slide 14: Necesito Sincronizar mi Reloj a UTC?
Si usted tiene un dispositivo de Posicionamiento que envía datagramas con etiquetas de tiempo UTC, Y dispositivos que NO tienen insertadas etiquetas de tiempo UTC, luego la respuesta es:
Si
Ejemplos de cuando sinc de tiempo a UTC es requerido:
GPS (UTC), Seabat (UTC), TSS DMS/05 (No tiempo enviado), Giro (No tiempo enviado).
POS/MV (UTC), Seabat (UTC), monohaz en un puerto COM (No tiempo enviado).
Puede mejorar su sincronización de tiempo desde +/- 10mSeg a +/- 1mSeg al usar una caja HYPACK 1PPS.
Notes: 14

## Slide 15: Reson Seabat 7125
Computador HYPACK®/ HYSWEEP®
POS/MV sistema inercial
Seabat 7125
Posición, Sinc Tiempo, Rumbo, Movimiento
Grupos (3,7,10,20,102)
Datos Multihaz
HYPACK No requiere 1PPS
Movimiento
Clave
RS-232
Red:
BNC (1 PPS)
1 PPS
Sinc Tiempo (ZDA)
Nota: HYSWEEP.dll no es requerido.
Sin embargo, puede todavía ser usado para compartir información de rumbo y movimiento con el programa LEVANTAMIENTO. Sin este manejador el ploteo de series de tiempo en LEVANTAMIENTO de datos de movimiento no estará disponible.
Notes: 15

## Slide 16: Kongsberg EM3002
Sonar, Rumbo & HPR
Computador HYPACK®/ HYSWEEP®
Clave
RS-232
Red:
BNC (1 PPS)
HYPACK No requiere 1PPS, pero usar 1 PPS es recomendado
Posición (GGA) Sinc Tiempo (ZDA)
GPS
Sonar
Rumbo & HPR
Kongsberg EM3002
Nota: HYSWEEP.dll no es requerido.
Sin embargo, puede todavía ser usado para compartir información de rumbo y movimiento con el programa LEVANTAMIENTO. Sin este manejador el ploteo de series de tiempo en LEVANTAMIENTO de datos de movimiento no estará disponible.
Notes: 16

## Slide 17: R2Sonic con Caja 1PPS (ejemplo)
HYPACK requiere sinc de tiempo mostrado con la caja PPS opcional.
Computador HYPACK®/ HYSWEEP®
Datos Sonar
Clave
RS-232
Red:
BNC (1 PPS)
Posición (GGA)
Velocidad (VTG)
Sinc Tiempo (ZDA)
R2Sonic 2022/2024
Rumbo
TSS DMS/05
HPR
Movimiento (TSS)
Caja 1PPS
GPS con Rumbo
PPS
Para ayudar movimiento (HDT, VTG & GGA)
Nota: HYSWEEP.dll no es requerido.
Sin embargo, puede todavía ser usado para compartir información de rumbo y movimiento con el programa LEVANTAMIENTO. Sin este manejador el ploteo de series de tiempo en LEVANTAMIENTO de datos de movimiento no estará disponible.
Notes: 17

## Slide 18: Reson 8101 con caja 1PPS:
HYPACK requiere sinc de tiempo y mostrado con la caja PPS opcional.
Tiempo Sync
Computador HYPACK®/ HYSWEEP®
Datos Sonar
TSS DMS/05
HPR
Giro SG Brown
(HDT)
Clave
RS-232
Red:
BNC (1 PPS)
GPS
Caja 1PPS
Posición (GGA) Sinc Tiempo (ZDA)
Seabat 8101
Asistido
Nota: HYSWEEP.dll no es requerido.
Sin embargo, puede todavía ser usado para compartir información de rumbo y movimiento con el programa LEVANTAMIENTO. Sin este manejador el ploteo de series de tiempo en LEVANTAMIENTO de datos de movimiento no estará disponible.
Notes: 18

## Slide 19
Ofsets
Ajustes por:
Origen Bote (ó Punto Referencia): Centro de Gravedad Embarcación XY. Línea de Agua Estática.
Ubicación Equipo: Ofsets en X (Estribor), Y (Adelante) y Z (Vertical), como son medidos desde el origen del Bote.
Rotación Equipo: Cabeceo, Balanceo y Guiñada orientación de equipos direccionales como el sonar multihaz.
Latencia Equipo: Retardo de tiempo = hora de arribo del dato – hora válida del dato.
Punto de Traqueo: Ubicación XY de la cabeza de sonar. Usado para ajustar el indicador Izquierda/derecha. Entrado En HYPACK EQUIPO - Bote - Móvil
“Red Rogers” y su plano (ubicaciones equipos).
Notes: 19

## Slide 20
En este ejemplo, el MRU está en el origen del bote, Punto de Traqueo está sobre el transducer.
MRU
MRU
Transducer Multihaz
Transducer Multihaz
+X
+X
+Y
+Z
Sistema Referencia del Bote
Punto de Traqueo
Origen Bote & Punto Traqueo
Notes: 20

## Slide 21
EQUIPOS HYPACK®
Programa Combinado de Equipos configurará el equipo tanto para HYPACK como para HYSWEEP.
Pestaña Sistema:
  Incluir HYSWEEP® Levantamiento
Página principal:
  Configure dispositivos HYPACK LEVANTAMIENTO (Bote) y luego dispositivos HYSWEEP

## Slide 22
EQUIPOS
Equipos Posicionamiento:
GPS.DLL para posición desde puerto COM o Red. (Rumbo y Marea RTK si es necesario.)
POSMV.DLL para posiciones POS/MV sobre una red. (Marea RTK si es necesario..)
F180.DLL para posiciones sobre una red. (Marea RTK si es necesario..)
NOVATEL-SPAN.DLL para posiciones Novatel. (Marea RTK si es necesario..)
Seleccione opción Sinc Tiempo en la página configuración HYPACK.
Entre Ofsets Punto Traqueo (Ofsets Cabeza Multihaz) en la pestaña Móvil para BOTE

## Slide 23
EQUIPOS (Configure HYSWEEP®)
Configure la sección HYSWEEP® Levantamiento con EQUIPOS para el Multihaz, sensor de Movimiento y Rumbo.
Seleccione desde el listado Fabricante/Modelo y “Agreguelo” a la sección INSTALADO.
Nota: Algunos Sistemas Multihaz pueden incluir MRU y Rumbo dentro de su manejador
No hay dispositivos de HYPACK navegación bajo la sección HYWEEP Levantamiento. Es automáticamente incluido en el programa Equipos.
Notes: 23

## Slide 24
Equipo Multihaz
Botón Configuración:
Use el botón de Configuración para entrar Info específica del Fabricante.
Conexión:
La mayoría de sonares son de red. Determine el Número de Puerto e Internet correcto. Dirección es requerida para equipos TCP/IP.
Refierase a “HYSWEEP Interfacing.pdf” por detalles.

## Slide 25
Dispositivo Multihaz - Pestaña Ofsets Equipo
Seleccione Cabeza Sonar 1 o 2.
Entre ubicación ófsets medidos desde la referencia del Bote.
Entre Ofsets Rotación desde la Prueba de Parcheo.
Latencia debe ser cero. (Latencia Navegación es entrada en los ófsets del Dispositivo de Posicionamiento)

## Slide 26
Dispositivo Multihaz - Pestaña Ofsets (continuación)
Para sonares multihaz que incluyan datos del movimiento insertados en sus paquetes de datos, seleccione Ófsets MRU desde el menú desplegable:
Entre ubicación ófsets medidos desde la referencia del Bote.
NOTA: Entre los valores de Balanceo y Cabeceo “estático” siendo mostrados por el MRU, cuando la embarcación esta nivelada y el Calado del Multihaz (Ofset Vertical) ha sido medido y entrado en sus ófsets.
(Esto compensará adecuadamente el calado del multihaz en estados de mar dinámicos.

## Slide 27
Sensores Movimiento y Rumbo
Equipos:
Seleccione el driver, si esta listado. Si no…
  El mensaje “TSS1” es estándar para Oleaje, Cabeceo y Balanceo (driver TSS DMS).
  El mensaje NMEA “HDT” es estándar para Rumbo (driver NMEA-0183 Giro).
  El Altitud Genérico puede ser configurado para analizar datagramas ASCII
Conexión:
Entre parámetros Red o COM . Recuerde “HYSWEEP Interfacing.pdf”.
Ofsets:
MRU ubicación ófsets medidos desde referencia del Bote.
MRU Ofsets Rotación pueden ser usados para “hacer cero” Cabeceo y Balanceo.
Ofset Rotación Rumbo (Guiñada) puede ser usado para corregir el norte de Cuadrícula.

## Slide 28
Pruebe y Salve…
Pestaña Conexión Use Prueba COM y Prueba de Red para verificar que el sensor esta enviando datos
Configuraciones de EQUIPOS alternas:
Abra y Salve configuraciones alternas usando el IMPORTAR y EXPORTAR.
Notes: 28
Tengo una nota sobre salvar los cambios. Ayuda del año pasado dice salvar los cambios [significando hacer clic en el botón Si cuando el programa pregunte por salvar cambios] y dar la ruta completa al Hysweep.ini. Esto parece más claro/exacto. Hubo una nota en la ayuda [cambios salvados en Hysweep.ini] pero esto es otro que no recuerdo que queria diferente

## Slide 29: Herramientas Calibración
Prueba Parcheo HYSWEEP®
Alineamiento de cabeceo, balanceo y guiñada. Encuentre EXACTAMENTE a donde esta apuntando el sonar.
Tenga en cuenta Latencia GPS si lo requiere.
Chequeo de Barra HYSWEEP®
Similar a monohaz - verifique medición de calado.
Sistemas Multihaz necesitan Calibración!
Porqué necesitamos una prueba de parcheo.
Ventana Chequeo de Barra.
Notes: 29

## Slide 30: Preparación Levantamiento
Líneas Planeadas de Levantamiento
Haga líneas paralelas espaciadas para cubrimiento de blancos.
Algunas veces es difícil con multihaz - puesto que cobertura cambia con profundidad.
Matriz Cobertura
Alternativa a líneas planeadas.
“Pintar el Fondo” hasta que no hayan huecos o vacíos.
Grandes cambios de prof. hacen el planeamiento de líneas difícil. Alternativa es “Pintar el Fondo”.
Notes: 30

## Slide 31: HYSWEEP® Levantamiento
Características
Colección de datos y registro (grabación). Marcado de blancos y mapeo de cobertura. TPU y otras verificaciones de QC visibles en 16 presentaciones en tiempo real
Errores Refracción vistos en Tiempo Real:
Refracción ocurre en cambios de velocidad del sonido.
Errores cuando el perfil de SV no coincide con las condiciones - estuarios pueden ser problemáticos.
Busque barridos en forma de sonrisas o ceño fruncido.
Mismo Angulo de salida, diferentes rutas del rayo.
HYSWEEP® Fondo marino 3-D
Notes: 31

## Slide 32: HYSWEEP® LEVANTAMIENTO

## Slide 33
HYSWEEP® Levantamiento
Programa Levantamiento Multihaz
Colecta y graba multihaz y sensores de soporte.
Las Presentaciones son corregidas en tiempo real y proveen info de QC.

## Slide 34
HYSWEEP® Levantamiento
Preparación Levantamiento:
Parámetros Geodésicos y configuración equipos HYPACK® y HYSWEEP®.
Líneas planeadas o matriz para navegación.
Pre-defina parámetros TPU en el Editor TPU si desea usar Incertidumbre Total Propagada.
Cree archivo Velocidad del Sonido y Marea a ser usado durante el Levantamiento
Inicie Levantamiento:
Use el menú para ejecutar HYPACK LEVANTAMIENTO y HYSWEEP LEVANTAMIENTO juntos.
Use el ícono de Inicio Inteligente para ejecutar ambos.
Configuración TPU

## Slide 35
Auto Procesamiento Multihaz
Inicie Auto Procesamiento antes o después de inicializar el levantamiento. Antes parece mejor.
Si: Use esta primera vez para seleccionar dispositivos y configurar filtros
No: Use cuando no hay cambios en dispositivos o parámetros de filtrado
Si: Carga, filtra y salva archivos de levantamiento al finalizar la grabación. Restablece la memoria para el siguiente archivo.
No: Como arriba excepto los archivos son retenidos en memoria para el mapeo de cobertura.

## Slide 36
Ventana Principal HYSWEEP®
Indicadores de Alarma:
Verde = OK
Amarillo = Algo no esta bien aquí.
Roja = Algo anda mal!
Varias mediciones del sistema actualizadas una vez por segundo.
Archivo de Datos u “Offline” en Area título.
Seleccione Bote o Pescado (Towfish) para presentación de datos sensor.
Alarmas Típicas:
Equipos: Tiempo fuera, error apertura puerto COM o Red, error suma de comprobación.
QC: Deriva Oleaje, Perfil SV ya no es válido (no coincide con el sensor).
Notes: 36

## Slide 37
Ventanas Seleccionables
20 ventanas para escoger.
Use el Menú Ver para habilitar ventanas individuales.
Use Opciones Vista para configurar ventanas. Por ejemplo:
Defina Rango Prof.
Seleccione Estilos Presentación.
Configure pruebas QC.
Habilite Capas.
Use Selección Equipo para seleccionar datos cuando hay más de una fuente.
Coloque ventanas en cualquier parte de la pantalla.
Notes: 37

## Slide 38
Perfil y Fondo Marino 3-D
Ventana Perfil
Barrido sencillo desde popa mirando hacia adelante.
Coloreado puede ser basados en Calidad del haz.
QC útil.
Ancho Barrido en la parte superior.
Escala definida por el Usuario para profundidad y barrido
Ventana Fondo marino 3-D
Estilos: Estructura alambre + sólida / color TIN
Puntos Sondaje Individual
Marcado Blancos y medición con el mouse.
Excelente herramienta para visualización del fondo.

## Slide 39
Ventana Cascada
Cascada Multihaz
Presentación Color o TIN sólido.
Bueno para visualización, Blancos y Comparación con el Sonar Lateral.
Cascada Intensidad
Imagen. Sin info de profundidad.
Backscatter promedio (una muestra por sondaje) o snippets (muchas muestras).
Aplique Ganancia TVG
Cascada Sonar de Barrido Lateral
Datos de sonar lateral desde el multihaz.
Control imagen completo; colores, ganancias, traqueo del fondo, etc.

## Slide 40
Interferometría
Procesando los Datos Brutos desde sistemas interferométricos (sonar lateral batimétrico)
Seleccione desde varios filtros de datos brutos. Por ejemplo:
  Filtre por intensidad: Filtro simple - rechaza dato por fuera de los límites de intensidad.
  Filtre a lo largo del traqueo: Más complejo – Filtro compuerta con base en la historia a lo largo del traqueo.
Seleccione método formador de haz y sus parámetros
  Tamaño compartimiento (bin) y Ancho Max: Huella haz y ancho barrido total. Use esto para administrar tamaño archivo y tiempo edición.
Alternativamente, puede usar una simple reducción de muestras (downsample) y almacenar a un máximo de 1440 puntos por ping - archivos muy grandes.
Ventana Interferometría: Combine límites filtro, datos brutos y haces.
Notes: 40

## Slide 41
Datos Escaner Láser (topo)
Dentro datos HSX es almacenado en nuevo tipo de mensaje (TOP)
Puede ejecutarse concurrentemente con un sonar multihaz?
Funciona con Velodyne, Optec, Renishaw, REIGL y más

## Slide 42
Nube en Tiempo Real HYPACK®
Use Menú Vista para la Presentación Nube:
Corregida completamente – velocidad del sonido, marea, movimiento, etc.
Datos Multihaz + Láser Topográfico
Formas de Bote Seleccionables
Número de puntos definidos por el Usuario, (por defecto es 4.000.000)

## Slide 43
HYSWEEP® SURVEY Pruebas QC
Ventana Prueba QC
Seleccione desde cuatro presentaciones de prueba.
“Desviación Desviación por Haz” es una buena estimación si el fondo es razonablemente plano.
Otras Alarmas útiles
Deriva Oleaje: Alarma si el promedio de oleaje excede un umbral.
Diferencia Perfil SV menos Sensor: Alarma si diferencia excede umbral.
Evidencia de deriva de oleaje.
Configuración Alarma.
Limites Sonda Sonar SV Min/Max
(Advertencia de que su Sonda puede estar llena con basura o leer un cambio de SV significativo)
Notes: 43

## Slide 44: TPU – Qué es?
Incertidumbre Total Propagada
Método para tener en cuenta todas las fuentes de incertidumbre de mediciones en un sondaje
  Incertidumbres Ecosonda
  Precisión GPS
  Precisión Sensor de Movimiento
  Mediciones de Ofset
  Correcciones Perfil Velocidad del Sonido
Tres componentes mayores.
  TVU – Vertical solamente
  THU – Horizontal solamente
  Límite tamaño Detección Blanco
    Blanco más pequeño que puede confiablemente ser detectado
Hare, Rob. «Presupuestos de Error para Profundidad y Posición para Ecosondas Multihaz." La Revista Internacional Hidrográfica 72,2 (2015).

## Slide 45: TPU en Tiempo Real:
En Tiempo Real, HYSWEEP® LEVANTAMIENTO puede mostrar gráficas de la Incertidumbre de Prof y Posición, junto con el Tamaño Mínimo de Detección de Blancos.
Sondajes que no cumplan pueden ser excluidos desde la matriz de cobertura

## Slide 46: Ventana TPU
Parámetros son entrados en el HYPACK Shell bajo:
  EDITORES – Editor TPU
Con base en los Parámetros TPU e info sondajes en tiempo real, puede calcular y presentar en pantalla:
  Incertidumbre Total Sondaje (Vertical)
  Incertidumbre Total Posicionamiento (Horizontal)
  Valor límite tamaño Blanco
Puede mostrarlo contra:
  Requerimientos Orden Especial OHI
  Requerimientos 1er Orden OHI
  Requerimientos USACE Fondo Duro
  Requerimientos USACE Fondo Blando
Seleccione criterio de Levantamiento

## Slide 47
Mapa Cobertura
Muestra Cobertura Multihaz de cuatro formas
Cobertura Multihaz en HYSWEEP®: Rápido y fácil ploteo de ‘palos’. No es requerida Configuración. No info de profundidad.
Llenado Matriz en HYSWEEP®: Corte secciones transversales a través de la matriz y traquee traslapo QC.
Matriz definida por el usuario en HYPACK®: Sobreponga a archivos de fondo. No secciones o QC.
Auto Matriz en HYPACK®: Creación automática matriz en HYPACK LEVANTAMIENTO. No requiere crear una Matriz antes de iniciar el levantamiento. Archivos MTX solo serán vistos en HYPACK LEVANTAMIENTO
Use Opciones Vista y Opciones Matriz para configurar el mapa de cobertura.
(1) Cobertura HYSWEEP®
(2) Matriz Llena HYSWEEP®
(3-4)Matriz Llena HYPACK®
Notes: 47

## Slide 48
Otras Ventanas
Profundidad Nadir 1 y 2
Distancia entre su costosa cabeza de sonar y el fondo - cambia a rojo cuando es demasiado bajo.
Series de Tiempo:
Traquee Mediciones de Oleaje, SV Superficial y Marea RTK a traves del tiempo.
Vista Costa
Escaner Laser presentación topográfica.
HPR Gráfico:
Rumbo, Cabeceo, Balanceo y Oleaje. Presentación estilo cabina avión.
Notes: 48

## Slide 49
Correcciones
Velocidad del Sonido
Teclee datos prof. y velocidad del sonido o,
Importe el perfil desde un archivo o
Reciba automáticamente desde MVP.
El perfil es aplicado en el levantamiento para QC en tiempo real. También salvado para post-procesamiento.
Squat y Asentamiento
Entre una tabla de ajustes de calado vs. velocidad.
Búsqueda Calado se basa en velocidad efectiva, la cual no tiene en cuenta la corriente!
Editor Velocidad del Sonido HYSWEEP®
Perfilador SV SONTEK CASTAWAY Cargue simplificado por Bluetooth
Notes: 49

## Slide 50
Registrando Datos
Comandos HYPACK®
Ctrl-S para iniciar, Ctrl-E para finalizar grabación.
Datos grabados a archivo ASCII *.HSX por HYSWEEP® Levantamiento.
Dos Archivos de Datos por Línea de Levantamiento
Misma raiz del nombre (e.g., 002_1116), diferente extensión (HSX y BRUTO).
HSX grabados por HYSWEEP® Levantamiento: Todos los datos requeridos para procesar multihaz. Datos de ófsets, sondajes, posiciones, movimiento y rumbo, Marea, Calado, SV …
RAW grabados por HYPACK® Levantamiento: Navegación e información detallada de posición.
Opciones Grabación
Traslapo Archivo para evitar vacíos entre archivos..
Selección Carpeta Grabación Personalizada.
Mensaje TOP. Para grabación > 1440 disparos por scan láser topo.
Notes: 50

## Slide 51
Chequeo de Barra HYSWEEP®
Configuración
+/- Puerta Prof.: Sondajes por fuera barra profundidad +/- la puerta son ignorados.
+/- Límite Angulo: Sondajes con ángulo de haz por fuera de los límites son ignorados.
Ejecutando la Prueba
Ejecute el Chequeo de Barra desde el Menú Herramientas .
Haga clic en “Reset Barcheck.txt” para limpiar el reporte.
  Baje la barra y entre Prof. de la Barra.
  Cuando la Profundidad medida se estabilice, haga clic en “Salve Prof.”.
  Repita para cada prof. de barra.
  Ajuste Calado Sonar si es necesario.
Cuando termine, haga clic en “Barcheck.txt” para ver o imprimir el reporte. Opción para salvar Calado Sonar a HYSWEEP.INI al salir.
Chequeo de Barra promedia profundidades por tres segundos luego los salva y gráfica los resultados.
Notes: 51

## Slide 52
HYSWEEP® LEVANTAMIENTO puede reproducir archivos HSX al hacer clic en “Archivo – reproducción”
Reproducción HYSWEEP®

## Slide 53: Columna de Agua HYSWEEP®

## Slide 54
Datos Columna de Agua
Multihaz Backscatter A través de la Columna de Agua.
Use Grabador Columna de Agua HYSWEEP® para registrar los datos.
Programa Reproducción para rápida reproducción y examen.
Usted puede re-digitalizar sondajes en MBMAX64

## Slide 55
Configuración Equipo
Configuración EQUIPO HYPACK®
Columna de Agua es Soportado para Sistemas Multihaz R2Sonic y Reson.
Configure Sonar para Batimetría Normal luego,
Active la Casilla en la Configuración del Controlador.
Tipos de Archivo de Grabación:
R2Sonic: *.R2S
Reson: *.7K

## Slide 56
Grabador Columna de Agua HYSWEEP®
Grabador Se ejecuta automáticamente con HYPACK® y HYSWEEP® Levantamiento.
Presentación en Tiempo Real y Configuración Color.
Grabación Continua y A Demanda.
Alarmas. (Por Ejemplo; Bajo Espacio Disco)
Rata Datos Típica = Dos Giga bytes por minuto.

## Slide 57
Grabador WC - Parámetros Color y Presentación
Gráfica Amplitud: Amplitud Backscatter del Haz en el Nadir.
Max Gráfica: Ajuste límite escala de la gráfica de amplitud.
Max Color = Limite Saturación Color: Cualquier amplitud > este parámetro es mostrado en Rojo.
Tamaño Punto: De muestras individuales.
Sondajes: Active esto para sobreponer sondajes en blanco.
Haga clic y arrastre la barra azul para rápidamente cambiar el límite de Saturación de Color.

## Slide 58
Grabador WC - Buffer Ping
Encuentre esto en Opciones Grabación
Número de segundos de datos WC salvados en memoria programa.
Le da al hidrógrafo un poco de libertad con la Grabación A Demanda.
Igual al número de segundos entre (1) ver una característica y (2) hacer clic en el botón de Grabación.
Pings por segundo: Llenado por el programa.
Bytes por Ping: Llenado por el programa.
Tamaño Bufer (MB): Entrado por el hidrógrafo.
Bufer Tiempo en Segundos: Calculado por el programa.

## Slide 59
Grabador WC - Grabación Datos
Modo Automático
Grabación WC refleja HYPACK® Levantamiento.
Modo A Demanda.
Solo Graba áreas de interés.
Inicio / Fin Registro HYPACK®
Botón Grabación WC

## Slide 60
Reproducción Columna de Agua
Rápida revisión levantamiento.
Botones Reproducir / Pausa / Rápido y teclas de atajo.
Mostrar configuración como WC Levantamiento.
Mapa en miniatura para referencia.
Blancos HYPACK®
Marcar puntos con Bandera para búsqueda editor MBMAX64.

## Slide 61: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiiones históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500