## Slide 1: Parcheo y Desempeño - Multihaz
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020
D
C
F
E
B
A

## Slide 2: Introducción
Esta sesión se enfocará en la calibración y desempeño del sistema sonar Multihaz. Los tópicos listados mas abajo son cubiertos por esta sesión.
Un entendimiento básico del Editor Multihaz HYPACK es requerido para seguir los pasos en esta Sesión.
  Prueba Parcheo
  Prueba Desempeño
  Monohaz vs. Multihaz

## Slide 3: PRUEBA PARCHEO

## Slide 4: Prueba de Parcheo Multihaz
Un ejemplo de lo que unos pocos grados de error de balanceo pueden causar a los haces externos del sonar
Una Prueba de Parcheo puede Determinar:
Los verdaderos ángulos de montaje Balanceo, Cabeceo y Guiñada. La medición del ángulo es desde el multihaz al MRU y al rumbo de la embarcación. Puede causar error en profundidad y posición en datos de sondaje.
Latencia GPS (retardo de tiempo). Independiente del Sonar. Puede causar errores posicionales de datos de sondaje
Requerimientos USACE para Prueba de Parcheo (EM1110-2-1003)
Pruebas de Parcheo son efectuadas despues de la instalación inicial, y períodicamente después de eso si los sensores son modificados, para cuantificar cualquier desviación residual desde la alineación inicial del sistema.

## Slide 5
Prueba Balanceo:
Busque un área que sea razonablemente plana.
A lo largo del centro de un canal dragado debe ser OK.
Areas de Fondeo son buenas.
Ubicación Prueba de Parcheo
Pruebas de Latencia, Cabeceo y guiñada:
Busque un área con fondo de terreno variable.
Los taludes laterales de un canal dragado servirán.
Cruce de tuberías son excelentes!
La prueba de parcheo puede hacerse toda justo allí. Hay un área plana y una característica.
Notes: Buena Gráfica Separacion Líneas? 1x prof. en el extremo somero como establecio en otra ayuda? 1½ x prof.?—I thought estos what Pat said.

## Slide 6
Líneas de Levantamiento – Cabeza Sencilla
Prueba Balanceo:
  Líneas Reciprocas A-B, fondo plano, velocidad de levantamiento.
Prueba Cabeceo:
  Línea C-D. Líneas Reciprocas, fondo variable, velocidad de levantamiento.
Prueba Guiñada:
  Líneas C-D y E-F. Líneas paralelas, misma dirección, fondo variable, velocidad de levantamiento.
  Sí sobre una Pendiente, use una distancia de separación de ½ de la profundidad media del talud
Prueba de Latencia:
  Línea C-D. Misma dirección, fondo variable, velocidad alta luego velocidad baja.
D
C
F
E
B
A
Notes: 6
Buena Gráfica Separacion Líneas? 1x prof. en el extremo somero como establecio en otra ayuda? 1½ x prof.?—I thought estos what Pat said.

## Slide 7
Líneas levantamiento – Doble Cabeza
Verde = Cabeza Babor.
Rojo = Cabeza Estribor.
Prueba de Cabeceo y Balanceo
Diferente geometría de línea para traslapar cabezas babor y estribor separadamente.
Requiere 3 líneas de levantamiento en vez de 2.
Líneas A y B traslapan cabeza de estribor .
Líneas B y C traslapan cabeza de babor .
Algunos sistemas de doble cabeza en marcos de montaje diseñados pueden ser tratados como una cabeza sencilla.
Notes: 7
Buena Gráfica Separacion Líneas? 1x prof. en el extremo somero como establecio en otra ayuda? 1½ x prof.?—I thought estos what Pat said.

## Slide 8
Líneas de Levantamiento – Escaner Láser
Datos HYPACK® desde Escaner Laser Optech ILRIS.
La mejor área de Parcheo es un parqueadero con postes de luz!
  Pares de líneas A-C o B-D pueden ser comparadas para todas las alineaciones: balanceo, cabeceo y guiñada.
Líneas de levantamiento del Parqueadero
Si necesita hacerlo en el agua, encuentre una marca diurna o una baliza que salga del agua
Notes: 8
Buena Gráfica Separacion Líneas? 1x prof. en el extremo somero como establecio en otra ayuda? 1½ x prof.?—I thought estos what Pat said.

## Slide 9
No vea la Prueba de Parcheo como EXACTA!
Intente ejecutar múltiples pruebas y tomar un promedio. Herramientas en MBMAX le permiten mantener un historial de resultados
Evite Prueba de Parcheo con posicionamiento Malo
Use GPS RTK cuando sea posible, para minimizar cualquier error de posición.
Otras cosas a evitar
Evite Prueba de Parcheo en aguas Muy Someras
La Prueba de Parcheo se hace más confiable a medida que el agua se hace más profunda.
Haga la prueba en el área más profunda disponible.
Notes: 9
Buena Gráfica Separacion Líneas? 1x prof. en el extremo somero como establecio en otra ayuda? 1½ x prof.?—I thought estos what Pat said.

## Slide 10
En MBMAX64 Puede Cargar todas las líneas levantadas de una vez, y luego seleccionar los pares necesarios para la edición y prueba en Fase 2
Una vez un par es seleccionado, edite los datos por datos malos y ahora estara listo para la Prueba de Parcheo. Note el borde exterior des-alineado. Esto será corregido con el cálculo de los ángulos de la Prueba de Parcheo
Use ícono “Llave” para manualmentecortar las secciones.
Sección Balanceo: A través del traqueo, área plana.
Sección Cabeceo: A lo largo del traqueo, sobre el nadir.
Sección Guiñada: A lo largo del traqueo, a medio camino entre las líneas.
Sección Latencia: A lo largo del traqueo, sobre el nadir.
Procesamiento Prueba de Parcheo
Notes: Agregado Latencia GPS también en HYPACK® EQUIPO.

## Slide 11: Como Trabaja
Buen Ajuste
Secciones Transversales se sobreponen muy bien.
El Error es en el punto mínimo.
Ajuste Pobre
Secciones Transversales se sobreponen pobremente.
Error Grande.
Método Numérico.
Las secciones transversales son calculadas a varios ófsets angulares. Por ejemplo; ófset cabeceo desde -10 hasta 10 grados en pasos de un grado.
Un valor de error es calculado en cada ófset. Error = Diferencia de prof. promedio entre secciones transversales.
Error Mínimo es usualmente el ófset correcto. Pero no Siempre! Use la vista perfil para ver secciones transversales y asegurarse que sus datos lucen bien.
Notes: 11
Agregado Latencia GPS también en HYPACK® EQUIPO.

## Slide 12
Ventana Prueba Parcheo
Seleccione Parcheo prueba (ventana es también una vista perfil de los datos)
Apile barrido para obtener un juego mas denso
Seleccione Prueba y cabeza sonar
Seleccione tamaño Paso
Inicie la PRUEBA
Usando la herramienta perfil en MBMAX, corte la sección deseada
El programa ejecutará a través de las iteraciones y entregará un valor mínimo. Use el paso + y – para asegurar que los puntos en el perfil estan en concordancia.
Una vez hecha, Presione PRUEBA OK
Notes: 12
Agregado Latencia GPS también en HYPACK® EQUIPO.

## Slide 13
Ventana Prueba Parcheo
Una vez efectue la prueba, use un tamaño de paso más pequeño para refinar los resultados. Presione OK una vez este satisfecho con el resultado
Opciones:
Salve la PRUEBA a Historia. Muestra resultados previos de las pruebas
Actualice archivos de Config. Defina valor en HYSWEEP EQUIPO automáticamente
Salve pantalla a RFT. Util para reportes
Historia reporte con Ofset y desviación estándar
Notes: 13
Agregado Latencia GPS también en HYPACK® EQUIPO.

## Slide 14
Orden del Procesamiento hace la Diferencia
  Encuentre primero el ófset de Latencia . (Si la Prueba de Latencia es necesaria.)
  Aplique latencia, luego haga la prueba de Cabeceo.
  Aplique cabeceo, luego haga la prueba de Balanceo.
  Aplique balanceo, luego finalice con la prueba de guiñada .
Hágalo de nuevo para verificar resultados
  Después de encontrar los resultados iniciales, repita la prueba.
  Use el mismo orden – Cabeceo, luego Balanceo, luego Guiñada.
  La segunda ejecución le da resultados mas ajustados.
Orden de la Prueba y Repetición
Si una prueba resulta con un valor que es totalmente diferente, re-ejecute las pruebas hasta que haya acuerdo y consistencia.
Notes: 14
“Decent” suena subjetivo…quizas “claro” , “limpio” o “distintivo”?

## Slide 15
Resultados Prueba - que hacer con ellos:
Ofset Inicial: Ofset antes de la prueba de parcheo. (Desde HYSWEEP® Equipos.)
Ajustes: Prueba Parcheo cambiar a ófset inicial.
Ofset Final: Para ser usado en HYSWEEP® EQUIPOS.
Resultados
Bueno.
No tan Bueno. Curva de error en forma de U es preferida. Pero no siempre es posible.
Algunas Curvas de Error
Notes: 15
“Decent” suena subjetivo…quizas “claro” , “limpio” o “distintivo”?

## Slide 16: Ejemplo Prueba Parcheo: Balanceo

## Slide 17: Prueba Desempeño

## Slide 18: Probando un Sistema Multihaz
Qué puede alcanzar con su Sistema MB?

## Slide 19: Prueba de Desempeño
Nota: Usted puede usar los Estándares del Cuerpo Ingenieros o definir los suyos propios.
Preguntas que Podríamos Hacernos sobre Nuestros Datos Multihaz:
Qué tan ruidoso es? (Cuál es la repetibilidad?)
Cuanto del barrido puedo usar?
Cómo se Compara con monohaz?
Dos Pruebas de Desempeño en MBMAX Ayudan a Responder
Prueba Angulo Haz – Muestra repetibilidad multihaz vs. ángulo haz.
Activar Estadísticas de Lِínea – Compara profundidades multihaz vs. monohaz.
Tipo Fondo Duro Suave
Pico máximo 1 pies 1 pie
Max Desviación Media <0.1 pie <0.2 pie
95% confianza
prof. < 15 pies ±0.5 pies ±0.5 pies
prof. 15 – 40 pies ±1.0 pies ±1.0 pies
prof. > 40 pies ±1.0 pies ±2.0 pies
Desde Tabla 3-1: Mínimos Estándares de Desempeño para Levantamientos Hidrográficos del Cuerpo Ingenieros

## Slide 20: Cree su Superficie Referencia
Ubicación
Area pequeña con un fondo uniforme, muy plano. Pendiente debe ser <5%
La superficie plana es para prevenir que errores de posición DGPS influencien los resultados.
Usando bastante traslapo y profundidades en el área del nadir (en procesamiento) obtenemos la mejor estimación posible de profundidad.
Preparación y Levantamiento
Dos juegos de 9 líneas paralelas, cruzando a 90 grados
Separación = profundidad del agua. Esto permitirá estadísticas válidas hasta 75 grados desde el nadir.
MTX Referencia con celdas de 1’ x 1’.
Levante en baja o alta marea para minimizar errores. Lance un SV inmediatamente antes del levantamiento.
Levante las líneas de referencia.
Levante las líneas de verificación; líneas medias NS y EW. No use una de las líneas de referencia!
Area referencia uniforme, plana.
Ejemplo cuadrícula Levantamiento.

## Slide 21
Superficie Referencia: Pasos Procesamiento
Levantamiento de Referencia a Superficie XYZ
Use una MTX definida por el usuario que encierre su área de prueba. Defina el tamaño de celda a 30cm x 30cm (métrico) o 1’ x 1’ (pie)
Cargue el levantamiento de referencia en MBMAX64.
Aplique correcciones marea y SV. Filtre a +/- 45 grados ángulo límite. Elimine datos malos remanentes.
Salve a XYZ (Salve Un Punto por Celda, Promedio, 3 Puntos).
MTX Definida por el Usuario.

## Slide 22: Pruebe su Sistema MB:
Líneas Verificación Multihaz
Usa el mismo archivo MTX Definido por el usuario que usted uso cuando estaba creando la superficie de referencia.
Cargue los datos de verificación del levantamiento en MBMAX64
Edite lo mínimo, removiendo picos. No use límite de ángulo. Queremos generar estadísticas para todos los haces disponibles.
Inicie la Prueba Angulo Haz desde el Menú Herramientas. (Etapa 2)
Abra la Superficie Referencia (XYZ Salvado desde el paso 3)

## Slide 23
Prueba Angulo Haz
Diferencia Estadística: Referencia menos Verificación.
En la pestaña “Comparación” están los Resultados Generales
Eje X es Angulo del Haz.
Eje Y es Diferencia Profundidad.
x’s muestran desviación.
o’s muestran repetibilidad.
Diferencia Máxima al 95% de confianza.
Pestaña “Detalles” es el Resultado a un Angulo Específico
Diferencia Media muestra desviación entre referencia y las líneas de verificación.
Histograma es la distribución.
95% confianza = 2 * Desviación Estándar
Max Outlier = Max diferencia.
Notes: 23

## Slide 24: Prueba Angulo Haz en Acción
Notes: Pat preguntó por ejemplo con Oleaje Inducido.

## Slide 25: Monohaz vs. Multihaz

## Slide 26: Estadísticas Líneas Verificación
Coinciden los sondajes monohaz y multihaz?
Mas vale!
como “Comparación Multihaz vs. Monohaz”
Qué se requiere:
Superficie Referencia Multihaz
Líneas Verificación Monohaz (Líneas Centrales)

## Slide 27: Estadísticas Líneas Verificación - Pasos Procesamiento
Líneas Verificación Monohaz a XYZ
Cargue Líneas Verificación Monohaz (Datos Brutos ) en SBMAX
Salvar a XYZ:
Superficie Referencia (la misma superficie de la verificación ángulo haz)
Use una MTX Definida por el Usuario. (celdas de 30cm x 30cm o 1’ x 1’).
Cargue la Superficie Referencia en MBMAX64.
Aplique correcciones marea y SV. Filtre a +/- 45 grados ángulo límite. Elimine datos malos remanentes.
Salve a XYZ (Salve Un Punto por Celda, Promedio, 3 Puntos).
Líneas Verificación - Ejecutando la Prueba
Use la misma MTX del paso 3.
Cargue SB Editado (formatos All o XYZ) dentro MBMAX64.
Inicie las Estadísticas Líneas Verificación desde el menú Herramientas.
Abra la Superficie Referencia XYZ
Notes: Pat sugirio un flujograma.

## Slide 28
Resultado
Una vez más usando diferencias estadísticas = Referencia menos Verificación.
Histograma muestra la distribución y desviación.
Diferencia Media = Desviación.
Este es el principal punto de la prueba!
Desviación Estándar (Sigma): Dispersión de la distribución de diferencias.
95% confianza = 2*Sigma. 95% de las diferencias caen dentro 2*Sigma.
Nada Mal! Desviación menor que 0.1 pie!
Estadísticas Líneas Verificación
Notes: 28

## Slide 29: Ejemplo: Prueba Monohaz
como “Comparación Multihaz vs. Monohaz”

## Slide 30: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500