## Slide 1: Procesamiento Datos Sonar de Barrido Lateral
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Información General

## Slide 3
Flujo de Datos Mosaico
HYSWEEP LEVANTAMIENTO
Sonar de Barrido Lateral
LEVANTAMIENTO
PROGRAMA MOSAICO SONAR BARRIDO LATERAL
(HYSCAN)
HSX
HSX
Datos Sonar de Barrido Lateral
TIF
24 ó 8 bit
TIF
TIF
TIF
Línea 1
Línea 2
Línea 3
TGT
Mosaicos
TIF
TIF
TIF
Blancos
Datos Backscatter Promedio desde Multihaz
Juego de Datos Completo
Tifs Individuales pueden ser creados desde cada línea, o un solo tif desde todas las líneas
Blancos pueden ser salvados en un reporte y mostrados en Visor Blancos.
Archivos HSX creados en Convertidor Datos
HS2 o XTF
ARCHIVOS
Sonar Lateral de Terceros
CM2
JSF
SDF
XTF
Notes: 3

## Slide 4
Iconos en Mosaico Sonar Lateral
Cargar archivos(HSX, HS2, XTF, JSF, SDF, CM2)
Salva a archivo HS2
Modo Datos Brutos – muestra altitud, rumbo y traqueos
Vista Barrido – muestra cascada y captura blancos
Vista Mosaico – diálogo para crear mosaico
Redibujar pantalla
Controles Sonar Lateral
Selección Línea Próxima/Previa
Remover Línea
Notes: 4

## Slide 5
Proceso Mosaico Sonar Lateral
Etapa 1: Ver Bruto
  Cargue datos brutos de sonar lateral - Archivos HSX, HS2, XTF, JSF, SDF, o CM2
  Ajuste Traqueo del Fondo, suavize rumbo y datos de traqueo.
Notes: 5

## Slide 6
Proceso Mosaico Sonar Lateral
Etapa 2: Vista Barrido
  Puede desplazarse a través de la Línea completa
  Ajuste Color, ganancia, TVG y opciones presentación (remueva columna de agua, muestre distancias de la imagen de sonar).
  Capture y mida blancos (imágenes GeoTif y JPG).
Notes: 6

## Slide 7
Proceso Mosaico Sonar Lateral
Etapa 3: Mosaico
  Cree mosaicos, exporte imágenes GeoTiff.
  Aplique filtros a la imagen.
  Habilidad para usar un archivo borde para la creación de un mosaico en áreas específicas.
Notes: 7

## Slide 8: Carga y Etapa 1

## Slide 9: Cargando un Archivo, pt. 1
Seleccione “Abrir Archivo” desde la ventana principal
Navegue bien sea a la carpeta Brutos o Editados
Seleccione las líneas en las que usted esta interesado
Ajuste los Parámetros de Lectura

## Slide 10: Cargando un Archivo, pt. 2 (Parámetros de Lectura)
Selecciones: Escoja un dispositivo sonar, navegación y rumbo
Información Equipo: Defina Ofsets
Info Levantamiento: Datos básicos del Levantamiento
Avanzado:
  Aplicar suavizamiento al traqueo de fondo, rumbo y navegación
  Ajustar el traqueo del fondo arriba o abajo
  Opciones XTF Avanzadas
  Aplicar filtro mediana a los datos
  Si los números de dispositivos cambian entre archivos, intente hacerlos coincidir
Notes: Intentar coincidir dispositivos entre archivos: Por ejemplo, sí, en archivo 1, el primer equipo es navegación y el segundo es el sonar, y en archivo 2 el primer equipo es sonar y el segundo navegación, detectará eso y los invertirá

## Slide 11
Etapa 1: Vista y Opciones
Ventana Rumbo: Suavizar rumbo
Ventana Navegación: Suavizar posición
Ventana Altitud Pez remolcado (Towfish)
Revise y edite la detección del fondo
Suavice y reduzca la detección del fondo
Nota: | Ajustes al archivo serán usados en el proceso del mosaico. Salvando estos ajustes a un archivo HS2 le permitirá re-cargar los archivos con ajustes ya hechos

## Slide 12
Etapa 1: Datos Altitud y Rumbo
Ajustando Rumbo y Traqueo
Opción para remover picos navegación, y suavizar datos.
Rumbo puede ser suavizado entre dos puntos, o en toda la línea
Datos originales son dibujados como fondo para comparación con datos suavizados
En Ver - Opciones:
Muestre los datos sin el barrido.
Seleccione el filtro Suavizar.
Notas: | La opción suavizar puede ser aplicada múltiples veces. En un sistema de montaje fijo, el suavizamiento puede no ser necesario. Hay un contador para traquear el número de veces que se suaviza
Notes: Posiciones pueden ser seleccionadas o excluidas para suavizamiento
Areas pueden también ser seleccionadas para excluir desde la imagen final
Haga clic derecho -> shows Cartas
12

## Slide 13
Etapa 1: Traqueo del Fondo
Ver altitud Towfish. La línea azul debe seguir de cerca el fondo
Escoja costado babor o estribor
Si usted ya tiene un traqueo de fondo decente, salte al paso 4
Si no hay traqueo del fondo, use la característica de Auto Detección del Fondo
    Defina el Blanqueamiento
    Defina un tamaño de puerta
    Defina Sensibilidad
    Haga clic en Aplicar
Use el botón Digitalizar para manualmente ajustar el fondo
Use el botón Suavizamiento para suavizar la altitud
Use las flechas arriba/abajo para mover la altitud arriba o abajo ligeramente
Notas: | Ganancia no es aplicada en la etapa 1
Notes: 13
Blanqueamiento: Cuanto del barrido ignorar. Mueva su mouse al punto más alto donde la imagen aparece y copie el Rango (cerca de la parte superior) en el campo Blanqueamiento.
Tamaño Puerta determina que tanto arriba o abajo la altitud del último ping buscar la altitud del ping actual. Si no encuentra la altitud en la ventana, ignorará la ventana y encuentra una nueva altitud.
Sensibilidad: Mas alta sensibilidad usará muestras con mas bajos retornos para el fondo, mientras que mas baja sensibilidad usara muestras con un retorno más alto para el fondo. Generalmente, alta sensibilidad retornará una altitud más alta que la baja sensibilidad.
Digitalizar: Haga clic para entrar “modo digitalizar”. Haga Clic en la imagen para ajustar la altitud. Cuando finalice, haga clic en el botón de digitalizar para salir del modo digitalización y ajuste la altitud.

## Slide 14: Etapa 2 y Ajustando la Imagen

## Slide 15
Etapa 2: Característica y Opciones
Ajuste imagen sonar lateral
Cree Y Mida Blancos
Exportar datos a hoja de cálculo
Salve imagen no georeferenciada
Ajustar Layback
Salve mapa cobertura como un archivo Geotiff
Notes: 15

## Slide 16: Traqueo de Fondo en Etapa 2.
Para traquear el fondo en etapa 2 el usuario selecciona la herramienta Digitación y luego selecciona el primer retorno del fondo.
Re-seleccionar la herramienta de digitalización aplica el nuevo traqueo de fondo

## Slide 17: Controles Sonar Lateral - Colores
Haga clic derecho-> Controles Sonar Lateral, Vista->Controles Sonar Lateral, o Shift + F9
“Edite Paletas Personalizadas” abre una ventana donde usted puede crear su propia paleta de color
“Método de reducción de muestras en cascada“ (PDF) es usado cuando esta escogiendo que color un pixel usa para representar un juego de muestras.

## Slide 18
Opciones Paleta colores
GRIS
ORO
OXIDADO
COBRE
PASTEL
INTENSIDAD
Notes: 18

## Slide 19: Controles Sonar Lateral - Ganancia
Ganancia Base: Agrega dB a través del tiempo
    SIN “Ganancia Base”.
    Canales pueden ser ajustados separadamente
Auto TVG: TVG “Inteligente”
    Mas alta sensibilidad crea una imágen mas brillante
    Suavizamiento a través del Traqueo crea una curva mas suavizada
dBs / 100 metros: Múltiples dB a través del tiempo
Fórmula: Aplica la fórmula mostrada, donde ‘r’ es alcance
Ganancia Variable por Angulo busca adelante y atrás por un número de pings (o la opción de la línea completa) a un ángulo razante para normalizar el backscatter.

## Slide 20: Controles Sonar Lateral - Presentación
Muestre marcas alcance para otras frecuencias: En juegos de datos de multi-frecuencia, dibuja un indicador en Etapa 2 Vista Escaneo, marcando los alcances de la otra frecuencia
Recorte alcance a Guías NOAA: Sí la altitud es menor que 8% del alcance, ajuste el rango a Altitud X 12,5.

## Slide 21
Salvar Imagen como archivo BMP
Use la herramienta Salvar para salvar una imagen de toda la cascada. Este es un archivo no-georeferenciado, pero guarda todos los detalles de la imagen
Notes: 21

## Slide 22
Opciones Hoja de cálculo
Configure caja de diálogo
Nota: Use Herramientas->Ajustar Layback para modificar layback para todo el archivo.
Vista->Hoja de cálculo si no es visible
Ver->Optiones (o F9), pestaña Hoja de cálculo
  Configure la hoja de cálculo por los campos deseados
Sacar datos a un archivo solo o múltiples archivos
Use para ajustar el Layback para pings individuales
Notes: 22

## Slide 23
Salvando cobertura como archivo TIF
Vista actual en pantalla es limitada por un recuadro azul
Mostrar cobertura de todos los traqueos, cartas de fondo y sondajes
Vista actual en pantalla es limitada por un recuadro azul
Rojo representa costado Babor; Verde representa Estribor
Salve imagen como archivo GeoTIF (Clic Derecho en imagen o clic en el botón cámara)
Notes: 23

## Slide 24
Usando Mapa Cobertura para administrar los blancos
Borde recuadro azul = Borde recuadro línea previa
roja = línea actual
Note la diferencia en posición (aprox 2 metros) cuando es visto en Ver Barrido. La posible causa podría ser la corrección de distancia inclinada diferenciada debido al traqueo del fondo.
Cuando un blanco es tomado, una marca es generada en el mapa de cobertura. Use esta característica para verificar ubicación o para confirmar blanco

## Slide 25: Blancos

## Slide 26
Blancos
Seleccione Blanco (doble clic izquierdo en la característica)
Abra ventana Blanco
En Etapa 2, doble clic en cualquier característica.
Use deslizadores para determinar los 3 puntos a lo largo del blanco. Use la presentación de señal como ayuda.
Haga clic y arrastre para medir un contacto, capture JPG o TIF y entre cualquier nota
Blancos son salvados a una Base de datos de Blancos para visualización en otros programas de HYPACK
Notes: 26

## Slide 27
Icono Tiro al Blanco:
Seleccione, luego en vista escaneo, haga clic en un objeto de interés.
Un blanco será creado con una imágen.
(Shift clic derecho removerá un blanco)
Opciones disponibles ajustar blanco
En HYPACK, active la carpeta “Imágenes Sonar Lateral” para ver blancos
Blancos – marcando blancos rápidamente

## Slide 28
Visor Blancos
Use el visor de blanco para examinar todos los blancos.
Teclas de flecha para desplazarse a través del listado de blancos.
Campos de Datos son editables
Reporte puede ser salvado a una archivo RTF
Programa TargetViewer.exe puede ejecutarse sin una llave HYPACK
Notes: 28

## Slide 29
Base de datos de Clasificación de Blancos
Inicializar desde HYPACK->Sonar Barrido Lateral-> Clasificación de Blancos
Cree/Edite/Borre una Clasificación
Agregue/Borre una imagen de referencia
Desplazacese a través de imágenes existentes
Qué tan “seguro” esta usted que una imagen pertenece a esta clasificación (0-7)
Notes: 29

## Slide 30
Base de datos de Clasificación de Blancos
En Visor Blancos, seleccione desde el desplegable de clasificación la ID del blanco.
Use el “?” Para abrir la ventana de comparación
Comparación clasificación Blancos
Visor Blancos

## Slide 31: Etapa 3: Mosaico

## Slide 32
Etapa 3: Mosaico Sonar Lateral
Notes: 32

## Slide 33
Etapa 3: Mosaico
Seleccione archivos para el mosaico
Defina resolución
Seleccione traslapo & métodos filtrado
ITFF Sencillo o uno por línea
Use archivo Borde para mosaico de un área específica
Nombre el archivo TIFF
Mostrar puede presentar Traqueo Cobertura del barrido, Blancos (desde Fase 2) y contorno del archivo borde. Use Opciones (F9) o clic derecho en la presentación para habilitar líneas de cobertura
Notes: 33

## Slide 34: Blanquear la región del Nadir para el Mosaico
El usuario puede controlar la región del Nadir al aplicar una distancia desde el Nadir para ignorar retornos. Usando esta característica removerá el área fuertemente sombreada a lo largo del traqueo del bote.
Use esta característica si usted tiene traslapo en la Región Nadir

## Slide 35: Calculadora de Resolución
Determine la resolución óptima del mosaico con base en sus características del sonar
No pierda tiempo y espacio en imagen altamente interpoladas
Calcule resolución a lo largo y a través del traqueo
Cargue & salve perfiles de sonar a través de proyectos HYPACK
Cuando esta cerrado, la mejor resolución es aplicada a la configuración del mosaico

## Slide 36
Opciones Filtrado mosaico
PROMEDIO:
Suaviza el mosaico al ajustar cada pixel al promedio de los 3x3 pixeles de las celdas vecinas
ACENTUAR:
Acentúe el mosaico al mejorar el contraste de pixeles en relación a los 3x3 pixeles de las celdas vecinas
MEDIANA:
Suaviza el mosaico mientras preserva los bordes al ajustar cada pixel al valor de la mediana de 3x3.
Notes: 36

## Slide 37
Embalsodado de Mosaicos
Con base en la resolución y la extensión de su mosaico, (HYSCAN) puede decidir sub-dividir su mosaico en varios archivos GeoTIF.
Esto le permite hacer un mosaico de un área grande a una alta resolución.
Toma mas tiempo, pero obtendrá el detalle que necesita.

## Slide 38: Salvar, Lote Mosaicos, y Une Mosaicos

## Slide 39: Salvando sus Datos:
Datos pueden ser salvados como:
  HS2 – todos los parámetos (ganancia, traqueo del fondo, edición navegación) son salvados.
  XYIntensidad – cada punto tendrá un valor de intensidad.
  Exportar a XTF – Creación de archivos XTF para otros programas

## Slide 40
Lote Mosaicos
Ejecute MOSAICO SONAR LATERAL (HYSCAN) todo hasta la Etapa 3.
Entre todos los parámetros y luego seleccione “Agregar a Archivo Batch...”.
Cierre el programa MOSAICO SONAR LATERAL sin generar el mosaico.
Cuando usted este listo para hacer un mosaico, ejecute AUTO MOSAICO SONAR LATERAL
Ejecutando AUTO MOSAICO SONAR LATERAL
Notes: 40

## Slide 41
Unir Mosaicos
Ejecute MOSAICO SONAR LATERAL (HYSCAN) .
Genere un mosaico TIF separado por cada archivo.
Ejecute UNIR MOSAICOS SONAR LATERAL para combinar los TIFS separados en un solo TIF.
TIFF
TIFF
TIFF
TIFF
TIFF
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea....
MOSAICO
BARRIDO LATERAL
UNIR MOSAICOS
SONAR LATERAL
TIFF
Archivo TIF separado por Cada Línea de Levantamiento
Archivo TIF sencillo compuesto de toda la info TIF individuales
Notes: 41

## Slide 42: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Más Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500