## Slide 1: Обработка данных гидролокатора бокового обзора
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Обзор

## Slide 3
Блок схема мозаики сонограм
СЪЕМКА HYSWEEP®
ГИДРОЛОКАТОР БОКОВОГО ОБЗОРА
СЪЕМКА
Программа ЦЕЛИ И МОЗАИКА ГБО
(HYSCAN)
HSX
HSX
Данные ГБО
TIF
24 или 8 бит
TIF
TIF
TIF
Галс 1
Галс 2
Галс 3
TGT
Мозаика:
TIF
TIF
TIF
Цели
Осредненное обратное рассеивание МЛЭ
Все данные
Можно создать один файл TIF либо отдельные для каждого галса
Можно сохранить цели в отдельный журнал и затем просмотреть в Target Viewer.
Файлы HSX, созданные в HSXConverter
HS2 либо XTF
Данные ГБО от других программ
ФАЙЛЫ
CM2
JSF
SDF
XTF
Notes: 3

## Slide 4
Иконки в мозаике сонограмм
Загрузить Файлы (HSX, HS2, XTF, JSF, SDF, CM2)
Сохранить В HS2 Файл
Вид сырых данных – отображение курса, высоты и трека
Вид сонограммы- отображение водопада сонограммы и постановка целей
Вид Мозаики диалоговое окно для создания мозаики
Обновить экран
Настройка сонограммы
Следующий (предыдущий) галс
Убрать Файл
Notes: 4

## Slide 5
Процедура создания мозаики сонограмм
Фаза 1 Просмотр сырых данных
  Загрузите сырые данные ГБО - файлы HSX, HS2, CM2, JSF, SDF, XTF
  Исправьте трек дна, сгладьте курс и позиции.
Notes: 5

## Slide 6
Процедура создания мозаики сонограмм
Фаза 2: Вид Скана
  Можно просмотреть весь галс
  Настройка цветов, усиления, ВРУ и опций экрана (удаление толщи воды, масштабирование и т.д.)
  Постановка целей в месте эхоконтакта, измерение целей, сохранение снимков в формате GeoTif и JPG.
Notes: 6

## Slide 7
Процедура создания мозаики сонограмм
Фаза 3: Мозаика
  Создайте мозаику, экспортируйте в файл GeoTif.
  Примените фильтры.
  Можно ограничить участок мозаики границей BRD.
Notes: 7

## Slide 8: Загрузка в фазу 1

## Slide 9: Загрузка файла, п.1
Выберите “Откройте Файл” в основном окне
Перейдите в папку Raw или Edit
Выберите файлы для обработки
Настройте Параметры Чтения

## Slide 10: Загрузка файла, п.2 (Параметры Чтения)
Выбор: Выберите сонар, навигацию и курсоуказатель
Device Info - информация об устройствах: Задайте офсеты
Survey Info - информация о съемке: Основные данные съемки
Advanced:
  Предварительное сглаживание линии дна, курса и позиций
  Линии трека вверх либо вниз на 1%
  Дополнительные опции для XTF
  Применить медианный фильтр к данным
  Если количество датчиков изменяется в файлах, попытка их совместить
Notes: Попытка совместить датчики между файлами: Например, в файле 1 первый датчик - навигационный, а второй - сонар, а во втором файле первый датчик - сонар, а второй - навигационный, программа их определит и поменяет их местами

## Slide 11
Фаза 1 Вид и опции
Окно Курса Сглаживание линии курса
Navigation (окно навигации): Сглаживание позиций на линии трека
Окно Высота ЗБУ
Просмотр и редактирование линии дна.
Сглаживание и понижение порога детектирования дна.
ПРИМЕЧАНИЕ: | Изменения будут применены при создании мозаики. Сохранение в файл HS2 позволит продолжение редактирования с сохраненными изменениями.

## Slide 12
Фаза 1 Данные высоты и курса
Редактирование трека и курса
Опции удаления выбросов и сглаживания.
Линию курса можно сгладить между двумя точками либо на всем галсе.
Исходные данные серого цвета для сравнения со сглаженными данными.
В меню View - Options:
Отображение данных без разверток
Выбор фильтра сглаживания.
Примечание: | Сглаживание можно выполнить несколько раз. Если сонар установлен на судне, сглаживание можно не делать. Внизу окна есть счетчик сглаживаний.
Notes: Позиции можно выделить или исключить из сглаживания
Можно также выделить участок и исключить его из мозаики
Правый клик -> Отображение карты
12

## Slide 13
Фаза 1 Bottom Tracking - отслеживание дна
Окно высоты сонара (Towfish altitude). Синяя линия должна совпадать с началом дна.
Выберите сигнал левого или правого борта (port и starboard).
Если трек линии дна выглядит нормально, пропустите до шага 4
Если трека лини дна нет, используйте опцию автоматического детектирования Auto Bottom Detection
    Задайте слепую зону (blanking)
    Задайте порог изменения высоты (gate size)
    Задайте чувствительность (sensitivity)
    Кликните [Применить].
Используйте кнопку Digitize для задания дна вручную
Используйте иконку для сглаживания линии трека
Кликните стрелки вверх или вниз для незначительного смещения
Примечание: | Усиление не применяется в фазе 1
Notes: 13
Blanking - Слепая зона: Какую часть развертки можно игнорировать. Переместите курсор к самой высокой точке картинки и введите расстояние (показанное сверху) в поле Blanking.
Gate Size (шаг порога) определяет на какой диапазон выше и ниже от текущего сигнала искать следующую точку дна. Если такой не находится, программа проигнорирует порог и найдет новую высоту.
Sensitivity (чувствительность). Чем выше чувствительность, тем меньшая величина обратной посылки будет использована для определения дна, а более низкая чувствительность - использование более мощного сигнала. Обычно, более высокая чувствительность дает большую высоту на дном.
Оцифровка: Кликните иконку Digitize для входа в режим оцифровки. Кликните на снимке для задания высоты. По окончанию оцифровки, кликните кнопку «Оцифровать» для деактивации режима оцифровки.

## Slide 14: Фаза 2 и подстройка сонограммы

## Slide 15
Фаза 2: Особенности и опции
Подстройка сонограммы
Создание и измерение эхоконтактов
Экспорт данных в таблицу
Сохранение отображаемого дисплея в снимок BMP.
Настройка длины вытравленного кабеля
Сохранение карты покрытия в снимок GeoTIF
Notes: 15

## Slide 16: Отслеживание дна в Фазе 2
Для оцифровки линии дна в фазе 2 нужно выбрать инструмент оцифровки, затем кликнуть на первом отражении от дна.
Снова выберите инструмент оцифровки для применения новой линии дна

## Slide 17: Управление ГБО - Цвета
Правый клик -> Настройка сонограммы, Вид->Настройки ГБО или Shift + F9
«Edit Custom Palettes» открывает окно для создания новой палитры цветов
“Waterfall Downsampling Method” (PDF) используется при выборе цвета пикселя для предоставления набора данных

## Slide 18
Доступные цветовые схемы
GRAY - серая
GOLD - золотая
RUST - ржавчина
COPPER - медная
PASTEL - пастельная
INTENSITY - интенсивность
Notes: 18

## Slide 19: Управление ГБО - Усиление
Основное Усиление (Basic Gains): Добавляет уровень дБ по времени
    НЕ «базовое усиление»
    Каналы можно настроить по-отдельности
Авто ВРУ: «Умное» ВРУ
    Более высокая чувствительность приводит к более яркому снимку
    Сглаживание поперек трассы создает более гладкую кривую огибающей сигнала
dBs / 100 Meters: Добавляет уровень дБ по времени
Формула: Применяется формула, где «r» - диапазон
Усиление зависящее от угла (angle varied gain) - сравнение с предыдущими и последующими сигналами (определенное число разверток или весь файл) на постоянном угле падения сигнала для нормализации осредненного обратного рассеяния.

## Slide 20: Управление ГБО - Дисплей
Показать диапазоны для других частот В данных с несколькими частотами, показать индикатор в Фазе 2 в окне вида скана, отмечающий дальность сигналов по второй частоте
Clip range to NOAA guidelines (ограничить диапазон используя рекомендации NOAA): Если высота ГБО меньше 8% диапазона, задается диапазон, равный 12.5А (А - высота сонара)

## Slide 21
Сохранение сонограммы в файл BMP
Используйте инструмент сохранения для сохранения снимка всей сонограммы Это снимок без географической привязки, но сохранением всех деталей.
Notes: 21

## Slide 22
Опции таблицы данных
Окно настройки таблицы
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте меню Tools-Adjust Layback для изменения длины вытравленного кабеля для всего файла
Меню Вид - Таблица для вызова окна
View->Options (or F9), Вкладыш таблица
  Настройте вид таблицы (добавьте нужные данные)
Экспортируйте данные в текстовый файл.
Измените длину вытравленного кабеля (Layback)
Notes: 22

## Slide 23
Сохранение карты покрытия в файл TIF
Текущий участок сонограмы показан синим блоком
Отображение покрытия участка съемки, треки, карты и глубины.
Текущий участок сонограмы показан синим блоком
Красный цвет - сигнал с левого борта, зеленый - с правого борта.
Сохраните снимок в файл GeoTIF (ПКМ на сонограмме или кликните иконку с камерой)
Notes: 23

## Slide 24
Использование карты покрытия для управления целями
Синий квадрат - предыдущий галс
Красный квадрат = текущий галс
Обратите внимание на сдвиг позиций (около 6м) в виде сонограммы. Возможная причина - поправка за наклонную дальность отличается из-за трека линии дна.
При создании цели, в окне карты показывается ее положение. Можно использовать для проверки местоположения объекта или подтверждения его между соседними галсами.

## Slide 25: Постановка целей

## Slide 26
Постановка целей
Выберите цель (двойным кликом)
Откроется Диалоговое окно цели
Во шаге 2, двойной клик на сонограмме.
Используйте ползунки (вверху) для определения 3 точек на эхоконтакте. Используйте окно отдельного сигнала.
Кликните и потяните для измерения параметров контакта, сохраните участок в JPG и добавьте примечания.
Цели сохраняются в Базу Данных Целей для просмотра в других программах HYPACK
Notes: 26

## Slide 27
Иконка с обозначением:
Выберите объект интереса в окне сонограммы
Будет создана цель со снимком.
(Shift + ПКМ для удаления цели)
Есть опции подстройки постановки целей
В HYPACK отметьте папку «Side Scan Images» для просмотра целей
Постановка целей - быстрая постановка в Фазе 2

## Slide 28
ПРОСМОТР ЦЕЛЕЙ
Используйте «target viewer» для просмотра всех отмеченных эхоконтактов.
Стрелками переходите от цели к цели.
Данные полей можно редактировать
Отчет эхоконтактов можно сохранить в файл RTF.
Программа «TargetViewer» может запускаться отдельно без ключа HYPACK
Notes: 28

## Slide 29
База данных классификации эхоконтактов
Запускается из меню HYPACK-Side Scan - Target Classifications
Создайте, отредактируйте, удалите классификацию
Добавьте или удалите снимок
Просмотрите имеющиеся снимки
Насколько Вы «уверены», что снимок принадлежит этой классификации (0-7)
Notes: 29

## Slide 30
База данных классификации эхоконтактов
В Target Viewer выберите тип контакта в поле targetID
Используйте иконку ? Для открытия окна сравнения.
Сравнение классификаций целей
ПРОСМОТР ЦЕЛЕЙ

## Slide 31: Фаза 3: Создание мозаики

## Slide 32
Фаза 3: ЦЕЛИ И МОЗАИКА ГБО
Notes: 32

## Slide 33
Фаза 3: Мозаика
Выберите файлы для мозаики
Укажите разрешение
Выберите метод мозаики на перекрытиях и фильтры
Один файл TIFF для всех данных или отдельный для каждого галса
Используйте файл границ для ограничения участка сонограммы.
Назовите файл TIFF.
В окне карты можно отображать треки, ширину полосы захвата, цели (из Фазы 2) и границы BRD. Используйте опции вида (F9) для настройки.
Notes: 33

## Slide 34: Затемнение участка надира для мозаики
Пользователь может контролировать участок в надире, применив расстояние от надира для игнорирования сигналов в этом диапазоне. Использование такой опции устранит затененные участки вдоль трека судна.
Используйте эту опцию, если данные от соседних галсов перекрываются на участке надира

## Slide 35: Калькулятор Разрешения
Определение оптимального разрешения мозаики по параметрам ГБО
Не тратьте время и место на диске на снимок со значительной интерполяцией.
Вычислите разрешение вдоль и поперек трека.
Сохраните / загрузите профили ГБО.
После закрытия окна, программа применит разрешение к создаваемой мозаике.

## Slide 36
Опции фильтра мозаики
СРЕДНЕЕ:
Сглаживание мозаики путем настройки каждого пикселя на среднее значение по 3*3 соседним пикселям
SHARPEN:
Увеличение резкости мозаики путем увеличения контрастности пикселя относительно 3*3 соседних пикселей
МЕДИАНА:
Сглаживание мозаики сохраняя края по медианному значению 3*3 соседних пикселей
Notes: 36

## Slide 37
Создание нескольких файлов GeoTIF.
Основываясь на разрешении и размере мозаики, программа может разбить мозаику на несколько файлов GeoTIF.
Следовательно, можно создавать мозаику высокого разрешения на большом участке.
Занимает больше времени, зато даст больше деталей.

## Slide 38: Сохранение, Слияние мозаик и Совмещение мозаик

## Slide 39: Сохранение данных:
Данные можно сохранить как:
  HS2 - все настройки (усиление, линию дна,
  XYIntencity - интенсивность для каждой точки
  Export to XTF - создание файла XTF

## Slide 40
Слияние мозаик
Запустите МОЗАИКУ ГБО (HYSCAN) и обработайте данные до Фазы 3.
Диалоговое окно «Добавить к Файлу Batch»
Закройте SIDE SCAN MOSAIC не создавая мозаику.
Запустите программу SIDE SCAN AUTO MOSAIC
Запуск SIDE SCAN AUTO MOSAIC
Notes: 40

## Slide 41
Совмещение мозаик
Запустите SIDE SCAN MOSAIC (HYSCAN).
Сгенерируйте отдельные файлы TIF для каждого галса.
Запустите SIDE SCAN MERGE MOSAICS для слияния отдельных файлов TIF в мозаику.
TIFF
TIFF
TIFF
TIFF
TIFF
Галс 1
Галс 2
Галс 3
Галс 4
Линия ...
SIDE
SCAN MOSAIC
SIDE
SCAN MERGE MOSAICS
TIFF
Отдельный файл TIFF для каждого галса.
Один файл TIFF по всем галсам.
Notes: 41

## Slide 42: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500