## Slide 1: Colección Datos Sonar de Barrido lateral
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Contenido
Teoría Sonar de Barrido Lateral
    Problemas comunes Sonar Lateral
    Ejemplos Imágenes Sonar Lateral
Teoría Magnetometría
Conectando Un Dispositivo de Sonar de Barrido Lateral
Configuración de un Sonar Lateral Análogo
Conectando un Magnetómetro
Efectuando un Levantamiento Sonar de Barrido Lateral
    Sonar de Barrido Lateral: Operación
    Sonar de Barrido Lateral: Ajustando la Imagen
    Sonar de Barrido Lateral: Marcando Blancos
Efectuando un Levantamiento de Magnetometría

## Slide 3: Teoría Sonar de Barrido Lateral

## Slide 4: Generalidades Levantamiento Sonar Lateral
Un sonar de barrido lateral puede ser usado para una amplia variedad de operaciones de levantamiento.
Búsqueda y Recuperación
Identificación Geológica
Levantamientos de Pre-dragado y Post-dragado
Verificación de Blancos y ubicación
Herramienta útil para correlacionar y verificar datos batimétricos

## Slide 5: Qué se encuentra en un registro de Sonar de Barrido lateral?
Característica en el fondo marino bloquean la señal desde el sonar, creando sombras.
Cómo el sonar ve el objeto
Columna de Agua
Sombra
Columna de Agua provee información sobre la altura del pez remolcado.
Blancos - características del fondo marino producirán una sombra.
Sedimento del fondo - La señal variará con base en el ángulo de retorno de incidencia y absorción del fondo

## Slide 6: La importancia de la Sombra
A medida que el pez remolcado queda más cerca al fondo marino, el tamaño de la sombra aumentará
Mas lejos
Mas cerca

## Slide 7: La importancia de la Sombra
Cuando tratamos de identificar un blanco, la sombra pueder ser mas útil que la forma del objeto.

## Slide 8: Vea esta imagen. Qué es?

## Slide 9: El Efecto Sombra
Imagen del fondo marino desde arriba proyectará una sombra del objeto. Algunas veces las sombra puede darle mas información que solo los datos sobre el fondo marino

## Slide 10: Lo que usted encuentra con un Registro de Sonar Lateral
T0 (Ping)
T1 (Primer Retorno)
T2 (rango)
T2
Señal vs Tiempo
T0
T1
T2
T2
T1
Señal Recibida
Tiempo
Tiempo

## Slide 11: Lo que usted encuentra con un Registro de Sonar Lateral
Señal vs Tiempo
T0
T1
T2
T2
T1
Tiempo
Tiempo
T1
T1
T0
T2
T2

## Slide 12: Amplitud vs. Señal Tiempo
La vista cascada es la amplitud de señal coloreada por nivel
Traqueo del Fondo detecta el primer retorno desde el fondo marino

## Slide 13: Componentes Sistema Sonar
El transreceptor del sonar recibe la señal enviándola al computador de adquisición para presentación y almacenamiento.
La distancia de eco es determinada por tiempo, similar a otros sistemas de sonar
Note que sonido velocidad es necesaria para convertir tiempo de viaje en distancia.
    1500 m/s es un valor por defecto razonable.
Transreceptor
Eco Fondo
Tiempo del pulso
Amplitud Señal
distancia

## Slide 14: Qué es La Resolución del Sonar Lateral?
Resolución A través del Traqueo
Depende de la frecuencia del pulso.
es la misma a lo largo del barrido.
Resolución a lo largo del traqueo
depende de la apertura.
  típica Apertura Horizontal (0,25 a 0,8 °).
no es lineal a lo largo del barrido.
La resolución usada para calificar un sonar lateral es la Resolución a lo largo del Traqueo

## Slide 15: Resolución de Alcance a través del traqueo
La huella del sonar (energía que llega) es mayor cerca del nadir debido al ángulo de incidencia. Contrariamente, entre mas lejos, más la huella del fondo se aproxima a la longitud de pulso.
Al extremo externo de la señal, se obtendría la mejor resolución
En practica, uno no puede distinguir un blanco tan cerca al nadir. Ensonificar el objeto más adelante a lo largo del barrido del sonar.
Primer retorno
Resolución: Las habilidad de un sonar para distinguir objetos
Si dos objetos estan muy cerca, ellos aparecerán como uno en el registro del sonar de barrido lateral.
Qué tan cerca pueden ellos estar?
La mitad de la Longitud de Pulso.
Ejemplo: Un sistema de 500khz tiene una Longitud de Pulso de 1 cm.

## Slide 16: Resolución de Alcance a lo largo del traqueo
En el campo lejano, estos objetos no pueden llegar a ser distinguibles y aparecer como un solo objeto
Primer retorno
La resolución a lo largo del traqueo es dependiente del ancho del haz Horizontal del sonar.
En el campo cercano, estos objetos pueden ser distinguibles.
Ancho Haz Horizontal

## Slide 17: Calidad imagen vs. ubicación
El sonar lateral no tendrá retorno en el área del nadir.
La imagen del sonar lateral típicamente se degrada en el extremo externo del barrido
  Cuando este ejecutando operaciones de levantamiento, la mejor imagen estará en el centro de cada canal.
Ubicación ideal para blancos
Blancos en estas áreas pueden ser pasados por alto o medidos incorrectamente

## Slide 18: El Efecto de la Velocidad de Levantamiento
Velocidad < Max velocidad
Cobertura 100 %
Velocidad > Max velocidad
Cobertura < 100 %
La velocidad de levantamiento debe tener en cuenta las limitaciones del traqueo a lo largo del sonar lateral

## Slide 19: Operaciones Sonar Lateral
 | Beneficios | Problemas??
Remolcado | Sonar esta cercano al fondo Movimiento mínimo Ideal para aguas profundas | Posición del pez remolcado puede no ser imprecisa
Montaje en el Casco | Posición Precisa No golpeará el fondo Ideal para aguas someras | NO apropiado por aguas profundas Movimiento de la embarcación se verá en los datos
Sistemas Remolcado vs montado en el casco (fijo)

## Slide 20: Sonar Lateral Remolcado vs Montado en el Casco
Un sonar lateral como “pez remolcado”
Un sonar lateral pegado al casco
Es crítico que un pez sea remolcado cerca al fondo marino, pero la posición del pez es generalmente menos precisa.
Sistemas montados al casco con mejor posición, son solo apropiados para aguas someras.
HYPACK

## Slide 21: Posicionamiento Remolcado
Sin traqueo USBL, la navegación del pescado es una estimación.
El “layback” del pescado puede ser calculado desde el “cable afuera” y otros datos. La posición del pez no es precisa, con este método especialmente en los giros.

## Slide 22: Ofsets Montaje en el Casco
Para un montaje en el casco, usted debe ser cuidadoso de que el sonar lateral este alineado con la quilla de la embarcación. De lo contrario, usted debe hacer un ajuste para tener el ófset de guiñada para el sonar de barrido lateral.

## Slide 23: Frecuencia determina alcance efectivo
A mayor la frecuencia, mas corto el alcance por la mas alta la resolución.
A menor la frecuencia, mas largo el alcance pero menor la resolución.

## Slide 24: Ejemplos Imágenes Sonar Lateral

## Slide 25: Interpretando Paletas de Color
Retornos Débiles
Retornos Fuertes

## Slide 26: Blancos podrían ser difíciles de identificar
Así es como un jet de combate parece cuando golpea el agua muy rápido.
Este es un F-16
después de que golpea el agua, confirmado

## Slide 27: Puede usted Identificar Este Objeto?
Guías:
El objeto esta al revés.
Ponga atención a la Sombra, es importante

## Slide 28: Buques En el Fondo marino
1
2
Dos buques - hundidos a tiempos diferentes - en la misma ubicación.

## Slide 29: Problemas comunes Sonar Lateral

## Slide 30: Efecto De Giros en las Imágenes

## Slide 31: Artefactos por Oleaje

## Slide 32: Artefactos por Balanceo

## Slide 33: Artefactos por Guiñada

## Slide 34: Generador De Ruido

## Slide 35: Ruido de Ecosonda

## Slide 36: Ruido Electrónico

## Slide 37: Buenos Datos Sonar de Barrido Lateral

## Slide 38: Malos Datos Sonar de Barrido Lateral

## Slide 39: Puede adivinar qué pasó Aquí?
El sonar golpeo el fondo

## Slide 40: La importancia de las Sombras
Ponga atención a las Sombras proyectadas por blancos en la cascada.
Cuando la sombra alcanza el final del registro, su sonar está debajo del objeto

## Slide 41: Conectando Un Dispositivo de Sonar de Barrido Lateral

## Slide 42: Descripción Técnica
Datos GPS, monohaz y Marea van en HYPACK® LEVANTAMIENTO.
Sonar Lateral (con MRU opcional, sensor rumbo, sensor presión) va en LEVANTAMIENTO SONAR LATERAL.
Información es pasada entre los dos usando memoria compartida.
HYPACK
LEVANTAMIENTO
SONAR LATERAL
LEVANTAMIENTO
GPS
Sonar de Barrido Lateral
COMPARTIDA
MEMORIA
POSICION, RUMBO,
MAREA, PROFUNDIDAD
Su computador

## Slide 43: Configurando un Sonar de Barrido lateral Remolcado
Ejecute el programa Equipos desde HYPACK®.
Clic derecho en “Equipos” en el área izquierda de la ventana y seleccione “Agregar Móvil”
Con la opción “Equipos” todavía resaltada a la izquierda, bajo Levantamiento Sonar Lateral, active “Incluir” e “Instalado en pez remolcado

## Slide 44: Configurando un Sonar de Barrido lateral Remolcado, Posicionamiento
Seleccione “Bote”, agregue su dispositivo de posicionamiento
Seleccione “Móvil”, agregue “Towfish”
Con “Towfish” seleccionado, clic en “Configurar - Setup”
1
2
3
4

## Slide 45: Configurando un Sonar de Barrido lateral Remolcado, Pt. configuración Towfish 1
Seleccione su contador de cable desde el menú desplegable en la parte superior
Un descripción técnica de cada método de layback puede ser encontrada aqui (PDF)
Ofsets en un Marco A: entre las mediciones desde el GPS al punto de remolque
Bajo Prof Pez, escoja cual sensor usar para medir profundidad
    “Pez Somero” no usará profundidad

## Slide 46: Configurando un Sonar de Barrido lateral Remolcado, Pt. configuración Towfish 2
Para conectar su contador de cable, seleccione la pestaña “Conexión Levantamiento”
Haga clic en el botón “...” bajo “Conexión Dispositivo”
Configure la conexión aqui. Esta es diferente para cada dispositivo
1
2
3

## Slide 47: Configurando Un Dispositivo de Sonar de Barrido Lateral, Conexión Dispositivo
Seleccione “Levantamiento Sonar Lateral” en el area izquierda de la ventana
Encuentre su dispositivo en el listado, haga clic en “Añadir”
Haga clic en Configuración, si esta habilitado, para configurar su dispositivo
    Si la opción esta deshabilitada, el dispositivo no requiere configuración
Seleccione “Conectar” para configurar su conexion de dispositivo
    Algunos dispositivos deben tener un software especial del fabricante para funcionar
1
2
3
4
5

## Slide 48: Configurando un Sonar Lateral, Prueba Conexión
Bajo la pestaña Conectar, Prueba Puerto COM mostrará la actividad sobre los puertos seriales
Prueba Red le permitirá “ping” un dispositivo y ver si algún dato esta siendo enviado sobre la red.

## Slide 49: Configurando un Sonar Lateral, Ofsets
Ofsets posición: Relativo al Origen embarcación o pez remolcado.
    Usualmente “0” para un sonar lateral remolcado.
    Un sonar lateral montado al casco tendrá valores aqui
Ofsets Rotación: No usados para operaciones de sonar lateral. Ajuste a 0.

## Slide 50: Sonar Lateral Análogo
La NI 6024E es un tarjeta mas vieja. Funciona en Windows XP (SP2), pero no en sistemas operativos mas nuevos.
La NI USB-6221 es un dispositivo USB que funciona en todas las versiones de Windows que HYPACK soporta.

## Slide 51: Sonar Lateral Análogo USB-6221
Conexión USB
Conexiones al sonar lateral son vía cables coaxiales:
    AI0 = Señal Babor
    AI1 = Señal Estribor
    AI2 = Disparador
Asegúrese que el software de National instruments esta incluido cuando el dispositivo es instalado

## Slide 52: Configuración Sonar Lateral Análogo
Inicie Levantamiento Sonar Lateral
El monitor Sonar Lateral análogo se activará automáticamente
Use esta ventana para configurar su sonar lateral análogo
Cuando termine, usted puede minimizar la ventana, pero no la cierre.

## Slide 53: Efectuando un Levantamiento

## Slide 54: Iniciando un Levantamiento
Haga clic en el botón “Inicio Levantamiento Inteligente”
Levantamiento Sonar Lateral se iniciará junto con Levantamiento

## Slide 55: Ventana para Presentación y control
Area de Título: Mostrará nombre del archivo con extensión HSX.
Indicadores de Alarma:
  Verde = Todos los sistemas funcionando OK
  Amarillo = Precaución - Valor malo desde el sensor. Verificar Sensor
  Rojo = Peligro – No hay datos recibidos desde el Sensor.
    Pare registro para determinar causa
Información Bote o Remolcado: intercambia cual de los dos llena los campos con Mediciones del Sistema
Mediciones del Sistema:
  Altitud del pez remolcado (towfish), número y hora del último ping, etc.

## Slide 56: Opciones y menus
Levantamiento Sonar Lateral se ejecuta simultáneamente con HYPACK Levantamiento.
Inicio/fin registro en Levantamiento inicia/para la grabacion en Levantamiento Sonar Lateral
Archivos de Datos son almacenados en la carpeta de datos brutos del Proyecto como archivos HSX
Opción Grabación:
  Traslapo Archivo. Si usted inicia una línea nueva mientras continua grabando, el segundo archivo traslapará el primero
  Grabación XTF: No Recomendado. Coléctelos como HSX y luego use el CONVERTIDOR HSX para convertirlos a XTF.

## Slide 57: Herramientas Sonar Lateral
Muchos sistemas de sonar lateral pueden ser controlados desde dentro de Levantamiento Sonar Lateral
En el menú En el menú Herramientas, seleccione Control Equipo Sonar Lateral (ó Ctrl+Alt+S)
Ajustes para Rango, Escala, Pinging, y ciertos controles de ganancia pueden ser enviados al sonar.
Advertencia: | Sea cuidadoso cuando haga cambios aquí. Ajustes hechos dentro en la ventana Control del Dispositivo afectan los datos grabados.

## Slide 58: Cascada Sonar Lateral
Iconos Barra Herramientas
  Controles presentación (también con Shift-F9)
  Ventana Señal
  Capture imagen
  Herramienta medición Altura
  Traqueo del Fondo
  Compensación de Velocidad
  Interruptor control Ganancia
  Atajo a caja diálogo Herramientas
Presentación de Datos Sonar
Ventana cascada y señal separadas para segunda frecuencia del sonar
Doble clic para marcar un Blanco
Captura sonar con ícono cámara
  Use herramientas en Barra menús o clic derecho en presentación cascada para mostrar opciones
Notes: A_tgt1.avi?

## Slide 59: Mosaico en Tiempo Real en HYPACK LEVANTAMIENTO
HYPACK LEVANTAMIENTO puede crear mosaicos en tiempo real
Solo defina la distancia por pixel bajo el menú Carta - ítem Mosaico Sonar lateral y habilitelo!

## Slide 60: Reproducción Datos Sonar Lateral
Archivo->Reproducción (F8) para reproducir un archivo de sonar lateral
Blancos pueden ser hechos en reproducción.

## Slide 61: Operación Sonar Lateral

## Slide 62: Planeamiento Levantamiento: Cobertura 100% y 200%
cobertura 100%: A un rango de escala de 100 metros, el espaciamiento de líneas sería 160 metros. Esto provee un error de 20 metros fuera del traqueo durante el levantamiento.
cobertura 200%: Este plan de levantamiento asegura que el fondo es cubierto dos veces por el Sonar Lateral cubriendo la región del nadir con el paso de la segunda línea
Ancho Barrido 200m
Espaciamiento de línea
160 metros
Espaciamiento de línea
80 metros
Note el ancho del barrido general es dos veces el rango de escala

## Slide 63: Espaciamiento de línea Optimo - provee 100% de cobertura
Hay una fórmula para el espaciamiento de línea óptimo de un levantamiento de sonar de barrido lateral. Cada línea se desplaza desde la línea previa.
Línea 1 es la línea base.
Línea 2 = rango - traslapo
Línea 3 = 2x (rango - traslapo)
Línea 4 = rango - traslapo
Línea 5 = 2x (rango - traslapo)
Línea 6 = (rango - traslapo)

## Slide 64: Colección: Sonar Lateral vs. Ecosondas:
4-5 nudos es típico
No pare mientras esta remolcando un sonar de barrido lateral
No giros durante Colección de datos
Espaciamiento de línea es fijo (a diferencia de MBES)
Area Nadir es obscurecida.
Presentación Visual de cascada da resultados immediatos
Archivos Sonar Lateral son grandes
Imagen cortesía de Jim Kidd

## Slide 65: Posicionamiento Sonar Lateral
Obtener la posición del pez-remolcado es crítico. Ver un objeto pero sin saber donde esta, no será muy útil.
Cable afuera (layback)
Sistema Posicionamiento Acústico (USBL)
ROV (sistema inercial a bordo)
Montado en el Buque (utiliza el GPS de a bordo con ófsets)
Cúal es mejor? Esto depende de sus operaciones de levantamiento y la prof. del agua.
Marco A para remolcar un pez detrás de la embarcación

## Slide 66: Cómo hacer una auto verificación de la Detección de Objetos
Durante operaciones de levantamiento, defina el rango de escala del sonar para su rango de operación.
Pase sobre un objeto conocido. Un peso muerto de una Boya u olas de arena funcionarán
Asegurese que usted pueda ver todo el barrido. Si usted no puede, acorte el rango de escala hasta que lo haga.
Si usted no ve un objeto conocido, no encontrara un objeto desconocido.

## Slide 67: Despliegue Sonar Lateral
Transdúceres de Sonar de Barrido Lateral son típicamente montados en un pez remolcado (towfish). Para operaciones de aguas someras ellos pueden ser montados al casco.

## Slide 68: Altura Pez Remolcado sobre el Fondo
Aplica esta regla de oro durante levantamiento:
Use 8 a 20% del rango de Escala para la altura del pez
Porqué 8-20%? Esta altitud proveerá el mejor ángulo de incidencia (reflexión de un objeto) para un retorno de sonar.
Cuando esté usando un montaje fijo de sonar lateral la imagen puede degradarse en profundidades de agua mayores de 40 metros. El Angulo de Incidencia se vuelve demasiado pronunciado.
Grandes altitudes proyectan sombras cortas

## Slide 69: Ajustando la Imagen

## Slide 70: Pt. Ventana Señal 1
Haga clic en el botón “Señal Sonar Lateral”
Haga clic en los botones de flecha arriba/abajo hasta que toda la señal sea visible
Arrastre los deslizadores hasta que ninguna parte de la señal este recortada y la cascada luzca bien
Nota: | Cambios hechos a su señal y ganancia no afectan los datos grabados, pero afectan el Mosaico en Tiempo Real.

## Slide 71: Pt. Ventana Señal 2
“Señal Bruta”/”Señal Procesada” alterna entre sin ganancia y con ganancia
“Reset” automáticamente ajustará las barras
El menú desplegable puede ser usado para seleccionar cual señal de dispositivo esta siendo mostrada
El botón de número grande en la parte superior derecha puede ser usado para alternar frecuencias en sistemas multi-frecuencia

## Slide 72: Controles Sonar Lateral - Colores
Haga clic en Ver-> Controles Sonar Lateral, o en el botón Controles Sonar Lateral
“Editar Paletas Personalizadas” abre una ventana donde usted puede crear su propia paleta de color
“Reset Limites Saturación Color” hace la mismas cosas que “Reset” hace en la Ventana Señal
“Método de reducción de muestras en cascada“ (PDF) es usado cuando esta escogiendo que color un pixel usa para representar un juego de muestras.

## Slide 73: Controles Sonar Lateral - Ganancia
Ganancia Base: SIN “Ganancia Base”. Agrega dB a través del tiempo
    Canales pueden ser ajustados separadamente
Auto TVG: TVG “Inteligente”
    Mas alta sensibilidad crea una imágen mas brillante
    Suavizamiento a través del Traqueo crea una curva mas suavizada
dBs / 100 metros: Múltiples dB a través del tiempo
Fórmula: Aplica la fórmula mostrada, donde ‘r’ es alcance

## Slide 74: Controles Sonar Lateral - Presentación
Mostrar Óptima Altitud Pez: Marca una línea roja al 10% del rango de la señal
Remover Columna de Agua No Recomendado. Déje esto desactivado:
Recorte alcance a Guías NOAA: Sí la altitud es menor que 8% del alcance, ajuste el rango a Altitud X 12,5.
Mostrar Gráfica Señal: Muestra la gráfica señal sobre la cascada Limites Alcance se basan en la ventana Señal Sonar Lateral

## Slide 75: Porque usted no debe remover la Columna de Agua
El traqueo del fondo durante las operaciones de levantamiento proveen una presentación visual de cuan cerca el pescado esta al fondo.
Si usted ve algo como esto…
Acelere o hale el cable rápido!

## Slide 76: Controles Sonar Lateral - Traqueo del Fondo
Usar Traqueo del Fondo HYSCAN, Permite al software automáticamente detectar el fondo con base en la señal
    Blanqueamiento: Ignora esta cantidad de alcance antes de buscar el fondo
    Tamaño Puerta: Buscar este tanto hacia arriba o abajo desde el ultimo ping del fondo para encontrar este ping del fondo
    Sensibilidad: Más bajo asegurará retornos mas fuertes, mientras que más alto asegurará retornos mas débiles
    Usar Segunda Frecuencia: Use Frecuencia 2 para encontrar el fondo.
Usar Sensor Pez: Use la altitud reportada por el pez, si esta disponible

## Slide 77: Ventanas Levantamiento Sonar Lateral

## Slide 78: Ventanas Presentación Datos Sonar Lateral
Sensores Towfish:
Información Miscelanea del Sonar
Gráfico HPR: Presentación gráfica de datos de movimiento desde el pescado
Ventana Altitud Muestra altura desde el fondo marino. Alarma Profundidad y Fuente pueden ser ajustadas en Opciones Vista (F9)

## Slide 79: Ventanas Presentación Datos Sonar Lateral
Selecciones Equipo:
Permite al usuario especificar cual dato mostrar para Sonar, Rumbo, Altitud.
Este dato no es grabado. Esto solo afecta la presentación.
Un ejemplo para usar: Mientras usa un sistema con MB backscatter y sonar lateral remolcado, esta opción le permite especificar el dispositivo a ser mostrado en la cascada.

## Slide 80: Mapa Cobertura
Muestra cobertura sonar lateral con:
  Diagrama de palos sencillo (no necesita MTX),
  Cobertura 1x / 2x (imagen barrido en escala de grises)
  Mosaico sonar lateral en tiempo real.
Cobertura de Palos Sencilla
Mosaico en tiempo real
1x 2 x cobertura

## Slide 81: Marcando Blancos

## Slide 82: Bases Blanco, Parte 1
Doble clic en el objeto en la cascada
Use el desplegable para seleccionar blancos recientes
Haga clic en el botón Blanco, luego haga clie en la imagen para mover el blanco
Haga clic en Caja Zoom, luego haga clic y arrastre la imagen para hacer zoom dentro
Haga clic en Zoom Extensión para alejar la imagen
Haga clic en Parámetros Imagen para ajustar la imagen

## Slide 83: Bases Blanco, Parte 2
Cambie “Nombre” para renombrar el blanco
Seleccione Altura, Longitud, o Ancho, luego haga clic y arrastre en la imagen para hacer mediciones
Haga clic en «Compartir» para enviar por email su blanco.
    Pregúntele a su equipo IT para configurar los parámetros del email

## Slide 84: Captura Imagen Blanco
Seleccione el ícono Cámara
Haga clic y arrastre alrededor del blanco para capturar una imagen
Asegurese de salvar!
Esto puede ser cargado en la ventana ppal

## Slide 85
Capture y Mida un Blanco
Altura del contacto (H) = L * A / R
Seleccione la Herramienta Medición Altura
Haga clic en el objeto que desea medir

## Slide 86: Herramienta medición Altura Blanco
Altura sobre el fondo
Marcar y salvar un blanco.
Blancos serán mostrados en HYPACK Levantamiento
Tres puntos a lo largo de la imagen son necesarios Altitud (A) , longitud sombra (L), distancia total (R)

## Slide 87: Gracias !
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Más Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website