## Slide 1: Monohaz - Colectando Datos
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Introducción
Ventanas Levantamiento
Controles de Levantamiento en Línea
Parámetros Navegación
Parámetros Embarcación
Blancos
Opciones Nivel Agua
Archivos Matriz

## Slide 3: Ventanas Levantamiento

## Slide 4: Ventana Principal
La ventana principal es el panel de control para HYPACK Levantamiento Accesa todos los diálogos de configuración, presentaciones de datos y ventanas de controladores desde los menus. Los botones principales le permiten rápidamente accesar a:
Iniciar & Finalizar grabación
Seleccionar el archivo de línea planeada
Marque blancos y defina la corrección de marea
Y habilite sobrepuestas de datos en tiempo real como cobertura matriz y mosaico sonar lateral.

## Slide 5: Ventanas Area Gráfica
La ventana Area Gráfica contiene una vista en planta de su área de levantamiento.
El área gráfica muestra
Archivos de Fondo activos en la Ventana Principal
Símbolos ECDIS por cada móvil configurado
Cuadrículas sobrepuestas
Líneas Planeadas
Blancos
Canales
Archivos Matriz
Y más...

## Slide 6: Ventanas Indicador Izquierda Derecha
Las ventanas Indicador Izquierda Derecha solo aparecen cuando usted tiene líneas planeadas cargadas. Ellas muestran la posición de la embarcación principal en relación con las línea planeada de levantamiento, así como cierta información de interes particular para el timonel.
En este ejemplo, el timonel esta siguiendo muy de cerca la línea planeada. El esta menos de un pie por fuera de la línea.

## Slide 7: Ventanas Presentación Datos
Las ventanas Presentación Datos muestran información de texto acerca del levantamiento o proyecto de dragado.
Seleccione los ítems a mostrar, su fuente y el estilo de la presentación. Levantamiento restaurará los ítems y fuente en la misma forma cuando el programa se reinicie.

## Slide 8: Ventana Perfil Bote
La ventana perfil muestra una vista de sección transversal de la línea de levantamiento planeada completa.
Si la línea planeada contiene puntos de plantilla o un plan de canal separado es cargado, esta información será sobrepuesta en la gráfica de profundidad.
Cuando una nueva línea planeada se convierte en activa, el perfil se actualizará acordemente.

## Slide 9: Comentarios y Alarmas
La ventana comentarios permite al operador guardar notas de texto en el registro del proyecto. Comentarios pueden ser referidos durante el proceso de edición.
Condiciones de Alarma son reportadas en el fondo de la ventana principal. Un sonido de alarma se repetirá hasta que la tecla ESC es presionada. La alarma será mostrada hasta que la condición sea corregida.
Área Alarmas

## Slide 10: Ventana Calidad GPS
Levantamiento provee un conjunto de gráficas de GPS que habilitan al operador para monitorear la calidad de la solución GPS.
Grafique la
Elipse de Error
Conteo de Satélites y constelación
HDOP y código de estatus
Error sinc Tiempo
Undulación

## Slide 11: Ventanas Serie de Tiempo dispositivo
Levantamiento provee un conjunto de gráficas que muestran una serie de tiempo de tipos de datos estándar de interes del operador. Grafica los valores reportados a Levantamiento desde el controlador de dispositivo, incluyendo:
  Oleaje
  Cabeceo
  Balanceo
  Marea
  Profundidad

## Slide 12: Esquemas de Presentación
Levantamiento puede ser configurado con diferentes esquemas de presentación los cuales alteran como se ven los programas.
Ud. puede crear diferentes combinaciones de color para ajustarse a condiciones de iluminación y clima cambiantes o al gusto personal de diferentes timoneles.
Use el que viene por defecto o personalice el suyo propio con Constructor de Esquemas.

## Slide 13: Administrador Ventana
El administrador ventana permite al operador manipular la ubicación de todas las ventanas Levantamiento a través de los monitores disponibles.
Asigne ventanas individuales a diferentes monitores, en baldosas o en cascada, o use la herramienta para recuperar una ventana perdida en algún lugar del espacio.
Los diseños favoritos pueden ser salvados y restaurados para que diferentes operadores puedan compartir equipos pero retengan sus preferencias.

## Slide 14: LEVANTAMIENTO - Controles en línea

## Slide 15: Atajos Teclado
Con estos cinco comandos de teclado, usted es ahora un experto en HYPACK Levantamiento!
Ahora Usted puede sentirse libre de no mirar el resto de esta presentación aburridora.
Inicio de Línea
Fin Línea
Incremento Línea
Decremento Línea
Cambia Dirección Línea

## Slide 16: Seleccionando Una Línea Planeada
Incremento Línea
Decremento Línea
Para Seleccionar Línea
En la manija de la línea
o
La línea planeada activa actual es roja (por defecto) con flechas.

## Slide 17: Cambiar una dirección de línea
Cambiar Dirección Línea
Para Cambiar línea
En la manija de la línea
o
Defina el modo por defecto de dirección de línea en Parámetros Navegación.

## Slide 18: Control Grabación
Iniciar Registro
Finalizar Registro
o
Verifique el “Estatus” en la Presentación Datos después de iniciar cada línea para verificar que usted esta “grabando”.
Después de finalizar la grabación, Levantamiento actualizará la línea planeada seleccionada de acuerdo con las opciones de incremento de línea en el diálogo Parámetros Navegación

## Slide 19: Abortar una Línea
El hidrógrafo puede abortar una línea después de haber comenzado la grabación.
Genera una acción inmediata de “Fin de Línea”.
El archivo de datos actual es salvado, pero no incluido en el archivo LOG del día.
La línea planeada activa se mantiene la misma.
Vamos a levantarla de nuevo.

## Slide 20: Parámetros Navegación - Puertas Inicio de Línea
Una puerta línea especifica un área que, cuando es entrada, dispara una acción de iniciar o parar la grabación.
Puerta = 0 — Puerta es deshabilitada
Puerta > 0 — Vaya en línea cuando la embarcación corte n el círculo con radio = puerta.
Puerta < 0 — Vaya en línea cuando la embarcación corta dentro del semi-círculo con radio = |puerta|.
Ofset — Mueve la puerta arriba o abajo de la línea.

## Slide 21: Esquemas de Nombres
HYPACK provee varias opciones de convenciones de nombres para los archivos de datos.
Método | Líneas 2D | Líneas 3D | Sin Líneas
Estándar | 002_1607.RAW | 10P00.RAW | 000_1607.RAW
Largo (Nombre Embarcación es NANCY) | 2003NA0061607_2.RAW | 2003NA0061607_2.RAW | 2003NA0061607_0.RAW
CHS | 2003NA0061607.RAW | 2003NA0061607.RAW | 2003NA0061607.RAW
Juliano (Día Juliano es 006) | 002_1607.006 | 10P00.006 | 000_1607.006
Otro | 002_1607.ADB | 10P00.ADB | 000_1607.ADB

## Slide 22: Area Gráfica - Traqueando la Embarcación
Cada Area Gráfica mantienen independientemente la configuración de traqueo de la embarcación.
En Centro — A medida que la embarcación se aproxima al borde de la ventana, salta atrás hacia el centro.
Mirar Adelante — A medida que la embarcación se aleja del borde de la ventana, salta de regreso al borde.
Embarcación & Blanco — Automáticamente hace zoom adentro en la medida que la embarcación se aproxima al blanco activo.
Sin traqueo — El cuadro delimitador de pantalla se mantiene fijo.
.Todas las embarcaciones — Mantiene .todos los móviles visibles en el Area Gráfica.

## Slide 23: Area Gráfica - Orientación
Cada Area Gráfica mantiene independientemente los parámetros de orientación.
Definido por el Usuario —Usa una rotación fija relativa al norte.
Línea Arriba —El mapa rotará para mantener la línea planeada activa orientada verticalmente arriba de la pantalla.
Embarcación Arriba — El mapa rotará para mantener apuntando el rumbo de la embarcación verticalmente arriba de la pantalla cuando el cambio en el rumbo excede el umbral especificado.

## Slide 24: Puntos de Traqueo
Levantamiento puede tener múltiples puntos de traqueo en cada móvil.
El XYZ de cada punto de traqueo es mostrado en el mapa. El usuario puede seleccionar el punto de traqueo “Principal” para ser usado en cualquier momento desde la ventana Puntos de Traqueo.
Levantamiento también puede registrar estadísticas de cada punto de traqueo para obtener la posición promedio y la desviación estándar durante los movimientos de plataformas.

## Slide 25: Manejo de Anclas
La ventana Administrador Anclas Bote es accesada desde la ventana Embarcación.
Desde esta ventana, puede soltar y levar anclas y transferirlas a otros móviles (embarcaciones de apoyo).
Puede también colocar flotadores sobre los cables del ancla o radiar círculos alrededor de anclas soltadas.
En un ancla o marcador para lascarla ó levarla.
Haga clic y arrastre un ancla para definir un marcador. Marcadores son posiciones de ancla planeadas antes de su despliegue.

## Slide 26: Múltiples Sensores de Posición por Móvil
HYPACK Levantamiento le permite asignar múltiples sensores de posicionamiento a un móvil.
La ventana de Multi Posición Bote es usada para seleccionar uno o mas sensores para determinar la posición final de la embarcación. Si se seleccionan múltiples sensores, una posición promedio es calculada.
Los puntos verdes muestran las tres posiciones GPS. El punto rojo denota su promedio.

## Slide 27: Visor Remoto
Observe & interactúe con HYPACK Levantamiento usando herramientas de visión remota.
  Vista Posición Embarcación
  Manualmente controle la grabación
Use cualquier dispositivo habilitado web
  teléfonos inteligentes, tabletas, computadores
Acceso controlado y vistas seguras

## Slide 28: Parámetros Navegación

## Slide 29: Parámetros Navegación
El diálogo Parámetros Navegación en Levantamiento provee opciones para:
Navegación Automatizada de línea planeada
Grabación de datos personalizada
Configurar respaldos
Configurar alarmas de profundidad
Definir marcadores de evento

## Slide 30: Puerta Inicio de Línea
Una puerta línea especifica un área que, cuando es entrada, dispara una acción de iniciar o parar la grabación.
Puerta = 0 — Puerta es deshabilitada
Puerta > 0 — Vaya en línea cuando la embarcación corte n el círculo con radio = puerta.
Puerta < 0 — Vaya en línea cuando la embarcación corta dentro del semi-círculo con radio = |puerta|.
Ofset — Mueve la puerta arriba o abajo de la línea.

## Slide 31: Alarma Error Traqueo Transversal
Alarma Error Traqueo Transversal (XTE)
HYPACK Levantamiento generará una alarma “XTE” si el punto de traqueo se mueve por fuera del límite especificado en Parámetros Navegación.
El límite es relativo a la línea planeada activa.
Dejando el límite en cero deshabilita la alarma.

## Slide 32: Marcas De Evento
Próximo evento — El próximo número de evento a usar.
Intervalo Evento — El tiempo en segundos o la distancia a lo largo de la línea en unidades de cuadrícula entre eventos
Incremento Evento — El número agregado al número de evento previo para generar el próximo número de evento.
Manual — Haga marcas de evento al inicio/fin de línea y manualmente (CTRL-N).
Tiempo — Haga marcas de evento al inicio/fin de línea y cada n segundos.
Distancia — Haga marcas de evento al inicio/fin de línea y cada n unidades de cuadrícula a lo largo de la línea planeada.

## Slide 33: Información Línea
Próxima línea — El nombre o número de la próxima línea a ser recorrida.
Incremento Línea — El número de líneas que se moverán hacia abajo en la cola de la línea cuando selecciona la siguiente línea.
  Si = 1, secuencia = 1, 2, 3, 4
  Si = 3, secuencia = 1, 4, 7, 10
  Si = -2, secuencia = 9, 7, 5, 3
Mientras Registra — Selecciona el segmento mas apropiado de la línea activa solo cuando esta grabando.
Siempre — Siempre auto-seleccione el tramo activo.
Nunca — Levantamiento nunca cambia el segmento de línea Usuario debe usar CTRL-B & CTRL-F.

## Slide 34: Modos Dirección Línea
1
2
3
4
Origen
Terminal
Punto más Cercano
Escoge la siguiente línea basado en que línea tiene el punto de ruta más cercano.

## Slide 35: Modos Dirección Línea
1
2
3
4
Origen
Terminal
Punto Origen
Próxima línea siempre iniciará en el punto origen de la línea.

## Slide 36: Modos Dirección Línea
1
2
3
4
Origen
Terminal
Punto Terminal
Próxima línea siempre iniciará en el punto terminal de la línea.

## Slide 37: Modos Dirección Línea
1
2
3
4
Origen
Terminal
Puntos Alternativos
Siguiente línea comenzará en la dirección opuesta de la línea actual.

## Slide 38: Otras Opciones
Tiempo Respaldo LOG —Previene grandes tamaños de archivos contiguos y protege la pérdida de datos en líneas largas. Realiza una línea final inmediata y una línea de inicio.
Tiempo Respaldo MTX — Los archivos MTX de respaldo son salvados a la carpeta Archivo cada n minutos. Principalmente usado por DREDGEPACK.
Alarmas Profundidad — Genera una alarma si la profundidad reportada por la ecosonda es menor que el valor mínimo o mayor que el máximo valor.
Dejelo en 0 para deshabilitar una alarma.

## Slide 39: Otras Opciones
Restablecer Eventos — Si se habilita, los eventos comenzaran en 1 al inicar. De lo contrario, Levantamiento recordará el último número de evento usado.
Intervalos Regulares — Hora del evento será ajustado a lo especificado en tiempo intervalo evento.
Conectar Eventos — El mapa de Levantamiento conectará las marcas de evento con segmentos de línea.
Rumbo Geodésico — Levantamiento convertirá la entrada de rumbo desde geodésico a rumbo cuadrícula al aplicar la convergencia de cuadrícula y luego usa el rumbo cuadrícula para todos los cálculos en la cuadrícula.

## Slide 40: Parámetros Embarcación

## Slide 41: Embarcación y Su Funciones
Una embarcación (también llamada un móvil) es cualquier objeto móvil independientemente.
Esto usualmente significa algún tipo de bote, pero en HYPACK puede ser otra cantidad de cosas también—un pez remolcado, un ROV, o una herramienta de dragado en una draga.
Aqui estan dos embarcaciones—un bote y un pez remolcado. En términos HYPACK, estos son ambos considerados móviles.

## Slide 42: Configuración Embarcación
Accese el diálogo de configuración embarcación desde el menú principal.
Una embarcación puede ser mostrada en muchas formas diferentes. Cada Area Gráfica puede tener su propia configuración de embarcación.

## Slide 43: Símbolos Embarcación y Formas de Bote
Símbolo — Dibuje una forma simple en la posición del móvil en el área gráfica.
Mostrar forma — Dibuja un archivo de forma de bote HYPACK, AutoCAD DXF, o archivo bitmap en la posición del móvil. Formas de Bote pueden ser creadas usando la herramienta Editor Forma Bote.
Ajuste escala, color y transparencia del símbolo o forma de bote.

## Slide 44: Formas de Bote basadas en Vector.
HYPACK Levantamiento puede dibujar una embarcación como una forma vector 2D al cargar un archivo de forma (SHP) creado con el editor Forma Bote o importando un archivo AutoCAD DXF.
Importante !! El origen XY de la gráfica vector debe coincidir con el origen de referencia del bote de HYPACK o la forma no será posicionada correctamente.
Cuando use DXF, es recomendado hacer el fondo transparente y ajustar el color de relleno a blanco.

## Slide 45: Otras Opciones de Presentación
Traqueo Embarcación — Dibuja los últimos n segundos de traquedo de datos detras del móvil.
Vector CMG — Dibuja un vector a la posición estimada del móvil a n segundos en el futuro.
Círculo Alcance & Ofsets — Dibuja indicadores de información sobre la forma de bote para estos ítems.
Estos botones abren diálogos para manejar las características de posicionamiento de anclas y presentaciones de secciones transversales. Ver otras presentaciones para mas información.

## Slide 46: Corrección Calado Dinámico
Calado Estático es entrado en configuración de equipos, pero el calado dinámico debe ser tenido en cuenta durante la colección de datos.
Si no es medido por un sensor o modelado usando una tabla de calado, el usuario puede manualmente definir la corrección de calado dinámico en la ventana embarcación.
El valor ingresado es reemplazado por cualquier dispositivo de calado configurado en HYPACK Equipos.

## Slide 47: Formas Fantasma
Una forma fantasma es una copia de la forma de bote activa posicionada en una ubicación fija.
Estas son ayudas útiles para posicionar grandes embarcaciones como durante los movimientos de plataformas o para aplicaciones de construcción.
Ejemplo forma fantasma.

## Slide 48: Derrota
Derrota calcula una Posición con base en la Velocidad actual, Rumbo y Tiempo pasado desde la última posición.
Distancia Puerta — Una posición calculada debe estar dentro de esta distancia desde la última posición ‘aceptada’, de lo contrario es rechazada. Después de n rechazos consecutivos, la posición de derrota será aceptada de todas formas.

## Slide 49: Alarma Deriva Oleaje
Movimiento causado por giro, acceleración y desaceleración pueden resultar en deriva oleaje, una condicián donde la unidad de referencia del movimiento temporalmente mide erróneamente oleaje.
Si el valor de oleaje promedio sobre treinta segundos excede cero por una cantidad especificada en el umbral, una condición sospechosa de deriva de oleaje es reportada con una alarma

## Slide 50: BLANCOS

## Slide 51: Qué es un Blanco?
Un Blanco es una posición de interes. En adición a posición, un blanco puede tener varios atributos y metadatos asociados incluyendo nombre, profundidad, ófset, e información de blanco de sonar lateral..
Blancos pueden ser creados en muchas formas tales como haciendo doble clic en el área gráfica, presionando la tecla de atajo F5, en la herramienta Editor de Blancos, o en muchos otras ventanas de presentación específicas de dispositivos.

## Slide 52: Muchas opciones de presentación en Ventana Ppal & Levantamiento
F9 Menú Configuración en la Ventana Principal

## Slide 53: Parámetros Blanco Por Defecto
La ventana Parámetros Blanco por defecto determina como blancos nuevos serán presentados por defecto.
Después que un blanco es marcado, las opciones de presentación por defecto pueden ser cambiadas para cada blanco individualmente.

## Slide 54: Editando un Blanco en Levantamiento
Los detalles del blanco activo pueden ser modificados en el diálogo propiedades blanco.
Todas las opciones son almacenadas en la base de datos de blancos para el proyecto activo y serán retenidas en la Ventana Ppal HYPACK.

## Slide 55: Ofsets Distancia y marcación
Una posición de blanco puede ser ajustada al darle una distancia y marcación.
En este caso, la posición principal representa la embarcación y la posición del blanco es medida en relación a este. HYPACK puede generar tales blancos automáticamente con ciertos distanciómetros láser.
Una posición de blanco con distancia y marcación puede ser re-ajustada en el Editor de Blancos.

## Slide 56: Información Blancos en la Presentación Datos.
Las ventanas de Presentación de Datos pueden mostrar información acerca del blanco activo.
Estadísticas relativas al móvil primario pueden ser mostradas incluyendo:
distancia y marcación
distancia ófset en coordenadas absolutas o relativas a la embarcación
tiempo para interceptar a la velocidad actual
velocidad necesaria para interceptar dado un tiempo especificado en el nombre del blanco.

## Slide 57: Creando Líneas Planeadas Hacia y Desde Blancos
Líneas Planeadas pueden ser creadas usando blancos como puntos de referencia con el menú del clic derecho.
Línea a actual — Crea una línea planeada entre dos blancos, el blanco actual (dibujado en rojo) y el blanco en el que hizo clic derecho.
Línea a Embarcación — Crea una línea planeada entre la posición actual de la embarcación y el blanco en el que hizo clic derecho.
La línea planeada creada será agregada al archivo de línea planeada activo (LNW).

## Slide 58: Manejando Blancos en Levantamiento
Este diálogo permite al operador administrar los blancos desde la sesión actual.
Desactive para ocultar un blanco
Cree o borre blancos
Modifique metadata o posición de un blanco
Haga un blanco existente el “actual”

## Slide 59: Blancos de Borde del Agua.
Línea de Costa
Línea de Costa
Líneas Planeadas
Distancia estimada desde el transducer a la Línea de Costa
Blancos de borde del agua son un tipo especial de blancos para marcar la ubicación del banco del río.
Presione F7 antes de proseguir y salir de la línea. Una profundidad especial será registrada en esta posición en el archivo RAW.
Nota: blancos de borde del agua trabajan mejor cuando la opción de puerta de inicio de línea esta deshabilitada.

## Slide 60: Blancos de Borde del Agua en Procesamiento
Blancos de Borde del Agua se procesarán como una profundidad de cero sondaje en la posición del blanco marcado.
Dibujará una línea recta desde el último sondaje hasta la superficie del agua (prof. = 0)
Advertencia: NO use esto para volúmenes

## Slide 61: Opciones Nivel Agua

## Slide 62: Correcciones por Nivel del Agua
La altura del nivel del agua con relación al datum cartográfico es llamdo la ‘Corrección de Marea’ o Corrección del ‘nivel del agua’.
En Modo Prof. la Marea es
Positiva si el Nivel del Agua esta debajo del Datum Cartográfico.
Negativa si el nivel del agua esta sobre el datum cartográfico (normal).
Nivel del Agua
Datum Cartográfico
Fondo
Sondaje Cartográfico
Medido
Sondaje
Corrección Marea
Sondaje Medido + Corrección Marea + Corrección Calado + Otras Correcciones
Sondaje Cartográfico =

## Slide 63: Métodos de Corrección por Nivel del Agua en Tiempo Real
Entrada Manual en LEVANTAMIENTO
La opción mas básica.
Simplemente entre el valor de marea en Levantamiento al inicio de cada línea y en cualquier cambio.
Adecuado para áreas locales.
Mareógrafo Automatizado
Levantamiento graba un registro de marea cada vez que el medidor se actualiza.
Requiere un controlador de telemetría de marea para comunicarse con el medidor.
Archivo de Marea Pronosticada.
Levantamiento graba un registro de marea leído desde un modelo de marea pronosticada.
Use un controlador de dispositivo--tidefile2.dll o tidedr.dll-- para interrogar el modelo de pronostico.
MAREAS RTK
Receptores GPS Cinemático En Tiempo Real - (RTK) pueden medir la posición horizontal y la altura sobre el elipsoide de referencia desde el cual usted puede determinar correcciones del nivel del agua.
Este tópico es discutido en su propia presentación.

## Slide 64: Manualmente ajustando la Marea en Levantamiento
Aumente Marea por 0.1
Disminuya Marea por 0.1
Entrada Manual en LEVANTAMIENTO
Simplemente entre el valor de marea en Levantamiento al inicio de cada línea y en cualquier cambio.
Un registro TID será grabado al archivo RAW solo cuando el parámetro es cambiado.

## Slide 65: Usando un Mareógrafo o Mareas Pronosticadas.
Levantamiento puede leer datos desde un medidor automatizado o un archivo de marea pronosticada al agregar un controlador a su configuración de equipos.
La ventana de presentación del controlador mostrará una gráfica de la marea como esta siendo adquirida.
El operador puede alternar entre un medidor, modelo de predicción, o entrar manualmente durante la colección de datos.

## Slide 66: MAREAS RTK
Soportado por todos los controladores de posicionamiento avanzados en HYPACK
La solución de marea es válida cuando el estatus GPS es RTK Fijo o mejor.
Puede ser configurado para usar un archivo de Datum Mareal Cinemático como una referencia.
Ver la presentación dedicada a Mareas RTK para más información.
Línea de Agua
Ref. Estática de la Embarcación
D
H
Fondo
B
Datum Cartográfico
SC
Elipsoide Ref.
Geoide Ref. (MSL)
A
T
N
N-K
K
Notes: Esta ayuda siempre debe usar el diagrama más reciente desde la presentación Mareas RTK.

## Slide 67: Archivos Matriz

## Slide 68: Matrices en HYPACK Levantamiento
Una matriz HYPACK (MTX) es un área rectangular reticulada para registrar información de profundidades y otros datos durante la adquisición.
Una matriz es usada para:
Traquear cobertura
Calcular estadísticas de celdas para batimetría multihaz
Mostrar una superficie en tiempo real a medida que los datos son grabados.

## Slide 69: Opciones configuración Matriz
 | LEVANTAMIENTO | DREDGEPACK® | HYSWEEP
Archivo MTX |  |  | 
Auto MTX monohaz |  |  | 
Auto MTX multihaz |  |  | 
Archivos MTX Definida por el Usuario funcionará con todos los productos HYPACK, pero sus límites necesitan ser pre-definidos.
HYPACK Levantamiento puede auto-generar un conjunto de matrices, pero esta opción esta solo disponible para datos multihaz y de LiDAR Topográfico.
Usted no puede cambiar el método a mitad de levantamiento.

## Slide 70: Seleccionando el Dispositivo Activo
HYPACK Levantamiento.
Active la opción «Usar para actualizar matriz” en su ecosonda en la configuración de equipos.
DREDGEPACK®
Active la opción “Usar para actiualizar la matriz” en el controlador que provee la profundidad de la herramienta de dragado.
HYSWEEP
Datos profundidad son pasados a HYPACK Levantamiento automáticamente.
HYPACK Equipos

## Slide 71: Programas que pueden usar Archivos MTX.
Programa | Uso | Comentarios
Editor Matriz | Crea archivos MTX en blanco. | Asegúrese de designar el uso en HYPACK o HYSWEEP!
CARTOGRAFIAR | Puede rellenar archivos MTX con profundidades. | No ‘rellena’ celdas de Matriz vacías.
MODELO TIN | Puede rellenar archivos MTX con profundidades. | Puede ‘rellenar’ celdas vacías en el interior del modelo.
HYPACK Levantamiento. | Puede actualizar archivos MTX con profundidades. | Mínima, Máxima o valor más reciente. Profundidad Corregida o Sin corregir.
HYSWEEP | Actualiza MTX con profundidades para mostrar cubrimiento. | Traquea valores profundidad mínima y máxima en cada celda. Traquea 100% o 200% por cada celda.
DREDGEPACK® | Actualiza MTX con profundidades de la herramienta de corte. | Prof Mínima para proyectos “basados en profundidad”. Prof Máxima para proyectos “basados en elevación”.
XYZ A MTX | Automáticamente crea un archivo MTX Lleno. | MODELO TIN para principiantes.

## Slide 72: Configurando Opciones Matriz en HYPACK Levantamiento
MTX Definida por el Usuario.
Matriz Auto-generada

## Slide 73: Ventana Area Gráfica Opciones Matriz
Cada Ventana de Mapa puede mostrar la información de matriz diferentemente, de acuerdo con el diálogo de parámetros de apariencia.
Profundidad Celda
Conteo Muestras Celda
Transparencia
Escalado Z
Iluminación solar

## Slide 74: Creando un Archivo MTX
Archivos MTX son creados con el Editor Matriz en la Ventana Ppal HYPACK.
La Ventana Ppal puede mostrar
  Profundidad Levantada
  Profundidad Dragada
  Profundidad Levantada – Dragada
  desde matrices DREDGEPACK®

## Slide 75: Múltiples Matrices en HYPACK Levantamiento
Cuando use archivos MTX Definida por el Usuario, HYPACK Levantamiento y DREDGEPACK cargarán y descargaran cada uno, dependiendo de la proximidad de la MTX a la embarcación de levantamiento.
En modo MTX Automático, LEVANTAMIENTO muestra una cuadrícula MTX 3x3 alrededor de la posición actual de la embarcación cuando esta “En línea”. Usuarios pueden mostrar todos los archivos MTX cuando estan “Fuera de Línea”.

## Slide 76: Manipulando Matrices en HYPACK Levantamiento

## Slide 77: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500