## Slide 1: ОЛЭС - сбор данных
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Введение
ОКНА В SURVEY
Команды управления съемкой
Окно Навигационные Параметры
Параметры судна
Цели
ОПЦИИ ВВОДА ПОПРАВОК ЗА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ
Файлы матрицы

## Slide 3: ОКНА В SURVEY

## Slide 4: Основное окно
Основное окно представляет собой панель управления СЪЕМКИ HYPACK® Доступ ко всем настройкам, дисплеям данных и драйверов из меню. Основные кнопки обеспечивают быстрый доступ к
Включению и выключению записи
Выбору активного галса
Постановки целей и заданию поправки за уровни
Активация дисплея данных в режиме реального времени, например, матрица покрытия и мозаики ГБО.

## Slide 5: Окно карты - Area Map
Окно Карты содержит вид в плане участка съемки.
В окне карты отображаются:
Файлы картографической подложки, активные в основном окне
Символы ЭКНИС для каждого мобиля
Координатные сетки
Запланированные галсы
Цели
Каналы
Файлы матрицы
И др.

## Slide 6: Индикатор уклонения от галса - L/R Indicator
Окно Индикатора Уклонения появляется при загрузке запланированных галсов в программе. Оно показывает основное судно относительно галса съемки, а также информацию для рулевого.
В настоящем примере рулевой близко следует по галсу Он в 30см от галса.

## Slide 7: Data Display - Окно Данных
Окно Данных отображает текстовую информацию о съемке или дноуглублении.
Выберите элементы для отображения, шрифт и стиль. Программа восстановит элементы и их шрифт при повторном запуске.

## Slide 8: Окно Профиля Судна
В Окне Профиля отображается поперечный разрез всего галса.
Если запланированный галс содержит точки шаблона или загружен отдельно план канала, эта информация будет добавлена на график глубин.
При активации нового галса, профиль обновится.

## Slide 9: Комментарии и Индикаторы Тревоги
Окно комментариев позволяет оператору сохранить текстовые примечания в журнале проекта. Их можно просмотреть при редактировании данных.
Предупреждения отображаются в нижней части основного окна. Звуковое предупреждение можно отменить нажатием клавиши Esc. Предупреждение будет оставаться на экране до изменения условий.
Участок предупреждений

## Slide 10: Окна качества информации GPS
В СЪЕМКЕ есть несколько графиков GPS, позволяющие оператору остлеживать качество работы GPS.
График
Эллипс погрешности
Количество спутников и их высота
Падение точности и код состояния
Погрешнсоть синхронизации времени
Ундуляция

## Slide 11: Графики данных по времени
В СЪЕМКЕ есть несколько графиков по времени стандартных типов данных. Графики включают данные от драйверов:
  Вертикальная Составляющая Качки
  Дифферент
  Крен
  Уровень
  Глубина

## Slide 12: Схемы Вида:
СЪЕМКУ можно настроить используя различные схемы дисплея, изменяющие вид программы.
Можно создать различные комбинации, подходящие изменяющимся условиям освещения и погоды или личным вкусам рулевого.
Используйте настройки по умолчанию или настройте свои в Схемопостроителе.

## Slide 13: Менеджер Окон
В Менеджере Окон можно настроить расположение окон съемки на имеющихся мониторах.
Назначьте отдельные окна на разные мониторы, разместите их каскадом или ранжируйте, используйте инструмент восстановления окна, если оно потерялось.
Различные установки можно сохранить и восстановить так что разные операторы могут иметь свои установки.

## Slide 14: СЪЕМКА - команды управления съемкой

## Slide 15: Горячие Клавиши
Зная эти пять комбинаций, Вы – эксперт HYPACK SURVEY!
Теперь Вы можете пропустить оставшуюся часть этой скучной презентации.
Включение записи
Выключение записи
Следующий галс
Предыдущий галс
Переключение направления галса

## Slide 16: Выбор запланированного галса
Следующий галс
Предыдущий галс
Чтобы выбрать галс
ПКМ на начале галса
или
Текущий активный галс выделен красным цветом со стрелками.

## Slide 17: Изменение направление галса
Переключение направления галса
Чтобы развернуть галс
ПКМ на начале галса
или
Задайте режим выбора направления галсов в Параметрах Навигации

## Slide 18: Управление записью
Включение записи
Выключение записи
или
Проверьте статус в окне данных после того, как вы начали идти по галсу - убедитесь в том, что запись включена.
После выключения записи, СЪЕМКА обновит активный галс в соответствии с опциями приращения галса, заданной в диалоговом окне НАВИГАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

## Slide 19: Abort Line - отмена записи
Оператор может отменить запись на галсе после включения записи с помощью
Немедленное выключение записи.
Текущий файл данных сохраняется, но не включается в суточный файл каталога.
Текущий галс остается активным.
Можно заново его пройти с регистрацией данных.

## Slide 20: Навигационные Параметры Start Line Gate - включение автозаписи
Line Gate указывает участок, при попадании в который происходит включение и выключение записи.
Gate = 0 - Порог не активен.
Gate > 0 - SURVEY автоматически включит запись, когда судно пересечет окружность с радиусом, равным Gate.
Gate < 0 - SURVEY автоматически включит запись, когда судно пересечет полукруг с радиусом, равным Gate.
Offset - сдвигает порог вверх или вниз по галсу.

## Slide 21: Схема наименования
В HYPACK есть несколько схем наименований файлов данных.
Метод | 2-мерные Галсы | 3-мерные Галсы | Без галсов
Стандартный | 002_1607.RAW | 10P00.RAW | 000_1607.RAW
Long (Название судна NANCY) | 2003NA0061607_2.RAW | 2003NA0061607_2.RAW | 2003NA0061607_0.RAW
CHS (Канадская Гидрографическая Служба) | 2003NA0061607.RAW | 2003NA0061607.RAW | 2003NA0061607.RAW
Julian Day (Номер дня в году 006 то есть 6 января) | 002_1607.006 | 10P00.006 | 000_1607.006
Другое | 002_1607.ADB | 10P00.ADB | 000_1607.ADB

## Slide 22: Окно Карты - отслеживание судна
В каждом окне карты может быть независимая настройка отслеживания судна.
In Center - Когда судно приближается к краю окна, оно отображается в центре.
Look Ahead - Когда судно приближается к центру окна, оно появляется с краю.
Vessel & Target - Авто масштабирование карты по мере приближения судна к цели.
No Tracking - экран остается на месте.
All Vessels - все мобили остаются видимыми в Окне Карты.

## Slide 23: Окно карты - Ориентация
В каждом окне карты может быть независимая настройка ориантации.
User Defined - Используется фиксированный разворот относительно севера.
Line Up - Карта будет развернута так, чтобы активный галс всегда смотрел на север.
Vessel Up - Карта будет развернута так, чтобы судно всегда смотрело на север то есть при изменении курса карта будет разворачиваться, если изменение курса превысит заданное пороговое значение.

## Slide 24: Трековые точки
В SURVEY можно задать множество трековых точек на каждом мобиле.
Координаты XYZ каждой трековой точки отображаются на карте. Пользователь может выбрать «Основную» трековую точку в любое время из окна Tracking Points.
Программа СЪЕМКА также может записывать статистику для каждой трековой точки, чтобы получить среднюю позицию и стандартное отклонение при позиционировании платформы, например.

## Slide 25: Операции с якорями в СЪЕМКЕ
Окно «Boat Anchor Manager» открывается из меню Vessels.
Из этого окна можно отдать и поднять якоря и передать их на другие мобили - суда поддержки.
Также можно добавить поплавки на канаты или окружности вокруг отданных якорей.
На якоре или маркере для отдачи или поднятия якоря.
Кликните и потяните якорь для задания маркера. Маркеры являются запланированными позициями до отдачи якоря.

## Slide 26: Несколько датчиков позиционирования на мобиле
В HYPACK SURVEY можно назначить несколько навигационных систем на один мобиль.
Можно использовать Boat Multi Position для выбора одной или нескольких систем для определения окончательной позиции судна. Если выбрано несколько датчиков, вычисляется средняя позиция.
Зеленые точки показывают позиции от трех датчиков GPS. Красная точка показывает среднее.

## Slide 27: УДАЛЕННЫЙ ПРОСМОТР
Просматривайте и взаимодействуйте с программой СЪЕМКА HYPACK® используя инструменты удаленного управления
  Мониторинг позиции судна
  Управление записью вручную
Можно использовать любое устройство с выходом в Интернет
  смартфоны, планшеты, ПК
Управляемый доступ и безопасный вид

## Slide 28: Окно Навигационные Параметры

## Slide 29: Окно Навигационные Параметры
Диалоговое окно НАВИГАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ в программе СЪЕМКА содержит опции для
Автоматизация навигации по галсам
Настройка регистрации данных
Настройка безопасного копирования данных
Настройка сигнализации глубин
Настройка маркерных точек

## Slide 30: Порог включения записи
Line Gate указывает участок, при попадании в который происходит включение и выключение записи.
Gate = 0 - Порог не активен.
Gate > 0 - SURVEY автоматически включит запись, когда судно пересечет окружность с радиусом, равным Gate.
Gate < 0 - SURVEY автоматически включит запись, когда судно пересечет полукруг с радиусом, равным Gate.
Offset - сдвигает порог вверх или вниз по галсу.

## Slide 31: Сигнализация отклонения от галса
Сигнализация отклонения я от галса (XTE)
СЪЕМКА HYPACK генерирует сигнализацию «XTE», если трековая точка удаляется за пределы, заданные в НАВИГАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.
Предел относительно активного запланированного галса.
Задание предела равного нулю деактивирует сигнализацию.

## Slide 32: Event Marks - маркерные точки
Next Event - номер следующего маркера.
Event Interval - Время в секундах или расстояние вдоль галса в единицах съемки между маркерами.
Event Increment - Номер, добавленный к номеру предыдущего маркера при создании очередного маркера.
Manual - постановка маркеров в начале / конце записи на галсе и вручную (Ctrl+N).
Time - постановка маркеров в начале / конце записи на галсе и каждые n секунд.
Distance - постановка маркеров в начале / конце записи на галсе и каждые n единиц расстояния вдоль запланированного галса.

## Slide 33: Информация о галсе
Next Line - Имя или номер следующего галса.
Line increment - Количество галсов, на которое программа перешагнет при выборе следующего галса.
  Если равно 1 = последовательность будет 1, 2, 3, 4
  Если равно 3 = последовательность будет 1, 4, 7, 10
  Если равно -2 = последовательность будет 9, 7, 5, 3
While logging - выбрать самый подходящий отрезок активного галса только при включенной записи.
Always - всегда выбирать текущий отрезок.
Never - СЪЕМКА не изменяет активный отрезок галса. Следует использовать клавиши Ctrl-B и Ctrl-F.

## Slide 34: Режимы направления галсов
1
2
3
4
Origin
Terminus
Closest Point
Выбор следующего галса по ближайшей путевой точке.

## Slide 35: Режимы направления галсов
1
2
3
4
Origin
Terminus
Origin Point
Следующий галс всегда начинается с первой путевой точки.

## Slide 36: Режимы направления галсов
1
2
3
4
Origin
Terminus
Terminus Point
Следующий галс всегда начинается с последней путевой точки.

## Slide 37: Режимы направления галсов
1
2
3
4
Origin
Terminus
Alternate Points
Следующий галс начинается с противоположной путевой точки.

## Slide 38: Другие опции
Log Backup Time - предотвращение записи длинных файлов и защита от потери данных на длинных галсах. Немедленное выключение записи и начало записи нового файла.
MTX Backup Time - архивация файлов матрицы в папку Archive каждые n минут. В основном используются в DREDGEPACK®.
Depth Alarms - сигнализация, если глубина, переданная эхолотом, меньше / больше заданной.
Задайте 0 для отмены сигнализации.

## Slide 39: Другие опции
Reset Events - если активно, все маркеры начнутся с 1 при запуске программы. Иначе, СЪЕМКА запомнит последний номер маркера и продолжит нумерацию.
Even Intervals - время маркера будет подстроено к указанному интервалу времени маркеров.
Connect Events - СЪЕМКА будет соединять маркерные точки отрезками галса.
Geodetic Heading - преобразование курса из геодезического в дирекционный угол, применив сближение меридианов и использование дирекционного угла для всех вычислений на проекции.

## Slide 40: Параметры судна

## Slide 41: Суда и их функции
Судно (также называется мобиль) - любая независимая платформа.
Обычно подразумевается какое-либо судно, но в HYPACK это может быть и ЗБУ, БПЛА, или черпак на дноуглубительном снаряде.
Вот два судна - судно и забортное буксируемое устройство. В HYPACK оба считаются мобилями.

## Slide 42: Настройка судна
Доступ к диалоговому окну установок судна из основного меню.
Судно можно отобразить различными способами. Для каждого окно карты могут быть свои настройка судна.

## Slide 43: Символы судна и обводы судна
Symbol — отображение простой формы в позиции мобиля в окне карты.
Display Shape - рисование файла обводов судна HYPACK, файла AutoCAD DXF или рисунка в позиции мобиля. Обводы судна можно создать в редакторе ОБВОДЫ СУДНА (Boat Shape).
Можно изменить масштаб, цвет и прозрачность символа или обводов судна.

## Slide 44: Обводы судна в векторном стиле.
В СЪЕМКА HYPACK можно рисовать судно в виде двухмерной векторной формы, загрузив файл обводов (SHP), созданный в РЕДАКТОР ОБВОДОВ СУДНА или импортировав файл DXF Autocad.
Важно: Базовая точка XY векторного рисунка должна совпадать в базовой точкой судна в HYPACK, иначе обводы не будут отображены правильно.
При использовании DXF, рекомендуется сделать фон прозрачным и задать белый цвет заливки.

## Slide 45: Другие настройки дисплея
Vessel Track — Отображение последних n секунд трековой линии позади мобиля.
CMG Vector - отображение вектора в расчетное положение мобиля через n секунд.
Range Circle и Offsets - отображение круга безопасности и расположения датчиков на обводах судна.
Эти кнопки открывают диалоговые окна для управления якорями и разрезами. Смотрите другие презентации.

## Slide 46: Поправка за динамическое проседание
Статическая Осадка вводится в настройках оборудования, но динамическая осадка должна также учитываться во время регистрации данных.
Если она не измеряется датчиком или не моделируется с помощью таблицы изменений осадки, можно задать ее вручную как поправку за динамическую осадку в окне настроек судна.
Введенное значение замещается любым датчиком измерения осадки, настроенным в ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK.

## Slide 47: Призрачные Суда
Ghost Shape (призрачные обводы) - копия обводов активного судна, размещенная в точке с заданными координатами.
Удобно использовать для позиционирования больших судов, например, буровых платформ или при морском строительстве.
Пример призрачного судна

## Slide 48: Dead Reckoning - счисление
Счисление рассчитывает позицию по текущей скорости, курсу и времени, прошедшему с момента последней позиции от GPS.
Текущее положение от GPS должно быть в пределах указанного расстояния от последней «качественной» позиции GPS. После n последовательных отклонений, программа продолжит принятие позиций от GPS.

## Slide 49: Индикатор дрейфа нуля качки
Движение, вызванное поворотом судна или его ускорением / замедлением, может привести к дрейфу ноля качки, при котором датчик качки неверно рассчитывает вертикальную составляющую качки.
Если среднее значение вертикальной составляющей качки за период 30 секунд превышает 0 на указанную величину, будет показан индикатор тревоги.

## Slide 50: ЦЕЛИ

## Slide 51: Что такое цель?
Цель - это точка интереса. В добавок к координатам, цель может содержать дополнительные атрибуты и метаданные, включая название, глубину, офсет и информацию ГБО.
Цели можно создавать различными способами, например, двойной клик ЛКМ в окне карты, нажатие клавиши F5, в Редакторе Целей или в окнах датчиков.

## Slide 52: Множество опций дисплея в Основном окне и в СЪЕМКЕ
Меню Настройки F9 в Основном окне программы

## Slide 53: Параметры Цели по умолчанию
Окно Параметры цели по умолчанию определяет то, как новые цели будут показаны по умолчанию.
После постановки цели, опции по умолчанию можно изменить для каждой цели по отдельности.

## Slide 54: Редактирование целей в СЪЕМКЕ
Информацию активной цели можно изменить в диалоговом окне Свойства Цели.
Все опции сохраняются в базе данных целей активного проекта и будут переданы в ОСНОВНОЕ МЕНЮ HYPACK.

## Slide 55: Офсеты расстояния и пеленга
Позицию цели можно отредактировать, задав ей расстояние и пеленг.
В таком случае основная позиция представляет положение судна, а позиция цели измеряется относительно судна. HYPACK может генерировать такие цели автоматически при использовании лазерных дальномеров.
Положение цели по расстоянию и пеленгу можно отредактировать в РЕДАКТОРЕ ЦЕЛЕЙ.

## Slide 56: Информация о цели в Окне Данных
Окно Данных отображает информацию об активной цели.
Можно также показать статистику основного мобиля, включая
расстояние и пеленг
офсет расстояния в абсолютных координатах или относительно судна
время до цели с текущей скоростью
необходимая скорость для выхода на цель, если ее название состоит из времени.

## Slide 57: Создание галсов до и от целей
Запланированные Галсы можно создать, используя цели в качестве путевых точек из контекстного меню.
Line to current - создание галса между двумя целями: активной (показана красным цветом) и целью, на которой выполнен ПКМ.
Line to vessel - создание галса между текущим положением судна и целью.
Созданный галс будет добавлен в текущий файл с галсами (LNW).

## Slide 58: Управление целями в СЪЕМКЕ
Это диалоговое окно позволяет оператору управлять целями в текущей сессии съемки.
Снимите галочку, чтобы скрыть цель
Создайте или удалите цели
Измените метаданные или положение целей
Выберите цель как активную

## Slide 59: Опции Уреза Воды
Урез воды
Урез воды
Проектный галс
Приближенное расстояние от трековой точки до уреза
Цели уреза воды - специальные цели для маркировки местоположения речных берегов.
Нажмите клавишу F7 до включения или выключения записи. Специальная глубина будет записана в этом положении в файл RAW.
Примечание: опции уреза воды лучше работает, если порог включения записи опция не активен.

## Slide 60: Цели Уреза Воды в обработке
Цели уреза воды в обработке будут показаны как нулевые глубины в положении цели.
Программа соединит крайнюю точку с глубиной с этой точек в нуле
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте для подсчета объемов!

## Slide 61: ОПЦИИ ВВОДА ПОПРАВОК ЗА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ

## Slide 62: Поправки за уровни
Высота поверхности воды над нулем карты называется поправкой за колебания уровня (Tide Correction, Water Level Correction).
В режиме глубин, поправка за уровень...
Положительна, если уровень ниже нуля глубин.
Отрицательна, если уровень выше нуля глубин.
Уровень воды
Ноль Карты
Дно
Картированная глубина
Измеренная
Глубина
Поправка за уровень
Измеренная глубина + Поправка за колебания уровня + Поправка за изменение осадки (заглубление + другие поправки
Картированная глубина =

## Slide 63: Методы ввода поправок за изменения уровня в реальном времени
Ввод вручную в SURVEY
Самая базовая опция
Просто введите поправку за уровень в программе СЪЕМКА в начале каждого галса и при ее изменении.
Удобно на небольших участках.
Дистанционный уровенный пост
Запись сообщения TID каждый раз при получении данных от драйвера поста.
Нужен драйвер телеметрического уровенного поста.
Файл прогностических поправок за уровни
СЪЕМКА вносит поправку за уровень из прогностической модели уровней.
Используйте драйвер tidefile2.dll или tideDR.dll для загрузки модели.
Уровни RTK
Приёмники GPS с режимом Кинематики в Реальном Времени (RTK) могут измерить широту, долготу и высоту над поверхностью эллипсоида, из которой можно вычислить поправку за уровни.
Отдельная презентация о данном методе.

## Slide 64: Задание поправки за уровни в программе СЪЕМКА
Увеличить поправку за уровень на 0.1
Уменьшить поправку за уровень на 0.1
Ввод вручную в SURVEY
Просто введите поправку за уровень в программе СЪЕМКА в начале каждого галса и при ее изменении.
Запись TID будет сделана в файл RAW только при изменении настройки.

## Slide 65: Использование телеметрического уровенного поста или прогностических поправок
В СЪЕМКЕ можно считать данные от телеметрического уровенного поста или файл прогностических поправок за уровень, добавив драйвер в настройке оборудования.
Окно драйвера показывает график поправок по мере их считывания.
Оператор может переключаться между поправками от телеметрического поста, прогностической модели или вводить поправки вручную.

## Slide 66: Уровни RTK
Поддерживается всеми драйверами для позиционирования в HYPACK.
Поправки за уровень качественная при статусе GPS RTK Fixed.
В качестве дополнительной модели можно использовать файл KTD (датум кинематических поправок за уровни).
Смотрите отдельную презентацию Уровни RTK.
Уровень воды
Статическая ватерлиния
D
H
Дно
В
Ноль Карты
КГ
Поверхность эллипсоида
Поверхность геоида (СМУ)
А
T
N
N-K
K
Notes: Этот слайд должен иметь самую последнюю диаграмму из презентации Уровни RTK.

## Slide 67: Файлы матрицы

## Slide 68: Матрицы в программе СЪЕМКА HYPACK
Файл матрицы HYPACK (MTX) - прямоугольный участок, разбитый на ячейки для записи глубины и других данных во время съемки.
Матрица используется для:
Отслеживания покрытия данных
Вычисления статистики в ячейках для многолучевой батиметрии
Дисплея поверхности дна в реальном времени при записи данных.

## Slide 69: Опции дисплея матрицы
 | СЪЕМКА | DREDGEPACK | HYSWEEP
Файл MTX |  |  | 
Автоматическая матрица с данными ОЛЭ |  |  | 
Автоматическая матрица с данными МЛЭ |  |  | 
Пользовательские файлы матрицы будут работать во всех программах HYPACK, но их нужно создавать заранее с фиксированными границами.
Программа СЪЕМКА HYPACK может создавать набор матриц автоматически, но эта опция активна только для многолучевой съемки и тополазерной.
Нельзя изменить метод во время съемки.

## Slide 70: Выбор активного устройства
СЪЕМКА HYPACK®
Отметьте опцию «Использовать для Обновления Матрицы» для датчика глубины в настроке оборудования.
DREDGEPACK®
Отметьте опцию «Использовать для Обновления Матрицы» для драйвера, передающего глубину рабочего органа.
HYSWEEP
Глубины передаются в СЪЕМКА HYPACK автоматически.
ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK®

## Slide 71: Программы, использующие файлы MTX.
Программа | Использование | Комментарии
РЕДАКТОР МАТРИЦЫ | Создает пустые матрицы. | Выберите правильный тип матрицы (SURVEY, HYSWEEP, DREDGE)
КАРТОГРАФ | Заполнение матрицы глубинами. | Не заполняет пустые ячейки.
МОДЕЛЬ TIN | Заполнение матрицы глубинами. | Может выполнить интерполяцию для заливки пустых ячеек.
СЪЕМКА HYPACK® | Заполнение матрицы глубинами. | Минимальной, максимальной или последней. Исправленная либо сырая (Corrected or Raw)
HYSWEEP | Обновление матрицы глубинами для отображения участков съемки. | Отслеживание мин и макс глубины в каждой ячейке. Отслеживание 100% либо 200% перекрытия в каждой ячейке.
DREDGEPACK | Обновление матрицы глубинами опускания рабочего органа. | Минимальная глубина в проектах в режиме глубин. Максимальная глубина в проектах в режиме превышений.
XYZ TO MTX | Автоматическое создание заполненной матрицы. | TIN MODEL для ленивых.

## Slide 72: Настройка опций матрицы в программе СЪЕМКА HYPACK
Ручная матрица.
Автоматически созданная матрица

## Slide 73: Окно Карты: Опции матрицы
Каждое окно карты может отображать информацию матрицы по разному, в соответствии с настройками дисплея в каждом окне карты.
Глубина Ячейки
Число точек в каждой ячейке.
Прозрачность
Масштабирование Z
Освещение матрицы в цвете

## Slide 74: Создание файла матрицы
Файлы матрицы создаются в РЕДАКТОРЕ МАТРИЦ.
В SHELL можно вывести на экран:
  Survey Depth - Измеренную глубину (предварительную)
  Dredge Depth - После дноуглубления
  Разность Survey - Dredge
По матрицам DREDGEPACK®

## Slide 75: Множество матриц в программе СЪЕМКА HYPACK
При использовании матриц, созданных вручную, HYPACK SURVEY и DREDGEPACK® загружает и выгружает их одну за одной в зависимости от их расположения относительно судна.
При использовании автоматической матрицы, программа отображает ближайшие три на три ячейки около судна при включенной записи. Можно отобразить всю матрицу при выключенной записи.

## Slide 76: Управление матрицами в программе СЪЕМКА HYPACK

## Slide 77: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500