## Slide 1: Monohaz - Configurando Equipos
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Ofsets Físicos
GPS
Sonar
Frecuentemente el GPS y el Sonar no estan localizados en la misma posición horizontal
Es necesario seleccionar un punto de referencia y todos los ófsets deben ser medidos hasta ese punto.

## Slide 3: HYPACK EQUIPOS

## Slide 4: HYPACK® Equipos
EQUIPOS HYPACK, EQUIPOS HYSWEEP & EQUIPOS SONAR LATERAL son todos configurados desde este programa.

## Slide 5: Página Configuración HYPACK
Si usted tiene un equipo multihaz, active la casilla “Incluir HYSWEEP Levantamiento”. Si usted tiene un Sonar Lateral, active la casilla “Incluir Sonar Lateral levantamiento”. Si usted tiene ambos, active el “Incluir HYSWEEP Levantamiento” y configure ambos bajo Multihaz.
Clic derecho en ‘Equipo’ para agregar otro móvil.
Para multihaz, active “Incluir”. Esto crea un listado ‘HYSWEEP Levantamiento’. Luego haga clic en el listado para agregar su sistema multihaz, MRU y giro.

## Slide 6: Página Embarcación: Pestaña Móvil
Especifique el Punto de Traqueo para cada móvil. Este es el punto usado para determinar la distancia fuera de línea, distancia para terminar, ect. Especificando traqueo puntos en Levantamiento le da mas flexibildad!
Usted puede nombrar cada embarcación.

## Slide 7: Página Embarcación: Pestaña Equipos Lev.
Aquí es donde va para especificar los dispositivos usados en cada móvil.

## Slide 8: Página Embarcación: Pestaña Forma Bote
Puede visualmente inspeccionar la ubicación de sus sensores y seleccionar su forma de bote 2D por defecto para HYPACK LEVANTAMIENTO.

## Slide 9: Equipos: Pestaña Equipos Lev.
Haga clic en una embarcación para agregar equipos.
Haga clic en un equipo instalado para acceder a las funciones y opciones

## Slide 10: Equipos: Pestaña Conexión
Haga clic para obtener la ventana de Conexión de Equipos
ventana.
Usted puede examinar el puerto serial
transmita desde aqui:
Puede probar el dispositivo desde aqui.

## Slide 11: Equipos: Pestaña Ofsets Equipo
Especifique la posición para cada dispositivo, en relación con el origen de su bote. Recuerde, Z es positivo hacia abajo!

## Slide 12: Ejemplo Configuraciones Equipos
Embarcación levantamiento con magnetómetro instalado en pez remolcado y layback manual.
Embarcación levantamiento con Multihaz R2Sonic instalado en la Embarcación.
Embarcación levantamiento con sonar lateral Edgetech instalado en un pez remolcado.
El multihaz y/o sonar lateral son colocados en la embarcación principal o el móvil pez remolcado dependiendo de la configuración en la pestaña de Configuración HYPACK.

## Slide 13: Funciones y Opciones Equipos
Por cada equipo, usted debe especificar la función(es) del dispositivo.
Manejadores (drivers) de dispositivos solo listaran las funciones que son posibles para un equipo.
Funcionalidades opcionales pueden ser seleccionadas para ciertos equipos:
  Registrar mensajes brutos
  Registrar mensajes específicos del dispositivo
    GPS: Registrar diferencias de Sincronización de Tiempo
    Ecosondas Registrar ping acústico por cada ping.
  Uso de Actualizar Matriz

## Slide 14: Ubicación Ecosonda Monohaz:
Para eliminar cualquier error debido a rumbo no preciso, trate de localizar la antena GPS directamente sobre su transducer de la ecosonda monohaz.
X
Y
GPS
Transducer
CO-LOCALICE LA ANTENA GPS CON EL TRANSDUCER MONOHAZ

## Slide 15: Herramientas Serial RS-232
En HYPACK EQUIPOS, haga clic en ‘Opciones –WCOM32’ para probar las comunicaciones seriales y la configuración de los puertos.
En HYPACK EQUIPOS, haga clic en ‘Opciones – ComQuery’ para ver que puertos seriales son reconocidos por Windows.
    Usted puede grabar datos recibidos en WCOM32 a un archivo de texto y enviárnoslo via e-mail si tiene problemas con un driver.

## Slide 16: Asuntos Puerto Serial
Agregar Puertos Seriales
Buenas Opciones:
      Use una Tarjeta PCMCIA o Serial PC Express
      Use una Caja de Conversión RS-232 a Red (MUX)
      Use un convertidor Quatech QSU2-100 Serie a USB
  Mala, muy mala Opción:
      Use un Convertidor Serie a USB 1.0
RS 232. Distancia Corta (<30m)
RS 422: Distancia más Larga (>100m)
  Puede conectar un equipo RS422 a un puerto RS-232.
    TX- a RX y SG a SG
Cuando usted este configurando un puerto COM, debe definir:
  COMn número Puerto.
  Rata Baud Cuantos bits por segundo (mas o menos)
  Bits Datos Cuantos bits en una ‘palabra’
  Bits Parada Cuantos Bits añadidos al final de cada palabra
  Paridad Usado para detectar errores de transmisión
  Control de Flujo no es generalmene necesario y no es deseado.

## Slide 17: Asuntos de Redes:
TCP requiere una dirección IP y un número de puerto.
UDP requiere una dirección IP y números de puerto separados para lectura/escritura.
Puede ser necesario resetear la Dirección IP para su computador a una dirección similar a la de su dispositivo de red.

## Slide 18: Equipos Análogos
Requieren una tarjeta A/D específica.
Contacte nuestro personal de Soporte por detalles.
Ajuste “Conectar” a Ninguno Drivers Análogos son configurados para leer tarjetas A/D específicas.
Parámetros de Calibración serán específicados en la Ventana de Configuración del Equipo.

## Slide 19: Botones de Configuración y Prueba
Configuración:
    Localizado en el Equipo: Pestaña Equipos Levantamiento.
    Usado para configurar parámetros dependientes del equipo.
    Cada equipo puede ser diferente.
    Algunos equipos no tienen Configuración.
Prueba
  Ahora localizado en el Equipo: Pestaña Conexión
  Pruebe las comunicaciones con el dispositivo usando el driver del equipo de Levantamiento
  No haga la prueba cuando el puerto esta abierto en LEVANTAMIENTO o WCOM32!

## Slide 20: Configuración GPS

## Slide 21: Configuración GPS
Mensajes NMEA Recomendados:
  $GPGGA
      1 a 10Hz Normal, 20 Hz para RTK Oleaje WGS-84 Lat/Long, Estatus Diferencial, # de Sats, Altura Elipsoidal, HDOP.
  $GPZDA
      Solo 1 Hz!
      Usado en Sincronización de Tiempo
  $GPVTG:
      1 Hz
      Velocidad y Rumbo Efectivo
  $GPHDT:
      1 Hz SB o 10 Hz MB
      Rumbo Embarcación desde antena direccional
  $GPGSV
      1 Hz
      Posiciones satélites y salud
  $GPGSV
      1 Hz
      Información de Error Estándar
Estatus HDOP (Verde) # de Sats (Azul): (Rojo)
Ploteo Firmamento (Requiere mensaje $GPGSV)
Elipse de Error (Requiere mensaje $GPGST)
Ventana Matemática RTK

## Slide 22: GPS: Ventana Configuración - General
Sincronización:
Esta usted usando una caja 1PPS?
Valores Gráfica Sincronización:
      Definitivamente Recomendado!
MAREAS RTK
Estatus Mínimo:
      Calcular para todos y corregir en post-procesamiento.
  Filtrar Marea RTK:
      Recomendado en dragas.
      No Recomendado en embarcaciones de levantamiento.

## Slide 23: GPS: Ventana Configuración - Alarmas.
Valor Máxima HDOP
      Recomendado 4.0
Mínimo número de Satélites:
      Recomendado 5
Máximo error sinc (ms)
      Recomendado 100
Máximo error línea base:
      Usado cuando se calcula el rumbo entre dos GPS.
      Recomendado
        DGPS 2m
        RTK: 0,5 m
Suspender Grabación: Solo para el registro de posiciones. Otros sensores siguen siendo registrados.

## Slide 24: GPS: Ventana Configuración – Códigos Estatus GPS
La mayoría de unidades GPS hechas después de 2005 usan el estándar NMEA 3.0 (o estándar compatible posterior).
Deje los Códigos Estándar en ‘Ninguno’ para determinar manualmente los valores de los Códigos.

## Slide 25: GPS: Ventana Configuración - Avanzada
Mensajes Usados:
Sólo mensajes deseados seleccionados
Mensajes NMEA Modificados por el Usuario.
    RTA (Odom): Usado cuando la unidad RTA de Odom esta proveyendo la info de etiquetado de tiempo.
    POS (CeeScope): Usado cuando los datos de posición son enviados por Ceescope.
    RRIO (Reson)
    CV3 (Odom
    Ping DSP
    Edgetech
    Kongsberg

## Slide 26: Configuración Ecosonda

## Slide 27: Ecosonda: Ofset Vertical
Sacando Prof. Debajo del Transducer (DBT)
  Ofset Vertical es definido como el Calado Estático (1,0 m en este Ejemplo).
Sacando Prof. bajo la Superficie (DBS):
Ofset Vertical es dejado en 0.0
1 m
1 m
6 m
6 m
Ecosonda saca 6,0 m al computador
Ecosonda saca 7,0 m al computador
R/V DBS
R/V DBT
Corrija por el Calado Estático (profundidad del transducer debajo de la línea de agua estática) tanto en la ecosonda (Chequeo de Barra) o en EQUIPO (Ofset Vertical). NO LO USE EN AMBOS LUGARES!

## Slide 28: Configuración Ecosonda: Ofsets
Ofsets:
Entre los ófsets del transducer de la ecosonda, relativos al origen bote.
Ofset Vertical:
Si su Ecosonda saca la Prof. bajo la Superficie, entonces entre un Ofset Vertical = 0,0
Si su Ecosonda saca la Prof. bajo el Transducer, entonces entre un Ofset Vertical = Calado Estático.
Z = Positivo hacia abajo!
Latencia:
Para casi todas las ecosondas monohaz, entre Latencia = 0,00
Etre la latencia combinada entre el GPS y la Ecosonda determinado en el programa LATENCIA MONOHAZ como la latencia de su equipo GPS.

## Slide 29: Configuración Ecosondas
Funciones:
Funciones disponibles pueden diferir, dependiendo de la ecosonda. Como un mínimo, desea seleccionar ‘Prof’.
Opciones:
‘Usado para actualizar la matriz’: Pinte una matriz con los datos de profundidad coloreados.
‘Anotación Papel’: Habilita la salida de anotaciones a la ecosonda en marcas de eventos.
‘Registrar mensajes específicos del dispositivo’: Habilita el almacenamiento de datos acústicos para ciertas ecosondas.

## Slide 30: MRUs en HYPACK®

## Slide 31
Yo tengo un MRU.
Esta siendo usado junto con un sonar multihaz?
Configúrelo en HYSWEEP® EQUIPOS.
Desea usted también usar los valores HPR en HYPACK® LEVANTAMIENTO?
Agregue el HYSWEEP.DLL en HYPACK EQUIPOS
Esta listo!
Esta listo!
Cómo esta integrado el MRU?
Asegúrese que la función «Oleaje» para la ecosonda esta habilitada en HYPACK® EQUIPOS
Agregue el driver del equipo para el MRU en HYPACK EQUIPOS
Esta listo!
Esta listo!
Si!
Si!
No
No
A través del driver del dispositivo ecosonda.
A través de su propio driver de dispositivo
Arbol de Decisión MRU

## Slide 32
Ecosonda
Conectando su MRU
MRU
Ecosonda
Sondajes corregidos por Oleaje
RAW
Sondajes
Datos HPR
Datos HPR
Usted puede hacerlo así...
Preferimos que usted lo haga así.
Esto es recomendado solo si su ecosonda puede sacar las profundidades brutas y medidas de oleaje como entidades separadas.
Seleccione el driver del dispositivo específico para su MRU y configurelo!
Sí su ecosonda puede sacar profundidades no corregidas y Datos MRU, entonces no tenemos objeciones!
MRU

## Slide 33: Donde colocar el MRU?
Intente montar su MRU en el centro de masa de su embarcación. Si usted no puede hacer esto, entonces móntelo tan cerca como sea posible del centro y con cuidado mida los ófsets.
MRU
MRU
GPS
GPS
XDucer
XDucer

## Slide 34: Configuración: GPS y Ecosonda

## Slide 35: Agregando un MRU

## Slide 36: Móviles en HYPACK®

## Slide 37: Móviles
Bote de Levantamiento Sencillo
1 Móvil
Bote Levantamiento con Pez Remolcado
2 Móviles
Draga Corte y Succión
2 (o 3) Móviles
Dragas de Tolva de dos brazos
3 Móviles
1
1
1
1
2
2
2
3
Cuantas posiciones independientes estamos traqueando…

## Slide 38: Un Móvil GPS & Ecosonda Monohaz
Un ‘móvil’ es un objeto que será traqueado independientemente por LEVANTAMIENTO.
Todos los ‘dispositivos’ en un móvil pueden ser posicionados al aplicar sus ófsets a la posición y rumbo del móvil.
Una configuración básica con un GPS y una Ecosonda necesita 1 móvil.
GPS
Transducer
Móvil Primario = ‘R/V Sondaleza’
1st Dispositivo = GPS
2do Dispositivo = Odom MKIII

## Slide 39
Agregue un MRU a sus Equipos.
  Todavía hay solo un ‘Móvil’.
  Todos los dispositivos’ pueden ser posicionados al conocer la posición y rumbo de su móvil y aplicar la información de ófsets.
  Si usted tiene un sistema multihaz, el MRU sería instalado bajo el listado de equipos del Multihaz.
Un Móvil: GPS, Ecosonda Monohaz & MRU
GPS
Transducer
MRU
Móvil Primario = ‘R/V Sondaleza’
1st Dispositivo = GPS
2do Dispositivo = Odom MKIII
3rd Dispositivo = DMS-05 MRU

## Slide 40: Configurando un Móvil
Abriendo HYPACK EQUIPOS.
Clic derecho en ‘Configuración HYPACK’ para agregar un Móvil Nuevo.
Déle un nombre a su móvil (opcional).
Asigne un driver de dispositivo para posicionar el móvil
Agregue los otros dispositivos asignados al móvil.
Fijo en otro móvil (ej: cabina de una grúa)
Se mueve en relación a otro móvil (pez remolcado)
Se mueve Independientemente
GenOffset.DLL
Towfish.DLL
Trackman.DLL
Inclinometer.DLL…
GPS.DLL
Magnet.DLL…

## Slide 41: Agregando un Móvil Pez Remolcado

## Slide 42: Un Móvil en LEVANTAMIENTO

## Slide 43: Tiempo HYPACK®

## Slide 44: Bases Tiempo HYPACK®
El reloj interno de su computador es un dispositivo de tiempo muy regular.
HYPACK LEVANTAMIENTO y DREDGEPACK® usan un modelo de reloj propio llamado VERITIME.
Cuando usted inicia LEVANTAMIENTO o DREDGEPACK®:
  VERITIME es inicialmente dejado en la hora del reloj de Windows.
  Las horas del reloj VERITIME y Windows lentamente se separan.
En modo ‘Normal’, todos los dispositivos reciben sus etiquetas de tiempo desde el modelo de reloj VERITIME.
  Todos los dispositivos son etiquetados desde el mismo estándar de tiempo.

## Slide 45: Etiquetado de Tiempo
TIEMPO
MEDICION DE TIEMPO
HORA DE RECEPCION DEL 1er CARACTER
Tiempo de Latencia del Dispositivo
Hora de recepción del 1er Caracter: 08:32:15.000
Tiempo de Latencia para el Dispositivo: 0.200
Medición de tiempo: 08:32:14.800
Drivers de dispositivo monitorean un puerto serial/red. Ellos tienen la mas alta prioridad!
Cuando el 1er caracter de un mensaje llega, el programa obtiene una etiqueta de tiempo desde la rutina VERITIME.
Para ajustar por el retardo en tramsmisión desde la hora de la medición al tiempo de la transmisión, una corrección de Latencia es entrada en los Ofsets en HYPACK EQUIPOS y es restada desde la etiqueta de tiempo VERITIME.

## Slide 46: Latencia Entre Gps Y Ecosonda

## Slide 47: Teoría de Latencia
Hay un retardo en tiempo desde cuando su GPS calcula una posición hasta cuando es transmitida a través del puerto Serial o la conexión de Ethernet.
Si no lo corrige por esta Latencia, sus profundidades no estaran en la posición correcta.
  En la mayoría de casos, ellas estarán atras a lo largo del traqueo.
Un error de Latencia de 0.5 seg a 8 nudos = 6.75 pies o 2+ metros de desplazamiento de la Posición
GPS reporta posición vieja de la posición del bote
Bote esta realmente aquí
Prof es asignada a la posición ‘vieja’

## Slide 48: Líneas de Levantamiento de la Prueba
Para Monohaz, Recorra líneas de levantamiento recíprocas arriba/abajo de una pendiente o sobre una característica conocida.
  Es mejor si sus líneas planeadas son perpendiculares a la pendiente del Fondo!
Si la corrección de Latencia es perfecta, los perfiles se sobrepondran uno al otro.
  Si hay un error, los perfiles estarán desfasados.
  El programa PRUEBA LATENCIA varía las etiquetas de tiempo para determinar el mejor “ajuste” de tiempo de latencia.

## Slide 49: Las Claves para una Buena Prueba
Recorra perpendicular a la pendiente del fondo.
  Recorridos no perpendiculares a la pendiente generan errores a menos que los traqueos de las líneas recíprocas sean exactamente uno sobre el otro.
Ejecute la prueba en marea muerta.
  La prueba no tiene en consideración correcciones de Marea, Calado, Oleaje o Cabeceo.
Mantengase tan cerca como usted pueda a la línea planeada.
Vigile la constelación GPS.
  No debe tener cambios grandes en HDOP durante la prueba.
  Ud. puede considerar configurar la mascara de Elevación GPS a +20°, así cuando un nuevo satélite aparezca, evita que su posición salte demasiado. (Reajústelo después de la prueba!)
Saltos en posición debido a pobre posicionamiento GPS pueden resultar en falsos resultados de latencia.
  Efectúe la prueba de LATENCIA tres veces, cada vez con un par de líneas separado y use el promedio de los tiempos de latencia.
  Los resultados son mas fácilmente repetibles con GPS RTK que con DGPS.

## Slide 50: Programa PRUEBA DE LATENCIA
Haga 3 pruebas separadas: Tome el resultado promedio.
Menú Utilidades > Calibración

## Slide 51: Perfiles Antes & Después
Antes
Después

## Slide 52: Configurando la Latencia en EQUIPOS
PRUEBA DE LATENCIA calcula un valor de latencia combinada entre el GPS y la Ecosonda.
En el programa EQUIPOS para su dispositivo GPS:
  Tome el tiempo de Latencia actual para el GPS (1.000 en ejemplo).
  Reste el resultado del promedio de las 3 PRUEBAS DE LATENCIA.
  (1.00 – 0.75 = 0.25 para para este ejemplo)
  Establezca el tiempo de Latencia de su GPS a 0,25 (para este ejemplo).
  Asegúrese que el tiempo de Latencia para su ecosonda es ajustado a 0.00.
Ahora, regrese a LEVANTAMIENTO, colecte 3 juegos mas de líneas de prueba y verifique los resultados.

## Slide 53: Corrigiendo Latencia - EDITOR MONOHAZ (32 bit)
Corrigiendo Archivos Datos Brutos Existentes:
  Puede actualizar el valor de Latencia usado durante la colección de datos al cambiar el valor en el EDITOR MONOHAZ.
  Entre el valor de Latencia correcto como lo determinó en el programa PRUEBA DE LATENCIA

## Slide 54: Corrigiendo Latencia - SBMAX 64
En el Editor SBMAX64, entre la Latencia en el campo Navegación en la página de ófset dispositivo

## Slide 55: Sincronización Reloj

## Slide 56: Quien debe Sincronizar?
Sincronize sí usted tiene un multihaz que saca datagramas con etiquetas de tiempo UTC.
Sincronize sí usted planea usar Oleaje post-procesado.
Sincronize sí usted planea usar posiciones GPS post-procesadas.
Sincronice sí usted está usando datos LiDAR

## Slide 57: Preparando su Computador para Sinc. del Reloj
La Función Sincronizacion de Reloj requiere que el computador sea expuesto a cambios desde otros programas.
La Notificación de Controles Cuenta Usuario debe ser deshabilitada para permitir al software actualizar la hora computador.
Si esto no es deshabilitada, el Reloj Veritime aún funcionará, sin embargo, la hora del computador no será cambiada.

## Slide 58: Cómo funciona la Sincronización Reloj
GPS
VENTANAS
Tiempo
Hora UTC desde el GPS es recibida usando 1 Hz Mensaje ZDA y opcional Señal PPS.
Reloj Veritime
Usando la Hora GPS el reloj es monitoreado y actualizado cada segundo. La hora actual es empujada a Windows para actualizar la hora del computador.
La temporización del dispositivo usa el tiempo VERITIME para el registro del tiempo. Si el tiempo presionado para WINDOWS falla, la hora del dispositivo todavía está en sincronización con la hora del GPS.
La hora en la Presentación Datos es la representación de VERITIME de la hora local.

## Slide 59: Sincronización Reloj: Cómo Funciona
Cuando la frase ZDA arriba: (Solo 1 Hz!)
  HYPACK LEVANTAMIENTO compara la hora UTC desde el GPS (corregida con el ófset de zona horaria) con la hora desde el modelo del reloj VERITIME (HYPACK LEVANTAMIENTO).
  Puede acelerar el modelo reloj VERITIME, o desacelerarlo para que concuerde con UTC.
  Usted debe esperar uno o dos minutos después de iniciar HYPACK LEVANTAMIENTO antes de comenzar el levantamiento para permitirle al modelo de reloj VERITIME sincronizarse a UTC. LEVANTAMIENTO mostrará un error de “Sin Sincr” hasta que se logre la sincronización.
Cuando el mensaje GGA llega (a cualquier rata):
  HYPACK LEVANTAMIENTO usa la etiqueta de tiempo en la frase GGA (corregida por el ófset de zona de tiempo local) como la etiqueta de tiempo de la posición.
Cuando un mensaje arriba desde su ecosonda, MRU u otro equipo no GPS:
  HYPACK LEVANTAMIENTO obtiene una etiqueta de tiempo desde el modelo del reloj VERITIME, el cual ha sido sincronizado a UTC menos el ófset de la zona de tiempo local.

## Slide 60: Sincronización Reloj
Sincronización Reloj solo esta disponible cuando se usa el GPS.DLL, el POSMV.DLL, el F180.DLL o el Novatel.DLL.
Mensaje Dispositivo | Acción Veritime | Etiqueta Tiempo
‘ZDA’ desde GPS | Modelo Reloj VERITIME Ajustado | Diferencia registrada en el registro RAW
EGGA’ o ‘GGK’ desde GPS | Nada | Desde mensaje GGA/GGK
Ecosonda, giro y otros equipos | Nada | Desde modelo VERITIME
  Estas horas son ajustadas a hora local, junto con cualquier ófset de latencia entrado por el usuario y usado como la etiqueta de tiempo para la posición.

## Slide 61: Sincronización Reloj - Caja 1PPS
GPS
Computador
Salida RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
GPS
Computador
Salida RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
Caja 1PPS
Salida 1PPS
Salida RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
Con info 1PPS en línea CTS
Sin Caja 1PPS
Con Caja 1PPS
12VDC
Sin una Caja 1PPS: Hora del mensaje ZDA se basa en el arribo del primer carácter de la transmisión ZDA.
Con una Caja 1PPS: Hora de la frase ZDA se basa en el arribo del pulso 1 PPS .

## Slide 62: La Caja 1PPS
12VDC Entra
Salida RS232 (al Computador)
Entrada 1PPS
(desde GPS) Conector BNC
RS232 En Requiere ZDA a 1 Hz Puede también llevar pulso 1PPS en Pin 8 o 9
Recibo estroboscópico 1 PPS
Alterna ROJO/VERDE cada 1 segundo cuando esta operando correctamente.
El uso de la caja PPS es para permitirle al tiempo computador detectar la señal PPS.
La caja PPS convierte un corto pulso en una señal estable, detectable.

## Slide 63: Prueba Sincronización de Tiempo
Asegúrese de monitorear la diferencia entre los relojes VERITIME y GPS!
La diferencia debe ser pequeña (<20mseg) y debe trabajar hacia 0.0 después de un pico.
Si se vuelve grande y se mantiene grande, algo esta mal, Pare el LEVANTAMIENTO.
Solo ZDA
ZDA y caja 1 PPS

## Slide 64: Sinc el Reloj del Computador
Seleccione un equipo GPS a usar para sincronizar el reloj del computador a UTC en la página de configuración HYPACK.

## Slide 65: Configuración 1PPS
GPS - Configuración - Pestaña General:
Especifique sí usted está usando una caja 1PPS.
Siempre muestre la gráfica de sincronización!

## Slide 66: ZDA - Prueba 1PPS: Utilidades
Pruebe la consistencia de su mensaje ZDA para sincronización.
Ubicado bajo el ítem del menú ‘Utilidades - Calibración’.
Gráfica muestra el ‘Error Sinc’ en msegs. Error Sinc igual a la diferencia entre VERITIME y la hora de arribo del mensaje ZDA.

## Slide 67: INTERFACES DISPOSITIVOS

## Slide 68: Controladores Dispositivos
HYPACK tiene mas de 300 Controladores de Dispositivos
Hay 221 en la carpeta \HYPACK 2019\Devices.
Hay 150 mas en la carpeta \HYPACK 2019\Devices\Custom.
En adición, HYSWEEP tiene más de 70 dispositivos integrados.
Constantemente modificándolos, manteniéndolos y proveyendo actualizaciones.
Para agregar un nuevo driver de dispositivo:
Copiar el DLL a la carpeta \HYPACK 2019\Devices.
En EQUIPOS, haga clic en el botón “Re-escanear Listado Driver” (resaltado en rojo).

## Slide 69: GPS NMEA-0183
Usado para procesar mensajes NMEA desde la mayoría de sistemas GPS.
Vea la presentación EQUIPOS - BASES por detalles.

## Slide 70: NTRIP.DLL:
Diseñado para pasar correcciones NTRIP al GPS
Comparte el mismo puerto serial que el GPS.DLL
NTRIP Ver. Compatible 2.

## Slide 71: YSI6600.DLLSensor Ambiental
YSI6600 (Sonda) puede ser configurado con diferentes paquetes de sensores.
Configuración: Provee un nombre por cada sensor, con base en sus canales.
LEVANTAMIENTO: El Driver muestra valores de texto y puede mostrar una gráfica para todos los sensores.

## Slide 72: SBG – Interfaz Elipse/Ekinox
El controlador SBG es usado para la interfaz con ambos modelos Elipse y Ekinox de los sensores SBG.
El SBG Elipse usa una interfaz serial que debe ser enviada entre el programa principal Levantamiento y el Programa HYSWEEP Levantamiento.
Para enviar los paquetes la casilla de activación para la Salida a UDP debe estar activada y el número de puerto que es entrado es entonces usado para leer los datos en HYSWEEP.

## Slide 73: Reproducción Dispositivos HYSWEEP®
El controlador HYSWEEP PLAYBACK es usado en conjunto con el programa HYSWEEP LEVANTAMIENTO para permitir archivos HSX ser reproducidos por el programa HYSWEEP LEVANTAMIENTO en la correcta ubicación.
El uso de este controlador permite los datos ser reproducidos como fueron colectados.
Usado principalmente en pruebas y entrenamiento de nuevos usuarios.
Posiciones son recibidas a través de memoria compartida desde HYSWEEP LEVANTAMIENTO

## Slide 74: Sontek M9 Hydrosurveyor
No active el Uso de matriz en el área OPCIONES EQUIPOS, seleccione usar para actualización matriz en el Diálogo CONFIGURACION del dispositivo.
Esto es configurado para trabajar con un GPS y el SonTek M9 como un dispositivo ecosonda / ADCP

## Slide 75: Interfaz SonTek M-9
El controlador SonTek M9 HS tiene una ventana de dispositivo con pestañas en LEVANTAMIENTO, cada pestaña con diferentes presentaciones y propósitos: Profundidad, Perfil Haz, y traqueo de fondo.

## Slide 76: AIS.DLL:Transpondedor del Sistema de Identificación Automática
Genera blancos móviles en LEVANTAMIENTO para denotar posiciones de embarcaciones.
AISTIDE.DLL lee correcciones de marea transmitidas a través de AIS.

## Slide 77: DRAFTTABLE.DLL: Corrección de Calado Dinámico versus Velocidad
Permite curvas para ‘Sencillo’ o ‘Aguas Someras y Aguas Profundas’
Interpola cuando esta entre los límites de profundidad de Someras y Profundas.

## Slide 78: GENDEVPARSE.DLL
Configuración Driver:
Datos Brutos desde Dispositivo
Este driver puede ser usado para leer un dispositivo que no tiene un driver HYPACK. El analiza diferentes campos, delimitados bien sea con coma, espacio o tabulación. También puede leer datagramas de formato fijo.

## Slide 79: GENOFFSET.DLL
Este driver es usado para posicionar otro móvil a un ófset fijo desde el móvil primario. Por ejemplo, una grúa que esta fija en posición en el móvil primario, pero que puede rotar independientemente.

## Slide 80: Interfaz Magnetómetro
DF 1000 (Serial)
Geometrics 881/882/G-858 Map Mapper/G-882TVG
Insight Marine (881 Dual)
IXSEA Magis
J W Fisher Proton 4
Marine Magnetics Seaspy/Seaquest
Scintrex Envigrad
Seaquest
SMM II
UC Mag
Sistemas GEM GSM-19
Magnetómetro Quantro Sensing

## Slide 81: SEABEDID.DLL
Efectúe ‘Calibraciones” y cree Cuadrados de ID del Fondo Marino (*.SIX) en el programa ESTADISTICAS FONDO MARINO.
En Tiempo Real, info E1 y E2 es ploteada en Cuadrado ID Fondo Marino y en vista Perfil.
Datos pueden ser re-cartografiados a un nuevo *.SIX en Post-procesamiento.

## Slide 82: SIM32.DLL - Simula Entrada Sensor
Posicionamiento
    Aumentar/Disminuir Velocidad
    Giro izq./derecha
Ecosonda
    Transducer Múltiple o Sencillo
    Genera Profundidades con base en Curva Sinosoidal

## Slide 83: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Ssesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500