## Slide 1: Однолучевые комплексы - настройка оборудования
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Физические офсеты
GPS
Сонар
Зачастую GPS и эхолот расположены не на одной вертикали
Следует выбрать базовую точку и измерить все офсеты от нее.

## Slide 3: ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK®

## Slide 4: ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK®
ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK, ОБОРУДОВАНИЕ HYSWEEP и ОБОРУДОВАНИЕ ГБО настраиваются в этой программе.

## Slide 5: Страница конфигурации HYPACK
Если имеется МЛЭ, кликните «Include Hysweep Survey». Если имеется ГБО, кликните «Include Sidescan Survey». Если у Вас и МЛЭ и ГБО, отметьте «Include Hysweep Survey» и настройте оба сонара в Hysweep Survey.
ПКМ на HYPACK Configuration для добавления нового мобиля.
Для настройки многолучевой системы, кликните «Include». При этом создается раздел «HYSWEEP Survey» в списке. Затем кликните на этом элементе для добавления МЛЭ, ДК и курсоуказателя.

## Slide 6: Вкладыш Vessel: Вкладыш Mobile
Задайте трековую точку для каждого мобиля. Это точка для определения уклонения от галса, расстояния до цели и т.д. Задание трековых точек в СЪЕМКЕ дает больше возможностей! Это точка для определения уклонения от галса, расстояния до цели и т.д. Задание трековых точек в СЪЕМКЕ дает больше возможностей!
Можно назвать мобили.

## Slide 7: Вкладыш Vessel: Вкладыш Survey Devices
Здесь выбираются устройства для каждого мобиля.

## Slide 8: Вкладыш Vessel: Вкладыш Обводы Судна
Можно зрительно проверить расположение датчиков и отобразить 2-мерные обводы судна для HYPACK SURVEY.

## Slide 9: Устройства: Вкладыш Survey Devices
Кликните на мобиле для добавления устройств.
Кликните на отдельном устройстве в списке для задания его функций и опций.

## Slide 10: Устройства: Вкладыш Connect
Кликните для доступа к окну подключения.
окно
Можно проверить серийный порт здесь:
откуда мы его запускаем?
Можно протестировать устройство здесь.

## Slide 11: Устройства: Вкладыш Device Offsets
Задайте положение каждого устройства относительно базовой точки. Помните о том, что Z положительна вниз.

## Slide 12: Пример настроек оборудования
Судно с магнитометром, установленным на ЗБУ.
Судно с МЛЭ R2Sonic, установленным на судне.
Судно с ГБО Edgetech, установленным на ЗБУ.
МЛЭ и/или ГБО размещаются на судне или на ЗБУ в зависимости от настроек во вкладыше HYPACK Configuration.

## Slide 13: Функции и Опции датчиков
Укажите функции каждого датчика.
Драйверы датчиков отобразят только те функции, которые можно от него ожидать.
Для некоторых датчиков можно отметить опциональные функции:
  Record raw messages - запись сырых строк
  Record Device Specific Messages - запись особых строк от датчика:
    GPS: Запись синхронизации по времени
    Эхолоты: Запись акустической информации каждого сигнала.
  Use for Matrix Update

## Slide 14: Размещение однолучевого эхолота:
Для устранения ошибок из-за погрешности курса, разместите антенну GPS над антенной эхолота.
X
Y
GPS
Антенна эхолота
Расположите антенны эхолота и GPS на одной вертикали

## Slide 15: Инструменты серийного подключения RS-232
В HYPACK HARDWARE кликните ‘Options – Com – WCOM32’ для тестирования параметров порта.
В HYPACK HARDWARE кликните ‘Options – Com – Query’ для отображения доступных портов.
    Можно записать сообщения WCOM32 в текстовый файл и отправить его в службу поддержки при проблемах с драйвером.

## Slide 16: Серийные порты
Добавление серийных портов
Хорошие опции:
      Использование карт PCMCIA либо PC Express
      Использование преобразователя RS232 to Network (MUX)
      Использование преобразователя USB 2.0 to Serial QSU2-100 фирмы Quatech
  Очень, очень плохая опция:
      Использование преобразователя USB 1.0 to Serial
RS 232: Короткая дистанция (<30m)
RS 422: Длинная дистанция (>100m)
  Можно преобразовать RS422 в RS-232.
    TX (передача)- к RX (прием) и SG к SG (земля)
При настройке параметров порта СОМ, нужно задать:
  COMn - номер порта СОМ
  Baud Rate сколько бит в секунду
  Data Bits Сколько бит в одном «слове»
  Stop Bits Биты, добавленные к концу каждого «слова»
  Parity Четность, для обнаружения ошибок передачи
  Контроль плавающей точки (Flow Control) обычно не используется.

## Slide 17: Сетевое подключение
TCP требует адрес IP и номер порта чтения/записи.
UDP требует адрес IP и разные порты чтения/записи
Возможно, следует изменить адрес вашего ПК, чтобы он соответствовал сетевому адресу датчика.

## Slide 18: Подключение аналоговых датчиков
Нужен АЦП (аналогово - цифровой преобразователь).
Свяжитесь со службой поддержки HYPACK.
В разделе ‘Connect’ выберите ‘None Используется аналоговый драйвер для чтения сообщений с АЦП.
Настройки калибровки задаются в окне Setup для устройства.

## Slide 19: Кнопки Setup и Test
Установки:
    Расположен на устройстве: Вкладыш Survey Devices
    Для настройки особых параметров датчика.
    Для каждого датчика свои настройки.
    Для некоторых датчиков нет дополнительных настроек.
Тест:
  Теперь во вкладыше Device- Survey Devices Вкладыш Connect. Вкладыш Connect:
  Тестирование подключения текущего драйвера к датчику.
  Не запускайте, если в это время порт использован программами SURVEY или WCOM32!

## Slide 20: Настройка GPS

## Slide 21: Настройка GPS
Рекомендуемые сообщения NMEA:
  $GPGGA:
      Обычно 1 - 10 Гц, 20 Гц для Качки RTKШир/Дол WGS-84, статус приемника, к-во спутников, высота над поверхностью эллипсоида, падение точности HDOP и т.д.
  $GPZDA:
      (Только с частотой 1Гц!)
      Синхронизация часов ПК.
  $GPVTG:
      1 Гц
      Скорость и курс относительно земли.
  $GPHDT:
      1Гц для ОЛЭ, 10Гц для МЛЭ
      Курс судна от векторного приемника GPS
  $GPGSV:
      1 Гц
      Карта спутников и их состояние.
  $GPGST:
      1 Гц
      Эллипс погрешности.
HDOP (зел.), # спутн. (синий), Статус: (Красный)
Sky Plot - Карта спутников (GSV)
Эллипс погрешности (GST)
Окно RTK Math

## Slide 22: GPS: Вкладыш Setup - General
Synchronization:
Используется ли блок 1PPS?
Graph synch values:
      Отображать график синхронизации.
RTK TIDE
Minimum status:
      Расчет всех параметорв и исправление при обработке.
  Filter RTK Tide (фильтр уровней):
      Рекомендуется только на дноуглубительных судах.
      Не рекомендуется при съемке.

## Slide 23: GPS: Вкладыш Setup -Alarms (Предупреждения)
Maximum HDOP Value (макс. падение точности)
      Рекомендуется: 4.0
Минимальное К-во Спутников:
      Рекомендуется: 5
Maximum synch error (ms) (макс. погр. синхронизации)
      Рекомендуется: 100
Maximum baseline error (макс. погрешность измерения базы):
      При расчете курса от двух приемников GPS.
      Рекомендуется:
        DGPS: 2m
        RTK 0,5 m
Suspend Logging: Пауза в записи - прекращает запись только позиций в файл данных. Данные от остальных датчиков будут записываться.

## Slide 24: GPS: GPS Status Codes (код статуса приемника)
Большинство GPS, выпущенных после 2005г, используют стандарт NMEA 3.0.
Если ваш приемник не поддерживает стандартные коды, установите Code Standard на ‘None’ и введите коды вручную.

## Slide 25: GPS: Setup– Advanced
Used sentences (чтение сообщений):
Укажите только необходимые сообщения
User Modified NMEA Messages (измененные сообщения):
    RTA (Odom): Если блок Odom RTA передает увязанные по времени сообщения.
    POS (CeeScope): При получении позиционирования от Ceescope
    PRIO (Reson)
    Odom CV3
    Тестировать DSP
    EDGETECH
    KONGSBERG

## Slide 26: Настройки эхолота

## Slide 27: Эхолот: Вертикальный офсет
Передача строки DBT (глубина от антенны):
  Вертикальный офсет = заглублению антенны (в примере = 1м).
Передача строки DBS (глубина от поверхности воды):
Вертикальный офсет = 0.0
1 m
1 m
6 m
6 m
Эхолот передает на ПК 6м
Эхолот передает на ПК 7м.
R/V DBS
R/V DBT
Исправление статического заглубления (глубина от антенны ниже статической ватерлинии) либо в эхолоте (тарирование), либо в HARDWARE (вертикальный офсет). НЕ ВВОДИТЕ ДВАЖДЫ!

## Slide 28: Настройка эхолота: Офсеты
Offsets:
Введите местоположение антенны ОЛЭ относительно базовой точки.
Вертикальный офсет:
Если эхолот передает глубину от поверхности воды, введите 0.0
Если эхолот передает глубину от антенны, введите величину заглубления.
Z = положительна вниз!
Время запаздывания:
Практически для всех ОЛЭ = 0.00.
Введите суммарное время запаздывания GPS и эхолота, определенное в ходе теста SINGLE BEAM LATENCY в драйвер GPS.

## Slide 29: Настройка эхолота
Functions:
Для разных эхолотов могут быть разные функции. Как минимум отметьте ‘Depth’ - глубина.
Опции:
Use For Matrix Update: Заполнение ячеек матрицы глубинами от эхолота.
‘Paper Annotation’: Выводить аннотацию на ленте самописца эхолота в местоположении маркерных точек.
Record Device Specific Messages - запись особых строк от датчика: Позволяет сохранять акустическую информацию (для определенных эхолотов).

## Slide 30: Датчики качки (MRU) в HYPACK®

## Slide 31
Есть датчик качки.
Используется с МЛЭ?
Настройте во вкладыше HYSWEEP® HARDWARE.
Хотите использовать данные качки в HYPACK® SURVEY?
Добавьте HYSWEEP.DLL в HYPACK® HARDWARE
Всё
Всё
Как подключен MRU?
Функция ‘Heave’ для эхолота отмечена в HYPACK® HARDWARE
Добавьте драйвер MRU в HYPACK® HARDWARE.
Всё
Всё
Да!
Да!
Нет
Нет
В драйвере эхолота.
В драйвере датчика качки
Блок схема для ДК

## Slide 32
Эхолот
Подключение датчика качки
ДК
Эхолот
Глубины, исправленные за верт. качку (heave)
RAW
Глубины
Данные качки (HPR)
Данные качки (HPR)
Можно делать так...
Мы предпочитаем так.
Рекомендуется, если эхолот может передавать сырую глубину и качку в отдельных строках.
Выберите драйвер для датчика качки и настройте его.
Если Ваш эхолот может передавать исправленные за качку данные, мы не возражаем!
ДК

## Slide 33: Где установить датчик качки (MRU)?
Как можно ближе к центру тяжести судна. Если нельзя установить в ЦТ, тщательно измерьте офсеты.
ДК
ДК
GPS
GPS
Антенна эхолота
Антенна эхолота

## Slide 34: Конфигурация: GPS и эхолот

## Slide 35: Добавление ДК

## Slide 36: Мобили в HYPACK®

## Slide 37: Мобили
Простое промерное судно
1 мобиль
Промерное судно с ЗБУ
2 мобиля
Земснаряд
2 (или 3) мобиля
Самоотвозной землесос с двумя рабочими органами
3 мобиля
1
1
1
1
2
2
2
3
Сколько независимых позиций вы отслеживаете…

## Slide 38: Один мобиль: GPS и ОЛЭ
Мобиль – объект, который будет отслеживаться в SURVEY независимо от других объектов.
Все устройства на мобиле можно позиционировать путем применения их офсетов к позиции мобиля и курсу.
Базовая настройка судна с GPS и эхолотом требует 1 мобиль.
GPS
Антенна эхолота
Базовый мобиль = судно
1й датчик = GPS
2й датчик = Odom MKIII

## Slide 39
Добавьте драйвер датчика качки (MRU).
  Только один мобиль.
  Все датчики можно расположить на судне путем ввода их офсетов относительно базовой точки.
  Если у Вас МЛЭС, датчик качки будет добавлен в списке оборудования HYSWEEP Survey.
Один мобиль: GPS, ОЛЭ и ДК
GPS
Антенна эхолота
ДК
Базовый мобиль = ‘R/V Smoky’
1й датчик = GPS
2й датчик = Odom MKIII
3й датчик = Датчик качки DMS-05

## Slide 40: Настройка мобиля
Запустите HYPACK HARDWARE
ПКМ на HYPACK Configuration для добавления нового мобиля.
Назовите мобиль (опционально).
Укажите драйвер для позиционирования мобиля.
Добавьте датчики на мобиль.
На другом мобиле (например, кабина крана)
Движется относительно другого мобиля (ЗБУ)
Движется независимо от другого мобиля
Genoffset.dll
Towfish.dll
Trackman.DLL
Inclinometer.DLL…
GPS.DLL...
MAGNET.DLL...

## Slide 41: Добавление забортного буксируемого устройства как мобиль

## Slide 42: ЗБУ в виде мобиля в SURVEY

## Slide 43: Время в HYPACK®

## Slide 44: Время в HYPACK®
Внутренние часы ПК не точные.
Внутри SURVEY и DREDGEPACK® запускается модель часов ‘VERITIME’.
Когда запускается SURVEY или DREDGEPACK®:
  VERITIME принимает время Windows.
  Часы VERITIME и Windows медленно расходятся.
В обычном режиме все датчики приобретают метки времени от часов VERITIME.
  Все датчики имеют одинаковые метки времени.

## Slide 45: Метки времени
ВРЕМЯ
Время измерения
Время получения 1го знака
Время запаздывания (latency)
Время получения 1го знака: 08:32:15.000
Время запаздывания: 0.200
Время измерения 08:32:14.800
Драйверы опрашивают порт (серийный либо сетевой). Имеют высший приоритет в Windows!
В момент поступления 1го знака программа спрашивает у VERITIME метку времени.
Для исправления запаздывания с момента измерения до момента приема сообщения используется время запаздывания, введенное в офсетах в HARDWARE – оно вычитается из времени VERITIME.

## Slide 46: Время запаздывания между GPS и Эхолотом

## Slide 47: Теория времени запаздывания (latency)
Есть запаздывание между моментом определения позиции GPS и моментом поступления первого знака сообщения на ПК.
Если его не исправить, глубина будет в неверном месте.
  В большинстве случаев она будет сзади от правильного положения.
Погрешность Latency в 0.5 с при скорости 8 узлов даст ошибку в 2 метра позиционирования глубины.

## Slide 48: Галсы для теста времени запаздывания
Пройдите по одному галсу в обоих направлениях поперек склона или объекта.
  Галс должен быть проложен перпендикулярно склону!
Если время запаздывания определено правильно, профили по двум проходам совпадут.
  Если ошибка есть, профили будут расходиться.
  Программа SINGLE BEAM LATENCY делает пошаговую итерацию для Latency до тех пор, пока не добьется полного наложения двух профилей.

## Slide 49: Условия качественного выполнения теста
Галс перпендикулярно склону.
  Иначе скажется погрешность позиционирования.
Выполняйте тест при отсутствии прилива.
  Тест не учитывает поправку за уровень, осадку и вертикальное перемещение судна.
Держите судно по максимуму на галсе.
Следите за качеством сигнала от GPS.
  Величина HDOP не должна изменяться.
  Можно установить фильтр GPS Elevation mask на +20°, тогда новый спутник не повлияет на позицию пока не поднимется на 20 градусов над горизонтом. (Снимите фильтр по завершению теста!)
Скачки позиционирования повлияют на результаты теста.
  Выполните тест трижды и вычислите среднее значение времени запаздывания.
  Предпочтительнее иметь режим RTK, чем DGPS.

## Slide 50: Программа LATENCY TEST
Выполните 3 теста. Возьмите средний результат.
Меню Утилиты > Calibration

## Slide 51: Профили До & После
До
После

## Slide 52: Настройка времени запаздывания в HARDWARE
LATENCY TEST вычисляет общее время запаздывания для GPS и эхолота.
В HARDWARE для GPS:
  Возьмите текущее значение времени запаздывания (1.000 в примере)
  Вычтите результат - среднее значение из 3 тестов. (1.00 – 0.75 = 0.25)
  Введите время запаздывания для GPS равным 0.25 с (в данном примере).
  Введите время запаздывания для эхолота равным 0.00
Повторите тест еще 3 раза и убедитесь в правильности определения времени запаздывания.

## Slide 53: Исправление времени запаздывания в РЕДАКТОРЕ ДАННЫХ ОЛЭ (32бит)
Исправление существующих данных RAW:
  Можно исправить собранные данные путем ввода нового значения в SINGLE BEAM EDITOR.
  Введите правильное значения Latency, определенное в программе LATENCY TEST.

## Slide 54: Исправление времени запаздывания в РЕДАКТОРЕ ДАННЫХ ОЛЭ (64бит)
В редакторе SBMAX64 введите время запаздывания в поле Navigation на странице Device Offset.

## Slide 55: Синхронизация часов

## Slide 56: Зачем нужна синхронизация?
Следует синхронизировать данные, если у вас есть МЛЭ, передающий данные с метками времени UTC
Выполняйте синхронизацию, если планируете исправлять вертикальную качку в пост обработке.
Выполняйте синхронизацию, если планируете исправлять позиции GPS в пост обработке.
Выполняйте синхронизацию, если используете данные топографических лазеров на БПЛА

## Slide 57: Подготовка к синхронизации часов ПК
Функция синхронизации часов требует, чтобы ПК мог принимать изменения от других программ.
Следует отключить User Account Control, что позволит ПО обновлять время ПК.
Если не отключить эту настройку, Часы Veritime будут работать, но время ПК не будет изменяться.

## Slide 58: Как работает синхронизация часов
GPS
WINDOWS
Время
Время UTC от GPS принимается в строке ZDA с частотой 1Гц и опционально в сигнале PPS
Часы Veritime
Использование время GPS, часы мониторятся и обновляются раз в секунду. Текущее время передается в WINDOWS для обновления часов ПК.
Метки времени устройств используют время VERITIME. Если время WINDOWS изменить не удалось, метка времени устройства все еще синхронизировано со временем GPS.
Время в Окне Данных - местное время от VERITIME

## Slide 59: Синхронизация часов: Как это работает
Когда сообщение ZDA поступает на ПК: (Только с частотой 1Гц!)
  СЪЕМКА HYPACK сравнивает время UTC от GPS (исправленное на часовой пояс) со временем часов Veritime (СЪЕМКА HYPACK).
  Она может ускорить часы VERITIME или замедлить их так, чтобы они совпадали с UTC.
  Следует подождать одну или две минуты после запуска СЪЕМКИ HYPACK, прежде чем начать съемку, чтобы модель часов VERITIME синхронизировались со временем UTC. СЪЕМКА будет показывать предупреждение «No Synch» до тех пор, пока не начнется синхронизация.
Когда поступает сообщение GGA (любая частота):
  СЪЕМКА HYPACK использует метку времени в сообщении GGA (исправленную на часовой пояс) как метку времени для позиционирования.
Когда поступает сообщение от эхолота, ДК и других датчиков - не GPS:
  СЪЕМКА HYPACK получает метку времени от часов VERITIME, которые синхронизированы с UTC за вычетом часового пояса.

## Slide 60: Синхронизация часов
Синхронизация выполняется только при использовании драйверов GPS.DLL, POSMV.DLL, F180.dll и NOVATEL.DLL.
Сообщение | Действие Veritime | Метка времени
‘ZDA’ от GPS | Модель часов VERITIME исправляется | Разность пишется в файл RAW
‘GGA’ или ‘GGK’ от GPS | Ничего | Из сообщения GGA/GGK
Эхолот, гирокомпас и другие датчики | Ничего | Из модели VERITIME
  Это время исправляется на местное время с учетом времени запаздывания и используется как метка времени для позиционирования.

## Slide 61: Синхронизация часов - блок 1PPS
GPS
ПК
Вывод RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
GPS
ПК
Вывод RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
Блок 1PPS
Вывод 1 PPS (1 имп. в сек.)
Вывод RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
С информацией 1PPS на линии CTS
Без блока 1 PPS
С блоком 1 PPS
12В пост.т.
Без блока 1PPS: Время сообщения ZDA основано на поступлении первого знака сообщения ZDA на ПК.
С блоком 1PPS: Время сообщения ZDA основано на поступлении сигнала 1PPS.

## Slide 62: Блок 1 PPS
Питание 12В
Вывод RS232 (на ПК)
Ввод 1 PPS
(от GPS) Разъем BNC
(от GPS) Требуется ZDA 1 Гц. Может нести импульс 1PPS на 8 или 9 контакте.
Индикатор приема 1 PPS
Мигает КР/ЗЕЛ каждую 1 секунду при верной работе
Использование блока PPS необходимо для распознавания ПК сигнала 1PPS.
Блок PPS конвертирует короткий импульс в стабильный, хорошо детектируемый сигнал.

## Slide 63: Тестирование синхронизации
Убедитесь в том, что вы отслеживаете разность времени VERITIME и GPS!
Разность должна быть небольшой (<20мсек) и возвращаться к 0.0 после всплеска.
Если она большая и не возвращается на ноль, что-то не так. Остановите СЪЕМКУ
Только ZDA
ZDA и блок 1 PPS

## Slide 64: Синхронизация часов ПК
Выберите один датчик GPS для синхронизации часов ПК со временем UTC на страничке HYPACK Configuration.

## Slide 65: Настройка 1PPS
Вкладыш General в настройках драйвера GPS:
Укажите использование Блока 1PPS.
Всегда отображайте график синхронизации!

## Slide 66: Тестирование ZDA и 1PPS: Утилиты
Тест сообщений ZDA на постоянство и точность.
В меню ‘Utilities – Calibration’.
График показывает погрешность синхронизации в мс. Погрешность означает разность между временем VERITIME и временем поступления сообщения ZDA

## Slide 67: ИНТЕРФЕЙС ДАТЧИКОВ

## Slide 68: Драйверы устройств
В HYPACK есть порядка 300 драйверов.
221 драйвера находятся в папке \HYPACK 2019\Devices
Еще 150 драйверов находятся в папке \HYPACK 2019\Devices\Custom
Дополнительно, в HYSWEEP есть 70 встроенных драйверов.
Мы постоянно изменяем и усовершенствуем их. Всегда хочется, чтобы драйверы работали лучше.
Чтобы добавить новый драйвер:
Скопируйте драйвер (DLL) в папку \HYPACK 2018\Devices.
В HARDWARE кликните «Rescan Driver List» (показана красным обводом).

## Slide 69: GPS NMEA-0183
Обработка сообщений NMEA от большинства GPS.
Смотрите презентацию HARDWARE – BASICS-rus….

## Slide 70: NTRIP.DLL
Передача поправок NTRIP в данные GPS.
Делит серийный порт с GPS.
Версия NTRIP Совместимая с 2.

## Slide 71: YSI6600.DLL Датчик данных параметров окружающей среды
Зонд YSI6600 можно настроить под различные пакеты датчика.
Установки: Задайте имя каждому датчику по отдельным каналам.
SURVEY: Драйвер отображает текстовые значения и графики с данными от всех датчиков.

## Slide 72: Интерфейс SBG - Ellipse/Ekinox
Драйвер SBG используется для подключения обеих моделей, Ellipse и Ekinox датчиков SBG.
В SBG Ellipse используется серийный интерфейс, который передается между программой СЪЕМКА и СЪЕМКА HYSWEEP®.
Чтобы передать пакеты, отметьте опцию Output to UDP и указанный номер порта следует повторить для чтения данных в HYSWEEP.

## Slide 73: HYSWEEP® Playback
Драйвер HYSWEEP Playback используется вместе с программой HYSWEEP SURVEY для воспроизведения файлов HSX в программе HYSWEEP SURVEY.
Использование этого драйвера позволяет полностью эмулировать процесс многолучевой съемки в обеих программах съемки.
В основном используется для тестирования и обучения новых пользователей.
Позиции поступают через Общую Память из программы HYSWEEP SURVEY

## Slide 74: SONTEK M9 Hydrosurveyor
Не отмечайте использование матрицы в опциях оборудования, выберите использование для обновления матрицы в установках самого драйвера.
Настраивается для работы с GPS и эхолотом/ADCP SONTEK M9

## Slide 75: Интерфейс SONTEK M9
В драйвере SONTEK M9 есть несколько вкладышей в СЪЕМКЕ для отображения различной информации: Глубина, Профиль Луча и Трек Дна.

## Slide 76: AIS.DLL: Автоматическая Идентификационная Система
Создает мобильные цели в программе SURVEY для окружающих судов.
AISTIDE.DLL считывает поправки за уровень, транслируемые через AIS.

## Slide 77: DRAFTTABLE.DLL Поправка за динамическое проседание судна при изменении скорости движения.
Можно строить графики для глубокой воды и мелководья.
Происходит интерполяция между обеими графиками.

## Slide 78: GENDEVPARSE.DLL
Настройка драйвера
Сырые данные от датчика
Этот драйвер можно использовать для чтения данных от датчика, для которого нет драйвера в HYPACK. Драйвер выполняет синтаксический анализ строк сообщений, разделенных запятыми, пробелами или табуляциями. Может также читать сообщения фиксированного формата.

## Slide 79: GENOFFSET.DLL
Этот драйвер обычно используется для позиционирования другого мобиля, расположенного на фиксированном расстоянии от основного мобиля. Например, кран, установленный на барже, но выполняющий повороты независимо.

## Slide 80: Данные магнитной съемки
DF1000 (серийный)
Geometrics 881/882/G-858 Map Mapper/G-882TVG
Insight Marine (881 Dual)
IXSEA Magis
J W Fisher Proton 4
Marine Magnetics Seaspy/Seaquest
Scintrex Envigrad
Syqwest
SMM II
UC Mag
GEM Systems GSM-19
Quantro Sensing Magnetometer

## Slide 81: SEABEDID.DLL
Выполните отбор проб грунта и создайте квадраты идентификации грунтов (Seabed ID Square, *.SIX) в программе SEABED STATISTICS.
В режиме реального времени величины E1 и E2 выводятся в Seabed ID Square и в окне Profile.
Данные можно отредактировать в новый файл *.SIX при обработке.

## Slide 82: SIM32.DLL - эмуляция данных от датчиков
Позиционирование
    Ускорение/замедление судна
    Поворот вправо/влево
Эхолот
    Однолучевой эхолот или ГЭТ
    Генерирование глубин по синусоиде

## Slide 83: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500