## Slide 1: Monohaz - Procesamiento datos
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: INDICE
Correcciones Calado
Velocidad del Sonido y Datos Monohaz
Correcciones por Nivel del Agua
Editor Monohaz 64

## Slide 3
Datos Editados
EDITOR MONOHAZ
LEVANTAMIENTO
REDUCIR
REDUCCION TRANSVERSAL
SECCIONES TRANSVERSALES & VOLUMENES
EXPORTAR A CAD
HYPLOT
TIN MODEL
Flujo Edición Monohaz
*.TID
*.VEL
Editando
Selección de Sondajes
Productos Finales
3DTV
SELECCION MONOHAZ
Datos Brutos
Datos Editados
Datos Reducidos

## Slide 4: Editor Monohaz (SBMAX)
Con base en la hora de la medición de profundidad, SBMAX interpola:
  Posición
  Marea
  Calado
  Velocidad del Sonido
  Oleaje-Cabeceo-Balanceo
Elimina o Suaviza Posiciones.
Elimina o Suaviza Profundidades.
Salve cada profundidad con la posición y correcciones asociadas.
Datos Brutos
Editados
Formato “All”
SBMAX
*.TID
*.VEL
Opcionalmente:
Programas de Selección de Sondajes
SECCIONES TRANSVERSALES & VOLUMENES
PROGRAMAS DE PRODUCTOS FINALES
Puede procesar su datos a SBMAX con mareas pronosticadas (o sin mareas). Cuando obtenga sus mareas finales, puede cargar los datos procesados de regreso en SBMAX e insertar las mareas finales.

## Slide 5: Correcciones a Sondajes
Profundidad Observada
Profundidad Real
Prof. Carta
Corr. Marea
Corr. Vel del Sonido
Calado Estático / Dinámico
UNIDADES DE REFERENCIA DE MOVIMIENTO (MRU)
Velocidad del Sonido
Nivel del Agua / Marea
Correcciones Aplicadas a Eco-sondajes
Transducer Dinámico
Corrección calado

## Slide 6: Correcciones Calado

## Slide 7: Calado Estático
  Chequeo de Barra
    Determine su corrección de Calado Estático con un chequeo de barra, no con una medida física.
  Configuración EQUIPO HYPACK Hay dos métodos:
    Ecosonda saca Prof. Debajo del Transducer (DBT):
      Entre el Calado Estático como su Ofset vertical.
      Vertical positivo hacia abajo!
    Ecosonda saca Prof. Debajo de la Superficie (DBS):
      Entre ‘0.0’ como el ófset vertical para su ecosonda.
Prof. Debajo del Transducer
Calado Estático
Prof. bajo la Superficie:

## Slide 8: Calado Dinámico
El Calado Dinámico esta compuesto de dos componentes:
  Asentamiento: Movimiento hacia abajo de la embarcación durante el movimiento hacia adelante causado por una onda de presión creada al frente de la embarcación.
  Squat: Una rotación de la embarcación causada por la aplicación de fuerza.
Puede corregirlo:
  En Tiempo Real:
    DRAFTTABLE.DLL
  Post Procesamiento:
    Entrada Manual Calado Dinámico
    Herramientas - Tabla corrección Calado en SBMAX y MBMAX
Squat
Asentamiento
Calado Estático
Transducer

## Slide 9: Determinar Cambios en Calado Dinámico:
Use un instrumento de nivelación para determinar cambios en altura en el transducer a diferentes RPM/Velocidades.
Ejecute la prueba en marea muerta para evitar la influencia de las corrientes.
RPM | Velocidad | Cambio Vertical:
0 | 0 Nudos | 0.00m
500 | 2.5 nudos | -0.25m
1000 | 4.5 nudos | -0.30m
2500 | 7.0 nudos | -0.10m

## Slide 10: Corr por Calado Dinámico en LEVANTAMIENTO
Opciones:
  Use un transducer de presión o Sistema de Burbuja.
  Manualmente entre el calado a medida que las RPM de la embarcación cambian.
  Use el DRAFTTABLE.DLL
  *** Cuando este usando RTK esto no es requerido. Altura antena RTK compensa por calado dinámico.
Controlador Tabla Calado
DRAFTTABLE.DLL:
  Usela para determinar Calado Dinámico vs Velocidad.
  Permite correcciones sencillas o duales (aguas someras & profundas).

## Slide 11: UNIDADES DE REFERENCIA DE MOVIMIENTO (MRU)

## Slide 12: UNIDADES DE REFERENCIA DE MOVIMIENTO (MRU)
Un sensor de oleaje (o MRU) saca alturas sobre o debajo de su referencia vertical actual.
La referencia vertical cambia lentamente con base en el rango de movimiento del sensor,
Referencia vertical Oleaje

## Slide 13: Necesito un Sensor de Oleaje?
Rojo = Datos Oleaje Aplicados
Verde = Sin aplicar Datos Oleaje
Azul = Sin aplicar Datos Oleaje, pero con Suavizamiento
Puede usted solo aplicar un promedio movible a través de los datos para eliminar el oleaje? No. Siempre habrá un diferencia

## Slide 14: Conectando su MRU
Agregando el MRU como un equipo separado le permite examinar los datos brutos de Oleaje-Cabeceo-Balanceo.
Si solo tenemos sondajes ajustados por oleaje (y no valores separados de oleaje), entonces usted no puede saber si ocurrio deriva oleaje o un mal dato de oleaje ocurrió durante la línea de levantamiento.
Computador
Computador
MRU
MRU
Ecosonda
Ecosonda
Sondajes corregidos por Oleaje
Sondajes Brutos
Datos HPR
Datos HPR
Esto no es bueno...
Esta esta bien!
Computador
MRU
Ecosonda
Sondajes Brutos
& Datos HPR
Datos HPR
Esta esta bien!

## Slide 15: Corrección de Deriva Oleaje
Deriva Oleaje NO Removida
Deriva Oleaje Removida
Valores Oleaje pueden derivar “fuera de su centro” debido a rápidas aceleraciones o cambios de dirección.

## Slide 16: Corrigiendo con Oleaje post-procesado
Applanix POS M/V y otros IMUs pueden internamente registrar datos brutos que pueden ser post-procesados en datos de oleaje más precisos (= Oleaje Verd. o iOleaje).
SBMAX (y MBMAX) pueden leer estos Archivos y aplicar los nuevos valores de oleaje.
Ud. DEBE sincronizar el reloj de HYPACK LEVANTAMIENTO y el de POS/MV para que esto funcione!
Ponga mucho cuidado a esto!

## Slide 17: Corrigiendo Datos Monohaz con POSPac
El Applanix POS M/V permite a los usuarios registrar datos brutos y reprocesarlos para obtener datos de posición mejorada, Oleaje, y Marea.
Al leer el archivo POSPac *.OUT, SBMAX puede:
  Actualizar Posiciones
  Actualizar Datos Oleaje
  Recalcular Mareas RTK:
    Esto le permite re-hacer sus Mareas RTK, si alguien entró mala info durante la colección de datos
Correcciones son hechas a medida que los archivos de datos son leídos en SBMAX.
GPS post-procesado en otros formatos puede algunas veces ser usado en la rutina de ‘Corrección GPS post-procesado’. Datos separados por coma son requeridos.

## Slide 18: Corrigiendo Datos Monohaz con POSPac
Nombre del Archivo *.OUT (POSPac)
Recalcular valores Mareas RTK:
Mostrar etiquetas de Tiempo del 1er Registro
Diferencia de Tiempo (en horas) entre el archivo HYPACK *.RAW y POSPAC *.OUT.
DEBE SER CUIDADOSO CON ESTA ENTRADA!
Ud. DEBE sincronizar el reloj de HYPACK LEVANTAMIENTO y el de POS/MV para que esto funcione!

## Slide 19: El Chequeo de Barra
Baje una barra o plato 5’ o 2m debajo de la superficie.
  Ajuste el ‘cero’ o ‘Calado’ o ‘Marea’ en su ecosonda hasta que lea ese valor.
Baje la barra hasta su Prof. de Proyecto mas profunda a ser medida.
  Ajuste la velocidad del sonido hasta que lea ese valor.
Repita pasos 1 y 2 hasta que usted no tenga que hacer ningún ajuste.
  Su ecosonda ahora sacará sondajes que tienen correcciones de velocidad del sonido incorporadas en la profundidad sacada.
1
2

## Slide 20: Velocidad del Sonido y Datos Monohaz

## Slide 21: Correcciones por Velocidad del Sonido
Método | Uso | Programa
Calibrando su Ecosonda con un chequeo de barra. | Monohaz | Ninguna.
Corrigiendo con un perfil de Velocidad del Sonido. | Multihaz y Monohaz | VELOCIDAD DEL SONIDO
Corrigiendo por Velocidad del Sonido con base en errores medidos a cada profundidad. | Monohaz | AJUSTE SONDAJES Programa separado o incorporado en SBMAX

## Slide 22: Problemas con los Chequeos de Barra
Acción Oleaje: (Nada como tratar de calibrar su ecosonda a la decima mas cercana mientras se esta parado en un mar de 2’).
Corrientes: La barra se mueve de debajo del transducer cuando la baja, limitando su habilidad para verla.
Efectuar el chequeo de barra por fuera de su área de levantamiento: Es más conveniente hacer el Chequeo de Barra en el muelle.
Levantando con un solo chequeo de barra en un área donde el perfil de Velocidad del Sonido cambia (límite agua dulce y salada).
Reserve tiempo para que su tripulación practique y efectúe chequeos de barra!

## Slide 23: Usando datos desde un Perfilador de velocidad
  Use el programa VELOCIDAD DEL SONIDO para entrar la información de Velocidad.
  Importar directamente desde:
  Sontek Castaway
  Valeport SWiFT
  AML Base X2
  Cargar el archivo *.VEL resultante en el Editor Monohaz.

## Slide 24: VELOCIDAD DEL SONIDO
Tabla Error Velocidad del Sonido (Pies)
(Diferencia en Vel del Sonido en Pies por Seg desde el valor inicial.)
Profundiadd (Pies)

## Slide 25: Rutina AJUSTE DE SONDAJES
Baje una barra a profundidades específicas debajo de la línea de agua estática.
Note lo que la ecosonda reporta.
AJUSTE SONDAJES lee archivos de datos editados e inserta la ‘corrección’ apropiada con base en la profundidad medida.
Esta misma rutina ahora esta disponible en el EDITOR MONOHAZ (SBMAX)
AJUSTE SONDAJES esta disponible como un programa separado, o como una rutina integrada en SBMAX.

## Slide 26: AJUSTE DE SONDAJES
Procese los datos en el EDITOR MONOHAZ (SBMAX)
Entre su Prof. e información de Error en el programa AJUSTE DE SONDAJES .
Tome los archivos de datos formato “ALL” editado resultantes y procéselos a través de AJUSTE DE SONDAJES.

## Slide 27: Correcciones por Nivel del Agua

## Slide 28: Correcciones por Nivel del Agua
Datum Cartográfico
El Fondo
Nivel del Agua
Prof. Medida
Sondaje Cartográfico
Corrección Marea
    HYPACK agrega todas las correcciones a la profundidad medida.
    Su corrección de marea será siempre un valor NEGATIVO si el Nivel del Agua esta sobre el Datum Cartográfico.
    Profundidad Bruta
    Corrección de Marea
    Corrección Calado
    Corrección SV
    + Corrección Oleaje
    ----------------------------------
    Prof. Final

## Slide 29: Correcciones De Marea
Método | Programa
Mareógrafos con Telemetría | LEVANTAMIENTO con driver de telemetria Marea
Entrada Manual durante el LEVANTAMIENTO | LEVANTAMIENTO
MAREAS RTK | LEVANTAMIENTO usando GPS.DLL, POSMV.DLL, o F180.DLL
Entrada Manual durante Pos-procesamiento | MAREAS MANUAL
Predicción desde Alturas y Horas de Alta & Baja mar | MAREAS MANUAL
Predicciones Armónicas | ARMÓNICOS MAREAS
Interpolación entre Estaciones | Rutina Ajuste Marea en SBMAX
Zonificación Mareal | ZONIFICACIÓN MAREAL

## Slide 30: Equipos Telemetría Mareas
Use un driver de equipo:
  Tidalite
  Gentide (Driver Genérico de Marea )
  Valeport
  Hazen
  eTrac
Rata Actualización:
  Algunos basados en ‘interrogación’
  Algunos basados en equipos
Genera registros ‘TID’ en archivos de datos Brutos en cada actualización.
Sí usted desea usar múltiples mareógrafos en tiempo real, necesitará tener un driver personalizado creado que sepa como interpolar entre los medidores.

## Slide 31: Entrada Manual durante el LEVANTAMIENTO
Escribe un registro TID:
  Cada vez que usted cambie la Corrección de Marea.
  Al inicio de línea.
SBMAX interpola entre registros entrados manualmente.

## Slide 32: Mareas RTK
Calcula la corrección de marea con base en el movimiento vertical de la antena de GPS.
Mareas RTK tiene su propia presentación.

## Slide 33: Entrada Manual en Post-procesamiento
Entre horas y correcciones en el programa MAREAS MANUAL.
Genere correcciones con base en:
  Lineal
  B-Spline
  Horas y Alturas de Pleamar / Bajamar
MAREAS MANUAL puede crear Archivos de Corrección Marea para un solo día o para Múltiples días.
Entrada de Fechas (multi-día) le permite usar formato US o Internacional.
Tabla de datos es almacenada en un archivo *.TDX .
Correcciones de Marea son almacenadas en un archivo *.TID .

## Slide 34: Importando Mareas desde NOAA (Solo USA)
NOAA provee observaciones de marea para la mayoría de puertos en USA.
Los usuarios pueden descargar esta información a un archivo ASCII TXT y luego importar los datos en el programa MANUAL TIDES.

## Slide 35: Predicciones Armónicas
Use los Factores de Puerto y Día desde la Publicación NP 203 del Almirantazgo Británico.
Calcula una Marea pronósticada, con base en constituyentes armónicas.
Salva resultados a un archivo *.TID.
NO use constituyentes Francesas, puesto que ellas no son “combinadas”.

## Slide 36: Ajuste Marea
Método Línea Central:
  Interpola una corrección de marea con base en la posición del sondaje a lo largo de la línea central y la distancia desde el mareógrafo referenciado a la línea central. Dos o más mareógrafos.
Método 3 puntos:
  Interpola una corrección de marea con base en la posición del sondaje y una superficie de marea triangular creada entre las tres estaciones. Tres Mareógrafos.
ESTACIONES DE MAREA

## Slide 37: Zonificación Mareal
Genera correcciones de marea en la ubicación del bote con base en modelos de diferencias de Magnitud y Tiempo desde la ubicación de la marea primaria.
Modelos de Diferencia de Magnitud y Tiempo son creados en MODELO TIN y almacenados en la carpeta \HYPACK 20xx\TideModel.
Verifique los Archivos de Ayuda de HYPACK por información detallada acerca de la configuración y aplicación del programa ZONIFICACION MAREAL.

## Slide 38: EDITOR MONOHAZ – 64 BIT

## Slide 39: Editor Monohaz (SBMAX64)
Fácil Interfaz de usuario para Edición y Pruebas.
Correcciones Marea y SV.
Limpieza de datos Manual y Automática.
Tecnología 64 Bit Carga Levantamientos Mas Grandes, siendo capaz de manejar juegos de datos muy grandes.

## Slide 40: A resaltar del SBMAX64
Usa Formato HS2x HYSWEEP para datos salvados.
Qué puede hacer ahora (que no podia hacer antes):
  Recalcular Mareas RTK desde datos editados.
  Adecuadamente ajustar ófsets de equipos de archivos editados.
  Todos los datos brutos disponibles para cada sondaje.
  (Aún permite exportar a formato HYACK ALL2)
Más Opciones de Sonar Opciones Sin una llave HYSWEEP
  Sistemas de Transdúceres Múltiples:
  Sontek M9 ADCP/Multihaz.
Cambie Parámetros de Lectura en cualquier momento durante la Edición
  No necesita volver a cargar para corregir un error.
Interfaz de Usuario común con el Editor Multihaz MBMAX64
  No requiere aprender dos programas de edición.
  Moderniza la Edición Monohaz
  Edita todos las las líneas a la vez en la Ventana Levantamiento.

## Slide 41
Flujo de Datos
Lee:
  Archivos Datos Brutos
  Archivos HS2x Editados Monohaz
  Archivos de Datos Formato ALL2
  Archivos de Datos Formato ALL viejo
Aplica (Opcionalmente):
  Archivos Corrección Marea
  Archivos Corrección SV
Salva:
  Archivos Formato HS2x (Por defecto)
  Archivos de Datos Formato ALL2 (Exportar)
  Formato XYZ
SBMAX64
Datos Brutos
Archivos
HS2x / ALL
Archivos Formato
*.TID
*.VEL
Opcionalmente:
Lee un archivo sencillo, archivos seleccionados desde un *.LOG, o el archivo LOG completo.
Programas de Selección de Sondajes
Notes: 41

## Slide 42
Disposición SBMAX64
Panel Superior: La mayoría aplica a las Ventanas de Levantamiento y Datos.
Panel Izquierdo: Aplica a Todas las Ventanas y Datos
Barra Estado: Dato de un Punto y Mediciones Entre Puntos.
Ventana Levantamiento: Traqueos o Sondajes.
Notes: 42

## Slide 43
Panel Izquierdo: Archivos Levantamiento
Botones:
Cargue Levantamiento
Salve Levantamiento
Editar Parámetros de Lectura
Listado Archivo y Archivos Seleccionados
  Número Archivo y Nombre
  Asterisco en Archivos Modificados.
Más Botones:
  Seleccione Todos los Archivos
  Próximo Archivo Abajo
  Previo Archivo Arriba
  Remover Archivo Desde Levantamiento
Opción Util:
Dibujar Selección o Todos los Archivos de Levantamiento
Listado Archivos es Usado para:
  Mostrar
    Ventanas Serie de Tiempo.
    Ventana Perfil.
  Filtrado.
  Ajustes.
Notes: 43

## Slide 44
Panel Izquierdo, Edición
Vea ventanas para datos, series de tiempo, sondajes e imágenes
Herramientas Edición: Apuntador Mouse muestra Herramienta Seleccionada
Medir
Selección Lazo
Selección Bloque
Selección Línea
Borrador
Inclinar / Rotar
Zoom Ventana
Botones:
  Búsqueda y Filtros
  Encontrar Próximo
  Muy útil Deshacer
  Parámetros Color
Seleccione una Muy útil Barra Herramientas Flotante
Notes: 44

## Slide 45
Panel Superior, Edición
Modo Editar:
Traqueos: Haga clic en esto para mostrar y editar posiciones. SBMAX64 Siempre inicia en modo Traqueos
Sondajes: Haga clic en esto para mostrar y editar sondajes.
Botones:
Borrar Punto o Selección.
Opciones Búsqueda y Filtros
Encontrar Próximo
Filtros
Selecciones Des-hacer
Zoom Extensión
Vistas Area Gráfica
Vista Perfil.
Notes: 45

## Slide 46
Panel Superior, Presentación
Estilo: Sondajes puede ser dibujados como Puntos o como Prof. Numérica.
Mostrar:
Cartas: Mostrar cartas habilitado en la Ventana Principal HYPACK.
Barra Color Mostrar una leyenda de color adecuada para los datos mostrados.
Banderas: Obsoleto
Blancos: Muestra blancos desde la base de datos HYPACK.
Traqueos: Muestra líneas de traqueo de Levantamiento.
Sondajes: Muestra puntos de sondaje.
Líneas Planeadas Muestra Líneas Planeadas de Levantamiento.
Eventos: Muestra números de evento.
Notes: 46

## Slide 47
Iniciando - Parámetros Editor
Menú Editar, Ajustes
Borrar Sondajes Entre Puntos de Posición Borrados: Si o No.
Carpeta Editar Personalizada: Anula lo de HYPACK por Defecto.
Formato Tiempo: Seleccione un formato de presentación. Segundos Después de Media Noche es útil para correlacionar puntos en los archivos de datos.
Nuevo Estilo Abrir / Salvar: Programa algunas veces se bloquea en memoria usando el Nuevo Estilo. Use el estilo viejo para prevenir eso.
Notes: 47

## Slide 48
Cargando archivos
Use Menú Archivo desplegable, Cargar Levantamiento o el Botón Carpeta.
Seleccione Archivo(s) de Datos o un Catálogo HYPACK
Catálogo: Seleccione Uno o Más Archivos de Levantamiento Desde HYPACK *.LOG.
Notes: 48

## Slide 49
Parámetros de Lectura
Pestañas:
  LEVANTAMIENTO: Aplica a todos los archivos cargados.
  Correcciones: Marea, Velocidad del Sonido y Calado Dinámico.
  Equipos: Selecciones de Equipos y Ofsets.
  Procesando: Oleaje y Parámetros Sonar.
Todo lo Requerido para Procesar los Datos
En SBMAX64 Cualquiera de los Parámetros de Lectura puede ser actualizado Después de que los Archivos son Cargados!
Notes: 49

## Slide 50
Pestaña Levantamiento
Prof. o Elevación: Seleccione su Modo de Trabajo.
Detalles: Haga clic para ver información de levantamiento adicional.
TPU: (A Futuro) Calcular Incertidumbre Total Propagada de cada Sondaje.
Conversión Prof., etc.: Para ser usado según necesite.
Resumen de Información del Levantamiento
Notes: 50

## Slide 51
Pestaña Correcciones, Mareas
Defina Corrección: Para Usar esto, Active la Casilla y Entre un Valor de Corrección para Todo el Archivo. Déjelo en 0.0 para reemplazar dato de marea inserto en el archivo(s)
Archivo TID: Seleccione un Archivo TID.
X: Remueve Archivo TID.
Correcciones son aplicadas a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Prioridad – SBMAX64 Nunca Hará Doble Corrección por Marea:
Definir Corrección.
Archivo TID.
Datos Marea Desde Archivo Levantamiento.
Notes: 51

## Slide 52
Más sobre Correcciones de Marea:
Usando un Archivo de Corrección por Marea
  Haga un Archivo de Corrección por Mareas (*.TID) en el programa MAREAS MANUAL
  Seleccione su Archivo TID.
Mareas RTK:
  No necesita entrar nada en la pestaña Correcciones.
  Configure parámetros Marea RTK en la pestaña Procesamiento.
Mareas Manual entrada durante LEVANTAMIENTO:
  No necesita entrar nada en la pestaña Correcciones.
  Especifique “Entrada Manual en Levantamiento” como Equipo Marea en la pestaña Equipos.
Telemetría Mareas:
  No necesita entrar nada en la pestaña Correcciones.
  Especifique Equipo marea telemetría como Equipo Marea en la pestaña Equipos.
Correcciones son aplicadas a archivos seleccionados
Notes: 52

## Slide 53
Pestaña Correcciones, Vel. del Sonido.
Correcciones por Velocidad del Sonido
Ecosonda calibrada con un chequeo de barra:
  Archivo de corrección no es necesario.
Usando un perfilador de velocidad:
  Cree un archivo de Corrección por Velocidad del Sonido (*.VEL) en el programa VELOCIDAD DEL SONIDO
  Seleccione Archivo Aqui.
Usando correcciones fijas a diferentes profundidades
  No es soportado En SBMAX64
Notes: 53

## Slide 54
Pestaña Correcciones, Calado
Correcciones son aplicadas a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Defina Corrección: Para Usar Esto, Active la Casilla y Entre un Valor de Corrección para Squat y Asentamiento para Todo el Archivo.
Prioridad:
  Definir Corrección.
  Dato Calado Desde Archivo de Levantamiento.
Notes: 54

## Slide 55
Pestaña Equipos
Resumen de una Página de Selecciones de Equipos y Ofsets.
Use Botones Edición para Hacer Cambios.
Parámetros son Aplicados a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Notes: 55

## Slide 56
Equipos y Ofsets
Parámetros son Aplicados a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Use Listados Desplegables para Seleccionar Equipos.
Entre Ofsets Relevantes.
Si usa MAREAS RTK, habilite este parámetro
Ajustes MRU (si lo requiere)
Notes: 56

## Slide 57
Pestaña Procesamiento, Oleaje
Aplicar Corrección Oleaje: Use Corrección Oleaje desde MRU.
Corrija Oleaje Inducido: Requerido Cuando MRU No esta Montado en la Referencia de Bote.
Remover Deriva Oleaje: Aplicar Promedio para “Corregir” Deriva Oleaje.
Evitar Doble Oleaje: Cuando Marea RTK y MRU Ambos Miden Oleaje.
Promedio para Remover Oleaje: Use Promedio para Remover Oleaje Desde Marea RTK.
Unir Mareas con Oleaje: Use Oleaje para Llenar Huecos Entre Puntos Marea RTK.
Notes: 57

## Slide 58
Pestaña Procesamiento, Monohaz
Aplique correcciones de Cabeceo y Balanceo: Use Correcciones desde el MRU para calcular cambio calado transducer.
Guiar Haz de Sondaje: Use correcciones de Cabeceo y Balanceo: para guíar el haz. De lo contrario la profundidad es considerada directamente debajo del transducer. Más en la próxima ayuda.
Ancho haz transducer en Grados: Desde las especificaciones del Fabricante.
Notes: 58

## Slide 59
Guiado Monohaz
D
D’
X,Y
X’,Y’
La posición del sondaje se basa en el centro de su haz de transducer.
“Guiar Haz de Sondaje” calcula una nueva ubicación para el centro de su haz del transducer, con base en los valores de cabeceo y balanceo, y el ancho del haz de su transducer.
D’ = COS(cabeceo) * COS(rolido) * D
Notes: 59

## Slide 60
Pestañas Pre-reducción, GPS Pre-Filtrado pestañas se han ido…
Pre-reducción:
No estan disponibles actualmente en SBMAX64 Use SBMAX (32 bit) u otras herramientas HYPACK para reducir sus datos.
Pre-Filtrado GPS:
Ahora disponible en cualquier momento durante una sesión de edición. Ver Secciones de Búsqueda y Filtros mas abajo.
Notes: 60

## Slide 61
Hoja Atajos Mouse y Teclado
Menú Editar, Hoja Atajos Mouse y Teclado: Atajos extremadamente útiles para acelerar el proceso de edición. Válido para todas las ventanas de edición gráfica.
Mouse 3D «Navegador Espacial»
Notes: 61

## Slide 62
Archivos de Fondo en la Ventana LEVANTAMIENTO
Usuarios pueden mostrar todos los archivos de fondo en la ventana principal.
Active la casilla en la parte superior del mapa.
Presione “F9” para llegar a la ventana Opciones Vista.
Notes: 62

## Slide 63
Editando Posiciones Manualmente
(1) Seleccione Herramienta “Lazo”, Dentro
(2) Enlace el pico de posición
(3) Tecla Borrar o haga clic en el botón borrar
Notes: 63

## Slide 64
Filtrado Posiciones
Menú Editar, Opciones Búsqueda y Filtros para ajustar filtros GPS
Aplicar filtros con el Rayo.
Vista Previa Filtro: Habilitar (ver) o deshabilitar (ocultar) acá.
Notes: 64

## Slide 65
Viendo Sondajes en la Ventana Levantamiento:
Sondaje Seleccionado
Util para Visualización
Zoom Extensión: Zoom Fuera para ver todo el levantamiento.
Ver Mapa. Tope Abajo.
Ver Perfil. Costado.
Selección Haz: Cuales haces mostrar.
También:
Mano o Shift Clic Izquierdo: Entre Modo 3D Inclinación / Rotar. Shift Clic de nuevo sale del modo.
Rueda Mouse: Zoom dentro/Fuera.
Clic Derecho y Arrastrar: Paneo
Control Shift Rueda Mouse: Exageración Vertical.
Colores Sondaje:
Use Botón, menú Clic Derecho, menú Editar.
Colorear por Prof., Haz, Línea levantamiento... Muchas opciones.
Notes: 65

## Slide 66
Parámetros Color
Control completo de los colores del sistema. La mayoría de las opciones se explican ellas mismas.
Colorear Por Archivo y Modo GPS: Ciclos de 7 colores Por Defecto. Selección de Color puede ser cambiada en Colores Personalizados.
Notes: 66

## Slide 67
Editar Sondajes en la Ventana Levantamiento
Use el Mouse:
Rote, Incline, Panee y Exagere para obtener una vista útil
Seleccione una Herramienta:
Selección Lazo
Selección Bloque
Selección Línea
Borrador
Limpiar los Datos:
Posible editar un levantamiento completo con un clic.
Ruido superficial completamente separado del sondaje en SBMAX64. Seleccione Lِínea / borrar lo limpia con un clic.
Notes: 67

## Slide 68: La Barra Herramientas Flotante
Inclinar y Rotar:
Herramienta de Medición:
Herramienta Lazo:
Selección Bloque
Herramienta Línea
Herramienta Borrador
Zoom Ventana
Herramientas seleccionar archivo

## Slide 69
Mareas RTK: Ventana Marea y Calado
Use Editor Oleaje/Marea. Menú Vista o Panel Izquierdo.
Botón Filtros: Mismas Reglas de Selección que Filtrado Posiciones.
Coloree por Modo GPS Si le es Util.
Notes: 69

## Slide 70
Editando Mareas Manualmente
Herramienta seleccionar “Línea”, Borrado debajo
2 Arrastre una línea para aislar el pico de marea
(3) Tecla Borrar o haga clic en el botón borrar
Borrado Rápido: Remueve datos tan pronto como se suelta el boton del mouse. No necesita botón Borrado o Tecla. Use “deshacer” por errores.
Notes: 70

## Slide 71
Filtrando Marea RTK:
Menú Editar, Opciones Búsqueda y Filtros para ajustar filtros Marea RTK
Aplicar filtros con el Rayo.
Vista Previa Filtro: X’s Amarillas Muestran Puntos Por Fuera de Límites del Filtro.
Notes: 71

## Slide 72
Editar / Filtrar en la ventana Perfil
Profundidades Corregidas, una Línea a la vez.
Editar: Todas las opciones de la barra de herramientas están disponibles para la Edición de Perfil.
Filtrar. Aplique filtros profundidad con vista previa.
Editando Traqueos: No disponible en SBMAX64 Editar traqueos en la ventana Levantamiento.
Use esto para deshacer borrado de sondajes. (1) “Mostrar Borrados” en barra de herramientas, (2) seleccione sondajes en perfil, (3) botón deshacer borrado.
Notes: 72

## Slide 73: VENTANA PERFIL – Profundidad vs Distancia o Tiempo
Cuando la Cuando la embarcación no es manejada a lo largo de la línea planeada, Profundidad vs Tiempo es preferido.

## Slide 74
Filtros Profundidad.
Límite Pico: Usa un método de ventana para detectar picos falsos. Límite Pico es la ventana de profundidad, Paso Ventana controla que tan rápido la ventana se expande.
Límite Fuera línea Remueve sondajes más allá del límite fijado desde la línea planeada.
Base Profundidad 1/2/todo: Controla cuales filtros de haces son aplicados.
Notes: 74

## Slide 75
Sobrepuestas
Levantamientos Sobrepuestos (Menú Archivo)
Haga clic en 1rat, 2da o 3ra columna.
Abra archivo *.LOG desde un levantamiento previo.
Diferencias pueden ser vistas en la Ventana Perfil.
Defina color de sobrepuesta en Colores Personalizados
Notes: 75

## Slide 76
Hoja de Cálculo
Seleccione Columnas: Use flechas arriba y abajo (o haga doble clic en el listado) para agregar o remover datos desde la hoja de cálculo.
Editando Celdas: Celdas que pueden ser cambiadas son mostradas en blanco. Celdas mostradas en gris no pueden ser cambiadas.
Rellenar Columna: Rellena datos de la fila actual hasta el final.
Selección Rellenar: Llena el rango seleccionado de celdas.
Exportar: Clic para exportar la hoja de cálculo a un archivo.
Notes: 76

## Slide 77
Ecograma
Muestra la Señal Análoga grabadas por algunas ecosondas.
Odom MK3 y CV3, Kongsberg EA400, Knudsen.
Todavía un trabajo en progreso en SBMAX64.
Notes: 77

## Slide 78
Corrección de Deriva Oleaje
Valores de Oleaje pueden derivar “desde su centro” debido a rápidas aceleraciones o cambios de dirección
Deriva de Oleaje NO Removida
Deriva Oleaje Removida
Notes: 78

## Slide 79
Ajustes Oleaje Verdadero POS/MV Oleaje Verdadero
Abra Uno o Más Archivos de Oleaje Verdadero.
Entre ófset, Tiempo Local a UTC.
Use Botón Ajustar para Reemplazar Oleaje.
Use Ajustes Oleaje, POS/MV Oleaje Verdadero.
Oleaje Verdadero vs. Oleaje Bruto
Oleaje Verdadero en Azul.
Oleaje Bruto en Rojo.
Oleaje Verdadero es Correcto.
Qué dice eso del Oleaje Bruto? Que No siempre es correcto
Notes: 79

## Slide 80
Ajustes POSPac
Use Menú Herramientas, Ajustes POSPac.
Asegúrese que los Parámetros Geodésicos sean Correctos.
Abra un Archivo POSPac: *.OUT.
Seleccione Datos a Reemplazar
  Posiciones.
  Mareas RTK
  Rumbo.
  Cabeceo y Balanceo.
POSPac No Reemplaza Oleaje.
Verificar dispositivo Ofsets = IMU o sensor 1 ubicación.
Haga clic en Ajustar para Reemplazar Datos.
Equipos Navegación y Mareas son Reemplazados con “POSPAC”.
Notes: 80

## Slide 81
Editor SBET
Use Menú Herramientas, Editor Archivo SBET
Limpie y Salve archivos SBET
Oleaje Verdadero llena Huecos Entre Interpolaciones
Notes: 81

## Slide 82
Corrección GPS Post-procesado
Le permite al usuario aplicar posiciones post-procesadas mejoradas, y datos de marea RTK desde un archivo ASCII.
Notes: 82

## Slide 83
Salvando Archivos
HS2x – HYSWEEP Editado 64 bit: Formato de salvado Por defecto. Salva todos los datos brutos para ajustes o reemplazo en re-edición.
XYZ: Sondajes pueden ser salvados a XYZ también.
Exportar: Salve a formato HYPACK All2 por compatibilidad con programas más viejos.
Un Archivo por Línea de Levantamiento: Opciones para XYZ:
Agregar a Nombres de Archivos: Opciones para HS2x y XYZ. Ayuda a crear nombres de archivo únicos cuando los levantamientos son salvados para propósitos diferentes.
Notes: 83

## Slide 84
Opciones Exportación (Formato ALL2)
Archivos son salvados a la carpeta Editar del proyecto o capetas personalizadas desde Parámetros..
Archivos de datos originales no son modificados en ninguna forma.
Opciones de Extensión de Archivos:
  *.EDT (por Defecto)
  Definido por el Usuario
    (Util para separar datos Pre vs Datos Post Levantamiento)
    Puede ahora tener extensiones de longitud ilimitada.
Notes: 84

## Slide 85: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500