## Slide 1: Teoría Magnetometría

## Slide 2: Qué es un Magnetómetro?
Magnetómetros miden magnetismo
Objetos metálicos magnéticos registraran en un magnetómetro
    Un detector de metal es un magnetómetro
    Un compás mide el campo magnético de la Tierra
Medido en unidades de “gamma” o “nanotesla” (nT)
    El campo magnético de la Tierra varía de 20,000 a 80,000 nT según la ubicación, con fluctuaciones de 100nT en el tiempo
Notes: Los que usamos para levantamiento son mucho mas poderosos y mucho mas sensibles.
Tan sensibles que son afectados por tormentas solares desde el sol

## Slide 3: Variables que afectan un Levantamiento de Magnetometría
Campo de Referencia Geomagnético Internacional (IGRF)
Una descripción matemática estándar del campo magnético principal de la Tierra y su variación secular.
Este es el campo magnético generado por el núcleo interno de la Tierra.

## Slide 4
Tormentas Geomagnéticas
Todos los días la tierra es bombardeada con impulsos magnéticos desde el sol.
Estas tormentas magnéticas afectan las lecturas gamma del magnetómetro.
La intensidad y duración de una Tormenta Geomagnética puede alcanzar desde segundos hasta horas.

## Slide 5: Monitoreando el Fondo
No queremos medir tormentas solares o el campo magnético de la tierra
INTERMAGNET mide cambios en el campo magnético debido a esta interferencia
Estos cambios son registrados en sitios con firmas gamma conocidas
Estos registros estan disponibles para descarga
Las variaciones registradas pueden ser usadas con un levantamiento HYPACK para limpiar la interferencia

## Slide 6
Fluctuaciones afectan cada estación en forma diferente

## Slide 7: Conectando un Magnetómetro

## Slide 8
Colección de Datos - Sistemas Soportados
DF 1000 (Serial)
Geometrics 881/882/G-858 Map Mapper/G-882TVG
Insight Marine (881 Dual)
IXSEA Magis
JW Fisher Proton 3/4 and Pulse 12
Marine Magnétics Seaspy Seaquest, y Explorer
Scintrex Envigrad
Seaquest
UC Mag
GEM Systems GSM-19/GSMP-35UC
Magnetómetro Quantro Sensing
SMM II
HYPACK Magnet.DLL es un driver de dispositivo estándar que soporta los magnetómetros mencionados arriba. Todos los usuarios de HYPACK tienen acceso a este driver como una Característica estándar de HYPACK®.

## Slide 9: Configurando un Magnetómetro
Siga las instruccioines para su pez remolcado desde la ultima sección
Agregue el dispositivo “Magnet”
Con “Magnet” seleccionado a la derecha, haga clic en “Configurar”
Configure su dispositivo en esta ventana
Use la pestaña Conexión Levantamiento y la pestaña Ofsets
1
2
3
4

## Slide 10: Levantamiento Magnetometría

## Slide 11
Planeando su Levantamiento
100 Kilogramos de hierro no serán detectables a una distancia de 20 metros.

## Slide 12: Datos Magnetometría en HYPACK
10 nT
100 nT
La presentación muestra las lecturas gamma a dos escalas simultáneamente o individualmente.
Esto permite que un blanco que salte de la escala visible total de la gráfica de escala inferior (azul) sea monitoreado por la gráfica de escala mayor (rojo).
Notes: 12

## Slide 13: Controlador Magnet - Presentación en Tiempo Real.
Lectura Actual - Clic en la lectura Gamma actual para definir el Centro de la Escala. La lectura será redondeada al valor de la decena más próxima.
Centro de la Escala
Rangos de Escala
Notes: 13

## Slide 14: Controlador Magnet - Pestaña Configuración
Selección Sensor
Mínimo Gamma – Ningun gamma debajo de este valor es grabado
Rango Gamma - usado para ajustar el gamma máximo
Máximo Gamma – Ningun gamma sobre este valor es grabado
Mostrar Trazo – Permite al usuario escoger presentar bien sea las escalas Roja, Azul o ambas en el desplazamiento
Presenta el desplazamiento vertical u horizontal
Número de Muestras a mantener en la presentación
Grosor del trazo
Notes: 14

## Slide 15: Controlador Magnet –Marcando Blancos
Al hacer doble click en la carta desplazable el usuario puede marcar un blanco.
Este blanco es luego mostrado en el mapa y almacenado para posterior referencia
Notes: 15

## Slide 16: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500