## Slide 1: Теория магнитометрии

## Slide 2: Что такое магнитометр?
Магнитометры измеряют магнетизм
Металлические магнитные объекты регистрируются магнитометром
    Металлодетектор - это магнитометр
    Компас измеряет магнитное поле Земли
Измерения в единицах «гаммы» или «нанотеслах» (nT)
    Магнитное поле Земли изменяется от 20000 до 80000 нТ в зависимости от местоположения, с изменениями по времени в пределах 100 нТ.
Notes: Датчики, которые используются в гидрографических целях, намного более мощные и чувствительные.
Настолько чувствительные, что на них влияют солнечные бури.

## Slide 3: Переменные, влияющие на магнитометрическую съемку
Международная Модель Геомагнитного Поля (IGRF)
Стандартное математическое описание основного магнитного поля Земли и его вековые изменения.
Это магнитное поле, создаваемое внутренним ядром Земли.

## Slide 4
Геомагнитные шторма
Земля постоянно бомбардируется магнитными импульсами Солнца.
Эти шторма влияют на показания гаммы магнитометра.
Интенсивность и продолжительность геомагнитного шторма может быть от нескольких секунд до нескольких часов.

## Slide 5: Мониторинг фона
Мы не хотим измерять солнечные бури или геомагнитное поле земли
INTERMAGNET измеряет изменения магнитного поля из-за такого воздействия
Такие изменения записываются на станциях с известными постоянными гамма.
Такие записи можно загрузить из Интернета
Записанные вариации можно использовать в HYPACK для устранения интерференции

## Slide 6
Флуктуации влияют на каждую станцию независимо

## Slide 7: Подключение магнитометра

## Slide 8
Сбор данных - поддерживаемые датчики
DF1000 (серийный)
Geometrics 881/882/G-858 Map Mapper/G-882TVG
Insight Marine (881 Dual)
IXSEA Magis
JW Fisher Proton 3/4 и Pulse 12
Магнитометр Marine Magnetics SeaSpy, Seaquest, Explorer
Scintrex Envigrad
Seaquest
UC Mag
GEM Systems GSM-19/GSMP-35UC
Quantro Sensing Magnetometer
SMM II
Magnet.DLL - стандартный драйвер в HYPACK, который поддерживает вышеуказанные магнитометры. Все пользователи HYPACK имеют доступ к этому драйверу как стандартная опция HYPACK.

## Slide 9: Настройка магнитометра
Следуйте инструкциям по настройке ЗБУ в другой презентации
Добавьте драйвер магнитометра
При выборе магнитометра в списке справа, кликните «Setup»
Настройте устройство в этом окне
Во вкладыше Подключение и Офсеты введите нужную информацию
1
2
3
4

## Slide 10: Выполнение магнитометрической съемки

## Slide 11
Планирование съемки
Кусок железа весом 100кг невозможно обнаружить на расстояние более 20м.

## Slide 12: Данные магнитной съемки в HYPACK
10 nT
100 nT
Дисплей отображает показания гаммы в двух масштабах одновременно либо по отдельности.
Это позволяет наблюдать цели, выходящие за пределы нижнего графика ( синего цвета) на более крупном (красном) графике ( красного цвета).
Notes: 12

## Slide 13: Драйвер магнитометра - Дисплей в режиме реального времени
Текущее показание - кликните на текущем значении гаммы для центрирования шкалы. Значение будет округлено до ближайшего десятка.
Центр шкалы
Диапазоны шкалы
Notes: 13

## Slide 14: Драйвер магнитометра - вкладыш Настройки
Выбор датчика
Минимальная гамма - гамма ниже указанной не будет записываться
Диапазон Гаммы - наибольшее значение
Максимальная гамма - гамма выше указанной не будет записываться
Отображение Графика- позволяет пользователю выбрать дисплей синей, красной или обеих шкал на графике
Дисплей графика по вертикали или по горизонтали
Количество показаний на дисплее
Толщина графика
Notes: 14

## Slide 15: Драйвер магнитометра - постановка целей
Двойной клик на графике.
Эта цель будет отображена в окне карты и сохранена в базе данных целей
Notes: 15

## Slide 16: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500
Дэниель Тобин
daniel@hypack.com