## Slide 1: Hypack No Tripulado
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Qué son Sistemas No Tripulados?
(AUVs) Submarino
Vehículos Autónomos Submarinos
Traqueo/Procesamiento Vehículo
(USVs) En la Superficie
Embarcaciones de Superficie No Tripulados
Mapeo Batimétrico
(UAVs) En el Aire
Vehículos Aéreos No Tripulados
Mapeo Topogáfico

## Slide 3: ¿Cómo se involucra HYPACK?
Integración sensores a través de manejadores Hypack
Planeamiento de Misión a través de Hypack combinado con sistemas GNSS y sistemas de piloto automático habilitan la colección autónoma de datos
Datos desde los sensores que son soportados por Hypack pueden ser visualizados en tiempo real junto con la salud del sistema
Acquisición y procesamiento de datos puede ser hecho en Hypack

## Slide 4: Plataformas UUV
UUV (procesamiento datos) Hydroid (Kongsberg)
Iver3 OceanServer
YSI se ha asociado con OceanServer para producir i3XO, combinando Iver3 con su sonda de calidad de agua y ADCP
Kongsberg también tiene la solución Gavia - similar a un REMUS de aguas profundas

## Slide 5: Plataformas USV
Seafloor Systems EchoBoat
Teledyne Z Boat
HyCat

## Slide 6: Planeamiento Levantamiento para vehículos autónomos

## Slide 7: Planeamiento de Misión
Planee misiones autónomas en la Ventana Ppal de Hypack usando
Editor Línea/Editor Borde, autopiloto, o un sistema de navegación del drone

## Slide 8: Planeamiento de Misión
Cargue la misión directamente o exporte el plan de misión en formato de terceros / propietario.
Puede importar formatos GPX y Navlink en Planeamiento de Misión, puede exportar GPX, MAVlink, MOOS-IvP BHV, Teledyne ZRP
Reporte de Línea le da un estimado de tiempo con base en la distancia de la línea y la velocidad de levantamiento entrada

## Slide 9: Cartas FAA - Planeamiento de Misión
Para volar un drone «comercialmente» usted necesita una licencia FAA part 107
Part 107 le enseña como leer cartas VFR (navegación a través de espacios aéreos regulados), leyes relacionadas con el espacio aéreo, habilidades de observaciones climáticas básicas, reportes de vuelo y requerimientos, etc.
Volando un Drone
para propósitos no recreacionales es uso comercial
VFR estan disponibles para descarga desde la FAA como productos gratis, similar a las cartas marinas de la NOAA

## Slide 10: Adquisición de Levantamiento para vehículos autónomos

## Slide 11: Planeamiento de Misión
Autopiloto funciona con planes de misión para dirigir, navegar y colectar datos autónomamente - no requiere entrada del usuario!
Los manejadores usan NMEA estándar - comandos de GPS marino para comunicarse entre GPS, vehículo autónomo, y autopiloto
Reporta posición, actitud, salud básica del sistema
Interfaces Autopiloto
Ejemplo de posición del sistema

## Slide 12: Planeamiento de Líneas Adaptativo
AutoLines.dll
1. Levantamiento traquea cubrimiento MBES durante la grabación
2 Cuando la grabación termina, una nueva línea planeada es generada.
3. Cuando la grabación comienza, una nueva línea de traqueo comienza en el costado opuesto de la embarcación.

## Slide 13: Vista Remota de la Plataforma
Observe & interactúe con las operaciones autónomas usando las herramientas remotas HYPACK
  Vista Posición Embarcación
  Manualmente controle la grabación
Use cualquier dispositivo habilitado web
  teléfonos inteligentes, tabletas, computadores
Acceso controlado y vistas seguras

## Slide 14: LiDAR en Tiempo Real
Visualización de datos 3D en tiempo real, incluyendo nube de puntos de alta densidad desde sensores LiDAR montados en plataformas aéreas autónomas

## Slide 15: Colectando datos de calidad del agua
Puede colectar datos de calidad del agua desde un YSI EXO o Sonda 6660 Sonde con ysi6660.dll o ysiexo.dll en Hypack
Buenas aplicaciones para estudios con USV o potencial UAVs

## Slide 16: Procesamiento Datos para vehículos autónomos

## Slide 17: Convertidor Datos
Convertidor Datos puede convertir SSS y MBES para procesamiento de datos Datos LiDAR para UAVs pueden ser grabados en el formato propietario de Hypack (HSX)
Herramienta ideal para plataformas autónomas con características de grabación propietaria.
EDGETECH
JSTAR
KLEIN SDF
ODOM TDY
CMAX
MARINE SONIC
IMAGENEX
ELAC HYDROSTAR
KONGSBERG
Formato Genérico de Sensor
APPLIED SIGNAL
SwathPlus
Kraken TIL
Archivos XTF creados por otros sistemas de grabación
CONVERTIDOR DATOS
MST
XSE
83P
SDF
Archivo HYPACK
XTF
CM2
JSF
ALL
GSF
81S
IMG
s7k
SXI/ SXP
TDY
D1P
KRAKEN TIL

## Slide 18: Separar y Unir Datos
Pos-procese datos colectados autónomamente.
Remueva giros
Cree líneas de traqueo de levantamiento de apariencia tradicional a partir de un archivo AUV grabado continuamente
Inicie la herramienta directamente desde el Convertidor Datos o Utilidades > Archivos de Trabajo > Separar/Unir Datos

## Slide 19: Herramientas MBMAX
Puede procesar datos multihaz, monohaz, sonar lateral
Puede mezclar archivos XYZ con archivos .all para unir datos de sonar y LiDAR
MBMAX64 puede insertar imágenes con posición para correlación de datos

## Slide 20: Auto-Procesamiento
- Auto-Procesamiento para datos Multihaz
NOTA: No puede procesar archivos con Multihaz y LiDAR
-Habilite la opción a través de Levantamiento en la ventana principal
- Configure Parámetros de Lectura en MBMAX
- Tan pronto como el usuario deje de grabar, los parámetros son aplicados y un archivo HS2x esta listo para una carga rápida
Excelente para aplicaiones autónomas

## Slide 21: Herramientas MBMAX
Puede también aplicar datos de presión a datos batimétricos desde un vehículo submarino c/suavizamiento para corrección de profundidades

## Slide 22: Filtro Vegetación
Tamaño Ventana: La distancia a lo largo del segmento de perfil
Porcentaje Traslapo: Traslapo entre segmentos de ventana
Tamaño Puerta: Elevación sobre y debajo del nivel de tierra interpolado, filtra datos por fuera de las puertas

## Slide 23: Filtro Vegetación
El filtrado permite el análisis de elevaciones del terreno.

## Slide 24: Nube Puntos RGB
Importe geotiffs en Nube en Tiempo Real Hypack para colorear su archivo XYZ con colores RGB - produce una apariencia realista de nube de puntos!

## Slide 25: Procesando datos de calidad del agua
Procese datos de calidad del agua en el Editor SBES
Abra Parámetros de Lectura, escoja dispositivo especial, puede leer dos tipos de datos a la vez y verlo como una serie de tiempo
Puede ver perfiles, editar datos, ver y editar hojas de cálculo, filtrar, etc.

## Slide 26: Datos de Calidad del Agua cont....
Salinidad en Mystic Harbour
Puede salvar datos como un EDT o XYZ, modelado y mostrado usando Modelo TIN

## Slide 27: Calidad del Agua continuación...
Dato colectados por HyCat en las instalaciones de Sontek SRC
Sección Transversal de Temperatura.
Ploteo de la Temperatura en el área de Levantamiento.

## Slide 28: Calidad del Agua continuación...
Datos desde el HYCAT con batimetría, isóbatas, temperatura, mosaico SSS

## Slide 29: Carga Util LiDAR HYPACK
Noviembre 2019
SOLUCIÓN LIDAR PORTATIL PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGÁFICOS, AÉREOS, Y MARINOS

## Slide 30: Porque la Carga Util LiDAR HYPACK?
LiDAR es una forma rápida y precisa de capturar datos difíciles de obtener.
LiDAR es bueno para características de borde finos
LiDAR puede penetrar a través del follaje y vegetación densa
Rápida integración con otras fuentes de datos y flujos de trabajo
Rápida solución para obtener datos
Alternativa de bajo costo a métodos tradicionales
En General: Aumentando eficiencia y reduciendo riesgos

## Slide 31: Conduciendo un Levantamiento LiDAR en HYPACK Max/HYSWEEP

## Slide 32: Planeamiento de Misión
Planee misiones autónomas en la Ventana Ppal de HYPACK usando
Editor Línea/Editor Borde, autopiloto, o un sistema de navegación del drone

## Slide 33: HYPACK® LEVANTAMIENTO / HYSWEEP®
Usuario agrega Velodyne Y SBG A Equipos, inicializa Levantamiento.
El programa LEVANTAMIENTO muestra el mapa y los datos SBG en tiempo real.
El uso de una matriz le permite al usuario ver el cubrimiento del sistema en tiempo real.

## Slide 34: HYPACK® LEVANTAMIENTO / HYSWEEP®
HYSWEEP® tiene una opción para presentación de laser topográfico,
donde usted puede monitorear lecturas de elevación en tiempo real

## Slide 35: Nube en Tiempo Real
Nube en Tiempo Real permite al usuario ver en tiempo real, datos geo referenciados, corregidos por movimiento a medida que son grabados. El Usuario puede ajustar los colores de presentación para mostrar la intensidad desde la unidad de LiDAR o colores de profundidad/elevación.

## Slide 36: Vista Remota de la Plataforma
Observe & interactúe con las operaciones autónomas usando las herramientas remotas HYPACK
  Vista Posición Embarcación
  Manualmente controle la grabación
Use cualquier dispositivo habilitado web
  teléfonos inteligentes, tabletas, computadores
Acceso controlado y vistas seguras

## Slide 37: Procesando Datos LiDAR

## Slide 38: Separar/Unir Datos
Pos-procese datos colectados autónomamente.
Remueva giros
Cree líneas de traqueo de levantamiento de apariencia tradicional a partir de un archivo AUV grabado continuamente
Inicie la herramienta directamente desde el Convertidor Datos o Utilidades > Archivos de Trabajo > Separar/Unir Datos

## Slide 39: MBMAX64
Principal máquina de procesamiento, puede aplicar filtros, editar datos malos, efectuar calibrado sensor

## Slide 40: Edición de LiDAR en MBMAX64
Ajuste Valores de Prueba Parcheo en Parámetros de Lectura
Edite puntos de datos en vista perfil o en nube tiempo real
Suavice datos GPS
Aplique SBET a sus datos
Defina Modo Profundidad o Elevación

## Slide 41: Filtrado GPS
Los datos LiDAR son generalmente limpios de picos experimentados en un Sonar de levantamiento Multihaz.
Los datos pueden ser limpiados con una serie de filtros. El código SBG para RTK franja Angosta, el modo requerido para buenos datos, es 7.

## Slide 42: Filtrado GPS
Cuando filtre datos GPS con base en el valor Modo, es importante que active el parámetro borrar sondajes entre puntos de posición borrados, para que los GNSS malos no afecten la calidad del producto final.
A diferencia de los datos de sonar, las posiciones LiDAR no pueden ser interpoladas.

## Slide 43: Datos Sensor Vuelo
La ventana Marea permite al usuario verificar los datos de vuelo por una adecuada elevación.
La ventana de Cabeceo y Balanceo permite al usuario ver y editar los datos desde el IMU si es necesario.
La ventana Velocidad permite al usuario la habilidad para QC la velocidad del vuelo.

## Slide 44: Filtro Vegetación
Accesado en MBMax64 -> Ventana Perfil.
Interpola nivel de tierra desde elevación min
Tamaño Ventana: La distancia del segmento a lo largo del perfil
Porcentaje de Traslapo: Traslapo entre segmentos de ventana
Tamaño Puerta: Elevación sobre y debajo del nivel de tierra interpolado, filtra datos por fuera de las puertas

## Slide 45: Filtro Vegetación
El filtrado permite el análisis de elevaciones del terreno.

## Slide 46: Volumen de Depósitos TIN
Rápidamente calcule volúmenes de un área usando un archivo de borde.
Múltiples depósitos pueden ser medidos de una vez usando bordes individuales.

## Slide 47: Volumen Pila de Almacenamiento.
Para comenzar el volumen de depósito, un archivo de borde es requerido para cada pila a ser calculada.

## Slide 48: Volumen Pila de Almacenamiento.
Cada pila es calculada separadamente
Volumen, Vacío, Perímetro y Area son calculados por cada borde

## Slide 49: Productos Finales para Datos LiDAR

## Slide 50: Nube Puntos RGB
Usted puede importar Geotiffs en Nube en Tiempo Real HYPACK para colorear su archivo XYZ con colores RGB, produciendo una nube de puntos de apariencia realista!

## Slide 51: Productos Exportables
Formato de nube web portátil
Autocad DXF
Nube de puntos coloreada por RGB

## Slide 52: Específicaciones Sistema Carga Util

## Slide 53: Generalidades Carga Util
- Computador operado con Windows 10
Licencia Software HYPACK MAX® / HYSWEEP®
- Unidad Velodyne VLP-16 Puck Lite LiDAR
Sistema de navegación inercial SBG Elipse 2D Doble Antena compacto con doble antena integrada de grado levantamiento receptor GNSS RTK
Fuente de poder a bordo recargable con 3 horas de capacidad
Caja grado IP67 con brazos de antenas extendibles y retractiles
Caja pelicano para transporte seguro que aloja repuestos

## Slide 54: Capacidades Clave
- Herramienta de colección de datos LiDAR completamente contenida con GNSS
Solución Independente, y autónoma
-Ofsets de antena fijos (1m) elimina la necesidad de repetitivas calibraciones de rumbo
-Puede ser montado en cualquier vehiculo incluyendo UAVs
-Sistema pesa 7.5 lbs
-Puede integrarse esten cualquier drone industrial que pueda levantar 7.5 lbs y mas.
ej: DJI, Freefly, Inspired Flight, Skyfront, y Harris Aerial

## Slide 55: VLP Puck Lite
Láser: Mecánico/ Eléctrico/ Operacional
• 16 canales
• Rango Mediciones: Hasta 100 m
• Precisión: ±3 cm (Típica)
Peso 590 gramos
• Retorno Sencillo y Doble (Mas Fuerte, Ultimo)
• Consumo Poder: 8 W (Típico)
• Clasificación Producto Láser: Clase 1 seguro al ojo acuerdo IEC 60825-1:2007 & 2014
• Longitud de onda: 903 nm

## Slide 56: Canales Velodyne
Ofrece 16 canales que pueden ser activados o deshabilitados
Filtro Alcance - define elevaciones min y max, filtra bajas elevaciones que pueden introducir ruido
Filtro Angular- define ángulos min y max, filtro conservará los datos dentro de los ángulos especificados

## Slide 57: Elipse 2D mini GNSS/INS
0,1 ° Balanceo y Cabeceo en 360 °
0,2 ° Rumbo (Doble Antenna GNSS)
5 cm Oleaje Tiempo Real, ajustado al período del oleaje
2 cm RTK GNSS Posición (opción)
Características Clave:
Giroscopos de Muy Bajo Ruido, Acelerómetros de Alta Calidad
Nivel Levantamiento Receptor GNSS L1/L2
Correcciones Diferenciales (RTCM)
Rata Salida 200 Hz – Típicamente colectados a 50 Hz
2 años de garantia

## Slide 58: Datos de Ejemplo
Área de baja Vegetación, pasto, suelo @ 20 metros Altitud
Reflectividad moderada
Incertidumbre vertical promedio= +/- 5 cm

## Slide 59: Datos de Ejemplo
Área de Asfalto Negro @ 20 metros Altitud
Baja reflectividad = Alta absorción
Incertidumbre vertical promedio= 9 cm (+/- 6 cm)

## Slide 60: Carga Util montada a un DJI Matrice 600

## Slide 61: Panel trasero de la Carga Util LiDAR HYPACK

## Slide 62: Datos Ejemplo Carga Util LiDAR HYPACK

## Slide 63: Procesamiento Datos Ejemplo en MBMAX64

## Slide 64: Datos Ejemplo Carga Util LiDAR HYPACK

## Slide 65: Beneficios Carga Util LiDAR HYPACK
Fácil de usar, solución llave en mano
Funcionalidad versátil
Económico
Interfaz familiar para usuarios HYPACK
Ofsets fijos hacen facil configurar e iniciailizarlo en el campo
3 horas de capacidad aumenta la eficiencia
Solución LiDAR precisa

## Slide 66: Aplicaciones Potenciales
  Cartografiado de Linea de Costa/obstrucciones para navegación
  Mapeo de Tuberías
  Evaluación de Infraestructura
  Levantamientos de Erosión de Playas
  Levantamientos de Vegetación
  Análisis de Tierra Limpia
  Mapeo de corredores

## Slide 67: Q&A
Contáctenos:
carlos@hypack.com
facebook.com/hypackinc
twitter.com/hypack
linkedin.com/groups/1990404

## Slide 68
Gracias !
Webinar: Carga Util LiDAR HYPACK
Contáctenos:
carlos@hypack.com
facebook.com/hypackinc
twitter.com/hypack
linkedin.com/groups/1990404

## Slide 69: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500