## Slide 1: Volúmenes
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Volúmenes Playa

## Slide 3: Volúmenes Playa
Playa Pre-dragado: Calcula material disponible desde un levantamiento Sencillo
Playa Post-dragado: Calcula
    Material agregado hasta la plantilla de diseño AZUL
    Material agregado sobre la plantilla de diseño MARRON
    Vacíos debajo de la plantilla diseño donde el material todavía puede ser agregado VERDE

## Slide 4: Volúmenes Playa
Todos los que estan haciendo trabajos en playa parecen estar en Modo Elevación.
Vaya a sus Opciones Gráficas - Pestaña Datos y ajústelo a “Modo Elevación”.
Paso 1: Modo Elevación

## Slide 5: Volúmenes Playa
Plantilla Diseño Máximo:
  Crea una plantilla sobre su plantilla de diseño.
Plantilla de Diseño Mínimo
  Crea una plantilla debajo de su plantilla de diseño.
No las quiere?
Entonces déjelas en ‘0.0’
Paso 2: Defina su Espaciamiento Plantilla Máxima y Mínima

## Slide 6: Ejemplo Volumen Playa
Cada línea tiene su propia plantilla.
En vez de entrar en un archivo TPL por cada línea (11 veces en este caso), podemos usar un archivo LOG.
Use NOTEPAD para crear un archivo LOG llamado “III Templates.LOG”
Intente cargarlo en la columna Plantilla!
Archivo PreDragado: III.LOG
Archivo Plantilla: III Templates.LOG
Diseño Max/Min: 1.0/2.0
Método: Playa Pre-dragado

## Slide 7: Resultado Playa Pre-dragado
Usted va a tener que ajustar los valores de presentación Min/Max para reflejar su modo elevación.
La vista gráfica es coloreada alrededor de la plantilla de Diseño.
En el perfil levantamiento es la línea negra en el fondo. El área azul es el material que usted necesita agregar para traer la playa hasta la plantilla de Diseño.

## Slide 8: Reporte Volumen Playa Pre-dragado
El reporte de volumen muestra el área, volumen y volumen acumulado por cada línea. Se repite para la Plantilla de Diseño, la Plantilla Máxima y la Plantilla Mínima.
El Volumen Diseñado Por Distancia divide el Volumen para la línea por la distancia de cobertura de datos de la línea.
Reporte Volumen Playa: Reporte Dragado
Proyecto Elk Haven Playa Municipal
Compañía de Dragado HYPACK
Junio 15, 2010
No Para Navegación
Volumen: Yardas Cúbicas
Taludes Compensantes: No Usado
Plantilla de Diseño
Total Material Requerido: 141190.2
Estación Archivo Distancia Area Prom. Volumen Accum. Diseño
Entre Unidades^2 Area Unidades^3 Volumen Volumen
Líneas Unidades^2 Unidades^3 Por Dist.
10+00 10p00.III 582.6
11+00 11p00.III 100.0 434.8 508.7 12258.6 12258.6 20.0
12+00 12p00.III 100.0 408.1 421.4 12169.6 24428.3 19.8
13+00 13p00.III 100.0 655.0 531.5 12750.3 37178.6 20.6
14+00 14p00.III 100.0 703.8 679.4 13921.6 51100.2 22.4
15+00 15p00.III 100.0 709.5 706.7 15920.5 67020.8 25.6

## Slide 9: Playa PostDragado
Cambie el método a la “Playa Post Dragado”.
Agregue el archivo JJJ.LOG a la columna a la derecha de los archivos PreDragado.
Archivo PreDragado: III.LOG
Archivo Post-dragado: JJJ.LOG
Archivo Plantilla: III Templates.LOG
Diseño Max/Min: 1.0/2.0
Método Playa PostDragado
Ejemplo: Pre vs. Post:

## Slide 10: Playa Post dragado Vista Perfil

## Slide 11: Reporte Playa Post-Dragado
Area, volumen y volumen acumulado por cada sección.
% Lleno = Volumen Agregado / (Volumen agregado + Vacío Remanente)
Sobrellenado = Material agregado en exceso de cada plantilla.

## Slide 12: Volúmenes Playa Taludes Compensantes
Material localizado cuesta arriba (en un segmento inclinado) puede ser acreditado para caer en un vacío cuesta abajo en ese segmento.
Liste los segmentos que usted quiere aplicar los Taludes Compensantes en la primera columna. Separe segmentos por comas.

## Slide 13: Gracias !
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Más Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website